ГОСТ 2.784-96

УДК 744:641.643.4:003.62:006.354                                                                         Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ.

ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Unified system for design documentation.

Graphic designation. Pipeline elements

ОКСТУ 0002

МКС 01.100.10

Дата введения 1998-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом промышленных гидроприводов и гидроавтоматики (НИИГидропривод), Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 4 октября 1996 г.)

За принятие голосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Белоруссия | Белстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации |
| Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Настоящий стандарт соответствует ИСО 1219-91 "Гидропривод, пневмопривод и устройства. Условные графические обозначения и схемы. Часть 1. Условные графические обозначения" в части элементов трубопроводов

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1997 г. № 124 межгосударственный стандарт ГОСТ 2.784-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 2.784-70

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения элементов трубопроводов в схемах и чертежах всех отраслей промышленности.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 17752-81 Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения

ГОСТ 20765-87 Системы смазочные. Термины и определения

ГОСТ 24856-81 Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ 17752, ГОСТ 20765, ГОСТ 24856.

4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Обозначения отражают назначение (действие), способы работы устройств и наружные соединения.

4.2 Обозначения не показывают фактическую конструкцию устройства.

4.3 Размеры условных обозначений стандарт не устанавливает.

4.4 Условные графические обозначения элементов трубопроводов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование

|  | Обозначение |
| --- | --- |

1 Трубопровод

- линии всасывания, напора, слива

- линии управления, дренажа, выпуска воздуха, отвода конденсата

2 Соединение трубопроводов

3 Пересечение трубопроводов без соединения

4 Место присоединения (для отбора энергии или измерительного прибора):

- несоединенное (закрыто)

- соединенное

5 Трубопровод с вертикальным стояком

6 Трубопровод гибкий, шланг

7 Изолированный участок трубопровода

8 Трубопровод в трубе (футляре)

9 Трубопровод в сальнике

10 Соединение трубопроводов разъемное:

- общее обозначение

- фланцевое

- штуцерное резьбовое

- муфтовое резьбовое

- муфтовое эластичное

11 Поворотное соединение, например:

- однолинейное

- трехлинейное

12 Конец трубопровода под разъемное соединение:

- общее обозначение

- фланцевое

- штуцерное резьбовое

- муфтовое резьбовое

- муфтовое эластичное

13 Конец трубопровода с заглушкой (пробкой):

- общее обозначение

- фланцевый

- резьбовой

14 Детали соединений трубопроводов *:

- тройник

- крестовина

- отвод (колено)

- разветвитель, коллектор, гребенка

15 Сифон (гидрозатвор)*

16 Переход, патрубок переходный:

- общее обозначение

- фланцевый

- штуцерный

17 Быстроразъемное соединение без запорного элемента (соединенное или разъединенное)

18 Быстроразъемное соединение с запорным элементом (соединенное и разъединенное)

19 Компенсатор *:

- общее обозначение

- П-образный

- лирообразный

- линзовый

- волнистый

- Z-образный

- сильфонный

- кольцеобразный

- телескопический

20 Вставка *:

- амортизационная

- звукоизолирующая

- электроизолирующая

21 Место сопротивления с расходом:

- зависящим от вязкости рабочей среды

- не зависящим от вязкости рабочей среды (шайба дроссельная, сужающее устройство расходомерное, диафрагма)

22 Опора трубопровода:

- неподвижная

- подвижная (общее обозначение)

- шариковая

- направляющая

- скользящая

- катковая

- упругая

23 Подвеска:

- неподвижная

- направляющая

- упругая

24 Гаситель гидравлического удара

25 Мембрана прорыва

26 Форсунка

27 Заборник воздуха из атмосферы

28 Заборник воздуха от двигателя

29 Присоединительное устройство к другим системам (испытательным, промывочным машинам, кондиционерам рабочей среды и т.п.)

30 Точка смазывания:

- общее обозначение

- разбрызгиванием

- капельная

- смазочное сопло

----------------

* Обозначения элементов допускается изображать в соответствии с их действительной конфигурацией

Примечание - Соединения деталей соединений (14), компенсаторов (19) и вставок (20) с другими элементами трубопроводов изображают в соответствии с 10 настоящей таблицы и приложения А.

Приложение А

Обязательное

Примеры обозначения тройника в зависимости от способа соединения

с другими элементами трубопроводов

Таблица А.1

Способ соединения

резьбовой

муфтовый

|  | штуцерный | фланцевый | эластичный |
| --- | --- | --- | --- |

Другие детали соединений, а также компенсаторы и вставки следует обозначать по аналогии с примерами обозначения тройника.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Основные положения

Приложение А Примеры обозначения тройника в зависимости от способа соединения с другими элементами трубопроводов