Полотно с кронштейном кельмы типа КП

_______

* Размер для справок.

1 - полотно; 2 - кронштейн.

Черт.4

Масса - не более 0,30 кг.

Полотно с кронштейном цельнокованные кельмы типа КП

_______

* Размер для справок.

Черт.5

Масса - не более 0,30 кг.

Полотно с кронштейном кельмы типа КШ

_______

* Размер для справок.

| Типоразмер кельмы | L | l | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пред.откл. ±3 |  |
| КШ1 | 286 | 190 | 0,30 |
| КШ2 | 271 | 175 | 0,27 |

Черт. 6

Полотно с кронштейном кельмы типа КО

Исполнение 1

1 - полотно; 2 - кронштейн.

Черт.7

Масса - не более 0,27 кг.

Полотно с кронштейном

цельнокованные кельмы типа КО

Исполнение 2

Черт.8

Масса -не более 0,27 кг.

Полотно с кронштейном кельмы типа ЛП

1-полотно; 2-кронштейн.

Черт. 9

Масса -не более 0,30 кг.

Полотно с кронштейном лопатки типа ЛК

_______

* Размер для справок.

1 - полотно; 2 - кронштейн.

Черт. 10

Масса - не более 0,26 кг.

Полотно с кронштейном отрезовки типа ОШ

1 - полотно; 2 - кронштейн.

Черт. 11

Масса - не более 0,09 кг.

Ручка для кельм типов КБ и КП

Черт. 12

Масса - не более 0,045 кг.

Грибок для кельм типов КБ и КП

Черт.13

Масса - не более 0,015 кг.

Ручка для кельм типов КШ, КО

и лопаток типов ЛК и ЛП

Черт. 14

Масса - не более 0,05 кг.

Колпачок для кельм и лопаток

Черт. 15

Масса - не более 0,016 кг.

Ручка для отрезовки

Черт. 16

Масса - не более 0,023 кг.

Колпачок для отрезовки

Черт. 17

Масса - не более 0,012 кг.