ГОСТ 5088-94

УДК 683.361:006.354                                                      Группа Ж34

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЕТЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Технические условия

Steel hinges for wooden windows and doors.

Specifications

ОКС 91.060.50 ОКСТУ 4983

Дата введения 1995-09-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным проектно-конструкторским и технологическим бюро (ЦПКТБ) Минстроя России, Центральным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭПжилища) Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 марта 1994 г.

За принятие проголосовали

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Азербайджанская Республика

| Госстрой Азербайджанской Республики |
| --- |
| Республика Армения | Госупрархитектуры Республики Армения |
| Республика Казахстан | Минстрой Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Госстрой Кыргызской Республики |
| Республика Молдова | Минархстрой Республики Молдова |
| Российская Федерация | Минстрой России |
| Республика Таджикистан | Госстрой Республики Таджикистан |
| Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |

3 Постановлением Минстроя России от 5 апреля 1995 г. № 18-29 межгосударственный стандарт ГОСТ 5088-94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 1995 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5088-78

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стальные петли для деревянных окон и дверей.

Обязательные требования к качеству петель изложены в 4.3, 4.5, 4.7,4.8, 4.10, 4.11, 4.14-4.16.

Область применения петель приведена в приложении А.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 397-79 Шплинты. Технические условия

ГОСТ 538-88 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия

ГОСТ 1145-80 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ 11648-75 Шайбы упорные быстросъемные. Технические условия

3 Типы и основные размеры

3.1 Петли, изготовляемые по настоящему стандарту, подразделяют на: Н - накладные; В - врезные; Вв - ввертные.

3.2 Типы, основные размеры и комплектность петель приведены в приложении Б. В комплект входит петля в сборе и крепежные изделия.

Основные детали петель приведены в приложении В.

3.3 Условные обозначения типов и конструктивное решение петель приведены в таблице 1.

Таблица 1

Условное обозначение типа

Конструктивное решение петель

Номер рисунка приложения Б

ПН1

Петля накладная с ходом на полуосях

Б1

ПН2

Петля накладная фигурная с ходом на полуосях

Б2

ПН3

Петля накладная с ходом на шарике

Б3

ПН4

Петля накладная фигурная с ходом на полуосях или на шайбе

Б4

ПН5

Петля накладная с ходом на торцах звеньев карт неразъемная

Б5

ПН6

Петля накладная с ограничителем подъема

Б6

ПН7

Петля накладная с ходом на шайбе и вынимающейся осью

Б7

ПН8

Петля накладная пружинная одностороннего действия

Б8

ПН9

Петля накладная пружинная двустороннего действия

Б9

ПН10

Петля накладная регулируемая

Б10

ПВ1

Петля врезная с ходом на полуосях

Б11

ПВ2

Петля врезная с ходом на шайбе и вынимающейся осью

Б12

ПВ3

Петля врезная с ходом на шайбе и вынимающейся осью

Б13

ПВ4

Петля врезная с ходом на торцах звеньев карт и вынимающейся осью

Б14

ПВв1

Петля ввертная с ходом на торцах скоб и вынимающейся осью

Б15

ПВв2

Петля ввертная с ходом на торцах втулок и вынимающейся осью

Б16

ПВв3

Петля ввертная с ходом на торцах втулок и невынимающейся осью

Б17

3.4. Устанавливается следующая структура условного обозначения петли

Х

-

Х

-

Х

Х

Х

Обозначение стандарта

Буквы, означающие: Л - левая петля, П - правая петля

Исполнение петли: 1, 2

Высота петли, мм (для петли типа ПН9 - расстояние между центрами трубок)

Условное обозначение типа по таблице 1

Пример условного обозначения петли накладной типа ПН1 высотой 110 мм, правой:

То же, врезной типа ПВ4 высотой 90 мм, исполнения 1:

4 Технические требования

4.1 Петли должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 538 и настоящего стандарта.

4.2 Петли типов ПН1-ПН4, ПН6, ПН10 и ПВ1 следует изготовлять правыми и левыми для установки правых и левых створок окон и полотен дверей (на рисунках Б1-Б4, Б6, Б10, Б11 приложения Б указаны правые петли).

4.3 Соединения карт с осями и полуосями в накладных петлях, кроме петли типа ПН7, и во врезной петле типа ПВ1 должны быть неразъемными.

4.4 Овальность осей и полуосей в местах подвижных соединений с картами не должна быть более 0,1 мм, а трубок карт петель - 0,3 мм.

4.5 Зазор между осью или полуосью и трубкой петли в местах подвижных соединений должен быть не менее 0,1 и не более 0,5 мм.

4.6 Отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей осей петель ПН1-ПН4 и ПВ1 относительно осей вращения не должно быть более 0,25 мм.

4.7 Отклонение от перпендикулярности плоскости карт петель типа ПН10 относительно осей вращения не должно быть более 0,4 мм.

4.8 Продольный и поперечный люфт в шарнирах петель типов ПН8 и ПН9 не должен быть более 0,3 мм.

4.9 Зазор между плоскостью карты и ее изогнутым концом (трубкой) не должен быть более 0,5 мм при толщине карты до 2,2 мм и 1,0 мм - при толщине карты более 2,2 мм.

4.10 Карты накладных и врезных петель и стрежни ввертных петель должны иметь возможность вращения без заедания вокруг осей и полуосей.

4.11 Конструкция петель типов ПН8 и ПН9 должна предусматривать возможность регулирования усилия закрывания полотна двери, при этом сила для открывания двери должна быть не менее 2 и не более 4 кгс на расстоянии 700 мм от оси петли.

Для петель применяют пружины кручения по техническим условиям завода-изготовителя, утвержденным в установленном порядке.

4.12 Оси или полуоси петель должны иметь головку, имеющую сферическую форму или форму усеченного конуса.

Оси петель всех типов, кроме типов ПН5, ПН8-ПН10 и ПВв1-ПВв3, должны иметь на торце фаску (2-3)Х30°.

4.13 Карты петель типов ПН1, ПН3, ПН5, ПН6 и ПН8 по согласованию с потребителем допускается изготовлять прямоугольной формы.

4.14 Соединение стержней с втулками или скобами в ввертных петлях должно выдерживать усилие отрыва не менее 800 Н (80 кгс).

4.15 Петли исполнения 2 типов ПН7, ПВ2-ПВ4 необходимо комплектовать шплинтами 2Х16 по ГОСТ 397 или быстросъемными упорными шайбами 5-080 по ГОСТ 11648.

4.16 Требования к покрытиям петель - по ГОСТ 538.

Для петель в соответствии с областью их применения установлены следующие группы условий эксплуатации по ГОСТ 9.303:

1 - для петель типов и типоразмеров ПН1-70, ПН1-85, ПН1-110, ПН2-70, ПН2-85, ПН2-110, ПН3-85, ПН4, ПН5, ПН6, ПН7, ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВв1, ПВв2, ПВв3;

2,3 - для петель типов и типоразмеров ПН1-130, ПН1-150, ПН2-130, ПН2-150, ПН3-110, ПН3-130, ПН3-150, ПН8, ПН9, ПН10.

4.17 Маркировка и упаковка - по ГОСТ 538.

5 Приемка

5.1 Приемочный контроль петель на соответствие требованиям ГОСТ 538 и 4.3-4.10, 4.12, 4.15 настоящего стандарта проводится в соответствии с ГОСТ 538.

Значительными дефектами считают дефекты, относящиеся к отклонениям от требований, указанных в ГОСТ 538 и 4.10 настоящего стандарта.

Малозначительными дефектами считают дефекты, относящиеся к отклонениям от требований, указанных в ГОСТ 538 и 4.3-4.9, 4.12, 4.15 настоящего стандарта.

5.2 Периодические испытания ввертных петель на соответствие требованиям 4.14 и петель типов ПН8 и ПН9 на соответствие требованиям 4.11 должны проводиться не реже одного раза в год.

Для проведения испытаний отбирают не менее трех петель.

5.3 Типовые испытания - по ГОСТ 538.

6 Методы контроля

6.1 Методы контроля и испытаний петель - по ГОСТ 538 и настоящему стандарту.

6.2 Испытания  ввертных  петель  на отрыв проводят приложением силы 800 Н (80 кгс) в течение не менее 1 мин к каждому стержню петли.

После испытаний петля должна сохранить работоспособность.

6.3 Испытания петель типов ПН8 и ПН9 по 4.11 проводят приложением силы не менее 2 и не более 4 кгс на расстоянии 700 мм от оси петли к фрагменту двери с установленной на нем петлей и выдерживанием приложенной силы в течение 1 мин.

После снятия приложенной силы петля должна вернуть фрагмент двери в исходное положение.

7 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 538.

8 Гарантии изготовителя

Гарантии изготовителя - по ГОСТ 538.

Приложение А

(Информационное)

Область применения петель

Таблица А1

Условное обозначение типа петель

Высота,

исполнение петель

Область применения

ПН1-ПН4

70; 85; 98; 110; 130; 150

Для створок окон и полотен дверей без наплава

130; 150

Для входных дверей в здания и в квартиры

ПН5

40; 60

Для форточек без наплава

ПН6

80; 110

Для соединения спаренных створок окон и полотен балконных дверей

ПН7

Исполнение 1

Для соединения спаренных створок окон и полотен балконных дверей с наплавом

Исполнение 2

Для соединения спаренных створок фрамуг

ПН8

110; 130

Для полотен дверей с принудительным закрыванием

ПН9

-

ПН10

-

Для среднеподвесных створок окон

ПВ1

80; 100

Для створок окон и полотен балконных дверей с наплавом

ПВ2

Исполнение 1

Исполнение 2

Для фрамуг

ПВ3

Исполнение 1

Для соединения спаренных створок окон и полотен балконных дверей с наплавом

Исполнение 2

Для соединения спаренных створок фрамуг

ПВ4

Исполнение 1

Для створок окон с наплавом

Исполнение 2

Для фрамуг

ПВв1, ПВв2, ПВв3

-

Для створок окон и полотен балконных дверей

Приложение Б

(Обязательное)

Типы, размеры и комплектность петель

Типоразмеры ПН1-70, ПН1-85

Типоразмеры ПН1-110, ПН1-130,

ПН1-150

Остальное - см. типоразмеры

ПН1-70, ПН1-85

В миллиметрах

Типо-

размеры

Шурупы по

ГОСТ 1145

Раз- меры

Кол.

ПН1-70

70

22

8

10

25

10

6

7

33,5

2,0

4Х25

6

ПН1-85

85

27

10

10

32,5

13

7

8

41

2,0-2,5

4Х30

6

ПН1-110

110

27

10

10

30

13

7

8

53,5

2,5-2,8

4Х30

8

ПН1-130

130

30

12

12,5

35

16

8

8

63,5

2,5-3,0

5Х30

8

ПН1-150

150

35

15

15

40

19

9

9

73,5

3,0

5Х30

8

Рисунок Б1 - Петля накладная типа ПН1

Типоразмеры ПН2-70, ПН2-85

Типоразмеры ПН2-110, ПН2-130,

ПН2-150

Остальное - см. типоразмеры

ПН2-70, ПН2-85

В миллиметрах

Типо-

размеры

Шурупы по

ГОСТ 1145

Раз- меры

Кол.

ПН2-70

70

22

8

10

25

10

6

7

34

2,0

4Х25

6

ПН2-85

85

27

10

10

32,5

13

7

8

34

2,0-2,5

4Х30

6

ПН2-110

110

27

10

10

30

13

7

8

38

2,5-2,8

4Х30

8

ПН2-130

130

30

12

12,5

35

16

8

8

42

2,5-3,0

5Х30

8

ПН2-150

150

35

15

15

40

19

9

9

46

3,0

5Х30

8

Рисунок Б2 - Петля накладная типа ПН2

Типоразмер ПН3-85

Типоразмеры ПН3-110, ПН3-130,

ПН3-150

Остальное -см. типоразмеры

ПН3-85

В миллиметрах

Типо-

размеры

Шурупы по

ГОСТ 1145

Раз- меры

Кол.

ПН3-85

85

27

10

10

32,5

13

7

8

41

2,0-2,5

4Х30

6

ПН3-110

110

27

10

10

30

13

7

8

53,5

2,5-2,8

4Х30

8

ПН3-130

130

30

12

12,5

35

16

8

8

63,5

2,5-3,0

5Х30

8

ПН3-150

150

35

15

15

40

19

9

9

73,5

3,0

5Х30

8

Рисунок Б3 - Петля накладная типа ПН3

Шурупы 5х30 (6 шт.) ГОСТ 1145

Рисунок Б4 - Петля накладная типа ПН4

В миллиметрах

Типо-

размеры

Шурупы по

ГОСТ 1145

Размеры

Кол.

ПН5-40

40

16

6

-

6

-

4

1,5-1,6

3Х25

4

ПН5-60

60

20

8

22

12

7

5

1,6-2,0

3Х25

6

Рисунок Б5 - Петля накладная типа ПН5

Типоразмер ПН6-80

Типоразмер ПН6-110

Остальное - см. типоразмеры

ПН6-80

В миллиметрах

Типоразмеры

Шурупы по

ГОСТ 1145

Размеры

Кол.

ПН6-80

80

31

20

39

2,5

4Х25

6

ПН6-110

110

38

25

44

2,5-2,8

4Х25

8

Рисунок Б6 - Петля накладная типа ПН6

Исполнение 1

Исполнение 2

Остальное - см. исполнение 1

Шурупы 3Х25 (4 шт.) ГОСТ 1145

Рисунок Б7 - Петля накладная типа ПН7

В миллиметрах

Типо-

размеры

Шурупы по

ГОСТ 1145

Размеры

Кол.

ПН8-110

110

27

10

10

30

13

7

2,8

5Х30

8

ПН8-130

130

30

10

12,5

35

16

8

2,8-3,0

5Х30

8

Рисунок Б8 - Петля накладная типа ПН8

Шурупы 5Х40 (8 шт.) ГОСТ 1145

____________

* Для дверей с толщиной полотна 52 мм.

Рисунок Б9 - Петля накладная типа ПН9

Шурупы 5Х35 (8 шт.) ГОСТ 1145

Рисунок Б10 - Петля накладная типа ПН10

В миллиметрах

Типо-

размеры

Кол. штифтов

ПВ1-80

80

35

28

25

28

21

39

2,0-2,5

4

ПВ1-100

100

42

35

35

34

27

49

2,5-2,8

4

Рисунок Б11 - Петля врезная типа ПВ1

Исполнение 1

Исполнение 2

Остальное - см. Исполнение 1

____________

* При установке петель на автоматизированных линиях по согласованию с потребителем допускается применять штифты длиной 35 мм для створок окон жилых и 45 мм - для общественных зданий.

В миллиметрах

Типо-

размеры

Кол. шти- фтов*

__________________

* - Длину штифтов следует указывать при заказе.

ПВ2-75

75

30

25

6

12,5

23

15

-

37

7

2,0- 2,5

4

ПВ2-100

100

35

30

7,5

17

25

18

-

49

7

2,5

4

ПВ2-125

125

45

35

10

20,75

32

22

6

61,5

8-9

2,5

6

Рисунок Б12 - Петля врезная типа ПВ2

Исполнение 1

Исполнение 2

Остальное - см. Исполнение 1

________________

* - Для окон с тройным остеклением.

Штифты - 4 шт.; длину штифтов следует указывать при заказе.

Рисунок Б13 - Петля врезная типа ПВ3

Исполнение 1

Исполнение 2

Остальное - см. Исполнение 1

В миллиметрах

Типо-

размеры

Кол. штифтов

ПВ4-60

60

30

22

-

7,5

22,5

23

15

6

2,0

4

ПВ4-75

75

35

27

5

10

27,5

28

20

7

2,0-2,5

6

ПВ4-90

90

35

27

5

10

35

28

20

7

2,5

6

Рисунок Б14 - Петля врезная типа ПВ4

Рисунок Б15 - Петля ввертная типа ПВв1

Рисунок Б16 - Петля ввертная типа ПВв2

Рисунок Б17 - Петля ввертная типа ПВв3

Приложение В

(Информационное)

Основные детали петель

Петли накладные и врезные

1 - карта; 2 - трубка; 3 - ось; 4 - полуось

Петли ввертные

1 - стержень; 2 - втулка; 3 - ось; 4 - скоба

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Типы и основные размеры

4 Технические требования

5 Приемка

6 Методы контроля

7 Транспортирование и хранение

8 Гарантии изготовителя

Приложение А (Информационное) Область применения петель

Приложение Б (Обязательное) Типы, размеры и комплектность петель

Рисунок Б1 - Петля накладная типа ПН1

Рисунок Б2 - Петля накладная типа ПН2

Рисунок Б3 - Петля накладная типа ПН3

Рисунок Б4 - Петля накладная типа ПН4

Рисунок Б5 - Петля накладная типа ПН5

Рисунок Б6 - Петля накладная типа ПН6

Рисунок Б7 - Петля накладная типа ПН7

Рисунок Б8 - Петля накладная типа ПН8

Рисунок Б9 - Петля накладная типа ПН9

Рисунок Б10 - Петля накладная типа ПН10

Рисунок Б11 - Петля врезная типа ПВ1

Рисунок Б12 - Петля врезная типа ПВ2

Рисунок Б13 - Петля врезная типа ПВ3

Рисунок Б14 - Петля врезная типа ПВ4

Рисунок Б15 - Петля ввертная типа ПВв1

Рисунок Б16 - Петля ввертная типа ПВв2

Рисунок Б17 - Петля ввертная типа ПВв3

Приложение В (Информационное) Основные детали петель

Петли накладные и врезные

Петли ввертные