Государственный комитет Российской Федерации

по вопросам архитектуры и строительства

(Госстрой России)

СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник 8

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Выпуск I

Введен в действие

письмом Госстроя России

от 5 мая 1994 г. № ВБ-12-69

Москва 1994

Настоящий сборник разработан ВНИИПроектэлектромонтажем, фирмой “Энергопроект” и Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) Госстроя России на основе обосновывающих материалов к сборнику 8 расценок на монтаж оборудования “Электротехнические установки” (СНиП 4.06-91); рассмотрен Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий сборник содержит ресурсные сметные нормы (РСН) на электромонтажные работы при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

2. Нормами учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ), СНиП 3.05.06-65, соответствующих технических условий и инструкции, включая затраты на:

перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ: горизонтальное на расстояние до 1000 м; вертикальное - на расстояние, указанное в вводных указаниях к разделам сборника;

подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;

окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и конструкций;

определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки;

работы с вредными условиями труда (газосварочные и электросварочные работы, крепление конструкций и деталей с применением монтажного пистолета; малярные работы с применением асфальтового, кузбасского и печного лаков, в закрытых помещениях с применением нитрокрасок и лаков содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие химические вещества, а также приготовление составов из этих красок; пайка свинцом по свинцу; спайка освинцованных кабелей и заливка свинцом кабельных муфт);

дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования.

3. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам и отделам сборника, к затратам труда следует применять коэффициенты:

1,05 при высоте свыше 2 до 8м;

1,1 при высоте свыше	 8 до 15м;

1,25 при высоте свыше 15 до 30 м;

1,4 при высоте свыше	 30 до 60 м;

1,6 при высоте свыше	 60 до 100 м;

1,8 при высоте свыше 100 м.

Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам и отделам сборника, следует определять дополнительно.

4. Расход электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования приведен в приложении 1 к настоящему сборнику.

5. Нормы отхода материальных ресурсов приведены в приложении 2 к настоящему сборнику.

6. Нормами сборника предусмотрены следующие средние разряды работы:

отделы 1, 4 - 4,0;

отдел 2 (кроме группы 33 раздела 4) - 3,8;

отдел 3 - 4,2;

группа 33 раздела 4 - 5,6.

7. В РСН уровень затрат труда рабочих-монтажников и машинистов, времени использования машин и механизмов определен на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1 января 1987 г.

Для перехода от расчетного уровня затрат к уровню, учитывающему реальные производственно-технологические условия выполнения работ, к затратам труда и времени использования машин рекомендуется применять коэффициент до 1,6.

ОТДЕЛ 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОТКРЫТЫЕ 6-750 кВ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на:

горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;

установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола;

монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла.

2. В нормах не учтены затраты на:

монтаж вторичных цепей, заземления и кабелей (кроме поставляемых с трансформатором), определяемые по соответствующим нормам отдела 2. Затраты на прокладку кабелей, учтенные в нормах на монтаж трансформаторов, составляют 1,7% прямых затрат;

монтаж ящиков, пультов и шкафов (кроме норм 8-3, 8-8 и 8-25), определяемые по соответствующим нормам отдела 3;

монтаж опорных конструкций (кроме норм 8-25);

монтаж трубопроводов контура водяного охлаждения и маслопроводов, соединяющих коллекторы трансформатора и системы охлаждения типа Ц, определяемые по соответствующим нормам сборника 12 РСН “Технологические трубопроводы”;

монтаж блокировки разъединителей с приводами выключателей, определяемые по соответствующим нормам отделов 1 и 2;

изготовление противовесов для подвесных разъединителей (нормы 8-11-11 и 8-11-12).

3. Затраты на монтаж разъединителей с килевым расположением фаз определяются по нормам 8-11 с коэффициентом до 1,4.

4. Затраты на монтаж шинных опор напряжением 110-220 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормам 8-17 с коэффициентом до 1,4.

5. Затраты на монтаж разъединителей напряжением 220 и 330 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормам 8-11 с коэффициентом до 1,25.

6. В нормах 8-25 и 8-28 не учтены затраты на:

монтаж силовых трансформаторов (в том числе трансформаторов собственных нужд), определяемые по нормам 8-1 и 8-62;

монтаж выключателей 110 и 220 кВ;

прокладку кабелей и труб, кроме норм с 8-25-3 по 8-25-21, определяемые по нормам раздела 1 отдела 2;

прокладку контура заземления, кроме норм с 8-25-3 по 8-25-21, определяемые по нормам раздела 3 отдела 2;

монтаж освещения (кроме норм с 8-25-3 по 8-25-21), молниезащиты и оборудования ОПУ;

монтаж гибкой ошиновки верхнего яруса ячеек 110 кВ (нормы 8-28).

7. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

грузов железобетонных;

каната стального (троса);

проводов всех марок и сечений;

труб;

шин.

8. Норму 8-10-3 следует добавлять к норме 8-10-2 при наличии в технической документации на трансформатор (автотрансформатор, реактор) соответствующего указания о степени очистки масла.

Группа 1. Трансформаторы и автотрансформаторы силовые

Таблица 8-1

Трансформаторы и автотрансформаторы силовые

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Трансформатор трехфазный 35 кВ( мощность( кВ(А |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 259 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 20(6 | 22(7 | 26(8 | 30(9 | 147 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3(93 | 5(2 | 5(76 | 7(9 | 25 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 3(03 | 4(08 | 4(32 | 5(7 | 22(9 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(9 | 1(12 | 1(44 | 2(2 | 2(1 |
| 4 | Материалы |
| В293 | Бязь | м2 | 2(1 | 2(1 | 2(28 | 2(57 | 2(58 |
| В2243 | Клей | кг | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(04 |
| В39 | Шкурка шлифовальная | кг | 0(2 | 0(2 | 0(24 | 0(3 | 0(43 |
| В657 | Смазка | кг | 0(05 | 0(05 | 0(06 | 0(06 | 0(1 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-1-1 | 8-1-2 | 8-1-3 | 8-1-4 | 8-1-5 |

Продолжение табл. 8-1

| Шифр |
| --- |
| Единица | Трансформатор трехфазный 35 кВ( мощность( кВ(А |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 2500 | 4000( 6300 | 10000-40000 | 63000 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 245 | 320 | 417 | 496 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25(4 | 81(8 | 38(5 | 44 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 22(5 | 28(1 | 32(5 | 34(8 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(43 | 0(8 | 1(7 | 4(24 |
| 3.2.2 | Трактор | маш.-ч | 0(4 | 0(42 | 0(73 | 0(8 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(15 | 2(7 | 2(9 | 3(5 |
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | 0(23 | 0(64 | 1(3 | 1(8 |
| 3.15.3 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 1(8 | 1(8 | 2(31 | 2(31 |
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 5(8 | 8 | 3(3 | - |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 0(29 | 22(6 | 33(1 | 34 |
| 3.11.1 | Станция насосная для привода домкрата | маш.-ч | - | 5(5 | 7(8 | 7(8 |
| 3.15.6 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | - | 10(5 |
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | - | - | - | 10(5 |
| 4 | Материалы |
|  | В227 | Рельсы 20-кратной оборачиваемости | т | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(05 |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 4 | 10(4 | 10(4 | 18(4 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(03 | 0(03 | 0(25 | 0(25 |
| В237 | Скобы металлические | кг | 6(67 | 13(34 | 20 | 33(3 |
| В256 | Лист стальной 20-кратной оборачиваемости | т | 0(005 | 0(007 | 0(005 | 0(005 |
| В110 | Кислород | м3 | 3(65 | 7(9 | 3(65 | 3(65 |
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0(003 | 0(003 | 0(003 | 0(003 |
| В384 | Электроды | кг | 2(2 | 2(7 | 3(2 | 3(8 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(032 | 0(033 | 0(033 | 0(033 |
| В668 | Сталь угловая | т | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| В293 | Бязь | м2 | 2(57 | 2(57 | 6(2 | 6(2 |
| В2243 | Клей | кг | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| В39 | Шкурка шлифовальная | кг | 0(3 | 0(3 | 0(32 | 0(32 |
| В657 | Смазка | кг | 0(06 | 0(06 | 0(07 | 0(07 |
| В188 | Картон прессшпан | кг | 0(03 | 0(15 | 0(3 | 0(3 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 0(02 | 0(12 | 0(24 | 0(24 |
| В2010 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0(16 | 0(80 | 1(84 | 1(84 |
| В2342 | Муфты вводные | шт. | 2 | 10 | 20 | 20 |
| В2547 | Резина маслостойкая | кг | - | - | 5 | 5 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(11 | 0(11 | 0(9 | 0(9 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-1-6 | 8-1-7 | 8-1-8 | 8-1-9 |

Продолжение табл. 8-1

| Шифр |
| --- |
| Единица | Трансформатор трехфазный 110 кВ( мощность( кВ(А |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 2500-6300 | 10000( 16000 | 25000-80000 | 125000-250000 | 400000 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 364 | 446 | 514 | 757 | 950 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 81(3 | 116(0 | 127(0 | 150 | 189 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 27(8 | 40(1 | 44(6 | 60(9 | 79 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(45 | 2(8 | 5(4 | 17(1 | 21(6 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 23(2 | 23(6 | 33(3 | 73(1 | 113 |
| 3.11.1 | Приводная станция | маш.-ч | 5(5 | 5(5 | 7(8 | 16(9 | 25(8 |
| 3.2.2 | Трактор | маш.-ч | 0(6 | 0(7 | 0(8 | 1(7 | 2(8 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(4 | 3(43 | 3(6 | 6(09 | 6(68 |
| 3.15.1 | Установка “Суховей-2М” | маш.-ч | 23(8 | 34(3 | 35(5 | 23(1 | 28(6 |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | 23(8 | 34(3 | 35(5 | 23(1 | 28(6 |
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | 0(87 | 0(98 | 1(34 | 5(4 | 5(4 |
| 3.15.3 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 8 | 8 | 8 | - | - |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 2(94 | 2(94 | 3(34 | 2(1 | 2(1 |
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 7(7 | 10(3 | 10(7 | 5(4 | 5(4 |
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | - | - | - | 9(53 | 11(7 |
| 3.15.5 | Установка вакуумной обработки масла | маш.-ч | - | - | - | 8(2 | 11(1 |
| 3.5.4 | Вакуум-насос | маш.-ч | - | - | - | 68(2 | 71 |
| 3.15.6 | Выпрямительная установка | маш.-ч | - | - | - | 8(1 | 10 |
| 4 | Материалы |
| В227 | Рельсы 20-кратной оборачиваемости | т | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(06 | 0(1 |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 10(4 | 10(4 | 10(4 | 26(4 | 34(4 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(31 |
| В237 | Скобы металлические | кг | 6(67 | 20 | 20 | 13(34 | 60 |
| В256 | Лист стальной 20-кратной оборачиваемости | т | 0(005 | 0(005 | 0(005 | 0(023 | 0(023 |
| В110 | Кислород | м3 | 5(33 | 5(33 | 5(33 | 15(83 | 15(8 |
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0(006 | 0(006 | 0(006 | 0(008 | 0(008 |
| В384 | Электроды | кг | 2(7 | 3(7 | 3(9 | 4(34 | 4(54 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(033 | 0(033 | 0(033 | 0(033 | 0(033 |
| В668 | Сталь угловая | т | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| В293 | Бязь | м2 | 18(2 | 17 | 19(1 | 31(1 | 31(5 |
| В2243 | Клей | кг | 0(02 | 0(02 | 0(16 | 0(2 | 0(25 |
| В39 | Шкурка шлифовальная | кг | 1 | 0(54 | 0(72 | 1(4 | 1(6 |
| В657 | Смазка | кг | 0(1 | 0(12 | 0(16 | 0(3 | 0(36 |
| В2547 | Резина маслостойкая | кг | 12(5 | 12(5 | 12(5 | 12(5 | 12(5 |
| В188 | Картон прессшпан | кг | 0(36 | 0(33 | 0(3 | 0(24 | 0(24 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 0(29 | 0(26 | 0(24 | 0(19 | 0(19 |
| В2010 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1(92 | 2(00 | 1(84 | 1(28 | 1(28 |
| В2342 | Муфты вводные | шт. | 24 | 22 | 20 | 16 | 16 |
| В325 | Труба стальная 20-кратной оборачиваемости | м | - | - | - | 1(5 | 1(5 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(9 | 0(9 | 0(9 | 0(9 | 1(12 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-1-10 | 8-1-11 | 8-1-12 | 8-1-13 | 8-1-14 |

Продолжение табл. 8-1

|  | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный | Автотрансформатор |
| --- | --- | --- |

Шифр

Элементы затрат

| Единица | 150 кВ( мощность( кВ(А | 220 кВ( мощность( кВ(А | 330 кВ( мощность( кВ(А | однофазный 530 кВ( мощностью 133000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 16000-63000 | 125000-250000 | 250000-160000 | 200000-250000 | 400000-630000 | 63000 | 125000-400000 | 1250000 | кВ(А |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 682 | 935 | 964 | 1108 | 1426 | 1009 | 1228 | 1614 | 891 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 201 | 287 | 182 | 201 | 222 | 204 | 290 | 308 | 167 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 64(7 | 92(4 | 65(2 | 78(3 | 82(4 | 79 | 92(5 | 125 | 66(9 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 8(6 | 21(1 | 7(28 | 16(2 | 5(42 | 7(09 | 17(9 | 28(8 | 12(7 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 44(6 | 74(6 | 65(7 | 23(8 | 59(8 | 65(9 | 141 | 331 | 64(6 |
| 3.11.1 | Приводная станция | маш.-ч | 10(2 | 16(8 | 7(8 | 26(6 | 39(2 | 15(2 | 22(3 | 39(6 | 15(2 |
| 3.2.2 | Трактор | маш.-ч | 1(3 | 2(1 | 1(13 | 2(14 | 3(9 | 1(4 | 2(1 | 4(7 | 1(34 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 5 | 8(14 | 7(94 | 6(87 | 12(1 | 11(7 | 12 | 12(4 | 9(38 |
| 3.15.1 | Установка “Суховей-2М” | маш.-ч | 49(7 | 40(8 | 36(2 | 36(2 | 42(6 | 38(6 | 42(1 | 46(4 | 26(3 |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | 49(7 | 40(8 | 36(2 | 36(2 | 42(6 | 38(6 | 42(1 | 46(4 | 26(3 |
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 |
| 3.15.3 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 3(76 | - | 4(46 | - | - | 3(5 | 47(5 | 3(5 | 0(71 |
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 6(48 |
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | 14(9 | 15(7 | 13(6 | 14(7 | 15(2 | 16(5 | 19(8 | 5(9 | 17(4 |
| 3.15.5 | Установка вакуумной обработки масла | маш.-ч | 2(5 | 72(2 | 15(6 | 13(9 | 25(1 | 17(1 | 26 | 31(8 | 12(1 |
| 3.5.4 | Вакуум-насос | маш.-ч | 2(5 | 72(2 | 59(6 | 57(9 | 69(1 | 61(1 | 66(6 | 75(8 | 46(1 |
| 3.15.6 | Выпрямительная установка | маш.-ч | 14(9 | 12(3 | 10(9 | 12(7 | 14(9 | 13(5 | 14(8 | 16(3 | 15(3 |
| 4 | Материалы |
| В227 | Рельсы 20-кратной оборачиваемости | т | 0(05 | 0(06 | 0(05 | 0(06 | 0(09 | 0(06 | 0(06 | 0(09 | 0(05 |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 18(4 | 26(4 | 18(4 | 26(4 | 36(8 | 26(4 | 27(6 | 36(8 | 18(4 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(27 | 0(29 | 0(31 | 0(34 | 0(39 | 0(33 | 0(33 | 0(37 | 0(31 |
| В237 | Скобы металлические | кг | 33(3 | 46(7 | 33(3 | 46(7 | 57(3 | 46(7 | 50(7 | 68 | 32(3 |
| В256 | Лист стальной 20-кратной оборачиваемости | т | 0(005 | 0(026 | 0(026 | 0(026 | 0(029 | 0(029 | 0(029 | 0(029 | 0(042 |
| В110 | Кислород | м3 | 5(28 | 15(3 | 14(8 | 14(8 | 17(2 | 16 | 16 | 17(2 | 16 |
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0(006 | 0(006 | 0(006 | 0(007 | 0(012 | 0(007 | 0(007 | 0(01 | 0(007 |
| В384 | Электроды | кг | 5(3 | 2(23 | 5(83 | 5(15 | 6(71 | 6(31 | 6(61 | 7(01 | 6(49 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(033 | 0(033 | 0(033 | 0(033 | 0(033 | 0(033 | 0(033 | 0(033 | 0(033 |
| В668 | Сталь угловая | т | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| В293 | Бязь | м2 | 18(8 | 22(9 | 4(72 | 5(33 | 5(2 | 6(13 | 6(13 | 7(54 | 6(13 |
| В2243 | Клей | кг | 0(1 | 0(12 | 0(61 | 0(44 | 0(28 | 0(41 | 0(41 | 0(32 | 0(41 |
| В39 | Шкурка шлифовальная | кг | 0(54 | 0(76 | 2 | 3 | 7 | 3(24 | 3(24 | 6 | 3 |
| В657 | Смазка | кг | 0(12 | 0(7 | 0(36 | 0(59 | 0(8 | 0(72 | 0(72 | 1(2 | 0(72 |
| В2547 | Резина маслостойкая | кг | 12(5 | 12(5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 25 |
| В188 | Картон прессшпан | кг | 0(24 | 0(27 | 0(3 | 0(27 | 0(33 | 0(36 | 0(6 | 0(36 | 0(33 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 0(19 | 0(22 | 0(24 | 0(22 | 0(26 | 0(29 | 0(48 | 0(29 | 0(26 |
| В2010 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1(52 | 1(64 | 1(84 | 1(44 | 1(76 | 1(92 | 3(20 | 1(92 | 1(76 |
| В2342 | Муфты вводные | шт. | 16 | 18 | 20 | 18 | 22 | 24 | 40 | 24 | 22 |
| В325 | Труба стальная 20-кратной оборачиваемости | м | 1(25 | 1(25 | 1(75 | 1(75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| В139 | Лента | кг | - | - | - | 81 | 75 | - | - | - | - |
| В46 | Лакоткань | м2 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(97 | 1(05 | 1(12 | 1(23 | 1(41 | 1(19 | 1(19 | 1(34 | 1(12 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-1-15 | 8-1-16 | 8-1-17 | 8-1-18 | 8-1-19 | 8-1-20 | 8-1-21 | 8-1-22 | 8-1-23 |

Окончание табл. 8-1

|  | Трансформатор или автотрансформатор |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | трехфазный 500 кВ( мощность( кВ(А | однофазный 500 кВ( мощность( кВ(А | 750 кВ( |
| ресурса |
| измерения | 250000 | 400000 | 630000( 1000000 | 135000( 167000 | 267000 | 533000 | мощностью 333000 кВ(А |
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1308 | 1453 | 1620 | 939 | 1001 | 1007 | 1329 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 200 | 262 | 336 | 175 | 210 | 248 | 244 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 84(8 | 102 | 153 | 67(9 | 82(6 | 91(1 | 91(7 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 9(23 | 12(4 | 39(1 | 10(1 | 12(8 | 6(94 | 9(74 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 9(95 | 12(7 | 12(8 | 10(8 | 11(5 | 12(7 | 12(3 |
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 |
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 | 5(4 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 195 | 236 | 330 | 64 | 141 | 291 | 164 |
| 3.11.1 | Приводная станция | маш.-ч | 30(8 | 39(2 | 39(2 | 15(3 | 22(3 | 35 | 25(8 |
| 3.15.1 | Установка “Суховей-2М” | маш.-ч | 32(4 | 48(6 | 50(1 | 30 | 36(4 | 48(6 | 44(9 |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | 32(4 | 48(6 | 50(1 | 30 | 36(4 | 48(6 | 44(9 |
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | 14(5 | 20(5 | 17(6 | 13(4 | 15(6 | 50 | 15(7 |
| 3.15.5 | Установка вакуумной обработки масла | маш.-ч | 20(8 | 24(5 | 17(2 | 17(1 | 20(1 | 26(8 | 26(8 |
| 3.5.4 | Вакуум-насос | маш.-ч | 20(1 | 64(8 | 68(5 | 61(2 | 61(1 | 64(1 | 171 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 3(5 | 3(5 | 3(5 | 3(53 | 3(53 | 3(53 | 3(53 |
| 3.15.6 | Выпрямительная установка | маш.-ч | 11(3 | 17 | 17(6 | 10(5 | 12(8 | 17 | 15(7 |
| 4 | Материалы |
| В325 | Труба стальная 20-кратной оборачиваемости | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| В256 | Лист стальной 20-кратной оборачиваемости | т | 0(032 | 0(032 | 0(032 | 0(032 | 0(032 | 0(032 | 0(032 |
| В384 | Электроды | кг | 5(8 | 7(5 | 7(6 | 5(6 | 6(2 | 7(5 | 7(1 |
| В110 | Кислород | м3 | 18(4 | 18(4 | 18(4 | 17(2 | 17(2 | 17(2 | 17(6 |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 3(6 | 4(8 | 4(8 | 2(4 | 3(6 | 4(8 | 3(6 |
| В237 | Скобы металлические | кг | 10(7 | 14(7 | 14(7 | 6(67 | 10(7 | 14(7 | 10(7 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(38 | 0(36 | 0(44 | 0(31 | 0(36 | 0(32 | 0(31 |
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0(012 | 0(012 | 0(012 | 0(007 | 0(007 | 0(007 | 0(009 |
| В46 | Лакоткань | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(033 | 0(033 | 0(033 | 0(033 | 0(033 | 0(033 | 0(033 |
| В668 | Сталь угловая | т | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| В293 | Бязь | м2 | 6(9 | 6(9 | 6(9 | 4(1 | 6(9 | 6(9 | 6(41 |
| В2243 | Клей | кг | 0(43 | 0(43 | 0(43 | 0(28 | 0(43 | 0(43 | 0(24 |
| В39 | Шкурка шлифовальная | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| В657 | Смазка | кг | 0(43 | 0(43 | 0(43 | 0(43 | 0(43 | 0(43 | 1(4 |
| В2547 | Резина маслостойкая | кг | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| В188 | Картон прессшпан | кг | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(24 | 0(24 | 0(15 | 0(3 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 0(26 | 0(14 | 0(14 | 0(19 | 0(19 | 0(12 | 0(24 |
| В2010 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 1(28 | 1(28 | 0(80 | 1(60 |
| В2342 | Муфта вводная | шт. | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | 20 |
| В46 | Гвозди | кг | 1(57 | 1(3 | 1(7 | 1(1 | 1(3 | 1(2 | 1(1 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-1-24 | 8-1-25 | 8-1-26 | 8-1-27 | 8-1-28 | 8-1-29 | 8-1-30 |

Группа 2. Трансформаторы для регулирования напряжения

Таблица 8-2

Трансформаторы для регулирования напряжения

Измеритель - 1 штука

|  | Трансформатор трехфазный |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | последовательный | линейный |
| ресурса |
| измерения | 35 кВ( мощностью 240000 кВ(А | 10 кВ( мощностью 16000( 40000 кВ(А | 35 кВ( мощностью 63000( 100000 кВ(А |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 371 | 302 | 423 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 48(4 | 31(9 | 60(4 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 6(7 | 1(37 | 5(4 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 35(6 | 24(6 | 41(3 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 33(7 | 23(1 | 33(5 |
| 3.11.1 | Приводная станция | маш.-ч | 7(8 | 5(5 | 7(8 |
| 3.2.2 | Трактор | маш.-ч | 0(9 | 0(6 | 0(8 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(4 | 2(2 | 3(2 |
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | 2(2 | 0(8 | 1(4 |
| 3.15.3 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 8 | 3 | 8 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 3(02 | 4(54 | 1(8 |
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 7(3 | 7(3 | 2(1 |
| 3.15.6 | Выпрямительная установка | маш.-ч | - | - | 9(7 |
| 4 | Материалы |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 10(4 | 10(4 | 11(6 |
| В237 | Скобы металлические | кг | 20 | 20 | 24 |
| В256 | Лист стальной 20-кратной оборачиваемости | т | 0(005 | 0(005 | 0(005 |
| В110 | Кислород | м3 | 3(65 | 3(65 | 3(65 |
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0(003 | 0(003 | 0(003 |
| В227 | Рельсы 20-кратной оборачиваемости | т | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(22 | 0(22 | 0(23 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(71 | 0(71 | 0(72 |
| В384 | Электроды | кг | 2(7 | 2(5 | 3(5 |
| В293 | Бязь | м2 | 6(15 | 6(15 | 6(15 |
| В2243 | Клей | кг | 0(034 | 0(034 | 0(034 |
| В39 | Шкурка шлифовальная | кг | 0(32 | 0(32 | 0(32 |
| В657 | Смазка | кг | 0(072 | 0(072 | 0(072 |
| В2547 | Резина маслостойкая | кг | 5 | 5 | 5 |
| В188 | Картон прессшпан | кг | 0(15 | 0(15 | 0(15 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 0(12 | 0(12 | 0(12 |
| В2010 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0(80 | 0(80 | 0(80 |
| В2342 | Муфта вводная | шт. | 10 | 10 | 10 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| В668 | Сталь угловая | т | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-2-1 | 8-2-2 | 8-2-3 |

Группа 3. Система охлаждения трансформаторов

Таблица 8-3

Система охлаждения трансформаторов

Измеритель - 1 охладитель (гр. 1( 3)( 1 охладительное устройство (гр. 2)

|  | Система охлаждения вида |
| --- | --- |
|  | ДЦ | Ц |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | навесная | выносная типа ГОУ( состоящая из 3-4 охладителей |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 84 | 214 | 140 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6(13 | 35(5 | 12(1 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(77 | 2(8 | 1(5 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 3(97 | 18(2 | 2(15 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2 | 3(6 | 4 |
| 3.15.3 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 3 | 4 | 8 |
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 2(59 | 11(3 | 9(74 |
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | 1(39 | 10(1 | 6 |
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | - | 1 | - |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | - | 4(43 | 2(43 |
| 3.15.7 | Фильтр-пресс | маш.-ч | - | 7(38 | - |
| 3.5.4 | Вакуум-насос | маш.-ч | - | 1 | 6 |
| 4 | Материалы |
| В293 | Бязь | м2 | 2(5 | 0(98 | 2(67 |
| В2243 | Клей | кг | 0(02 | 0(05 | 0(44 |
| В384 | Электроды | кг | 2 | 7(85 | 3(8 |
| В110 | Кислород | м3 | 0(54 | - | 0(05 |
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0(0004 | - | 0(0001 |
| В2547 | Резина маслостойкая | кг | - | - | 5 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-3-1 | 8-3-2 | 8-3-3 |

Группа 4. Реакторы масляные

Таблица 8-4

Реакторы масляные

Измеритель - 1 штука

|  | Реактор |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | заземляющий 6-35 кВ( мощность( кВ(А | шунтирующий( напряжение( кВ |
| ресурса |
| измерения | 200 | 500 | 1000 | 1600 | 110 | 500 | 750 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 19 | 21(7 | 30(5 | 37(3 | 295 | 525 | 831 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3(4 | 4(4 | 5(54 | 6(16 | 81(6 | 106 | 169 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(4 | 0(55 | 0(72 | 1(23 | 3(31 | 8(52 | 13(1 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 3 | 3(85 | 4(82 | 4(93 | 27(3 | 33(4 | 63(9 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(8 | 1 | 1(23 | 1(1 | 2 | 5(11 | 6 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | - | - | - | - | 3(37 | 35(6 | 34(1 |
| 3.11.1 | Приводная станция | маш.-ч | - | - | - | - | 5(5 | 7(8 | 7(8 |
| 3.2.2 | Трактор | маш.-ч | - | - | - | - | 0(6 | 0(8 | 1 |
| 3.15.1 | Установка “Суховей-2М” | маш.-ч | - | - | - | - | 19(7 | 23(3 | 32(9 |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | - | - | - | - | 19(7 | 23(3 | 32(9 |
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | - | - | - | - | 3(4 | 11(1 | 5(4 |
| 3.15.3 | Шкаф сушильный | маш.-ч | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | - | - | - | 1(67 | 0(47 | 0(47 |
| 3.15.6 | Выпрямительная установка | маш.-ч | - | - | - | - | 5(9 | 4(7 | 11(5 |
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | - | - | - | - | 5(9 | 5(61 | 12(8 |
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | - | - | - | - | - | 5(4 | 5(4 |
| 3.5.4 | Вакуум-насос | маш.-ч | - | - | - | - | - | 49(7 | 152 |
| 3.15.5 | Установка вакуумной обработки масла | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | 7(7 |
| 4 | Материалы |
| В39 | Шкурка шлифовальная | кг | 1(8 | 1(8 | 1(8 | 1(8 | 1(1 | 1(94 | 6(6 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(003 | 0(003 | 0(006 | 0(006 | - | - | - |
| В384 | Электроды | кг | 0(9 | 1(21 | 1(2 | 1(1 | 0(3 | 2(34 | 4(34 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(13 | 0(19 | 0(3 | 0(3 | - | - | - |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | - | - | - | - | 2(4 | 2(4 | 2(4 |
| В237 | Скобы металлические | кг | - | - | - | - | 6(67 | 6(67 | 6(67 |
| В256 | Лист стальной 20-кратной оборачиваемости | т | - | - | - | - | 0(005 | 0(023 | 0(023 |
| В110 | Кислород | м3 | - | - | - | - | 0(75 | 13(7 | 14(1 |
| В2529 | Пропан-бутан | т | - | - | - | - | 0(006 | 0(007 | 0(009 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | - | - | - | - | 0(21 | 0(21 | 0(23 |
| В46 | Гвозди | кг | - | - | - | - | 0(7 | 0(7 | 0(7 |
| В189 | Припой | кг | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| В256 | Сталь листовая | т | - | - | - | - | 0(033 | 0(033 | 0(033 |
| В293 | Бязь | м2 | - | - | - | - | 21(1 | 4(1 | 6(41 |
| В2243 | Клей | кг | - | - | - | - | 0(2 | 0(28 | 0(24 |
| В657 | Смазка | кг | - | - | - | - | 0(25 | 0(43 | 1(4 |
| В2547 | Резина маслостойкая | кг | - | - | - | - | 12(5 | 40 | 40 |
| В188 | Картон прессшпан | кг | - | - | - | - | 0(18 | 0(15 | 0(21 |
| В542 | Краски и лаки | кг | - | - | - | - | 0(14 | 0(12 | 0(17 |
| В2010 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | - | - | - | - | 0(96 | 0(80 | 1(12 |
| В2342 | Муфта вводная | шт. | - | - | - | - | 12 | 10 | 14 |
| В668 | Сталь угловая | т | - | - | - | - | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| В325 | Труба стальная 20-кратной оборачиваемости | м | - | - | - | - | - | 1(5 | 1(5 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-4-1 | 8-4-2 | 8-4-3 | 8-4-4 | 8-4-5 | 8-4-6 | 8-4-7 |

Группа 5. Подсушка изоляции трансформаторов(

автотрансформаторов и реактивов

Таблица 8-5

Подсушка изоляции трансформаторов(

автотрансформаторов и реактивов

Измеритель - 1 штука

|  | Подсушка методом |
| --- | --- |

Шифр

Элементы затрат

| Единица | низкотемпературной обработки изоляции трансформатора( авто | термодиффузии трансформатора( автотрансформатора или реактора мощностью( мВ(А |
| --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | трансформатора или реактора | до 80 | 200 | св. 200 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 410 | 344 | 372 | 469 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29(6 | 83(6 | 110 | 136 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(54 | 0(59 | 0(47 | 0(62 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(54 | 0(59 | 0(47 | 0(62 |
| 3.15.6 | Выпрямительная установка | маш.-ч | 10 | 67 | 89 | 110 |
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | 12(5 | 3 | 3(9 | 4(75 |
| 3.15.8 | Установка “Иней” | маш.-ч | 144 | - | - | - |
| 3.5.4 | Вакуум-насос | маш.-ч | 163 | 48(4 | 54 | 59(3 |
| 3.15.5 | Установка вакуумной обработки масла | маш.-ч | 18(5 | - | 20(1 | 24(5 |
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | - | 15(4 | - | - |
| 4 | Материалы |
|  | В411 | Азот |
| 1(5 | - | - | - |
| В10 | Ацетон |
| 0(07 | - | - | - |
| В3021 | Углекислота |
| 620 | - | - | - |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 0(4 | - | - | - |
| В681 | Асботкань 5-кратной оборачиваемости | т | - | 0(067 | 0(040 | 0(152 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-5-1 | 8-5-2 | 8-5-3 | 8-5-4 |

Группа 6. Трансформаторы тока

Таблица 8-6

Трансформаторы тока

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

| Шифр |
| --- |
| Единица | Трансформатор тока( напряжение( кВ |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 16(5 | 22(7 | 23(7 | 39(1 | 61(8 | 125 | 158 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2 | 3(39 | 4(65 | 10(8 | 18(6 | 48(4 | 56(9 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(39 | 2(27 | 3(1 | 4(95 | 7(2 | 22(2 | 24(2 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(61 | 1(12 | 1(55 | 2(99 | 5 | 8(97 | 10(4 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(62 | 0(74 | 0(74 | 1(53 | 1(86 | 4(66 | 4(66 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | - | - | 2(82 | 6(43 | 17(2 | 22(3 |
| 4 | Материалы |
| В293 | Бязь | м2 | 0(57 | 1(56 | 2(01 | 3(9 | 4(62 | 4(65 | 7(62 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 7(97 | 7(61 | 7(61 | 7(61 | 14(4 | 8(33 | 7(31 |
| В39 | Бумага шлифовальная | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| В657 | Смазка | кг | 0(3 | 0(6 | 1(56 | 1(56 | 1(56 | 1(56 | 1(56 |
| В384 | Электроды | кг | 1(05 | 1(05 | 1(05 | 1(5 | 2(4 | 2(4 | 2(4 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 0(3 | 1(8 | 1(8 | 1(8 | 1(8 | 1(8 | 1(8 |
| В2788 | Дюбели для пристрелки | 100 шт. | 0(09 | 0(15 | 0(39 | 0(39 | 0(39 | 0(39 | 0(39 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(09 | 0(15 | 0(39 | 0(39 | 0(39 | 0(39 | 0(39 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(01 | 0(017 | 0(02 | 0(046 | 0(087 | 0(030 | 0(045 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-6-1 | 8-6-2 | 8-6-3 | 8-6-4 | 8-6-5 | 8-6-6 | 8-6-7 |

Группа 7. Трансформаторы напряжения

Таблица 8-7

Трансформаторы напряжения

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

| Шифр |
| --- |
| Единица | Трансформатор( напряжение( кВ |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 17(5 | 2(06 | 37(1 | 84(5 | 129 | 334 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3(14 | 6(95 | 13(4 | 29(3 | 47(7 | 50(2 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(92 | 3(92 | 8(11 | 18(9 | 30(4 | 30(3 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(22 | 1(12 | 1(91 | 2(83 | 6(14 | 7 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1(16 | 1(16 | 2(16 | 4(96 | 7(26 | 14(8 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | 1(91 | 3(36 | 7(61 | 11(1 | 12(9 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | - | - | - | - | - | 0(4 |
| 4 | Материалы |
|  | В293 | Бязь | м2 | 0(33 | 1(26 | 1(5 | 3(78 | 4(5 | 1(2 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 11(4 | 7(64 | 14(6 | 15(3 | 16(6 | 17(8 |
| В39 | Бумага шлифовальная | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| В657 | Смазка | кг | 0(06 | 0(48 | 0(48 | 0(9 | 1(05 | 1(6 |
| В384 | Электроды | кг | 0(3 | 0(9 | 1(65 | 1(68 | 1(68 | 6 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 0(33 | 1(2 | 1(8 | 2(4 | 2(4 | 2(4 |
| В2788 | Дюбели для пристрелки | 100 шт. | 0(09 | 0(15 | 0(09 | 0(21 | 0(09 | 0(45 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(09 | 0(15 | 0(09 | 0(21 | 0(09 | 0(45 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(01 | 0(019 | 0(01 | 0(01 | 0(011 | 0(049 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-7-1 | 8-7-2 | 8-7-3 | 8-7-4 | 8-7-5 | 8-7-6 |

Группа 8. Выключатели воздушные

Таблица 8-8

Выключатели воздушные

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

|  | Трансформатор тока( напряжение( кВ |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 35( тип | 110( типы | 220( типы | 330( типы |
| ресурса |
| измерения | ВВУ | ВВУ | ВВБК | ВВД | ВНВ | ВНВ | ВВ( ВВДМ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 139 | 253 | 200 | 388 | 340 | 621 | 1134 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36 | 70(4 | 45(7 | 90 | 104 | 137 | 168 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 22(8 | 42(9 | 27(5 | 54(4 | 63(8 | 83(1 | 103 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(92 | 6(37 | 3(92 | 7(9 | 8 | 14(9 | 13(9 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(36 | 0(36 | 0(36 | 0(36 | 0(36 | 0(36 | 0(36 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 10(3 | 21(1 | 14(3 | 27(7 | 32(4 | 39(4 | 50(7 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(8 | 0(1 | 0(1 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(65 | 0(65 | 0(8 | 0(8 |
| В293 | Бязь | м2 | 4(1 | 11 | 5 | 11 | 7(5 | 18 | 29(9 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 8(87 | 8(87 | 8(76 | 10(7 | 10 | 10 | 14 |
| В110 | Кислород | м3 | 0(2 | 0(24 | 0(14 | 0(24 | 0(8 | 1 | 0(7 |
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| В200 | Пруток латунный | кг | 0(3 | 0(3 | 0(3 | 0(3 | 0(4 | 0(5 | 0(4 |
| В2477 | Пленка полиэтиленовая | кг | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В657 | Смазка | кг | 0(5 | 0(8 | 0(5 | 0(8 | 0(6 | 1(2 | 3(8 |
| В39 | Бумага шлифовальная | кг | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(008 | 0(008 | 0(008 | 0(008 | 0(008 | 0(008 | 0(008 |
| В384 | Электроды | кг | 2(8 | 1(8 | 1(8 | 1(8 | 1 | 1 | 2 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(2 | 0(38 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(5 | 1(5 |
| В2788 | Дюбели для пристрелки | 100 шт. | 0(04 | 0(03 | 0(03 | 0(07 | 0(07 | 0(10 | 0(07 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 0(12 | 0(12 | 0(12 | 0(33 | 0(36 | 0(36 | 0(36 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-8-1 | 8-8-2 | 8-8-3 | 8-8-4 | 8-8-5 | 8-8-6 | 8-8-7 |

Продолжение табл. 8-8

|  | Трансформатор тока( напряжение( кВ | Выключатель- |
| --- | --- | --- |
| Шифр |
| Единица | 500( типы | 750( типы | отключатель |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | ВВ и ВВБК | ВНВ | ВНВ | ВВБ | напряжением 750 кВ( тип ВО |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1606 | 692 | 1122 | 1969 | 1589 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 286 | 155 | 263 | 451 | 311 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 173 | 92(8 | 155 | 272 | 184 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 18(7 | 17(3 | 25(6 | 36(4 | 30(1 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(36 | 0(36 | 0(36 | 0(36 | 0(36 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 94(1 | 45(1 | 82 | 143 | 97 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(1 | 0(1 | 0(04 | 0(16 | 0(16 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(8 | 0(8 | 0(4 | 1(5 | 1(5 |
| В293 | Бязь | м2 | 48(8 | 24(1 | 70(2 | 81(4 | 54(7 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 44(5 | 40(1 | 39(6 | 39(6 | 1(33 |
| В110 | Кислород | м3 | 0(7 | 1 | 0(8 | 1(5 | 0(25 |
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0(001 | 0(001 | 0(003 | 0(002 | 0(001 |
| В200 | Пруток латунный | кг | 0(5 | 0(5 | 1(2 | 0(8 | - |
| В2477 | Пленка полиэтиленовая | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 1 |
| В657 | Смазка | кг | 3(8 | 1(3 | 2(3 | 2 | 5(01 |
| В39 | Бумага шлифовальная | кг | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(008 | 0(008 | 0(008 | 0(008 | 0(4 |
| В384 | Электроды | кг | 2 | 1 | 3(75 | 1(5 | 3(62 |
| В666 | Спирт | дкл | 2 | 2 | 0(9 | 4(1 | 3(15 |
| В2788 | Дюбели для пристрелки | 100 шт. | 0(07 | 0(08 | 0(07 | 0(10 | 0(99 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(07 | 0(08 | 0(07 | 0(10 | 0(99 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 0(36 | 0(36 | 0(36 | 0(36 | 0(26 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(011 | 0(011 | 0(011 | 0(011 | 0(056 |
| В203 | Проволока сварочная | кг | - | - | - | - | 0(19 |
| В2541 | Пруток сварочный | кг | - | - | - | - | 0(11 |
| В223 | Резина листовая | кг | - | - | - | - | 0(12 |
| В256 | Сталь листовая | т | - | - | - | - | 0(06 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-8-8 | 8-8-9 | 8-8-10 | 8-8-11 | 8-8-12 |

Группа 9. Выключатели масляные

Таблица 8-9

Выключатели масляные

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

|  | Выключатель( напряжение( кВ |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 35( типы | 110( типы | 220( типы |
| ресурса |
| измерения | ВТД-35 | С-35 | ВМК-35 | У-110 | МКП-110 | ВМТ-110 | У-220 | ВМТ-220 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 44(3 | 46(4 | 55(6 | 277 | 213 | 69 | 404 | 121 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5(28 | 7(21 | 3(28 | 35(6 | 29 | 10(3 | 109 | 30(6 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 4(34 | 5(59 | 2(59 | 27 | 20(8 | 4(59 | 47(5 | 16(2 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(94 | 1(62 | 0(69 | 7(2 | 6(77 | 1(08 | 60(2 | 3(06 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(12 | 0(12 | 0(75 | 2(46 | 4(46 | 0(44 | 2(46 | 1(6 |
| 3.15.9 | Электрокалорифер | маш.-ч | 10 | 10 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | 0(53 | 0(7 | 0(14 | 1(6 | 1(6 | 0(17 | 5(4 | 0(56 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | - | - | 1(41 | 1(41 | 4(61 | 1(41 | 11(3 |
| 4 | Материалы |
|  | В293 | Бязь | м2 | 1(1 | 0(96 | 0(96 | 1(7 | 1(7 | 1(6 | 1(7 | 6(4 |
| В657 | Смазка | кг | 0(5 | 0(9 | 0(9 | 0(3 | 0(3 | 0(6 | 0(3 | 0(6 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 3(8 | 3(8 | 3(8 | 1(9 | 1(9 | 3(8 | 1(9 | 11(5 |
| В384 | Электроды | кг | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(8 | 0(8 | 0(05 | 0(8 | 0(15 |
| В2434 | Патроны и дюбели для пристрелки | 100 шт. | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(04 | 0(03 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(003 | 0(003 | 0(003 | 0(002 | 0(002 | 0(003 | 0(003 | 0(003 |
| В2785 | Лента киперная | 1000 м | - | - | - | 0(045 | 0(045 | - | 0(0045 | - |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | - | - | - | 0(28 | 0(28 | - | 0(52 | - |
| В46 | Гвозди | кг | - | - | - | 0(7 | 0(7 | - | 1(3 | - |
| В2547 | Резина малостойкая | кг | - | - | - | 4(5 | 4(5 | - | 10 | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-9-1 | 8-9-2 | 8-9-3 | 8-9-4 | 8-9-5 | 8-9-6 | 8-9-7 | 8-9-8 |

Группа 10. Обработка и защита трансформаторного масла

Таблица 8-10

Обработка и защита трансформаторного масла

Измеритель - 1 т (гр. 1-4)( 1 комплект (гр. 5)

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования | Очистка масла для трансформаторов 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т | Очистка масла для трансформаторов с доведением механических примесей до 10 г/т | Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ | Установка пленочной защиты трансформаторного масла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(37 | 2(22 | 1(65 | 3(88 | 84(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(81 | 0(22 | - | 1(57 | 2(36 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(07 | 0(11 | - | 0(11 | 2(18 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(07 | 0(11 | - | 0(11 | 0(18 |
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | 0(07 | 0(52 | - | 0(07 | - |
| 3.15.2 | Передвижная цеолитовая установка | маш.-ч | 0(67 | - | - | 1(35 | - |
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | - | 0(45 | 0(45 | 1(35 | - |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | - | - | - | - | 10 |
| 3.15.5 | Установка вакуумной обработки масла | маш.-ч | - | - | - | - | 4 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | - | - | - | - | 0(1 |
| В46 | Гвозди | кг | - | - | - | - | 0(5 |
| В2785 | Лента киперная | 1000 м | - | - | - | - | 0(007 |
| В2547 | Резина малостойкая | кг | - | - | - | - | 1 |
| В374 | Доски 5-кратной оборачиваемости | шт. | - | - | - | - | 0(8 |
| В293 | Бязь | м2 | - | - | - | - | 5(3 |
| В292 | Тальк | кг | - | - | - | - | 4(3 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-10-1 | 8-10-2 | 8-10-3 | 8-10-4 | 8-10-5 |

Группа 11. Разъединители

Таблица 8-11

Разъединители

Измеритель - 1 комплект (3 полюса)

|  | Разъединитель( напряжение( кВ |
| --- | --- |
|  | 35( на ток 1000А | 35( на ток 2000-3200 А | 110 и 150( на ток 1000-3200 А |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | без заземляющих ножей | с одним или двумя заземляющими ножами | без заземляющих ножей | с одним или двумя заземляющими ножами | без заземляющих ножей | с одним или двумя заземляющими ножами |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 19(6 | 27(8 | 25(8 | 35 | 31(9 | 43(3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(1 | 3(16 | 3 | 4(33 | 8(17 | 11(4 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(9 | 2(93 | 2(75 | 4(04 | 3(38 | 5 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(2 | 0(23 | 0(25 | 0(29 | 0(38 | 0(58 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1(33 | 2(36 | 1(56 | 2(96 | 1(76 | 3(66 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | - | - | - | 4(41 | 5(83 |
| 4 | Материалы |
|  | В293 | Бязь | м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(4 | 1(4 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 3(03 | 3(03 | 3(03 | 3(03 | 10(2 | 10(2 |
| В657 | Смазка | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 1(7 | 1(7 | 1(7 | 1(7 | 1(9 | 1(9 |
| В384 | Электроды | кг | 3(5 | 3(5 | 3(5 | 3(5 | 4(9 | 4(9 |
| В2788 | Дюбели и патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(09 | 0(09 | 0(09 | 0(09 | 0(12 | 0(12 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(011 | 0(011 |
| В3025 | Грузы железобетонные | т | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-11-1 | 8-11-2 | 8-11-3 | 8-11-4 | 8-11-5 | 8-11-6 |

Продолжение табл. 8-11

|  | Разъединитель( напряжение( кВ |
| --- | --- |
| Шифр |
| Единица | 220( на ток 1000-3200 А | 330 и 500( | 750( на | 500 | 750 |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | без заземляющих ножей | с одним или двумя заземляющими ножами |

на ток

| 3200 А | ток 4000 А | подвесной |
| --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 52(5 | 72(1 | 217 | 2889 | 276 | 490 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17(2 | 22(8 | 58(7 | 86(4 | 46(5 | 80(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 7(18 | 10 | 38(8 | 53(9 | 16(6 | 29(8 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(48 | 3(12 | 5(76 | 10(7 | 3(28 | 4(97 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 7(52 | 9(72 | 14(1 | 21(8 | 26(6 | 45(7 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(86 | 6(66 | 9(66 | 5(86 | 6(85 | 14(4 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | - | - | - | - | 13(3 | 24(8 |
| 4 | Материалы |
|  | В293 | Бязь | м2 | 1(5 | 1(5 | 6(03 | 22(8 | - | - |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 1(7 | 1(7 | 10(1 | - | - | - |
| В657 | Смазка | кг | 2 | 2 | 6 | 16(6 | 30(3 | 28(4 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 1(9 | 1(9 | 3(6 | 42 | 0(24 | 0(36 |
| В384 | Электроды | кг | 6 | 6 | 11(1 | 16(7 | 3 | 6(6 |
| В2788 | Дюбели и патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(09 | 0(09 | 0(09 | 0(09 | 0(08 | 0(12 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(01 | 0(01 | 0(0086 | 0(0086 | 0(008 | 0(010 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | - | - | - | - | 0(16 | 0(2 |
| В46 | Гвозди | кг | - | - | - | - | 0(4 | 0(5 |
| В3025 | Грузы железобетонные | т | По проектным данным |
| В3026 | Трубы( канат стальной | м |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-11-7 | 8-11-8 | 8-11-9 | 8-11-10 | 8-11-11 | 8-11-12 |

Группа 12. Отделители

Таблица 8-12

Отделители

Измеритель - 1 комплект (3 полюса)

|  | Отделитель однополюсной |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | с заземляющими ножами( напряжение( кВ | без заземляющих ножей |
| ресурса |
| измерения | 35 | 110 | напряжением 150 и 220 кВ |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 33 | 39(1 | 49(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6(3 | 7(01 | 9(73 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 6(15 | 5(2 | 6(07 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(15 | 0(4 | 0(83 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | 1(41 | 2(82 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1(27 | 1(56 | 1(17 |
| 4 | Материалы |
| В293 | Бязь | м2 | 0(34 | 0(34 | 1(6 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 2(21 | 10(5 | 6(62 |
| В319 | Трубы | 10 м | 0(51 | 0(49 | 0(44 |
| В384 | Электроды | кг | 1(1 | 2(1 | 0(3 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 1(4 | 1(66 | 2(8 |
| В2788 | Дюбели и патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(09 | 0(12 | 0(30 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(011 | 0(011 | 0(034 |
| В657 | Смазка | кг | 1(08 | 1(08 | 2(88 |
| В3025 | Грузы железобетонные | т | По проектным данным |
| В3026 | Трубы( канат стальной | м |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-12-1 | 8-12-2 | 8-12-3 |

Группа 13. Заземлители

Таблица 8-13

Заземлители

Измеритель - 1 штука (гр. 1)( 1 комплект (3 полюса) (гр. 2( 3( 4)

| Шифр |
| --- |
| Единица | Заземлитель однополюсный( напряжение( кВ |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 110 | 330 | 500 | 750 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 11(3 | 44(3 | 51(5 | 57(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(12 | 11(9 | 14(1 | 15(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(06 | 5(93 | 7(04 | 7(77 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(06 | 0(43 | 0(54 | 0(77 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | 5(5 | 6(5 | 7 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(52 | 1(46 | 1(66 | 3(66 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 1(12 | 3(38 | 3(38 | 3(38 |
| В657 | Смазка | кг | 0(36 | 0(6 | 5(4 | 5(4 |
| В384 | Электроды | кг | 0(15 | 0(6 | 0(75 | 0(75 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 1(4 | 3 | 3 | 3 |
| В2788 | Дюбели и патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(04 | 0(12 | 0(12 | 0(12 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(005 | 0(016 | 0(016 | 0(016 |
| В3025 | Грузы железобетонные | т | По проектным данным |
| В3026 | Трубы( канат стальной | м |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-13-1 | 8-13-2 | 8-13-3 | 8-13-4 |

Группа 14. Короткозамыкатели

Таблица 8-14

Короткозамыкатели

Измеритель - 1 штука

|  | Короткозамыкатель |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | двухполюсный | однополюсный( напряжение( кВ |
| ресурса |
| измерения | напряжением 35 В | 110 | 150( 220 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 15(5 | 13(4 | 18(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(68 | 1(69 | 2(37 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(64 | 1(57 | 1(98 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(04 | 0(12 | 0(15 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | - | 0(24 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1(42 | 1(32 | 1(52 |
| 4 | Материалы |
| В293 | Бязь | м2 | 0(01 | 0(18 | 0(28 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 2(63 | 0(93 | 2(67 |
| В657 | Смазка | кг | 0(2 | 0(14 | 0(14 |
| В319 | Трубы | 10 м | 0(4 | 0(2 | 0(2 |
| В384 | Электроды | кг | 0(65 | 0(15 | 0(3 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 1(4 | 1 | 1 |
| В2788 | Дюбели и патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(03 | 0(04 | 0(03 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(003 | 0(005 | 0(004 |
| В3025 | Грузы железобетонные | т | По проектным данным |
| В3026 | Трубы( канат стальной | м |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-14-1 | 8-14-2 | 8-14-3 |

Группа 15. Разрядники и ограничители перенапряжений

Таблица 8-15

Разрядники и ограничители перенапряжений

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

|  | Разрядник( напряжение( кВ | Ограничитель |
| --- | --- | --- |
|  | 330( типы | 500( типы | 750 в | перенапряжения |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 35 | 110 | 150 | 220 | РВМГ | РВМК | РВМГ | РВМК | одно- | напряжение( кВ( до |
| ресурса |
| измерения |
|  | колонковом исполнении | 220 | 500 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 11(3 | 26(8 | 29(9 | 50(2 | 67 | 261 | 185 | 465 | 101 | 12(4 | 22(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(21 | 5(85 | 6(69 | 11(4 | 22(9 | 66(5 | 62(9 | 121 | 41(4 | 4(36 | 9(48 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(25 | 4(67 | 5(44 | 7(82 | 15(1 | 44(4 | 41(4 | 81(6 | 24(6 | 2(66 | 5(44 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(25 | 0(47 | 0(54 | 0(94 | 1(33 | 4(14 | 4(78 | 7(74 | 9 | 0(36 | 2(43 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 0(71 | 0(71 | 0(71 | 2(66 | 6(51 | 18 | 16(7 | 32(1 | 7(77 | 1(34 | 1(61 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(36 | 0(96 | 1(06 | 1(34 | 2(29 | 6(11 | 5(66 | 10(9 | 0(81 | 2(36 | 2(52 |
| 4 | Материалы |
| В293 | Бязь | м2 | 0(39 | 0(84 | 1(11 | 1(11 | 1(5 | 1(41 | 5(28 | 5(28 | 1(53 | 0(63 | 1(53 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 14(9 | 20(9 | 25(8 | 28(9 | 9(84 | 22 | 8(38 | 8(38 | 8(38 | 8(1 | 8(1 |
| В657 | Смазка | кг | 0(15 | 0(39 | 0(9 | 1(2 | 2(4 | 2(4 | 3(6 | 3(6 | 0(9 | - | - |
| В542 | Краски и лаки | кг | 1(2 | 0(3 | 1(5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0(11 | 0(18 |
| В384 | Электроды | кг | 0(15 | 0(3 | 0(3 | 1(05 | 1(5 | 1(5 | 2(4 | 2(4 | 2(4 | 2(2 | 2(2 |
| В2788 | Дюбели и патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(09 | 0(031 | 0(029 | 0(028 | 0(009 | 0(009 | 0(029 | 0(029 | 0(029 | 0(011 | 0(045 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(009 | 0(031 | 0(029 | 0(028 | 0(009 | 0(009 | 0(029 | 0(029 | 0(029 | 0(011 | 0(045 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | - | - | - | - | - | - | 0(052 | 0(052 | 0(052 | - | - |
| В46 | Гвозди | кг | - | - | - | - | - | - | 1(3 | 1(3 | 1(3 | - | - |
| В39 | Бумага шлифовальная | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(1 | 5 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-15-1 | 8-15-2 | 8-15-3 | 8-15-4 | 8-15-5 | 8-15-6 | 8-15-7 | 8-15-8 | 8-15-9 | 8-15-10 | 8-15-11 |

Группа 16. Предохранители

Таблица 8-16

Предохранители

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Предохранитель |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | напряжение 35 кВ |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(47 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(16 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(08 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(08 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(12 |
| 4 | Материалы |
| В293 | Бязь | м2 | 0(3 |
| В657 | Смазка | кг | 0(04 |
| В2788 | Дюбели и патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(04 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 0(12 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(004 |
| В384 | Электроды | кг | 0(12 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-16-1 |

Группа 17. Опоры шинные и изоляторы опорные

Таблица 8-17

Опоры шинные и изоляторы опорные

Измеритель - 1 штука

Шифр

Элементы затрат

| Единица | опора шинная( напряжение( кВ | Изолятор опорный( напряжение |
| --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 | 35 | 110 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(06 | 3(1 | 3(15 | 4(12 | 8(24 | 19(6 | 26(8 | 2(03 | 2(1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(49 | 0(71 | 1(16 | 1(99 | 3(23 | 7(07 | 10(2 | 0(32 | 0(39 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(42 | 0(6 | 0(81 | 0(96 | 1(6 | 3(99 | 5(4 | 0(3 | 0(35 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(07 | 0(11 | 0(11 | 0(16 | 0(23 | 0(74 | 0(9 | 0(02 | 0(04 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | - | 0(24 | 0(87 | 1(4 | 2(34 | 3(92 | - | - |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(12 | 0(12 | 0(12 | 0(12 | 0(67 | 0(83 | 0(87 | 0(12 | 0(12 |
| 4 | Материалы |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(97 | 2(42 | 2(42 | 2(42 | 3(84 | 1(56 | 1(64 | 0(79 | 2(43 |
| В657 | Смазка | кг | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(06 | 0(06 | 0(1 | 0(2 | 0(02 | 0(02 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 0(8 | 1 | 1(2 | 1(5 | 1(5 | 5(4 | 5(4 | 0(7 | 0(7 |
| В384 | Электроды | кг | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(1 | 0(1 | 2(1 | 2(1 | 0(05 | 0(05 |
| В2788 | Дюбели и патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(03 | 0(04 | 0(04 | 0(05 | 0(04 | 0(06 | 0(07 | 0(03 | 0(04 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(003 | 0(005 | 0(006 | 0(006 | 0(003 | 0(004 | 0(005 | 0(003 | 0(004 |
| В293 | Бязь | м2 | - | - | - | - | - | - | - | 0(03 | 0(1 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-17-1 | 8-17-2 | 8-17-3 | 8-17-4 | 8-17-5 | 8-17-6 | 8-17-7 | 8-17-8 | 8-17-9 |

Группа 18. Изоляторы проходные и вводы линейные маслонаполненные

Таблица 8-18

Изоляторы проходные и вводы линейные маслонаполненные

Измеритель - 1 комплект (3 штуки)

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Изолятор проходной напряжением 35 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 7(21 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(6 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(3 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(3 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(72 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(36 |
| 4 | Материалы |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(010 |
| В2788 | Дюбели и патроны для пристрелки | 100 шт. |
|  | В542 | Краски и лаки | кг | 0(36 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(010 |
| В384 | Электроды | кг | 0(36 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-18-1 |

Продолжение табл. 8-18

| Шифр |
| --- |
| Единица | Ввод линейный маслонаполненный( напряжение( кВ |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 110 | 220 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 78(3 | 168 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5(93 | 9(26 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(51 | 2(55 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(51 | 1(8 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 9(8 | 24(2 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 3(29 | 10(5 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 4(91 | 4(91 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 3(02 | 5(5 |
| В39 | Бумага шлифовальная | кг | 1 | 2 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 2(86 | 4(6 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(1 | 0(1 |
| В162 | Полотно миткалевое | м2 | 8 | 10 |
| В189 | Припой | кг | 0(1 | 0(1 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(1 | 0(1 |
| В384 | Электроды | кг | 3(26 | 10(8 |
| В2547 | Резина малостойкая | кг | 4(5 | 10 |
| В2788 | Дюбели и патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(12 | 0(20 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(010 | 0(020 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-18-2 | 8-18-3 |

Группа 19. Прогрев маслонаполненных вводов

Таблица 8-19

Прогрев маслонаполненных вводов

Измеритель - 1 комплект (3 штуки)

| Шифр |
| --- |
| Единица | Ввод( напряжение( кВ |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 110 | 150( 220 | 330 | 500 | 750 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 50(5 | 108 | 138 | 275 | 358 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(36 | 0(42 | 1(69 | 33 | 44 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(18 | 0(21 | 0(23 | 0(31 | 0(37 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(18 | 0(21 | 0(23 | 0(31 | 0(37 |
| 3.15.9 | Электрокалорифер | маш.-ч | 24 | 48 | 90 | 138 | 162 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | - | 1(23 | 32(4 | 43(2 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(07 | 0(22 | 0(24 | 0(6 | 0(8 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(7 | 2(2 | 2(4 | 6 | 8 |
| В37 | Асбест | кг | 7 | 22 | 24 | 60 | 80 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-19-1 | 8-19-2 | 8-19-3 | 8-19-4 | 8-19-5 |

Группа 20. Гирлянды поддерживающие

Таблица 8-20

Гирлянды поддерживающие

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная( напряжение( кВ |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 3(1 | 4(17 | 4(21 | 5(16 | 6(18 | 8(24 | 9(29 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(35 | 0(38 | 0(39 | 0(48 | 0(8 | 2(36 | 2(92 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(18 | 0(33 | 0(33 | 0(47 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(18 | 0(33 | 0(33 | 0(47 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 0(05 | 0(08 | 0(09 | 0(12 | 0(14 | 0(17 | 0(2 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(5 | 0(75 | 0(93 | 1(18 | 1(35 | 1(7 | 1(98 |
| 4 | Материалы |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-20-1 | 8-20-2 | 8-20-3 | 8-20-4 | 8-20-5 | 8-20-6 | 8-20-7 |

Группа 21. Ошиновка гибкая

Таблица 8-21

Ошиновка гибкая

Измеритель - 1 пролет (3 фазы)

|  | Шина сборная( напряжение( кВ |
| --- | --- |
|  | 35( сечение( мм2( до | 110-150( сечение( мм2( до |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 400 | 600 | 400 | 600 |
| ресурса |
| измерения | Количество проводов в фазе |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 28(8 | 45(3 | 30(9 | 50(5 | 36(1 | 51(5 | 39(1 | 55(6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(4 | 0(44 | 1(37 | 1(26 | 1(76 | 1(72 | 1(88 | 1(92 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(2 | 0(22 | 0(2 | 0(16 | 0(33 | 0(38 | 0(35 | 0(42 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(2 | 0(22 | 0(2 | 0(16 | 0(33 | 0(38 | 0(35 | 0(42 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 5(4 | 5(1 | 5(8 | 5(64 | 6(6 | 5(76 | 7(1 | 6(48 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 2(7 | 2(55 | 2(9 | 2(82 | 3(3 | 2(88 | 3(55 | 3(24 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 2(7 | 2(55 | 2(9 | 2(82 | 3(3 | 2(88 | 3(55 | 3(24 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | - | 0(97 | 0(94 | 1(1 | 0(96 | 1(18 | 1(08 |
| 4 | Материалы |
|  | В657 | Смазка | кг | 0(14 | 0(14 | 0(19 | 0(19 | 0(14 | 0(14 | 0(24 | 0(24 |
| В3016 | Провода( трубы( шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-21-1 | 8-21-2 | 8-21-3 | 8-21-4 | 8-21-5 | 8-21-6 | 8-21-7 | 8-21-8 |

Продолжение табл. 8-21

|  | Шина сборная( напряжение( кВ |
| --- | --- |
|  | 220( сечение( мм2( до | 330( сечение( мм2( до | 500( сечение( мм2( до | 750( сечение |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 600 | 640 | 640 | до 640 мм2( |
| ресурса |
| измерения | Количество проводов в фазе | 3 провода |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | в фазе |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 46(4 | 75(2 | 96(8 | 52(5 | 86(5 | 106 | 62(8 | 102 | 127 | 204 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(48 | 2(78 | 3(54 | 2(52 | 3(38 | 4(2 | 2(86 | 3(96 | 4(82 | 6(8 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(53 | 0(7 | 0(88 | 0(79 | 0(9 | 1 | 0(86 | 1(04 | 1(19 | 1(8 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(53 | 0(7 | 0(88 | 0(79 | 0(9 | 1 | 0(86 | 1(04 | 1(19 | 1(8 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 8(5 | 8(28 | 10(7 | 5(64 | 9(48 | 12(4 | 6(84 | 11(3 | 14(6 | 18(9 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 4(25 | 4(14 | 5(34 | 2(82 | 4(74 | 6(2 | 3(42 | 5(64 | 7(32 | 9(5 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 4(25 | 4(14 | 5(34 | 2(82 | 4(74 | 6(2 | 3(42 | 5(64 | 7(32 | 9(5 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 1(42 | 1(38 | 1(78 | 0(94 | 1(58 | 2(1 | 1(14 | 1(88 | 2(44 | 3(2 |
| 4 | Материалы |
|  | В657 | Смазка | кг | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 |
| В3016 | Провода( трубы( шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-21-9 | 8-21-10 | 8-21-11 | 8-21-12 | 8-21-13 | 8-21-14 | 8-21-15 | 8-21-16 | 8-21-17 | 8-21-18 |

Продолжение табл. 8-21

|  | Мост шинный( напряжение( кВ |
| --- | --- |
|  | 35( сечение( мм2( до | 110-150( сечение( мм2( до |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 400 | 600 | 400 | 600 |
| ресурса |
| измерения | Количество проводов в фазе |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 28(8 | 46(4 | 33 | 49(4 | 41(2 | 56(7 | 43(3 | 63(9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(35 | 1(3 | 1(43 | 1(39 | 1(91 | 1(82 | 2 | 2(02 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(19 | 0(22 | 0(2 | 0(23 | 0(33 | 0(38 | 0(35 | 0(42 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(19 | 0(22 | 0(2 | 0(23 | 0(33 | 0(38 | 0(35 | 0(42 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 5(8 | 5(16 | 6(2 | 5(58 | 7(5 | 6(36 | 8 | 7(08 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 2(9 | 2(58 | 3(1 | 2(79 | 3(75 | 3(18 | 4 | 3(54 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 2(9 | 2(58 | 3(1 | 2(79 | 3(75 | 3(18 | 4 | 3(54 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 0(97 | 0(86 | 1(03 | 0(93 | 1(25 | 1(06 | 1(73 | 1(18 |
| 4 | Материалы |
|  | В657 | Смазка | кг | 0(14 | 0(14 | 0(19 | 0(19 | 0(14 | 0(14 | 0(24 | 0(24 |
| В3016 | Провода( трубы( шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-21-19 | 8-21-20 | 8-21-21 | 8-21-22 | 8-21-23 | 8-21-24 | 8-21-25 | 8-21-26 |

Окончание табл. 8-21

|  | Мост шинный( напряжение( кВ |
| --- | --- |
|  | 220( сечение( мм2( до | 330( сечение( мм2( до | 500( сечение( мм2( до | 750( сечение |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 600 | 640 | 640 | до 640 мм2( |
| ресурса |
| измерения | Количество проводов в фазе | 3 провода |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | в фазе |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 55(6 | 85(5 | 111 | 61(8 | 96(8 | 126 | 74(2 | 122 | 150 | 228 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(76 | 2(98 | 3(82 | 2(7 | 3(58 | 4(34 | 3(08 | 4(32 | 5(18 | 7(13 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(53 | 0(7 | 0(88 | 0(79 | 0(9 | 1 | 0(86 | 1(04 | 1(19 | 1(8 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(53 | 0(7 | 0(88 | 0(79 | 0(9 | 1 | 0(86 | 1(04 | 1(19 | 1(8 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 10(2 | 9(48 | 12(4 | 6(7 | 10(7 | 14 | 8(16 | 13(4 | 16(8 | 2(2 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 5(1 | 4(74 | 6(18 | 3(36 | 5(34 | 7(02 | 4(08 | 6(72 | 8(4 | 10(6 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 5(1 | 4(74 | 6(18 | 3(36 | 5(34 | 7(02 | 4(08 | 6(72 | 8(4 | 10(6 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 1(7 | 1(58 | 2(06 | 1(12 | 1(78 | 2(34 | 1(36 | 2(24 | 2(8 | 3(53 |
| 4 | Материалы |
|  | В657 | Смазка | кг | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 |
| В3016 | Провода( трубы( шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-21-27 | 8-21-28 | 8-21-29 | 8-21-30 | 8-21-31 | 8-21-32 | 8-21-33 | 8-21-34 | 8-21-35 | 8-21-36 |

Группа 22. Ошиновка жесткая

Таблица 8-22

Ошиновка жесткая

Измеритель - 1 пролет (3 фазы)

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Ошиновка из алюминиевых труб для ОРУ( напряжение( кВ |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 110 | 220 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 50(5 | 60(8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(27 | 1(71 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(11 | 0(18 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(11 | 0(18 |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 10 | 11(5 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 1(05 | 1(35 |
| 4 | Материалы |
|  | В3 | Аргон | м3 | 0(96 | 1(44 |
| В203 | Проволока сварочная | кг | 0(84 | 1(92 |
| В10 | Ацетон | кг | 3(5 | 4(5 |
| В124 | Краска | кг | 13(5 | 17(3 |
| В221 | Растворитель | кг | 2(8 | 3(6 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-22-1 | 8-22-2 |

Группа 23. Спуски( петли и перемычки

Таблица 8-23

Ошиновка жесткая

Измеритель - 1 спуск( петля или перемычка (3 фазы)

|  | Спуск( петля или перемычка( сечение провода( мм2( до |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 300 | 640 |
| ресурса |
| измерения | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 4(12 | 17(5 | 7(21 | 28(8 | 36(1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(59 | 7(29 | 1(82 | 9(98 | 11(7 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(04 | 0(11 | 0(11 | 0(15 | 0(2 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(04 | 0(11 | 0(11 | 0(15 | 0(2 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 1(26 | 2(52 | 3(9 | 7(8 | 8(85 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 1(51 | 7(07 | 1(6 | 9(68 | 11(3 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | - | - | 1(6 | 3(18 | 4(77 |
| 4 | Материалы |
| В657 | Смазка | кг | 0(08 | 0(14 | 0(24 | 0(48 | 0(72 |
| В3016 | Провода( трубы( шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-23-1 | 8-23-2 | 8-23-3 | 8-23-4 | 8-23-5 |

Группа 24. Токопроводы подвесные генераторного напряжения

Таблица 8-24

Токопроводы подвесные генераторного напряжения

Измеритель - 1 пролет (3 фазы)

|  | Токопровод длиной до 40 мм из провода сечением( мм2( до |
| --- | --- |
| Шифр |
| Единица | 185 | 600 |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | Количество проводов в фазе |
|  | 10 | 24 | 16 | 6 | 9 | 12 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 306 | 356 | 409 | 296 | 368 | 440 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30(3 | 35(4 | 40(6 | 29(7 | 37(1 | 44(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(65 | 0(8 | 0(9 | 0(86 | 1(15 | 1(44 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(65 | 0(8 | 0(9 | 0(86 | 1(15 | 1(44 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 14(5 | 16(9 | 19(4 | 14 | 17(4 | 20(8 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 29 | 33(8 | 38(8 | 28 | 34(8 | 41(6 |
| 3.2.2 | Трактор | маш.-ч | 14(5 | 16(9 | 19(4 | 14 | 17(4 | 20(8 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 14(5 | 16(9 | 19(4 | 14 | 17(4 | 20(8 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 14(5 | 16(9 | 19(4 | 14 | 17(4 | 20(8 |
| 4 | Материалы |
|  | В124 | Краска | кг | 1(2 | 1(68 | 1(92 | 0(72 | 1(08 | 1(44 |
| В3016 | Провода( трубы( шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-24-1 | 8-24-2 | 8-24-3 | 8-24-4 | 8-24-5 | 8-24-6 |

Группа 25. Подстанции комплектные трансформаторные и блоки с оборудованием для комплектных подстанций

Таблица 8-25

Подстанции комплектные трансформаторные и блоки

с оборудованием для комплектных подстанций

Измеритель - 1 подстанция

Шифр

Элементы затрат

Единица

Подстанция комплектная напряжением до 10 Кв

| с трансформатором мощностью( кВ(А( до |
| --- |
| ресурса |
| измерения | 400 | 1000 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 27(8 | 38(1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7(6 | 11(1 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(05 | 2(03 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 6(55 | 9(05 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1(86 | 2(01 |
| 4 | Материалы |
|  | В384 | Электроды | кг | 1(36 | 1(5 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(007 | 0(009 |
| В37 | Шнур асбестовый | кг | 1 | 1(5 |
| В2357 | Наконечник алюминиевый | 100 шт. | 0(18 | 0(30 |
| В396 | Краска эмалевая | кг | 0(18 | 0(24 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-25-1 | 8-25-2 |

Продолжение табл. 8-25

|  | Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме |
| --- | --- |

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | мостик с выключателями в перемычке и в цепях линии( мощность трансформаторов до 6300 кВ(А | одна рабочая( секционированная с выключателем( система шин( мощность трансформаторов до 6300 кВ(А | мостик с выключателями в перемычке и в цепях линии( мощность трансформаторов до 16000 кВ(А | одна рабочая( секционированная с выключателем( система шин( мощность трансформаторов до 16000 кВ(А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 938 | 1928 | 1065 | 2064 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 73(5 | 143 | 81(9 | 150 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 61(9 | 116 | 68(5 | 122 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 9(9 | 22(6 | 11(7 | 24(5 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 6(1 | 12(6 | 7 | 12(9 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 34 | 72(3 | 37(7 | 77 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 1(68 | 3(94 | 1(68 | 3(93 |
| 4 | Материалы |
|  | В412 | Бензин | т | 0(011 | 0(013 | 0(011 | 0(013 |
| В2010 | Бирки | 100 шт. | 24(2 | 36(3 | 24(2 | 36(3 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 4(5 | 4(9 | 5(4 | 5(88 |
| В542 | Лаки и краски разные | кг | 21(5 | 36(45 | 23(5 | 34(7 |
| В590 | Наконечники и оконцеватели | 10 шт. | 16(8 | 25(2 | 16(8 | 25(2 |
| В201 | Проволока стальная оцинкованная | кг | 0(55 | 0(8 | 0(55 | 0(8 |
| В37 | Асбест листовой | кг | 1(5 | 2(3 | 1(5 | 2(3 |
| В657 | Смазка | кг | 3(74 | 4(5 | 4(3 | 5(1 |
| В636 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 8(0 | 12(0 | 8(0 | 12(0 |
| В384 | Электроды | кг | 14(9 | 18(3 | 17(9 | 22 |
| В3001 | Заделка концевая эпоксидная | компл. | 16 | 24 | 16 | 24 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(016 | 0(017 | 0(016 | 0(017 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 1(63 | 2(95 | 1(63 | 2(95 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(1 | 0(14 | 0(1 | 0(14 |
| В158 | Мастика герметизирующая | кг | 3(6 | 4(2 | 3(6 | 4(2 |
| В293 | Ткань хлопчатобумажная | м2 | 14(4 | 19(8 | 17(3 | 23(8 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-25-3 | 8-25-4 | 8-25-5 | 8-25-6 |

Продолжение табл. 8-25

|  | Подстанция блочная напряжением 110 кВ по схеме с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ(А |
| --- | --- |

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ(А | два блока с определителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий | мостик с выключателем в перемычке и определителями в цепях трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 718 | 1891 | 1997 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42 | 87(3 | 124 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 37 | 75(5 | 104 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 5(04 | 11(2 | 19(8 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 4 | 8(8 | 11(6 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 30 | 62(7 | 63(6 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | 0(56 | 0(56 |
| 4 | Материалы |
| В412 | Бензин | т | 0(018 | 0(040 | 0(045 |
| В2010 | Бирки | 100 шт. | 21(16 | 47(61 | 52(9 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 1(68 | 3(78 | 4(2 |
| В542 | Лаки и краски разные | кг | 14(4 | 31(5 | 35 |
| В2324 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0(376 | 0(85 | 0(94 |
| В590 | Наконечники и оконцеватели | 10 шт. | 18(4 | 41(4 | 46(0 |
| В201 | Проволока стальная оцинкованная | кг | 0(44 | 0(99 | 1(1 |
| В37 | Асбест листовой | кг | 1(6 | 3(6 | 4 |
| В657 | Смазка | кг | 3(82 | 9(5 | 10(55 |
| В2541 | Пруток латунный | кг | 0(12 | 0(27 | 0(3 |
| В636 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10(8 | 24(3 | 27(0 |
| В293 | Ткань хлопчатобумажная | м2 | 9(52 | 21(422 | 23(8 |
| В2511 | Бандаж коммутационный | 100 шт. | 5(60 | 12(60 | 14(00 |
| В384 | Электроды | кг | 8(2 | 18(45 | 20(5 |
| В3001 | Заделки концевые эпоксидная | компл. | 30 | 67 | 74 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(003 | 0(006 | 0(006 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 6(15 | 14(8 | 18(34 |
| В110 | Кислород | м3 | 0(16 | 0(36 | 0(4 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(01 | 0(02 | 0(02 |
| В2477 | Пленка полиэтиленовая | кг | 0(05 | 0(1 | 0(1 |
| В178 | Парафин | т | 0(001 | 0(003 | 0(003 |
| В189 | Припой | кг | 1(04 | 2(34 | 2(6 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(1 | 0(15 | 0(15 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-25-7 | 8-25-8 | 8-25-9 |

Продолжение табл. 8-25

|  | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с трансформатором мощностью до 40000 кВ(А |
| --- | --- |
| Шифр ресурса |

| Элементы затрат | Единица измерения | блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ | два блока с определителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий | мостик с выключателем в перемычке и определителями в цепях трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 839 | 2071 | 2138 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52(3 | 101 | 137 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 42(9 | 85(4 | 112 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 9(36 | 15(5 | 24(1 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 32(8 | 82 | 67(9 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | 0(56 | 0(56 |
| 4 | Материалы |
| В412 | Бензин | т | 0(019 | 0(098 | 0(11 |
| В2010 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 26(76 | 6(02 | 74(46 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 4(03 | 3(78 | 4(2 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 28(1 | 65(2 | 37(2 |
| В2324 | Лента с запонками | 100 м | 0(38 | 0(85 | 0(94 |
| В590 | Наконечники и оконцеватели кабельные | 10 шт. | 1(84 | 4(14 | 4(6 |
| В203 | Проволока стальная | кг | 0(44 | 0(99 | 1(1 |
| В2433 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0(44 | 0(9 | 1 |
| В37 | Асбест листовой | кг | 1(6 | 1(6 | 4 |
| В189 | Припой | кг | 1(04 | 2(34 | 2(6 |
| В657 | Смазка | кг | 5(66 | 8(33 | 9(25 |
| В2541 | Пруток латунный | кг | 0(12 | 0(27 | 0(3 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(02 | 0(01 | 0(05 |
| В636 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10(8 | 50(7 | 35(4 |
| В293 | Ткань хлопчатобумажная | м2 | 22(9 | 21(4 | 57(1 |
| В384 | Электроды | кг | 19(7 | 18(5 | 20(5 |
| В3001 | Заделка концевая эпоксидная | компл. | 30 | 67 | 74 |
| В256 | Лист стальной | т | 0(003 | 0(006 | 0(006 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 6(12 | 14(8 | 15(3 |
| В110 | Кислород | м3 | 0(16 | 0(36 | 0(4 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(01 | 0(02 | 0(02 |
| В2477 | Пленка полиэтиленовая | кг | 0(05 | 0(1 | 0(1 |
| В178 | Парафин | т | 1(36 | 3(06 | 3(4 |
| В39 | Шкурка шлифованная | кг | 3(76 | 8(46 | 9(4 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(1 | 0(15 | 0(15 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-25-10 | 8-25-11 | 8-25-12 |

Продолжение табл. 8-25

|  | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с трансформатором мощностью до 40000 кВ(А |
| --- | --- |

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | с одним трансформатором с расщепленной обмоткой мощностью до 63 кВ(А - блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ | с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ(А - два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий | мостик с выключателем в перемычке и определителями в цепях трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1071 | 2413 | 2485 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75 | 130 | 165 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 57 | 105 | 132 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 18 | 24(1 | 32(8 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 4 | 9(2 | 11(8 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 41(8 | 78 | 80(8 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | - | 0(56 | 0(56 |
| 4 | Материалы |
| В412 | Бензин | т | 0(02 | 0(103 | 0(114 |
| В2010 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 28(68 | 60(21 | 75(00 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 4(2 | 3(78 | 4(2 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 29(1 | 67(6 | 37(4 |
| В2324 | Лента с запонками | 100 м | 0(38 | 0(85 | 0(94 |
| В590 | Наконечники и оконцеватели кабельные | 10 шт. | 18(4 | 41(4 | 46(0 |
| В203 | Проволока стальная | кг | 0(44 | 0(99 | 1(1 |
| В2433 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0(4 | 0(9 | 1 |
| В37 | Асбест листовой | кг | 1(6 | 3(6 | 4 |
| В189 | Припой | кг | 1(04 | 2(34 | 2(6 |
| В657 | Смазка | кг | 5(8 | 8(33 | 17(5 |
| В2541 | Пруток латунный | кг | 0(12 | 0(27 | 0(3 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(02 | 0(02 | 0(05 |
| В636 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10(8 | 52(6 | 36(0 |
| В293 | Ткань хлопчатобумажная | м2 | 23(8 | 21(4 | 59(5 |
| В384 | Электроды | кг | 20(5 | 18(5 | 20(5 |
| В3001 | Заделка концевая эпоксидная | компл. | 30 | 67 | 74 |
| В256 | Лист стальной | т | 0(003 | 0(006 | 0(006 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 6(42 | 14(8 | 15(3 |
| В110 | Кислород | м3 | 0(16 | 0(36 | 0(4 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(01 | 0(02 | 0(02 |
| В2477 | Пленка полиэтиленовая | кг | 0(05 | 0(1 | 0(1 |
| В178 | Парафин | т | 1(36 | 3(065 | 3(4 |
| В39 | Шкурка шлифованная | кг | 3(76 | 4(23 | 9(4 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(1 | 0(15 | 0(15 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-25-13 | 8-25-14 | 8-25-15 |

Продолжение табл. 8-25

|  | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме |
| --- | --- |

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | с одним трансформатором - блок линия-трансформатор с выключателем | с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 16000 кВ(А - два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий | мостик с выключателем в перемычке и определителями в цепях трансформаторов (линий) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1826 | 2916 | 3333 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 92(6 | 220 | 257 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 75(6 | 182 | 211 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 15(3 | 33(8 | 41(8 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 9(5 | 21(5 | 24(4 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 78(9 | 122 | 132 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 1(69 | 4(5 | 4(5 |
| 4 | Материалы |
| В412 | Бензин | т | 0(02 | 0(044 | 0(049 |
| В2010 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 26(76 | 60(21 | 66(90 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 1(68 | 3(78 | 4(2 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 14(7 | 33 | 36(7 |
| В2324 | Лента с запонками | 100 м | 0(38 | 0(85 | 0(94 |
| В590 | Наконечники и оконцеватели | 10 шт. | 18(4 | 41(4 | 46(0 |
| В203 | Проволока стальная | кг | 0(44 | 0(99 | 1(1 |
| В2433 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0(4 | 0(9 | 1 |
| В37 | Асбест | кг | 1(6 | 3(6 | 4 |
| В189 | Припой | кг | 1(04 | 2(34 | 2(6 |
| В2541 | Пруток латунный | кг | 0(12 | 0(27 | 0(3 |
| В657 | Смазка | кг | 4(3 | 9(68 | 10(8 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(02 | 0(05 | 0(05 |
| В636 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10(8 | 24(3 | 27(0 |
| В293 | Ткань хлопчатобумажная | м2 | 14(3 | 32(2 | 35(8 |
| В384 | Электроды | кг | 13(4 | 30(2 | 33(5 |
| В3001 | Заделка концевая эпоксидная | компл. | 30 | 67 | 74 |
| В256 | Лист стальной | т | 0(006 | 0(012 | 0(014 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 6(12 | 14(3 | 15(3 |
| В110 | Кислород | м3 | 0(16 | 0(35 | 0(4 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(01 | 0(02 | 0(02 |
| В2477 | Пленка полиэтиленовая | кг | 0(05 | 0(1 | 0(01 |
| В178 | Парафин | т | 1(36 | 3(06 | 3(4 |
| В39 | Шкурка шлифованная | кг | 5(68 | 12(8 | 14(2 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(1 | 0(15 | 0(15 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-25-16 | 8-25-17 | 8-25-18 |

Продолжение табл. 8-25

|  | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме |
| --- | --- |

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | с одним трансформатором мощностью до 63000 кВ(А - блок линия-трансформатор с выключателем | с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ(А - два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий | мостик с выключателем в перемычке и определителями в цепях трансформаторов (линий) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1932 | 3063 | 3470 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 101 | 232 | 268 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 15(8 | 33(2 | 46(1 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 83(8 | 189 | 217 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 9(5 | 21(5 | 24(4 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 83(3 | 128 | 138 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 1(69 | 4(5 | 4(5 |
| 4 | Материалы |
| В20 | Бензин | т | 0(021 | 0(044 | 0(049 |
| В2010 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 55(26 | 71(28 | 79(20 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 1(68 | 3(78 | 4(2 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 14(7 | 33(3 | 35 |
| В2324 | Лента с запонками | 100 м | 0(38 | 0(85 | 0(94 |
| В590 | Наконечники и оконцеватели | 10 шт. | 18(4 | 41(4 | 46(0 |
| В203 | Проволока стальная | кг | 0(44 | 0(99 | 1(1 |
| В2433 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0(4 | 0(9 | 1 |
| В37 | Асбест | кг | 1(6 | 3(6 | 4 |
| В189 | Припой | кг | 0(32 | 2(34 | 2(6 |
| В2541 | Пруток латунный | кг | 0(12 | 0(27 | 0(3 |
| В657 | Смазка | кг | 4(3 | 9(68 | 10(8 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(02 | 0(05 | 0(05 |
| В636 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10(8 | 24(3 | 27(0 |
| В293 | Ткань хлопчатобумажная | м2 | 14(3 | 32(2 | 35(8 |
| В384 | Электроды | кг | 13(4 | 30(2 | 33(5 |
| В3001 | Заделка концевая эпоксидная | компл. | 30 | 67 | 74 |
| В256 | Лист стальной | т | 0(006 | 0(012 | 0(014 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 6(12 | 14(8 | 15(3 |
| В110 | Кислород | м3 | 0(16 | 0(36 | 0(4 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(01 | 0(02 | 0(02 |
| В2477 | Пленка полиэтиленовая | кг | 0(05 | 0(1 | 0(1 |
| В178 | Парафин | т | 1(36 | 3(06 | 3(4 |
| В39 | Шкурка шлифованная | кг | 5(68 | 12(8 | 14(2 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(1 | 0(1 | 0(15 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-25-19 | 8-25-20 | 8-25-21 |

Продолжение табл. 8-25

|  | Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме |
| --- | --- |
| Шифр ресурса |

| Элементы затрат | Единица измерения | блок линия-трансформатор с разделителем | блок линия-трансформатор с отделителем | два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий | мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 188 | 294 | 789 | 1026 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 68(1 | 102 | 239 | 293 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 24(2 | 29(5 | 84(2 | 100 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 3(57 | 5(47 | 13(4 | 16(9 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 6(4 | 7(2 | 15(7 | 16(9 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 5(57 | 9(17 | 23(6 | 32(3 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 40(3 | 67(2 | 141 | 176 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 4(59 | 4(59 | 9(2 | 9(18 |
| 4 | Материалы |
|  | В20 | Бензин | т | 0(011 | 0(021 | 0(042 | 0(065 |
| Б39 | Бумага шлифовальная | кг | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Б47 | Гвозди | кг | 1 | 1 | 2 | 3 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(08 | 0(08 | 0(16 | 0(16 |
| В542 | Краска | кг | 6(4 | 12(8 | 25(6 | 39 |
| В162 | Полотно миткалевое |
| 12 | 25 | 50 | 75 |
| В2469 | Прокладки металлические | т | 0(005 | 0(010 | 0(020 | 0(030 |
| В657 | Смазка | кг | 4(6 | 9(2 | 18 | 28 |
| В384 | Электроды | кг | 7 | 10(5 | 26 | 33 |
| В671 | Профиль монтажный | м | - | - | - | 3 |
| В203 | Проволока сварочная | кг | - | - | 0(22 | 1(84 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-25-22 | 8-25-23 | 8-25-24 | 8-25-25 |

Окончание табл. 8-25

|  | Блок с оборудованием для комплектных подстанций |
| --- | --- |
|  | 35 кВ | 110 кВ |
| Шифр ресурса |

| Элементы затрат | Единица измерения | с разъединителем или выключателем | с шинными аппаратами | с разъединителем или отделителем | с разрядниками или трансформаторами тока и напряжения( аппаратурой высокочастотной связи( опорными изоляторами( металлоконструкциями для выключателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 37(1 | 17(5 | 17(5 | 14(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3(45 | 1(92 | 2(02 | 2(88 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(19 | 1(31 | 1(48 | 2(34 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(26 | 0(61 | 0(54 | 0(54 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(82 | 0(5 | 0(67 | 1(8 |
| 4 | Материалы |
|  | В20 | Бензин | т | 0(0001 | 0(0005 | 0(0016 | 0(0013 |
| В657 | Смазка | кг | 0(07 | 0(27 | 0(6 | 0(3 |
| В162 | Полотно миткалевое |
| 1(5 | 3 | 1(3 | 2(6 |
| Б39 | Шкурка шлифовальная | кг | 0(2 | 0(6 | 0(04 | 0(1 |
| В2469 | Прокладки металлические | т | 0(001 | 0(001 | 0(0003 | 0(001 |
| В384 | Электроды | кг | 1 | 1(5 | 0(8 | 0(8 |
| В542 | Краска | кг | 0(1 | 0(2 | 0(5 | 0(3 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | - | - | 0(04 | 0(04 |
| Г19 | Электроэнергия | кВт(ч | - | - | 57 | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-25-26 | 8-25-27 | 8-25-28 | 8-25-29 |

Группа 27. Распределительные устройства комплектные 6-10 кВ

Таблица 8-27

Распределительные устройства комплектные 6-10 кВ

Измеритель - 1 штука

|  | Шкаф наружно установки с коридором обслуживания с | Шкаф наружной установки |
| --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | выключателем | измерительными трансформаторами | аппаратурой высокочастотной связи или резервный | с выключателем без коридора обслуживания |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 34 | 15(5 | 9(27 | 27(8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(53 | 1(33 | 1(07 | 1(07 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(1 | 1 | 0(78 | 0(78 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(43 | 0(33 | 0(29 | 0(29 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(12 | 2(12 | 0(52 | 1(66 |
| 4 | Материалы |
|  | В20 | Бензин | т | 0(0002 | 0(0002 | 0(0002 | 0(0002 |
| В542 | Лаки и краски разные | кг | 0(3 | 0(3 | 0(2 | 0(3 |
| В657 | Смазка | кг | 0(17 | 0(17 | - | 0(17 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(002 | 0(002 | 0(002 | 0(002 |
| В384 | Электроды | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| В162 | Полотно миткалевое |
| 0(3 | 0(3 | - | 0(3 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-27-1 | 8-27-2 | 8-27-3 | 8-27-4 |

Группа 28. Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ

Таблица 8-28

Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ

Измеритель - 1 ячейка (гр. 1-7)( 1 узел (гр. 8)

|  | Ячейка |
| --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | линии | трансформатора | совмещенного секционного и обходного выключателя с узлом шинных аппаратов | трансформатора и линии |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 295 | 191 | 287 | 381 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 80(8 | 44(4 | 63(7 | 99(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 23(3 | 20(1 | 27(9 | 29(5 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 4(5 | 3(85 | 6(15 | 5(9 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 53 | 20(4 | 29(6 | 64(1 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 10(7 | 11(3 | 26(8 | 18(1 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 9(18 | - | - | 9(18 |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 12(8 | 7(86 | 10(1 | 17(7 |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 19(8 | 19(8 | 19(8 | 19(8 |
| 4 | Материалы |
|  | В3 | Аргон | м3 | 21(7 | 21(7 | 21(7 | 21(7 |
| В20 | Бензин | т | 0(006 | 0(006 | 0(011 | 0(009 |
| В39 | Бумага шлифовальная | кг | 2(56 | 1(7 | 2(56 | 2(56 |
| В671 | Профиль монтажный | м | 5 | 4 | 6 | 6 |
| В47 | Гвозди | кг | 0(31 | 0(31 | 0(31 | 0(31 |
| В60 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| В542 | Краска | кг | 6(44 | 7(25 | 9(83 | 9(48 |
| В162 | Полотно миткалевое | м2 | 2(92 | 2(92 | 3(45 | 3(71 |
| В203 | Проволока сварочная | кг | 0(52 | 0(52 | 0(52 | 0(52 |
| В2469 | Прокладки металлические | т | 0(002 | 0(002 | 0(002 | 0(002 |
| В657 | Смазка | кг | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 |
| В384 | Электроды | кг | 5(83 | 5(26 | 7(08 | 8(04 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-28-1 | 8-28-2 | 8-28-3 | 8-28-4 |

Продолжение табл. 8-25

|  | Ячейка | Узел |
| --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | совмещенного секционного и обходного выключателя | шиносоединительного выключателя с узлом шинных аппаратов (при обходной системе шин) | обходного выключателя | шинных аппаратов |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 208 | 235 | 212 | 58(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40(4 | 57(6 | 48(3 | 16(8 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 22(4 | 26(2 | 21(9 | 6(66 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 4(43 | 5(15 | 4(1 | 2(88 |
| 3.1.7 | Гидроподъемник | маш.-ч | 13(6 | 26(2 | 22(3 | 7(28 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 12(5 | 13(6 | 12(4 | 3(19 |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 19(8 | 19(8 | 19(8 | - |
| 3.5.1 | Агрегат опрессовочный | маш.-ч | 7(59 | 7(38 | 6(55 | 2(46 |
| 4 | Материалы |
|  | В3 | Аргон | м3 | 21(7 | 21(7 | 21(7 | - |
| В20 | Бензин | т | 0(009 | 0(006 | 0(006 | 0(002 |
| В39 | Бумага шлифовальная | кг | 2(12 | 2(12 | 1(7 | 0(42 |
| В671 | Профиль монтажный | м | 5 | 5 | 5 | 1 |
| В47 | Гвозди | кг | 0(31 | 0(31 | 0(31 | 0(31 |
| В60 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| В542 | Краска | кг | 7(96 | 7(61 | 7(96 | 1(87 |
| В162 | Полотно миткалевое | м2 | 2(65 | 3(18 | 2(65 | 0(8 |
| В203 | Проволока сварочная | кг | 0(52 | 0(52 | 0(52 | - |
| В2469 | Прокладки металлические | т | 0(001 | 0(002 | 0(001 | 0(0004 |
| В657 | Смазка | кг | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(2 |
| В384 | Электроды | кг | 5(83 | 5(78 | 5(06 | 1(43 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-28-5 | 8-28-6 | 8-28-7 | 8-28-8 |

Раздел 2. Распределительные устройства закрытые 35-220 кВ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки.

2. В нормах не учтены затраты на:

установку моторных приводов разъединителей, определяемые по соответствующим нормам группы 57;

монтаж устройства блокировки разъединителей, вторичной коммутации и заземления, определяемые по соответствующим нормам отдела 2, установку опорных конструкций.

3. В нормах не учтен, расход следующих материальных ресурсов:

проводов всех марок и сечений;

труб.

Группа 42. Изоляторы

Таблица 8-42

Изоляторы

Измеритель - 1 комплект (3 шт.)

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Изолятор напряжением 35 кВ |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | опорный | проходной |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 4(12 | 13(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(02 | 0(08 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(01 | 0(04 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(01 | 0(04 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(12 | 0(58 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | - | 0(38 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(78 | 0(78 |
| В2469 | Прокладки металлические | т | 0(0002 | 0(001 |
| В2469 | Дюбели для пристрелки | 100 шт. | 0(03 | 0(12 |
| В466 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(03 | 0(12 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(0034 | 0(010 |
| В384 | Электроды | кг | 0(12 | 0(36 |
| В542 | Краска | кг | 0(27 | 0(36 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-42-1 | 8-42-2 |

Группа 43. Разъединители

Таблица 8-43

Изоляторы

Измеритель - 1 штука

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А |
| --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 33 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(22 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(11 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(11 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 4(33 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1(22 |
| 3.7.38 | Станок трубонарезной | маш.-ч | 0(42 |
| 4 | Материалы |
| В542 | Краска | кг | 1(7 |
| В2655 | Трубы | 10 м | 0(64 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 2(58 |
| В657 | Смазка | кг | 1 |
| В2469 | Дюбели для пристрелки | 100 шт. | 0(003 |
| В466 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(003 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(01 |
| В384 | Электроды | кг | 3(5 |
| В39 | Бумага шлифовальная | кг | 0(24 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(03 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(14 |
| В553 | Лента монтажная | 10 м | 0(01 |
| В2430 | Оконцеватель жил | 100 шт. | 0(14 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-43-1 |

Группа 44. Выключатели

Таблица 8-44

Выключатели

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600 А |
| --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 113 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4(43 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(65 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 3(78 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 9(95 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1(86 |
| 4 | Материалы |
| В293 | Бязь | м2 | 4(1 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 8(96 |
| В657 | Смазка | кг | 0(5 |
| В39 | Бумага шлифовальная | кг | 0(9 |
| В384 | Электроды | кг | 2(8 |
| В110 | Кислород | м3 | 0(32 |
| В200 | Пруток латунный | кг | 0(3 |
| В2469 | Дюбели для пристрелки | 100 шт. | 0(004 |
| В466 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(12 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(004 |
| В2430 | Оконцеватель жил | 100 шт. | 0(30 |
| В553 | Лента монтажная | 10 м | 0(003 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(30 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-44-1 |

Группа 45. Ошиновка гибкая

Таблица 8-45

Выключатели

Измеритель - 1 пролет (3 фазы)

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Шина сборная напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах | Мост шинный с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 65(9 | 27(8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(36 | 0(1 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(18 | 0(05 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(18 | 0(05 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 19 | 7(02 |
| 3.3.1 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 6(3 | 2(2 |
| 4 | Материалы |
|  | В216 | Проволока стальная | кг | 1(02 | 0(8 |
| В657 | Смазка | кг | 0(14 | 0(14 |
| В3016 | Провод( трубы( шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-45-1 | 8-45-2 |

Группа 46. Ошиновка из алюминиевых труб

Таблица 8-46

Ошиновка из алюминиевых труб

Измеритель - 1 пролет (3 фазы)

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Ошиновка аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами диаметром 85 мм |
| --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 43(3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(1 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(05 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(05 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 3(38 |
| 3.7.2 | Станок трубогибочный | маш.-ч | 2(9 |
| 3.7.38 | Станок трубонарезной | маш.-ч | 2(9 |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 4(1 |
| 4 | Материалы |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 15 |
| В3 | Аргон | м3 | 0(9 |
| В203 | Проволока для присадки | кг | 0(6 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(02 |
| В412 | Бензин | т | 0(0004 |
| В3001 | Бумага наждачная | лист | 2 |
| В3016 | Провод( трубы( шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-46-1 |

Раздел 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 3-20 кВ

Вводные указания

1. В нормах учтена затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

разделку кабеля, определяемые по соответствующим нормам раздела 1 отдела 2;

монтаж компрессорных установок и воздуховодов к воздушным выключателям;

монтаж опорных металлических конструкций;

установку опорных и проходных изоляторов для неэкранированных токопроводов;

монтаж встроенных трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей, монтаж вентиляционно-охладительных установок.

3. При монтаже разъединителей с двумя тягами расход ресурсов для дополнительной тяги следует определять по нормам 8-57-4.

4. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

труб;

шинодержателей;

компенсаторов;

пластин переходных;

плит асбестоцементных.

Группа 52. Изоляторы

Таблица 8-52

Изоляторы

Измеритель - 1 штука

|  | Изолятор опорный( напряжение( кВ( до | Изолятор проходной с овальным или |
| --- | --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 10( количество точек крепления | 20 | квадратным фланцем( напряжение( кВ( до |
| ресурса |
| измерения | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 20 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1(44 |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 0(4 | 0(4 | 0(6 | 0(77 | 0(86 |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(008 | 0(014 | 0(032 | 0(052 | 0(024 | 0(142 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(004 | 0(007 | 0(016 | 0(026 | 0(012 | 0(071 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(004 | 0(007 | 0(016 | 0(026 | 0(012 | 0(071 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(003 | 0(003 | 0(007 | 0(023 | 0(086 | 0(14 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(078 | 0(078 | 0(25 | 0(72 | 0(23 | 0(72 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-52-1 | 8-52-2 | 8-52-3 | 8-52-4 | 8-52-5 | 8-52-6 |

Группа 53. Трансформаторы тока

Таблица 8-53

Трансформаторы тока

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Трансформатор( напряжение( кВ( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 10 | 20 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(15 | 2(49 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(07 | 0(12 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(035 | 0(06 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(035 | 0(06 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(02 | 0(02 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(39 | 0(94 |
| В2430 | Оконцеватель маркировочный | 100 шт. | 0(041 | 0(041 |
| В595 | Перемычка заземляющая гибкая | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-53-1 | 8-53-2 |

Группа 54. Трансформаторы напряжения

Таблица 8-54

Трансформаторы напряжения

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Трансформатор( напряжение( кВ( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 10 | 20 |
|  | однофазный | трехфазный | трехфазный |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 0(72 | 1(59 | 3(38 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(1 | 0(24 | 0(2 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(05 | 0(12 | 0(1 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(05 | 0(12 | 0(1 |
| 4 | Материалы |
| В2430 | Оконцеватель маркировочный | 100 шт. | 0(0204 | 0(0612 | 0(0612 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-54-1 | 8-54-2 | 8-54-3 |

Группа 55. Разъединители однополюсные

Таблица 8-55

Разъединители однополюсные

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Разъединитель с одной тягой( напряжение до 10 кВ( ток( А( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 600 | 1000 | 3000 | 5000 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 0(98 | 1(2 | 1(63 | 2(37 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(02 | 0(05 | 0(16 | 0(2 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(01 | 0(025 | 0(08 | 0(1 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(01 | 0(025 | 0(08 | 0(1 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(26 | 0(82 | 0(92 | 1(33 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-55-1 | 8-55-2 | 8-55-3 | 8-55-4 |

Группа 56. Разъединители трехполюсные

Таблица 8-56

Разъединители трехполюсные

Измеритель - 1 штука (гр. 4)( 1 комплект (3 фазы) (гр. 5(6)

| Шифр |
| --- |
| Единица | Разъединитель( напряжение до 10 кВ( ток( А( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 600 | 1000 | 4000 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(43 | 3(79 | 5(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(1 | 0(14 | 0(28 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(05 | 0(07 | 0(14 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(05 | 0(07 | 0(14 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(03 | 0(06 | 0(25 |
| 4 | Материалы |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(42 | 0(42 | 2(79 |
| В2746 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0(04 | 0(04 | 0(04 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-56-1 | 8-56-2 | 8-56-3 |

Продолжение табл. 8-56

| Шифр |
| --- |
| Единица | Разъединитель( напряжение до 10 кВ( ток( А( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 600 | 1000 | 4000 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 19(9 | 38(4 | 64(1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(48 | 2(4 | 6 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(24 | 1(2 | 3 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(24 | 1(2 | 3 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 1(43 | 14(3 | 21(6 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(4 | 0(12 | 0(4 |
| 4 | Материалы |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 15(4 | 15(4 | 15(4 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(72 | 0(72 | 1(98 |
| В2469 | Прокладки металлические | т | 0(003 | 0(010 | 0(012 |
| В657 | Смазка | кг | 0(75 | 1(75 | 2 |
| В325 | Труба стальная | м | 3(3 | 3(3 | 3(3 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(004 | 0(004 | 0(004 |
| В384 | Электроды | кг | 0(12 | 0(12 | 0(12 |
| В2430 | Оконцеватели и наконечники | 100 шт. | 0(14 | 0(14 | 0(14 |
| В553 | Лента монтажная | 100 м | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(14 | 0(14 | 0(14 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(03 | 0(14 | 0(05 |
| В319 | Трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-56-4 | 8-56-5 | 8-56-6 |

Группа 57. Приводы к разъединителям

Таблица 8-57

Приводы к разъединителям

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Привод с одной тягой | Каждая допол- |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | рычажный | червячный | моторный | нительная тяга |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 4(17 | 4(42 | 8(15 | 5(1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(02 | 0(07 | 0(11 | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(01 | 0(035 | 0(055 | - |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(01 | 0(035 | 0(055 | - |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(02 | 0(05 | 0(05 | 0(01 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(68 | 0(71 | 1(25 | 0(15 |
| В247 | Сталь круглая | т | 0(002 | 0(002 | 0(002 | - |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| В2746 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0(04 | 0(04 | 0(06 | 0(04 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-57-1 | 8-57-2 | 8-57-3 | 8-57-4 |

Группа 58. Выключатели нагрузки

Таблица 8-58

Выключатель нагрузки

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Выключатель с приводом |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | ручным | электромагнитным |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 6(19 | 10(9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(18 | 0(24 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(09 | 0(12 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(09 | 0(12 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(09 | 0(12 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(87 | 0(42 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(00087 | 0(00042 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(03 | 0(03 |
| В2430 | Оконцеватель | 100 шт. | 0(04 | 0(04 |
| В2746 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0(08 | 0(04 |
| В325 | Трубы | 10 м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-58-1 | 8-58-2 |

Группа 59. Выключатели масляные

Таблица 8-59

Выключатель масляные

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Выключатель |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | ВМПП( ВК или ВКЭ с приводом | МГГ с приводом |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 7(23 | 29(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(72 | 3(32 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(36 | 1(66 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(36 | 1(66 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(2 | 1(5 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 1(35 | 1(87 |
| В2430 | Оконцеватель | 100 шт. | 1(0 | 1(0 |
| В2746 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0(04 | 0(04 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(17 | 0(17 |
| В247 | Сталь круглая | т | - | 0(005 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-59-1 | 8-59-2 |

Группа 60. Выключатели воздушные

Таблица 8-60

Выключатель воздушные

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Выключатель напряжением |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | до 20 кВ на ток до 20000 А |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 306 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7(92 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 3(96 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 3(96 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 5(62 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 17(5 |
| 4 | Материалы |
| В37 | Асбест листовой | кг | 1(6 |
| В110 | Кислород | м3 | 6 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 1(38 |
| В202 | Проволока медная | кг | 0(5 |
| В223 | Резина листовая | кг | 0(5 |
| В657 | Смазка | кг | 0(08 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(2 |
| В270 | Сталь листовая и полосная | т | 0(007 |
| В2469 | Прокладки металлические | т | 0(003 |
| В384 | Электроды | кг | 6(02 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 10(4 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 2 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-60-1 |

Группа 62. Трансформаторы( автотрансформаторы и реакторы

Таблица 8-62

Трансформаторы( автотрансформаторы и реакторы

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Трансформатор силовой( автотрансформатор или масляный реактор( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 19(7 | 27(6 | 40(8 | 57(8 | 93(1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3(93 | 8(66 | 8(66 | 19(9 | 32(9 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(9 | 3(34 | 3(34 | 7(6 | 16(4 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 3(03 | 5(32 | 5(32 | 12(3 | 16(4 |
| 4 | Материалы |
| В375 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 7 | 10(5 | 30 | 50 | 50 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 5 | 10 | 15 | 15 | 30 |
| В2412 | Наконечники | 100 шт. | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| В2798 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| В26 | Лес круглый 5-кратной оборачиваемости | м3 | - | - | 0(3 | 0(5 | 0(5 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | - | - | 0(1 | 0(2 | 0(2 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-62-1 | 8-62-2 | 8-62-3 | 8-62-4 | 8-62-5 |

Группа 63. Бетонные реакторы

Таблица 8-63

Бетонные реакторы

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

| Шифр |
| --- |
| Единица | Реактор( масса комплекта( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1(5 | 3 | 4(5 | 6 | 7(5 | 10(5 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 25(8 | 34(4 | 44(1 | 53(7 | 62 | 77(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4(46 | 6(07 | 9(24 | 12(4 | 13(5 | 19(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(23 | 3(035 | 4(62 | 6(22 | 6(75 | 9(75 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(23 | 3(035 | 4(62 | 6(22 | 6(75 | 9(75 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 2(57 | 3(21 | 3(86 | 4(5 | 5(15 | 5(84 |
| В2798 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В2412 | Наконечники кабельные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-63-1 | 8-63-2 | 8-63-3 | 8-63-4 | 8-63-5 | 8-63-6 |

Группа 65. Заливка электрооборудования

сухим трансформаторным маслом

Таблица 8-65

Заливка электрооборудования сухим трансформаторным маслом

Измеритель - 1 т

|  | Заливка |
| --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | трансформаторов | электрооборудования (кроме трансформаторов) |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 3(16 | 11(9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(9 | 2(9 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(45 | 1(45 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(45 | 1(45 |
| 3.5.4 | Насос центробежный | маш.-ч | 1(13 | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-65-1 | 8-65-2 |

Группа 66. Разрядники

Таблица 8-66

Разрядники

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

| Шифр |
| --- |
| Единица | Разрядник( напряжение( кВ( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 10 | 20 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(75 | 6(12 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(2 | 0(82 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(1 | 0(41 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(1 | 0(41 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(38 | 0(38 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-66-1 | 8-66-2 |

Группа 67. Статические конденсаторы и комплектные конденсаторные установки

Таблица 8-67

Статические конденсаторы и комплектные конденсаторные установки

Измеритель - 1 штука (гр. 1-6)( 1 шкаф (гр. 7-10)

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Конденсатор( масса( кг( до | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная( масса( кг( до |
| --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 15 | 25 | 40 | 70 | 100 | 150 | 100 | 500 | 900 | 1700 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(8 | 2(24 | 3(46 | 2(7 | 2(83 | 3(09 | 2(24 | 3(86 | 4(53 | 7(75 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(04 | 0(08 | 0(12 | 0(2 | 0(3 | 0(44 | 0(3 | 1(46 | 2(6 | 4(92 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(02 | 0(04 | 0(06 | 0(1 | 0(15 | 0(22 | 0(15 | 0(73 | 1(3 | 2(46 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(02 | 0(04 | 0(06 | 0(1 | 0(15 | 0(22 | 0(15 | 0(73 | 1(3 | 2(46 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(28 | 0(28 | 0(28 | 0(28 | 0(28 | 0(28 | - | - | - | - |
| 4 | Материалы |
|  | В2412 | Наконечники кабельные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В384 | Электроды | кг | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 | - | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-67-1 | 8-67-2 | 8-67-3 | 8-67-4 | 8-67-5 | 8-67-6 | 8-67-7 | 88-67-8 | 8-67-9 | 8-67-10 |

Группа 68. Шины сборные - одна полоса в фазе

Таблица 8-68

Шины сборные - одна полоса в фазе

Измеритель - 100 м

| Шифр |
| --- |
| Единица | Шина( сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 45(3 | 55(6 | 77(3 | 87(6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(4 | 0(74 | 1(26 | 1(6 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(2 | 0(37 | 0(63 | 0(8 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(2 | 0(37 | 0(63 | 0(8 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1(69 | 8(43 | 3(79 | 4(59 |
| 3.7.12 | Шиногиб с моторным приводом | маш.-ч | 4(9 | 6(8 | 7(7 | 8(6 |
| 3.7.6 | Станок сверлильный | маш.-ч | 0(86 | 1(23 | 1(63 | 2 |
| 4 | Материалы |
|  | В3 | Аргон | м3 | 0(31 | 0(55 | 0(83 | 0(94 |
| В2001 | Алюминий для присадки | кг | 0(06 | 0(13 | 0(5 | 0(61 |
| В2333 | Медь для присадки | кг | 0(03 | 0(06 | 0(18 | 0(22 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 2(88 | 7(21 | 7(53 | 7(53 |
| В2726 | Шайбы пружинные | кг | 0(12 | 0(28 | 0(28 | 0(28 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 1(74 | 2(09 | 2(76 | 3(43 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| В2752 | Шинодержатели и компенсаторы | 100 шт. |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-68-1 | 8-68-2 | 8-68-3 | 8-68-4 |

Группа 69. Шины сборные - две полосы в фазе

Таблица 8-69

Шины сборные - две полосы в фазе

Измеритель - 100 м

| Шифр |
| --- |
| Единица | Шина( сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 80(3 | 95(8 | 136 | 152 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(66 | 1(26 | 2(32 | 3(06 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(33 | 0(63 | 1(16 | 1(53 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(33 | 0(63 | 1(16 | 1(53 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 7(6 | 3(66 | 5(14 | 20(3 |
| 3.7.12 | Шиногиб с моторным приводом | маш.-ч | 9(03 | 12(6 | 14(2 | 15(9 |
| 3.7.6 | Станок сверлильный | маш.-ч | 1(6 | 2(27 | 3(03 | 3(7 |
| 4 | Материалы |
|  | В3 | Аргон | м3 | 0(57 | 1(02 | 1(54 | 1(74 |
| В2001 | Алюминий для присадки | кг | 0(12 | 0(25 | 0(94 | 1(13 |
| В2333 | Медь для присадки | кг | 0(05 | 0(12 | 0(33 | 0(41 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 5(32 | 13(3 | 13(9 | 13(9 |
| В2726 | Шайбы пружинные | кг | 0(22 | 0(52 | 0(52 | 0(52 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 2(44 | 2(93 | 3(86 | 4(8 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| В2752 | Шинодержатели и компенсаторы | 100 шт. |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-69-1 | 8-69-2 | 8-69-3 | 8-69-4 |

Группа 71. Шины сборные - четыре полосы в фазе

Таблица 8-71

Шины сборные - четыре полосы в фазе

Измеритель - 100 м

| Шифр |
| --- |
| Единица | Шина( сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 250 | 500 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 251 | 285 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4(34 | 6(06 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(17 | 3(03 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(17 | 3(03 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 8 | 9(3 |
| 3.7.12 | Шиногиб с моторным приводом | маш.-ч | 28(1 | 31(4 |
| 3.7.6 | Станок сверлильный | маш.-ч | 6 | 7(3 |
| 4 | Материалы |
|  | В3 | Аргон | м3 | 3(03 | 3(43 |
| В2001 | Алюминий для присадки | кг | 1(84 | 2(23 |
| В2333 | Медь для присадки | кг | 0(66 | 0(8 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 27(5 | 27(5 |
| В2726 | Шайбы пружинные | кг | 1(02 | 1(02 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 6(07 | 7(55 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(041 | 0(041 |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| В2752 | Шинодержатели и компенсаторы | 100 шт. |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-71-1 | 8-71-2 |

Группа 72. Шины ответвленные - одна полоса в фазе

Таблица 8-72

Шины ответвленные - одна полоса в фазе

Измеритель - 100 м

| Шифр |
| --- |
| Единица | Шина( сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 250 | 350 | 700 | 1000 | 1500 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 50(5 | 55(6 | 68 | 80(3 | 98(9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(4 | 0(6 | 1(26 | 1(46 | 1(86 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(2 | 0(3 | 0(63 | 0(73 | 0(93 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(2 | 0(3 | 0(63 | 0(73 | 0(93 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 6(25 | 8(08 | 9(77 | 12(3 | 16(2 |
| 3.7.12 | Шиногиб с моторным приводом | маш.-ч | 5(93 | 7(7 | 11(7 | 14(4 | 18(4 |
| 4 | Материалы |
| В384 | Электроды | кг | 0(03 | 0(04 | 0(05 | 0(06 | 0(05 |
| В3 | Аргон | м3 | 0(44 | 0(6 | 0(87 | 1(24 | 1(5 |
| В2333 | Медь для присадки | кг | 0(18 | 0(24 | 0(82 | 1(05 | 1(26 |
| В2001 | Алюминий для присадки | кг | 0(13 | 0(45 | 1(08 | 2(97 | 3(6 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 1(36 | 1(62 | 2(23 | 2(73 | 3(97 |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| В2752 | Шинодержатели и компенсаторы | 100 шт. |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-72-1 | 8-72-2 | 8-72-3 | 9-72-4 | 8-72-5 |

Группа 73. Шины ответвленные - две полосы в фазе

Таблица 8-73

Шины ответвленные - две полосы в фазе

Измеритель - 100 м

| Шифр |
| --- |
| Единица | Шина( сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 350 | 700 | 1000 | 1500 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 101 | 123 | 145 | 191 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(94 | 1(8 | 2(54 | 3(4 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(47 | 0(9 | 1(27 | 1(7 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(47 | 0(9 | 1(27 | 1(7 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 14(3 | 14(7 | 18(7 | 31 |
| 3.7.12 | Шиногиб с моторным приводом | маш.-ч | 14(2 | 21(6 | 26(6 | 34 |
| 4 | Материалы |
|  | В3 | Аргон | м3 | 1(21 | 1(73 | 2(48 | 3 |
| В384 | Электроды | кг | 0(08 | 0(01 | 0(12 | 0(14 |
| В2333 | Медь для присадки | кг | 0(48 | 1(64 | 2(1 | 2(52 |
| В2001 | Алюминий для присадки | кг | 0(9 | 2(16 | 5(94 | 7(2 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 3(24 | 4(46 | 5(46 | 7(94 |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| В2752 | Шинодержатели и компенсаторы | 100 шт. |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-73-1 | 8-73-2 | 8-73-3 | 9-73-4 |

Группа 74. Шины ответвленные - три полосы в фазе

Таблица 8-74

Шины ответвленные - три полосы в фазе

Измеритель - 100 м

| Шифр |
| --- |
| Единица | Шина( сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 700 | 1000 | 1500 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 179 | 213 | 282 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(46 | 3(54 | 4(26 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(23 | 1(77 | 2(13 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(23 | 1(77 | 2(13 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 19(9 | 25(1 | 43 |
| 3.7.12 | Шиногиб с моторным приводом | маш.-ч | 32(1 | 39(4 | 50(6 |
| 4 | Материалы |
| В3 | Аргон | м3 | 2(6 | 3(72 | 4(5 |
| В384 | Электроды | кг | 0(15 | 0(18 | 0(21 |
| В2333 | Медь для присадки | кг | 2(46 | 3(15 | 3(78 |
| В2001 | Алюминий для присадки | кг | 3(24 | 8(91 | 10(8 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 6(9 | 8(19 | 11(9 |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| В2752 | Шинодержатели и компенсаторы | 100 шт. |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-74-1 | 8-74-2 | 8-74-3 |

Группа 76. Шины круглые

Таблица 8-76

Шины круглые

Измеритель - 100 м

| Шифр |
| --- |
| Единица | Шина( диаметр( мм( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 10 | 20 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 69 | 98(9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(32 | 8(4 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(16 | 4(2 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(16 | 4(2 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 17 | 22 |
| 3.7.2 | Станок трубогибочный | маш.-ч | 4 | 6(5 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(88 | 3(2 |
| 4 | Материалы |
|  | В43 | Водород технический | м3 | 6 | 7 |
| В99 | Канифоль | кг | 0(52 | 1(12 |
| В189 | Припой | кг | 1(02 | 2(24 |
| В146 | Медь листовая | кг | 1(43 | 3(95 |
| В202 | Проволока медная | кг | 1(22 | 1(22 |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-76-1 | 8-76-2 |

Группа 77. Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин и труб

Таблица 8-77

Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин и труб

Измеритель - 1 м (3 фазы)

Шифр ресурса

| Элементы затрат | Единица измерения | Токопровод закрытый напряжением 10 кВ из шин корытного профиля( ток до 3200 А |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 8(24 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(97 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(8 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(17 |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 0(75 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(85 |
| 4 | Материалы |
| В8 | Асбест | кг | 0(05 |
| В3 | Аргон | м3 | 0(16 |
| В384 | Электроды | кг | 0(08 |
| В203 | Проволока для присадки | кг | 0(09 |
| В110 | Кислород | м3 | 0(11 |
| В9 | Ацетилен | м3 | 0(07 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(08 |
| В2469 | Прокладки металлические | т | 0(001 |
| В513 | Картон электроизоляционный | кг | 0(2 |
| В223 | Резина листовая | кг | 0(13 |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| В2752 | Шинодержатели и компенсаторы | 100 шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-77-1 |

Окончание табл. 8-77

| Шифр |
| --- |
| Единица | Токопровод открытый из двух шин корытного профиля( размер( мм |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 2(125(55(6(5) | 2(200(90(12) | 2(250(115(12(5) |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 3(09 | 5(15 | 6(18 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(53 | 0(63 | 0(7 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(5 | 0(6 | 0(65 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(03 | 0(03 | 0(05 |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 0(63 | 1 | 1(23 |
| 3.7.2 | Станок гибочный | маш.-ч | 0(05 | 0(08 | 0(09 |
| 4 | Материалы |
| В542 | Лаки и краски | кг | 1(33 | 2(66 | 3(06 |
| В221 | Растворитель | кг | 0(32 | 0(64 | 0(74 |
| В3 | Аргон | м3 | 0(16 | 0(25 | 0(31 |
| В203 | Проволока для присадки | кг | 0(1 | 0(14 | 0(16 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(05 | 0(05 | 0(095 |
| В3001 | Бумага шлифовальная | шт. | 0(24 | 0(24 | 0(24 |
| В165 | Натр едкий технический | кг | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В2752 | Шинодержатель | 100 шт. | 0(06 | 0(10 | 0(10 |
| В2290 | Компенсатор | компл. | 25 | 25 | 25 |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-77-2 | 8-77-3 | 8-77-4 |

Группа 78. Токопроводы экранированные из алюминиевых шин

Таблица 8-78

Токопроводы экранированные из алюминиевых шин

Измеритель - 1 м (3 фазы)

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Токопровод напряжением до 10 кВ пофазноэкранированный с шиной корытного профиля( ток до 3200 А |
| --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 9(27 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(8 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(33 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(47 |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 0(65 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 3(27 |
| 4 | Материалы |
| В8 | Асбест | кг | 0(17 |
| В3 | Аргон | м3 | 0(81 |
| В384 | Электроды | кг | 0(08 |
| В203 | Проволока для присадки | кг | 0(58 |
| В10 | Ацетон | кг | 0(12 |
| В9 | Ацетилен | м3 | 0(11 |
| В110 | Кислород | м3 | 0(103 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(1 |
| В2469 | Прокладки металлические | т | 0(0002 |
| В513 | Картон электроизоляционный | кг | 0(2 |
| В223 | Резина листовая | кг | 0(125 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(1 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(15 |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-78-1 |

Продолжение табл. 8-78

| Шифр |
| --- |
| Единица | Токопровод с круглой шиной для генераторов( мощностью( мВт |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 6-120 | 200 | 300 | 500-1000 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 10(3 | 11(3 | 14(4 | 15(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(53 | 3(23 | 3(93 | 4(33 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(2 | 2(4 | 2(63 | 2(8 |
| 3.1.2 | Кран мостовой | маш.-ч | 0(23 | 0(7 | 1(17 | 1(23 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(1 | 0(13 | 0(13 | 0(3 |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 1(46 | 0(85 | 1(16 | 2(21 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 1(08 | 3(3 | 3(8 | 3(93 |
| 4 | Материалы |
|  | В3 | Аргон | м3 | 0(95 | 0(63 | 0(67 | 1(27 |
| В10 | Ацетон | кг | 0(1 | 0(1 | 0(2 | 0(3 |
| В202 | Провод медный | кг | 0(3 | 0(6 | 0(6 | 0(6 |
| В203 | Проволока для присадки | кг | 0(72 | 0(47 | 0(51 | 0(95 |
| В221 | Растворитель | кг | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(11 |
| В374 | Шпалы 10-кратной оборачиваемости | шт. | 0(04 | 0(06 | 0(08 | 0(1 |
| В384 | Электроды | кг | 0(14 | 0(22 | 0(27 | 0(15 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(006 | 0(1 | 0(1 | 0(01 |
| В165 | Натр едкий технический | кг | 0(1 | 0(1 | 0(2 | 0(2 |
| В111 | Кислота азотная | кг | 0(1 | 0(1 | 0(2 | 0(2 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(3 | 0(6 | 0(7 | 1 |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-78-2 | 8-78-3 | 8-78-4 | 8-78-5 |

Окончание табл. 8-78

| Шифр |
| --- |
| Единица | Токопровод отпаечный для генераторов( мощность( мВт |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 300 | 500-1000 |
|  | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 6(18 | 7(21 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4(56 | 6(23 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 4(43 | 5(93 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(13 | 0(3 |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 0(54 | 1(17 |
| 4 | Материалы |
|  | В3 | Аргон | м3 | 0(65 | 0(84 |
| В203 | Проволока для присадки | кг | 0(48 | 0(61 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(01 | 0(01 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(1 | 0(1 |
| В165 | Натр едкий технический | кг | 0(1 | 0(1 |
| В111 | Кислота азотная | кг | 0(1 | 0(1 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(5 | 0(5 |
| В10 | Ацетон | кг | 0(1 | 0(1 |
| В221 | Растворитель | кг | 0(04 | 0(04 |
| В384 | Электроды | кг | 0(1 | 0(1 |
| В202 | Провод медный | кг | 0(3 | 0(3 |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-78-6 | 8-78-7 |

Группа 79. Мосты шинные для сборных распределительных устройств

Таблица 8-79

Мосты шинные для сборных распределительных устройств

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Мост( количество опорных изоляторов |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 9 | 12 | 18 | 21 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 13(4 | 17(5 | 24(7 | 24(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(18 | 0(24 | 0(36 | 0(44 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(09 | 0(12 | 0(18 | 0(22 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(09 | 0(12 | 0(18 | 0(22 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(28 | 0(37 | 0(55 | 0(55 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(07 | 0(09 | 0(14 | 0(17 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 3(4 | 4 | 12 | 6 |
| В384 | Электроды | кг | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В279 | Сталь угловая | т | 0(03 | 0(04 | 0(05 | 0(07 |
| В542 | Лаки и краски | кг | По проектным данным |
| В3028 | Шины | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-79-1 | 8-79-2 | 8-79-3 | 8-79-4 |

Группа 80. Приборы измерения и защиты

Таблица 8-80

Приборы измерения и защиты

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Прибор( количество подключаемых концов( до | Блок- |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 2 | 6 | 12 | контактор |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(03 | 1(03 | 2(06 | 1(03 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(06 | 0(14 | 0(14 | 0(2 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(03 | 0(07 | 0(07 | 0(1 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(03 | 0(07 | 0(07 | 0(1 |
| 4 | Материалы |
|  | В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(043 | 0(043 | 0(183 | - |
| В2430 | Оконцеватель | 100 шт. | 0(02 | 0(06 | 0(12 | 0(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-80-1 | 8-80-2 | 8-80-3 | 8-80-4 |

Группа 81. Аппараты управления и сигнализации

Таблица 8-81

Аппараты управления и сигнализации

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Аппарат( количество подключаемых концов( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 2 | 6 | 12 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(03 | 1(03 | 1(03 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(06 | 0(06 | 0(06 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| 4 | Материалы |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(063 | 0(063 | 0(063 |
| В2430 | Оконцеватель | 100 шт. | 0(02 | 0(06 | 0(12 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-81-1 | 8-81-2 | 8-81-3 |

Группа 82. Зажимы наборные

Таблица 8-82

Зажимы наборные

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Зажим без кожуха |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 2 |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 41(2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(2 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(1 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(1 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(16 |
| 4 | Материалы |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(003 |
| В2187 | Зажимы наборные | 100 шт. | 1(02 |
| В2430 | Оконцеватель | 100 шт. | 2(04 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(8 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-82-1 |

Группа 83. Устройство сигнально-блокировочное

Таблица 8-83

Устройство сигнально-блокировочное

Измеритель - 1 штука

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Устройство |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(06 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(0026 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(0013 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(0013 |
| 4 | Материалы |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(11 |
| В247 | Сталь круглая | т | 0(002 |
| В2430 | Оконцеватель | 100 шт. | 0(08 |
| В708 | Шплинты разводные | кг | 0(4 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-83-1 |

Группа 84. Камеры сборные распределительных устройств серии КСО

Таблица 8-84

Камеры сборные распределительных устройств серии КСО

Измеритель - 1 штука

|  | Камера |
| --- | --- |
| Шифр ресурса |

| Элементы затрат | Единица измерения | с масляным выключателем | трансформатора напряжения линейного ввода( разрядника или разъединителя | Резервная | С выключателем нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы |
| 22(7 | 18(5 | 14(4 | 21(6 |
| 2 | Затраты труда машинистов |
| 2 | 1(4 | 0(8 | 0(8 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1 | 0(7 | 0(4 | 0(4 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1 | 0(7 | 0(4 | 0(4 |
| 4 | Материалы |
|  | В270 | Сталь полосовая | т | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(3 | 0(3 | 0(3 | 0(3 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(42 | 0(42 | 0(42 | 0(42 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-84-1 | 8-84-2 | 8-84-3 | 8-84-4 |

Группа 86. Шкафы комплектные распределительных устройств

Таблица 8-86

Шкафы комплектные распределительных устройств

Измеритель - 1 штука

Шифр ресурса

| Элементы затрат | Единица измерения | Шкаф с выключателем напряжением 6-10 кВ на ток до 3200 А |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 28(8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6(86 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(93 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(93 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0б17 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 15(5 |
| 4 | Материалы |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 1(23 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(001 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(2 |
| В657 | Смазка | кг | 0(3 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(3 |
| В162 | Миткаль | м2 | 0(3 |
| В2430 | Оконцеватель | 100 шт. | 0(02 |
| В553 | Лента монтажная | 100 м | 0(025 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-83-1 |

Группа 87. Комплектные трансформаторные подстанции

Таблица 8-87

Комплектные трансформаторные подстанции

Измеритель - 1 шкаф (гр. 1( 2)( 1 мост (гр. 3)

| Шифр |
| --- |
| Единица | Шкаф | Мост шинный для |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | ввода высокого напряжения | низковольтный | двухрядного КТП |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 8(24 | 12(4 | 9(27 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(3 | 1(25 | 1(8 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(87 | 0(57 | 0(6 |
| 3.1.2 | Кран мостовой | маш.-ч | 0(56 | 0(11 | 0(6 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(87 | 0(57 | 0(6 |
| 4 | Материалы |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(33 | 0(33 | 5(57 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-87-1 | 8-81-2 | 8-87-3 |

Группа 88. Ограждения( плиты и металлические

конструкции под оборудование

Таблица 8-88

Ограждения( плиты и металлические конструкции под оборудование

Измеритель - 1 м2 (гр. 1( 2)( 1 т (гр. 3)

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Ограждение сетчатое | Плита проходная асбестоцементная или стальная | Конструкция металлическая |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(06 | 11(3 | 53(6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(06 | 0(26 | 3(2 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(03 | 0(13 | 1(6 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(03 | 0(13 | 1(6 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(33 | - | 13(07 |
| 4 | Материалы |
| В279 | Сталь угловая | т | 0(0157 | 0(0118 | - |
| В522 | Конструкции индивидуальные решетчатые | т | 0(0002 | - | 1 |
| В384 | Электроды сварочные | кг | 0(26 | - | 4(2 |
| В122 | Краска масляная | кг | 0(21 | - | - |
| В546 | Лак асфальтовый | кг | - | 0(16 | - |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | - | 2(28 | 27 |
| В2788 | Дюбели с распорной гайкой | 100 шт. | - | - | 0(8 |
| В355 | Цемент | кг | - | - | 180 |
| В2453 | Песок | м3 | - | - | 0(15 |
| В3014 | Плиты | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-88-1 | 8-88-2 | 8-88-3 |

Раздел 4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. В нормах учтены затрата на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

монтаж трансформаторов, определяемые по соответствующим нормам отдела 1;

монтаж щитков, определяемые по соответствующим нормам раздела 3 отдела 3;

прокладку шин заземления, определяемые по соответствующим нормам раздела 3 отдела 2;

устройство система охлаждения, определяемые по соответствующим нормам отдела 1.

Группа 101. Преобразователи

Таблица 8-101

Преобразователи

Измеритель - 1 шкаф

| Шифр |
| --- |
| Единица | Преобразователь( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 0(15 | 0(25 | 0(5 | 1 | 1(5 | 2 | 2(5 | 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 7(21 | 10(3 | 13(5 | 19(6 | 23(7 | 28(8 | 34 | 37(1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(34 | 0(66 | 1(46 | 2(74 | 3(8 | 5(8 | 5(26 | 7(14 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(17 | 0(33 | 0(73 | 1(37 | 1(9 | 2(9 | 2(63 | 3(57 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(17 | 0(33 | 0(73 | 1(37 | 1(9 | 2(9 | 2(63 | 3(57 |
| 4 | Материалы |
|  | В2371 | Наконечники кабельные | 100 шт. | 0(1224 | 0(1224 | 0(1836 | 0(1836 | 0(1836 | 0(1836 | 0(1836 | 0(1836 |
| В2430 | Оконцеватель маркировочные | 100 шт. | 0(102 | 0(204 | 0(306 | 0(408 | 0(51 | 0(612 | 0(612 | 0(612 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(1224 | 0(1224 | 0(1836 | 0(1836 | 0(1836 | 0(1836 | 0(1836 | 0(1836 |
| В687 | Трубка ХВТ | кг | 0(06 | 0(066 | 0(096 | 0(108 | 0(108 | 0(108 | 0(108 | 0(108 |
| В2324 | Лента монтажная | м | 2(88 | 2(88 | 4(32 | 4(32 | 4(32 | 4(32 | 4(32 | 4(32 |
| В515 | Кнопки | 10 шт. | 2(4 | 2(4 | 3(7 | 3(7 | 3(7 | 3(7 | 3(7 | 3(7 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(77 | 0(77 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-101-1 | 8-101-2 | 8-101-3 | 8-101-4 | 8-101-5 | 8-101-6 | 8-101-7 | 8-101-8 |

Группа 102. Шкафы управления и регулирования

Таблица 8-102

Шкафы управления и регулирования

Измеритель - 1 шкаф

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Шкаф управления или регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 13(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(46 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(73 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(73 |
| 4 | Материалы |
| В2371 | Наконечники | 100 шт. | 0(0204 |
| В2430 | Оконцеватель | 100 шт. | 0(612 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(02 |
| В2324 | Лента монтажная | м | 0(48 |
| В515 | Кнопки | 10 шт. | 0(41 |
| В687 | Трубка ХВТ | кг | 0(016 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(77 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-102-1 |

Группа 103. Шкафы с быстродействующими автоматами

Таблица 8-103

Шкафы с быстродействующими автоматами

Измеритель - 1 шкаф

| Шифр |
| --- |
| Единица | Шкаф с однополюсным автоматом на ток( А( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 4000 | 10000 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 13(4 | 20(6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(14 | 2(0 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(57 | 1(0 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(57 | 1(0 |
| 4 | Материалы |
|  | В2371 | Наконечники | 100 шт. | 0(1224 | 0(2448 |
| В2430 | Оконцеватель | 100 шт. | 0(408 | 0(408 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(012 | 0(024 |
| В2324 | Лента монтажная | м | 2(88 | 5(76 |
| В515 | Кнопки | 10 шт. | 2(5 | 4(9 |
| В687 | Трубка ХВТ | кг | 0(072 | 0(144 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(77 | 0(77 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-103-1 | 8-103-2 |

Группа 104. Теплообменники для преобразовательных устройств

Таблица 8-104

Теплообменники для преобразовательных устройств

Измеритель - 1 шкаф

| Шифр |
| --- |
| Единица | Теплообменник( мощность отводимого тепла( кВт( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 30 | 80 | 100 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 9(27 | 14(4 | 18(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(46 | 2(12 | 3(46 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(73 | 1(06 | 1(73 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(73 | 1(06 | 1(73 |
| 4 | Материалы |
| В2371 | Наконечники кабельные | 100 шт. | 0(0612 | 0(0612 | 0(0612 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(0612 | 0(0612 | 0(0612 |
| В2324 | Лента монтажная | м | 1(44 | 1(44 | 1(44 |
| В515 | Кнопки | 10 шт. | 1(224 | 1(224 | 1(224 |
| В2430 | Оконцеватель | 100 шт. | 0(102 | 0(204 | 0(306 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 |
| В687 | Трубка ХВТ | кг | 0(024 | 0(024 | 0(024 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(77 | 0(77 | 0(77 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-104-1 | 8-104-2 | 8-104-3 |

Группа 105. Автоматические выпрямительных устройства

Таблица 8-105

Автоматические выпрямительных устройства

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Устройство( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 0(1 | 0(25 | 0(5 | 1(5 | 2(5 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 18(5 | 21(6 | 28(8 | 39(1 | 51(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В2371 | Наконечники кабельные | 100 шт. | 0(11 | 0(11 | 0(15 | 0(15 | 0(15 |
| В687 | Трубка ХВТ | кг | 0(07 | 0(07 | 0(09 | 0(09 | 0(09 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В2785 | Лента К226 | 100 м | 0(0264 | 0(0264 | 0(036 | 0(036 | 0(036 |
| В515 | Кнопки | 10 шт. | 2(24 | 2(24 | 3(06 | 3(06 | 3(06 |
| В189 | Припой | кг | 0(11 | 0(11 | 0(13 | 0(13 | 0(13 |
| В690 | Флюс КСП | кг | 0(007 | 0(007 | 0(009 | 0(009 | 0(009 |
| В728 | Краска эмалевая | кг | 0(25 | 0(25 | 0(4 | 0(4 | 0(6 |
| В546 | Лак асфальтовый | кг | 0(15 | 0(15 | 0(25 | 0(25 | 0(5 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-105-1 | 8-105-2 | 8-105-3 | 8-105-4 | 8-105-5 |

Раздел 5. АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. Затраты на ошиновку аккумуляторных батарей определяются по соответствующим нормам раздела 3 настоящего отдела.

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

стеллажей;

плитки метлахской;

плит проходных.

Группа 121. Аккумуляторы кислотные стационарные

Таблица 8-121

Аккумуляторы кислотные стационарные

Измеритель - 1 штука

|  | Аккумулятор |
| --- | --- |

Шифр ресурса

Элементы затрат

Единица измерения

С-1

СК-1

С-2

СК-2

С-3

СК-3

С-4

СК-4

С-5

СК-5

С-6

СК-6

С-8

СК-8

С-10

СК-10

С-12

СК-12

С-14

СК-14

С-16

СК-16

С-18

СК-18

С-20

СК-20

С-24

СК-24

С-28

СК-28

С-32

СК-32

С-36

СК-36

С-40

| СК-40 |
| --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(06 | 2(06 | 3(1 | 3(1 | 4(12 | 5(15 | 6(18 | 7(21 | 8(24 | 10(3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В165 | Натрий едкий | кг | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(17 | 0(17 | 0(17 | 0(17 | 0(17 |
| В2002 | Алюминий чушковый | кг | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 |
| В113 | Серная кислота аккумуляторная | кг | 1 | 1(7 | 2(5 | 3(6 | 3(41 | 4(8 | 4(5 | 6(2 | 6(2 | 7(13 |
| В448 | Вода дистиллированная | кг | 2(8 | 5(3 | 7(5 | 10(8 | 10(2 | 14(4 | 13(5 | 18(6 | 18(6 | 21(5 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-121-1 | 8-121-2 | 8-121-3 | 8-121-4 | 8-121-5 | 8-121-6 | 8-121-7 | 8-121-8 | 8-121-9 | 8-121-10 |

Продолжение табл. 8-121

|  | Аккумулятор |
| --- | --- |

Шифр ресурса

Элементы затрат

Единица измерения

С-44

СК-44

С-48

СК-48

С-52

СК-52

С-56

СК-56

С-60

СК-60

С-64

СК-64

С-68

СК-68

С-72

СК-72

С-76

СК-76

С-80

СК-80

С-84

СК-84

С-88

СК-88

С-92

СК-92

С-96

СК-96

С-100

СК-100

С-104

СК-104

С-108

СК-108

С-112

СК-112

С-116

СК-116

С-120

СК-120

С-124

СК-124

С-128

СК-128

С-132

СК-132

С-136

СК-136

С-140

СК-140

С-144

СК-144

С-148

| СК-148 |
| --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 11(3 | 13(4 | 15(5 | 16(5 | 17(5 | 20(6 | 23(7 | 25(8 | 28(8 | 31(9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В165 | Натрий едкий | кг | 0(17 | 0(17 | 0(17 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 |
| В2002 | Алюминий чушковый | кг | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(7 | 0(7 | 0(7 | 0(7 | 0(7 | 0(7 | 0(7 |
| В113 | Серная кислота аккумуляторная | кг | 10(54 | 11(7 | 12(7 | 15(5 | 16(7 | 18(6 | 20(8 | 22(6 | 24(8 | 26(7 |
| В448 | Вода дистиллированная | кг | 31(6 | 35 | 38(1 | 46(5 | 50(1 | 55(8 | 62(2 | 68 | 74(4 | 80 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-121-11 | 8-121-12 | 8-121-13 | 8-121-14 | 8-121-15 | 8-121-16 | 8-121-17 | 8-121-18 | 8-121-19 | 8-121-20 |

Группа 122. Формирование и контрольный

заряд-разряд аккумуляторных

Таблица 8-122

Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных

Измеритель - 1 формирование (гр. 1( 2)( тренировочный цикл (гр. 3)

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Батареи аккумуляторов кислотных стационарных | Каждая последующая батарея сверх одной при одновременном формировании | Дополнительный тренировочный “разряд-заряд” при формировании кислотной аккумуляторной батареи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 98(8 | 69 | 17(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-122-1 | 8-122-2 | 8-122-3 |

Группа 123. Стеллажи для аккумуляторов

Таблица 8-123

Стеллажи для аккумуляторов

Измеритель - 1 м

|  | Стеллаж |
| --- | --- |
| Шифр |
| Единица | деревянный | металлический |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | одноярусный | двухъярусный | одноярусный | двухъярусный |
|  | однорядный | двухрядный | однорядный | двухрядный | однорядный | двухрядный | однорядный | двухрядный |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(06 | 3(09 | 3(09 | 4(12 | 1(03 | 1(03 | 2(06 | 2(06 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В2302 | Краска кислотоупорная | кг | 0(2 | 0(5 | 0(9 | 1(5 | - | - | - | - |
| В120 | Клей столярный | кг | 0(02 | 0(03 | 0(06 | 0(1 | - | - | - | - |
| В187 | Кислотостойкий цемент | кг | 8 | 12 | 8 | 12 | - | - | - | - |
| В2480 | Плитка метлахская | м2 | 0(04 | 0(06 | 0(04 | 0(08 | - | - | - | - |
| В2627 | Стеллаж одноярусный однорядный деревянный | м | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| В519 | Конструкции металлические | т | - | - | - | - | 0(017 | 0(032 | 0(043 | 0(073 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | - | - | - | - | 0(061 | 0(091 | 0(091 | 0(122 |
| В397 | Краска эмалевая | кг | - | - | - | - | 6(86 | 6(86 | 6(86 | 6(86 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-123-1 | 8-123-2 | 8-123-3 | 8-123-4 | 8-123-5 | 8-123-6 | 8-123-7 | 8-123-8 |

ОТДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Кабельные линии до 500 кВ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, в РСН 8-156-3 по 8-156-6 и группе 181 - 8 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

монтаж анкерных и ограничительных конструкций и конструкций под концевые муфты маслонаполненных кабелей;

контроль сварных соединений трубопроводов;

установку и разборку шатров при монтаже концевых муфт маслонаполненных кабелей и кабельных вводов в трансформаторы;

монтаж коллектора для автоматической подпитывающей установки маслонаполненных кабелей.

3. Нормы 8-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.

4. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

заделок кабельных (комплект материалов);

зажимов питающих;

кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

каната стального (троса);

кассет герметизирующих; кирпича;

конструкций металлических кабельных, кроме норм с 8-152-1 по 8-152-3;

коробов;

кожухов защитных для кабельных муфт;

кронштейнов для крепления трубопроводов и муфт маслонаполненных кабелей;

лотков металлических;

масла для маслонаполненных кабелей;

муфт кабельных, кроме муфт для маслонаполненных кабелей, учитываемых как оборудование;

наконечников в нормах 8-144;

плит асбестоцементных и железобетонных;

песка, кроме норм 8-156;

труб.

Группа 141. Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий

Таблица 8-141

Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий

Измеритель - 100 м кабеля

| Шифр |
| --- |
| Единица | Кабель( масса 1 м( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 11(8 | 11(8 | 12(2 | 18(8 | 19 | 19(8 | 24(9 | 25(4 | 31(3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(7 | 1 | 2(14 | 3(02 | 4(46 | 6(14 | 7(6 | 9(1 | 10(6 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(35 | 0(51 | 1(07 | 1(51 | 2(23 | 3(07 | 3(8 | 4(55 | 5(31 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(35 | 0(51 | 1(07 | 1(51 | 2(23 | 3(07 | 3(8 | 4(55 | 5(31 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 2(77 | 2(77 | 2(77 | 4(27 | 4(27 | 4(27 | 5(37 | 5(37 | 6(8 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 2(77 | 2(77 | 2(77 | 4(27 | 4(27 | 4(27 | 5(37 | 5(37 | 6(8 |
| 4 | Материалы |
| В231 | Свинец рольный | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 |
| В2324 | Лента монтажная | м | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 |
| В201 | Проволока оцинкованная | кг | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 |
| В279 | Сталь угловая | т | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| В543 | Краска для наружных работ | кг | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 |
| В3029 | Кабель( трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-141-1 | 8-141-2 | 8-141-3 | 8-141-4 | 8-141-5 | 8-141-6 | 8-141-7 | 8-141-8 | 8-141-9 |

Группа 142. Устройство постели для кабеля

Таблица 8-142

Устройство постели для кабеля

Измеритель - 100 м кабеля

|  | Устройство постели |
| --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | при одном кабеле в траншее | на каждый последующий кабель к гр. 1 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 6(08 | 2(28 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9(14 | 2(62 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 4(57 | 1(31 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 4(57 | 1(31 |
| 4 | Материалы |
|  | В2453 | Песок | м3 | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-142-1 | 8-142-2 |

Группа 143. Покрытие кабеля( проложенного в траншее

Таблица 8-143

Покрытие кабеля( проложенного в траншее

Измеритель - 100 м кабеля

|  | Покрытие кабеля |
| --- | --- |
| Шифр |
| Единица | кирпичом | плитами |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | одного кабеля | каждого последующего | одного кабеля | каждого последующего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 5(97 | 3(12 | 6(58 | 3(18 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7(78 | 4(66 | 9(74 | 4(88 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 3(89 | 2(33 | 4(87 | 2(44 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 3(89 | 2(33 | 4(87 | 2(44 |
| 4 | Материалы |
|  | В3030 | Кирпич | м3 | По проектным данным | - | - |
| В2478 | Плиты | м2 | - | - | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-143-1 | 8-143-2 | 8-143-3 | 8-143-4 |

Группа 144. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей

Таблица 8-144

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей

Измеритель - 100 штук

| Шифр |
| --- |
| Единица | Провод или кабель( сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 2(5 | 6 | 16 | 35 | 70 | 150 | 240 | 400 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 11(9 | 13 | 15(2 | 17(1 | 18(9 | 28(4 | 38(4 | 57(8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В2371 | Наконечники | 100 шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-144-1 | 8-144-2 | 8-144-3 | 8-144-4 | 8-144-5 | 8-144-6 | 8-144-7 | 8-144-8 |

Группа 145. Кабели до 35 кВ( прокладываемые

по дну канала без крепления

Таблица 8-145

Кабели до 35 кВ( прокладываемые по дну канала без крепления

Измеритель - 100 м кабеля

| Шифр |
| --- |
| Единица | Кабель( масса 1 м( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 6(31 | 7(14 | 8(01 | 11 | 12(9 | 14(5 | 17(6 | 19 | 20(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(7 | 0(98 | 2(12 | 2(96 | 4(38 | 6(06 | 7(5 | 8(64 | 9(94 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(35 | 0(49 | 1(06 | 1(48 | 2(19 | 3(03 | 3(75 | 4(32 | 4(97 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(35 | 0(49 | 1(06 | 1(48 | 2(19 | 3(03 | 3(75 | 4(32 | 4(97 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 1(47 | 1(63 | 1(77 | 2(4 | 2(77 | 3 | 3(63 | 3(87 | 4(13 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 1(47 | 1(63 | 1(77 | 2(4 | 2(77 | 3 | 3(63 | 3(87 | 4(13 |
| 4 | Материалы |
| В231 | Свинец рольный | кг | 0(8 | 0(8 |
|  | В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 |
| В2324 | Лента монтажная | м | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 |
| В201 | Проволока оцинкованная | кг | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0(6 | 0(6 | 0(6 | 0(6 | 0(6 | 0(6 | 0(6 | 0(6 | 0(6 |
| В189 | Припой | кг | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 |
| В174 | Кабель | м | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| В2653 | Трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-145-1 | 8-145-2 | 8-145-3 | 8-145-4 | 8-145-5 | 8-145-6 | 8-145-7 | 8-145-8 | 8-145-9 |

Группа 146. Кабели до 35 кВ( прокладываемые

с креплением накладными скобами

Таблица 8-146

Кабели до 35 кВ( прокладываемые с креплением накладными скобами

Измеритель - 100 м кабеля

| Шифр |
| --- |
| Единица | Кабель( масса 1 м( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 0(5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 12(7 | 14(4 | 16(6 | 20(1 | 26(2 | 32(9 | 41(8 | 52(3 | 63(6 | 77(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4(44 | 5(26 | 6(25 | 8(35 | 11(2 | 14(5 | 18(9 | 23(5 | 28(0 | 33(6 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(22 | 0(38 | 0(54 | 1(09 | 1(58 | 2(26 | 3(1 | 3(83 | 4(34 | 4(97 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(22 | 0(38 | 0(54 | 1(09 | 1(58 | 2(26 | 3(1 | 3(83 | 4(34 | 4(97 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 3 | 3(37 | 3(87 | 4(63 | 6 | 7(5 | 9(5 | 11(9 | 14(5 | 17(7 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 3 | 3(37 | 3(87 | 4(63 | 6 | 7(5 | 9(5 | 11(9 | 14(5 | 17(7 |
| 3.1.6 | Вышка телескопическая | маш.-ч | 4 | 4(5 | 5(17 | 6(17 | 8 | 10 | 12(7 | 15(8 | 19(3 | 23(7 |
| 4 | Материалы |
|  | В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| В2324 | Лента монтажная | м | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 |
| В201 | Проволока оцинкованная | кг | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В636 | Скобы | 100 шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| В2169 | Дюбеля | кг | 1(5 | 1(5 | 1(5 | 1(5 | 1(5 | 1(5 | 1(5 | 1(5 | 1(5 | 1(5 |
| В594 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 2(48 | 2(48 | 2(48 | 2(48 | 2(48 | 2(48 | 2(48 | 2(48 | 2(48 | 2(48 |
| В231 | Свинец рольный | кг | 1(6 | 1(6 | 1(6 | 1(6 | 1(6 | 1(6 | 1(6 | 1(6 | 1(6 | 1(6 |
| В189 | Припой | кг | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 |
| В546 | Лак битумный | кг | 2(88 | 2(88 | 2(88 | 2(88 | 2(88 | 2(88 | 2(88 | 2(88 | 2(88 | 2(88 |
| В174 | Кабель | м | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| В2653 | Трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-146-1 | 8-146-2 | 8-146-3 | 8-146-4 | 8-146-5 | 8-146-6 | 8-146-7 | 8-146-8 | 8-146-9 | 8-146-10 |

Группа 147. Кабели до 35 кВ( прокладываемые

по установленным конструкциям и лоткам

Таблица 8-147

Кабели до 35 кВ( прокладываемые по

установленным конструкциям и лоткам

Измеритель - 100 м кабеля

| Шифр |
| --- |
| Единица | Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы( масса 1 м( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 10 | 13(3 | 16(1 | 21(8 | 26(7 | 34 | 43(2 | 49(6 | 67(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(38 | 0(76 | 1(08 | 2(24 | 3(1 | 6(14 | 8(72 | 11(0 | 13(9 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(19 | 0(38 | 0(54 | 1(12 | 1(55 | 3(07 | 4(36 | 5(52 | 6(97 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(19 | 0(38 | 0(54 | 1(12 | 1(55 | 3(07 | 4(36 | 5(52 | 6(97 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 2(37 | 3(1 | 3(77 | 5(03 | 6(13 | 7(67 | 9(63 | 12(03 | 15(03 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 2(37 | 3(1 | 3(77 | 5(03 | 6(13 | 7(67 | 9(63 | 12(03 | 15(03 |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В2324 | Лента монтажная | м | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 |
| В201 | Проволока оцинкованная | кг | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В636 | Скобы | 100 шт. | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 |
| В231 | Свинец рольный | кг | 0(62 | 0(62 | 0(62 | 0(62 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| В189 | Припой | кг | 0(26 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 |
| В378 | Шурупы | кг | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 |
| В174 | Кабель | м | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| В2653 | Трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-147-1 | 8-147-2 | 8-147-3 | 8-147-4 | 8-147-5 | 8-147-6 | 8-147-7 | 8-147-8 | 8-147-9 |

Продолжение таблицы 8-147

| Шифр |
| --- |
| Единица | Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы( масса 1 м( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 15(2 | 18(6 | 22(4 | 32 | 42(4 | 55(3 | 74(4 | 90(8 | 113 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(46 | 0(78 | 1(1 | 2(26 | 3(16 | 6(4 | 8(76 | 11(2 | 14(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(23 | 0(39 | 0(55 | 1(13 | 1(58 | 3(2 | 4(38 | 5(58 | 7(24 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(23 | 0(39 | 0(55 | 1(13 | 1(58 | 3(2 | 4(38 | 5(58 | 7(24 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 3(6 | 4(37 | 5(27 | 7(43 | 9(83 | 12(7 | 17(1 | 20(8 | 25(8 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 3(6 | 4(37 | 5(27 | 7(43 | 9(83 | 12(7 | 17(1 | 20(8 | 25(8 |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В2324 | Лента монтажная | м | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 | 2(08 |
| В201 | Проволока оцинкованная | кг | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В636 | Скобы | 100 шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| В231 | Свинец рольный | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(62 | 0(62 | 0(62 | 0(62 | 0(62 | 0(62 |
| В189 | Припой | кг | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 |
| В378 | Шурупы | кг | 0(62 | 0(62 | 0(62 | 0(62 | 0(62 | 0(62 | 0(62 | 0(62 | 0(62 |
| В174 | Кабель | м | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| В2653 | Трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-147-1 | 8-147-2 | 8-147-3 | 8-147-4 | 8-147-5 | 8-147-6 | 8-147-7 | 8-147-8 | 8-147-9 |

Группа 148. Кабели до 35 кВ в проложенных

трубах( блоках и коробах

Таблица 8-148

Кабели до 35 кВ в проложенных трубах( блоках и коробах

Измеритель - 100 м кабеля

| Шифр |
| --- |
| Единица | Кабель( масса 1 м( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 10(7 | 15(8 | 20 | 24(8 | 31(7 | 39(4 | 46(9 | 54(6 | 63(2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(7 | 1(02 | 2(12 | 2(98 | 5(54 | 8(38 | 11 | 14(1 | 16(8 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(35 | 0(51 | 1(06 | 1(49 | 2(77 | 4(19 | 5(5 | 7(06 | 8(4 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(35 | 0(51 | 1(06 | 1(49 | 2(77 | 4(19 | 5(5 | 7(06 | 8(4 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 2(50 | 3(67 | 4(6 | 5(53 | 7(13 | 8(77 | 10(3 | 11(9 | 13(8 |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(0041 | 0(0041 | 0(0041 | 0(0041 | 0(0041 | 0(0041 | 0(0041 | 0(0041 | 0(0041 |
| В2324 | Лента монтажная | м | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 | 0(832 |
| В201 | Проволока оцинкованная | кг | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 |
| В231 | Свинец рольный | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| В189 | Припой | кг | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 |
| В174 | Кабель | м | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| В2653 | Трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-148-1 | 8-148-2 | 8-148-3 | 8-148-4 | 8-148-5 | 8-148-6 | 8-148-7 | 8-148-8 | 8-148-9 |

Группа 149. Кабели( подвешиваемые на тросе

Таблица 8-149

Кабели( подвешиваемые на тросе

Измеритель - 100 м кабеля

| Шифр |
| --- |
| Единица | Кабель( масса 1 м( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1 | 4 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 14(7 | 19(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12(2 | 17 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(35 | 0(99 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(35 | 0(99 |
| 3.1.6 | Вышка телескопическая | маш.-ч | 11(5 | 15 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 2(37 | 3(1 |
| 4 | Материалы |
|  | В295 | Толь | м2 | 0(21 | 0(21 |
| В2348 | Муфты натяжные | 100 шт. | 0(08 | 0(08 |
| В2003 | Анкер | шт. | 8 | 8 |
| В2201 | Зажимы | шт. | 8 | 8 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(02 | 0(02 |
| В2324 | Лента монтажная | м | 0(48 | 0(48 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(416 | 0(416 |
| В2585 | Серьга | шт. | 8 | 8 |
| В174 | Кабель | м | 102 | 102 |
| В485 | Трос (канат стальной) | м | 102 | 102 |
| В2653 | Трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-149-1 | 8-149-2 |

Группа 151. Кабели до 35 кВ(

прокладываемые по непроходным эстакадам

Таблица 8-149

Кабели до 35 кВ( прокладываемые по непроходным эстакадам

Измеритель - 100 м кабеля

| Шифр |
| --- |
| Единица | Кабель( масса 1 м( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 3 | 6 | 13 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 17(13 | 26(62 | 33(6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14(4 | 23(5 | 26(6 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(19 | 1(06 | 2(19 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(19 | 1(06 | 2(19 |
| 3.2.2 | Трактор | маш.-ч | 3(23 | 4(93 | 5(1 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 10(8 | 16(5 | 17(1 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 3(23 | 4(93 | 5(1 |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В2324 | Лента монтажная | м | 2(45 | 2(45 | 2(45 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 2(08 | 2(08 | 2(08 |
| В201 | Проволока оцинкованная | кг | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В641 | Скобы | 100 шт. | 0(78 | 0(78 | 0(78 |
| В231 | Свинец рольный | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| В189 | Припой | кг | 0(5 | 0(5 | 0(5 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0(06 | 0(06 | 0(06 |
| В378 | Шурупы | кг | 0(11 | 0(11 | 0(11 |
| В174 | Кабель | м | 102 | 102 | 102 |
| В2653 | Трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-151-1 | 8-151-2 | 8-151-3 |

Группа 152. Конструкции металлические кабельные

Таблица 8-152

Конструкции металлические кабельные

Измеритель - 100 т (гр. 1( 2( 3)( 100 м блока (гр. 16-20)

|  | Полка-кронштейн | Скоба П-образная | Конструкция | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок)( масса( кг( до | Полка кабельная( устанавливаемая на стойках( масса( кг( до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | из угловой стали | из полосовой или угловой стали | сварная | 1(6 | 2(4 | 4 | 0(4 | 0(7 | 0(9 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 87(6 | 58(7 | 39(1 | 24(7 | 24(7 | 24(7 | 2(06 | 2(06 | 2(06 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3(86 | 3(74 | 3(74 | 0(74 | 1(0 | 1(2 | 0(2 | 0(54 | 0(6 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(93 | 1(87 | 1(87 | 0(37 | 0(5 | 0(6 | 0(1 | 0(27 | 0(3 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(93 | 1(87 | 1(87 | 0(37 | 0(5 | 0(6 | 0(1 | 0(27 | 0(3 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 23(7 | 16 | 13(2 | 19 | 19 | 19 | - | - | - |
| 4 | Материалы |
| В355 | Цемент | кг | 9(12 | 3(74 | 0(09 | - | - | - | - | - | - |
| В384 | Электроды | кг | 2(99 | 1(49 | 1(52 | 3(68 | 3(68 | 3(68 | - | - | - |
| В522 | Конструкции индивидуальные | т | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| В2169 | Дюбели | кг | 6(02 | 2(83 | 8(75 | 0(9 | 1(2 | 1(5 | - | - | - |
| В546 | Лак асфальтовый | кг | 11(17 | 7(8 | 7(8 | 0(6 | 0(94 | 1(4 | 0(16 | 0(31 | 0(06 |
| В2398 | Наконечники | 100 шт. | 9(52 | 5(28 | 3(74 | 1(22 | 1(84 | 2(45 | - | - | - |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 9(52 | 5(28 | 3(74 | 1(22 | 1(84 | 2(45 | - | - | - |
| В641 | Скобы | 100 шт. | - | - | - | 0(44 | 0(63 | 0(87 | - | - | - |
| В2282 | Конструкция кабельная соответствующего типа | шт. | - | - | - | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-152-1 | 8-152-2 | 8-152-3 | 8-152-4 | 8-152-5 | 8-152-6 | 8-152-7 | 8-152-8 | 8-152-9 |

Продолжение таблицы 8-147

|  | Основание одиночных полок | Подвес для прокладки кабелей под перекрытия со стойками | Конструкции из профильной стали для крепления кабельных закладных | Подвеска кабельная заклад- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Блок кабельных конструкций из одинарных или

| сдвоенных стоек из угловой стали (без полок)( устанавливаемых на |
| --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | для закрепле- | сдвоенными | раздвинутыми | подвесок( масса( кг( до | ная для прок- | стене при | потолке при высоте сдвоенной стойки( мм( до |
|  | ния на одной кабельной полке | массой до 4 кг | массой до 8 кг | 1 | 2 | ладки кабеля массой до 6(5 кг | высоте одинарной стойки до 1800 м | 400 | 600 | 800 | 1200 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 14(4 | 38(1 | 39(1 | 15(5 | 15(5 | 2(06 | 64(9 | 78(3 | 94(8 | 103 | 119 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(14 | 1(46 | 2(86 | 0(4 | 1 | 0(02 | 4(06 | 3(46 | 3(86 | 4(14 | 4(86 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(07 | 0(73 | 1(43 | 0(2 | 0(5 | 0(01 | 2(03 | 1(73 | 1(93 | 2(07 | 2(43 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(07 | 0(73 | 1(43 | 0(2 | 0(5 | 0(01 | 2(03 | 1(73 | 1(93 | 2(07 | 2(43 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | - | 32(6 | 32(6 | 6(2 | 6(2 | - | 39(1 | 132(1 | 159(1 | 185(1 | 240 |
| 4 | Материалы |
| В546 | Лак асфальтовый | кг | 0(16 | 2(89 | 6(08 | 0(62 | 1(48 | 0(05 | 0(7 | 0(7 | - | - | - |
| В2169 | Дюбели ДГ | кг | 1 | - | - | - | 2(1 | 2(1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В2398 | Наконечники | 100 шт. | 2(04 | - | - | 2(86 | 4(28 | - | 2(04 | 2(04 | 2(04 | 2(04 | 2(04 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 2(04 | - | - | 2(86 | 4(28 | - | 2(04 | 2(04 | 2(04 | 2(04 | 2(04 |
| В384 | Электроды | кг | - | 5(25 | 5(25 | 1(58 | 1(58 | - | 8 | 13(7 | 15(1 | 16(4 | 19(2 |
| В636 | Скобы | 100 шт. | - | - | - | 0(143 | 0(214 | - | - | - | - | - | - |
| В122 | Краска масляная | кг | - | - | - | - | - | - | 5(1 | 5(1 | 5(1 | - | - |
| В270 | Сталь полосовая | т | - | - | - | - | - | - | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В2282 | Конструкция кабельная соответствующего типа | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-152-10 | 8-152-11 | 8-152-12 | 8-152-13 | 8-152-14 | 8-152-15 | 8-152-16 | 8-152-17 | 8-152-18 | 8-152-19 | 8-152-20 |

Группа 153. Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий

Таблица 8-153

Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий

Измеритель - 100 м трассы

Шифр ресурса

| Элементы затрат | Единица измерения | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 125 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5(93 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 3(61 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(32 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 28(1 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 18(2 |
| 4 | Материалы |
| В55 | Грунт ФЛоЗК | кг | 0(26 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(008 |
| В2623 | Сольвент каменноугольный | т | 0(0003 |
| В384 | Электроды | кг | 31(06 |
| В397 | Эмаль | кг | 0(39 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(02 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(25 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-153-1 |

Группа 154. Плиты асбестоцементные

Таблица 8-154

Плиты асбестоцементные

Измеритель - 100 м2

Шифр ресурса

| Элементы затрат | Единица измерения | Плиты асбестоцементные между проложенными кабелями на кабельных конструкциях |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 25(2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4(6 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(3 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(3 |
| 4 | Материалы |
| В2621 | Соединители перегородок | 100 шт. | 3(41 |
| В126 | Краска силикатная | кг | 19(8 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-154-1 |

Группа 155. Герметизация проходов при вводе кабелей

Таблица 8-155

Герметизация проходов при вводе кабелей

Измеритель - 1 проход кабеля (гр. 1)( 100 м уложенного кабеля (гр. 2)

Шифр ресурса

| Элементы затрат | Единица измерения | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 0(47 | 1(26 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В2797 | Уплотнительный состав | кг | 0(72 | - |
| В37 | Асбест шнуровой | кг | 0(06 | 0(03 |
| В176 | Пакля | кг | 0(15 | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-155-1 | 8-155-2 |

Группа 156. Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях

Таблица 8-156

Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов

кабелей через стены во взрывоопасных помещениях

Измеритель - 1 короб (гр. 1( 2)( 1 штука (гр. 3-6)

| Шифр |
| --- |
| Единица | Короб | Кассета герметизирующая разборного типа( периметр кассеты( м |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | неразъемный | разъемный | до 0(75 | до 1 | до 2 | свыше 2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 6(72 | 10(75 | 3(09 | 4(12 | 8(24 | 9(27 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(28 | 0(38 | 0(04 | 0(12 | 0(28 | 0(4 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(14 | 0(19 | 0(02 | 0(06 | 0(14 | 0(02 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(14 | 0(19 | 0(02 | 0(06 | 0(14 | 0(02 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | - | - | 1(13 | - | - | - |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | - | - | 0(57 | 0(57 | 0(57 | 0(57 |
| 4 | Материалы |
|  | В2453 | Песок | м3 | 0(12 | 0(12 | - | - | - | - |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(1 | 0(12 | - | - | - | - |
| В384 | Электроды | кг | 0(5 | 2(75 | 0(3 | 0(4 | 0(3 | 0(4 |
| В401 | Эмаль масляная | кг | 1(83 | 2(4 | - | - | - | - |
| В247 | Сталь круглая | т | - | 0(03 | - | - | - | - |
| В270 | Сталь полосовая | т | - | 0(002 | - | - | - | - |
| В397 | Эмаль | кг | - | - | 0(08 | 0(1 | 0(09 | 0(11 |
| В3007 | Кассеты | шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-156-1 | 8-156-2 | 8-156-3 | 8-156-4 | 8-156-5 | 8-156-6 |

Группа 157. Снятие с кабеля верхнего джутового покрова

Таблица 8-157

Снятие с кабеля верхнего джутового покрова

Измеритель - 100 м кабеля

| Шифр |
| --- |
| Единица | Кабель( масса 1 м( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 9 | 23 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(58 | 2(42 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-157-1 | 8-157-2 |

Группа 158. Заделки концевые сухие

Таблица 8-158

Заделки концевые сухие

Измеритель - 1 штука

|  | Для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ | Для контрольного кабеля( сечение одной жилы( мм2( до |
| --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | контактной сети городского транспорта( сечение( мм2( до | 2(5( количество жил( до | 6( количество жил( до |
|  | 240 | 500 | 800 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 4 | 7 | 10 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(55 | 3(09 | 3(09 | 0(26 | 0(38 | 0(52 | 0(69 | 0(91 | 1(26 | 1(68 | 0(29 | 0(41 | 0(54 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В140 | Лента поливинилхлоридная | кг | - | - | - | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В201 | Проволока стальная оцинкованная | кг | - | - | - | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(02 | 0(03 | 0(04 | 0(04 | 0(03 | 0(03 | 0(04 |
| В202 | Провод медный | кг | - | - | - | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 |
| В189 | Припой | кг | - | - | - | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 |
| В2178 | Жир паяльный | кг | - | - | - | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | - | - | - | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В2412 | Наконечники кабельные | 100 шт. | - | - | - | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В178 | Парафин технический | кг | - | - | - | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(001 | 0(001 | 0(001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В355 | Цемент | т | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В2793 | Втулки фарфоровые | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В3004 | Заделки | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-158-1 | 8-158-2 | 8-158-3 | 8-158-4 | 8-158-5 | 8-158-6 | 8-158-7 | 8-158-8 | 8-158-9 | 8-158-10 | 8-158-01 | 8-158-12 | 8-158-13 |

Продолжение табл. 8-158

|  | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 1 кВ( сечение одной жилы( мм2( до | 10 кВ( сечение одной жилы( мм2( до |
| ресурса |
| измерения | 35 | 120 | 185 | 240 | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(15 | 1(37 | 1(58 | 1(68 | 1(78 | 2(1 | 2(42 | 2(95 | 3(25 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В553 | Лента монтажная | м | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(3 | 0(3 | 0(3 | 0(3 | 0(3 |
| В412 | Бензин | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| В178 | Парафин технический | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В2529 | Пропан-бутан | кг | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 |
| В3004 | Заделки | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-158-14 | 8-158-15 | 8-158-16 | 8-158-17 | 8-158-18 | 8-158-19 | 8-158-20 | 8-158-21 | 8-158-22 |

Группа 159. Заделки концевые в резиновой перчатке

Таблица 8-159

Заделки концевые в резиновой перчатке

Измеритель - 1 штука

|  | Заделка для кабелей напряжением( кВ( до |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 1( сечение одной жилы( мм2( до | 10( сечение одной жилы( мм2( до |
| ресурса |
| измерения | 35 | 70 | 120 | 240 | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(1 | 2(37 | 2(63 | 2(83 | 1(9 | 2(42 | 2(83 | 3(36 | 2(88 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В553 | Лента монтажная | м | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 |
| В412 | Бензин | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| В178 | Парафин технический | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В2529 | Пропан-бутан | кг | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 |
| В3004 | Заделки | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-159-1 | 8-159-2 | 8-159-3 | 8-159-4 | 8-159-5 | 8-159-6 | 8-159-7 | 8-159-8 | 8-159-9 |

Группа 160. Заделки концевые эпоксидные

Таблица 8-160

Заделки концевые в резиновой эпоксидные

Измеритель - 1 штука

|  | Заделка для 3-4-жильного кабеля напряжением( кВ( до |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 1( сечение одной жилы( мм2( до | 10( сечение одной жилы( мм2( до |
| ресурса |
| измерения | 70 | 240 | 70 | 185 | 240 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 3(05 | 3(88 | 2(83 | 3(47 | 3(88 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В553 | Лента монтажная | м | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 |
| В412 | Бензин | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| В178 | Парафин технический | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В2529 | Пропан-бутан | кг | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 |
| В3004 | Заделки | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-160-1 | 8-160-2 | 8-160-3 | 8-160-4 | 8-160-5 |

Группа 161. Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля

Таблица 8-161

Заделки концевые сухие с применением бандажирующих

муфт для контрольного кабеля

Измеритель - 1 штука

Шифр

| Единица | Заделка для 3-жильного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией( сечение одной жилы( мм2( до |
| --- | --- |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 2(5( количество жил( до | 6( количество |
|  | 14 | 15 | жил( до 10 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 0(38 | 0(48 | 0(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В412 | Бензин | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| В178 | Парафин технический | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В3004 | Заделки | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-161-1 | 8-161-2 | 8-161-3 |

Группа 162. Заделки концевые из самоклеющихся лент

Таблица 8-162

Заделки концевые из самоклеющихся лент

Измеритель - 1 штука

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Заделка для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ( сечением( мм2( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 35 | 120 | 240 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(1 | 2(42 | 2(95 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В553 | Лента монтажная | м | 0(24 | 0(24 | 0(24 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(204 | 0(204 | 0(204 |
| В412 | Бензин | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| В178 | Парафин технический | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В3004 | Заделки | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-162-1 | 8-162-2 | 8-162-3 |

Группа 163. Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками

Таблица 8-163

Заделки концевые с термоусаживающимися

полиэтиленовыми перчатками

Измеритель - 1 штука

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Заделка для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ( сечением( мм2( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 35 | 120 | 240 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(37 | 1(73 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В553 | Лента монтажная | м | 0(24 | 0(24 | 0(24 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(204 | 0(204 | 0(204 |
| В178 | Парафин технический | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В412 | Бензин | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В3004 | Заделки | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-163-1 | 8-163-2 | 8-163-3 |

Группа 164. Муфты мачтовые концевые металлические

Таблица 8-164

Муфты мачтовые концевые металлические

Измеритель - 1 штука

|  | Муфта для кабеля( напряжение( кВ( до |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 1( сечение( мм2( до | 10( сечение( мм2( до |
| ресурса |
| измерения | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 | 16 | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 6(32 | 7(11 | 7(75 | 8(74 | 10(7 | 7(1 | 8(05 | 9(63 | 11(1 | 13(6 | 14(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8(5 | 9(8 | 10(8 | 12(4 | 15(5 | 9(8 | 11(3 | 13(8 | 16(1 | 20(1 | 21(9 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 |
| 3.1.6 | Вышка телескопическая | маш.-ч | 8(4 | 9(67 | 10(7 | 12(3 | 15(4 | 9(67 | 11(2 | 13(7 | 16 | 20 | 21(7 |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В553 | Лента монтажная | м | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 |
| В178 | Парафин технический | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В412 | Бензин | кг | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В2529 | Пропан-бутан | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3(6 | 3(6 | 3(6 | 3(6 | 3(6 | 3(6 |
| В2350 | Муфты | шт. | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(2 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-164-1 | 8-164-2 | 8-164-3 | 8-164-4 | 8-164-5 | 8-164-6 | 8-164-7 | 8-164-8 | 8-164-9 | 8-164-10 | 8-164-11 |

Группа 165. Муфты концевые эпоксидные

Таблица 8-165

Муфты концевые эпоксидные

Измеритель - 1 штука

|  | Муфта для кабеля( напряжение( кВ( до |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 1( сечение( мм2( до | 10( сечение( мм2( до |
| ресурса |
| измерения | 70 | 120 | 185 | 240 | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 4(35 | 4(87 | 5(82 | 7(82 | 4(78 | 5(73 | 6(56 | 8(25 | 8(98 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3(21 | 3(71 | 4(61 | 6(51 | 3(64 | 4(54 | 5(34 | 6(94 | 7(64 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(003 | 0(003 | 0(003 | 0(003 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(003 | 0(003 | 0(003 | 0(003 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| 3.1.6 | Вышка телескопическая | маш.-ч | 3(2 | 3(7 | 4(6 | 6(5 | 3(6 | 4(5 | 5(3 | 6(9 | 7(6 |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В553 | Лента монтажная | м | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 |
| В178 | Парафин технический | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В412 | Бензин | кг | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 |
| В2350 | Муфты | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-165-1 | 8-165-2 | 8-165-3 | 8-165-4 | 8-165-5 | 8-165-6 | 8-165-7 | 8-165-8 | 8-165-9 |

Группа 166. Муфты соединительные свинцовые с защитными кожухами

Таблица 8-166

Муфты соединительные свинцовые с защитными кожухами

Измеритель - 1 штука

|  | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | с заливкой кожуха массой( сечение( мм2( до | без заливки кожуха массой( сечение( мм2( до |
| ресурса |
| измерения | 16 | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 | 16 | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 6(89 | 7(85 | 9(05 | 10(6 | 12(8 | 15 | 7(31 | 7(8 | 9(58 | 11(3 | 13(6 | 16 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(08 | 0(08 | 0(1 | 0(1 | 0(12 | 0(12 | 0(08 | 0(08 | 0(1 | 0(1 | 0(12 | 0(12 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(04 | 0(04 | 0(05 | 0(05 | 0(06 | 0(06 | 0(04 | 0(04 | 0(05 | 0(05 | 0(06 | 0(06 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(04 | 0(04 | 0(05 | 0(05 | 0(06 | 0(06 | 0(04 | 0(04 | 0(05 | 0(05 | 0(06 | 0(06 |
| 4 | Материалы |
|  | В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В553 | Лента монтажная | м | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 |
| В178 | Парафин технический | кг | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В412 | Бензин | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| В2529 | Пропан-бутан | кг | 3(3 | 4(2 | 4(2 | 5(1 | 5(1 | 5(7 | 2(1 | 2(7 | 3(3 | 3(3 | 3(3 | 3(6 |
| В2350 | Муфты | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-166-1 | 8-166-2 | 8-166-3 | 8-166-4 | 8-166-5 | 8-166-6 | 8-166-7 | 8-166-8 | 8-166-9 | 8-166-10 | 8-166-11 | 8-166-12 |

Группа 167. Муфты соединительные эпоксидные

Таблица 8-167

Муфты соединительные эпоксидные

Измеритель - 1 штука

Шифр

| Единица | Муфта для кабеля( напряжение( кВ( до | Муфта для контрольного кабеля( сечение одной жилы( мм2( до |
| --- | --- | --- |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1( сечение( мм2( до | 10( сечение( мм2( до | 2(5( количество жил( до | 6 кол-во |
|  | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 | 7 | 19 | 37 | жил( до 10 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 6(34 | 7(14 | 8(55 | 10(4 | 11(8 | 6(67 | 7(56 | 9(02 | 10(9 | 12(8 | 4(68 | 5(4 | 5(83 | 5(41 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(06 | 0(06 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(03 | 0(03 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(03 | 0(03 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| 4 | Материалы |
|  | В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В553 | Лента монтажная | м | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | - | - | - | - |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | 0(204 | - | - | - | - |
| В178 | Парафин технический | кг | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | - | - | - | - |
| В412 | Бензин | кг | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 |
| В2149 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | - | - | - | - |
| В216 | Проволока стальная | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В2350 | Муфты | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-167-1 | 8-167-2 | 8-167-3 | 8-167-4 | 8-167-5 | 8-167-6 | 8-167-7 | 8-167-8 | 8-167-9 | 8-167-10 | 8-167-11 | 8-167-12 | 8-167-13 | 8-167-14 |

Группа 170. Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольных небронированных кабелей

Таблица 8-170

Муфты соединительные поливинилхлоридные

для контрольных небронированных кабелей

Измеритель - 1 штука

|  | Муфта для кабеля с медными жилами( напряжение( кВ( до |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 2(5( количество жил( до | 6( количество жил( до |
| ресурса |
| измерения | 7 | 14 | 37 | 4 | 7 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 3(68 | 4(1 | 4(83 | 3(78 | 4(41 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(004 | 0(004 | 0(006 | 0(006 | 0(006 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(002 | 0(002 | 0(003 | 0(003 | 0(003 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(002 | 0(002 | 0(003 | 0(003 | 0(003 |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В412 | Бензин | кг | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 |
| В178 | Парафин технический | кг | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 |
| В2350 | Муфты | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-170-1 | 8-170-2 | 8-170-3 | 8-170-4 | 8-170-5 |

Группа 171. Муфты соединительные эпоксидные

усовершенствованной конструкции

Таблица 8-171

Муфты соединительные эпоксидные

усовершенствованной конструкции

Измеритель - 1 соединение (3 муфты)

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Муфта для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2 и УХЛ-2(5( сечение( мм2( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 95 | 120 | 150 | 185 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 19(64 | 25(44 | 29(92 | 34(82 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(006 | 0(006 | 0(006 | 0(008 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(003 | 0(003 | 0(004 | 0(004 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(003 | 0(003 | 0(004 | 0(004 |
| 4 | Материалы |
|  | В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 |
| В553 | Лента монтажная | м | 0(72 | 0(72 | 0(72 | 0(72 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(612 | 0(612 | 0(612 | 0(612 |
| В412 | Бензин | кг | 2(4 | 2(4 | 2(4 | 2(4 |
| В178 | Парафин технический | кг | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 |
| В2350 | Муфты | шт. | 3(06 | 3(06 | 3(06 | 3(06 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-171-1 | 8-171-2 | 8-171-3 | 8-171-4 |

Группа 172. Муфты концевые из пластмассового корпуса

с заливкой эпоксидным компаундом

Таблица 8-172

Муфты концевые из пластмассового корпуса

с заливкой эпоксидным компаундом

Измеритель - 1 соединение (3 муфты)

Шифр

Элементы затрат

Единица

Муфта для 3-жильного кабеля напряжением

| до 35 кВ( сечение( мм2( до |
| --- |
| ресурса |
| измерения | 95 | 120 | 150 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 11 | 14(7 | 16(8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(006 | 0(008 | 0(01 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(003 | 0(004 | 0(005 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(003 | 0(004 | 0(005 |
| 4 | Материалы |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(031 | 0(031 |
|  | В553 | Лента монтажная | м | 0(72 | 0(72 |
|  | В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(612 | 0(612 |
|  | В412 | Бензин | кг | 2(4 | 2(4 |
|  | В178 | Парафин технический | кг | 0(01 | 0(01 |
|  | В2350 | Муфты | шт. | 3(06 | 3(06 |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-172-1 | 8-172-2 | 8-172-3 |

Группа 173. Лотки стальные для крепления соединительных муфт

Таблица 8-173

Лотки стальные для крепления соединительных муфт

Измеритель - 100 штук

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Лоток на установленных полках |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 22(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(24 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(62 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(62 |
| 4 | Материалы |
| В3011 | Лотки | шт. | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-173-1 |

Группа 174. Кожухи защитные для эпоксидных муфт

Таблица 8-174

Кожухи защитные для эпоксидных муфт

Измеритель - 1 штука

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Кожух |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(09 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(08 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(04 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(04 |
| 4 | Материалы |
| В2521 | Провод медный для заземления | кг | 2(38 |
| В8 | Асбест | кг | 0(1 |
| В2250 | Кожухи | шт. | 1(03 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-174-1 |

Группа 175. Кабели маслонаполненные

Таблица 8-175

Кабели маслонаполненные

Измеритель - 100 м (3 фазы)

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Кабель напряжением до 220 кВ низкого давления( прокладываемый в | Кабель высокого давления( прокладываемый в стальном трубопроводе( напряжение( кВ |
| --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | земле (траншее) | тоннелях | 220 | 500 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 242 | 427 | 317 | 371 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16(7 | 24(8 | 22(2 | 23 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 5(72 | 4(22 | 8(8 | 9(17 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 3(12 | 3(12 | 3(44 | 3(81 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 7(9 | 17(5 | 9(9 | 12(2 |
| 3.11.2 | Электростанция передвижная | маш.-ч | 7(9 | 17(5 | - | - |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(2 | 0(2 | 3(4 | 3(4 |
| 3.15.9 | Электрокалорифер | маш.-ч | - | - | 15 | 16(1 |
| 3.15.10 | Установка отопительно-вентиляционная | маш.-ч | - | - | 10 | 10 |
| 3.15.11 | Транспортер | маш.-ч | - | - | 4(95 | 6(1 |
| 3.15.12 | Вакуум-насос | маш.-ч | - | - | 20 | 24 |
| 4 | Материалы |
|  | В412 | Бензин | кг | 0(45 | 0(45 | - | - |
| В2060 | Бумага кабельная | кг | 1(5 | 1(5 | 12 | 12 |
| В293 | Бязь | м2 | 0(6 | 0(6 | 25 | 25 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(009 | 0(009 | 3(3 | 3(3 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(003 | 0(003 | 0(19 | 0(19 |
| В140 | Лента ПВХ | кг | 0(3 | 0(3 | 10 | 10 |
| В2785 | Лента киперная | кг | 0(24 | 0(24 | 0(18 | 0(18 |
| В189 | Припой | кг | 0(9 | 0(9 | 0(3 | 0(3 |
| В202 | Проволока медная | кг | 0(09 | 0(09 | 1(5 | 1(5 |
| В2529 | Пропан-бутан | кг | 1(5 | 1(5 | 6 | 6 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(009 | 0(009 | 0(15 | 0(15 |
| В2666 | Трубка свинцовая | м | 3 | 3 | - | - |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 2(3 | 3(3 | 0(8 | 0(8 |
| В384 | Электроды | кг | 0(2 | - | - | - |
| В639 | Скобы | 10 шт. | - | 30(0 | - | - |
| В609 | Прокладки резиновые | кг | - | 3 | - | - |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | - | 19(5 | - | - |
| В110 | Кислород | м3 | - | - | 22(8 | 22(8 |
| В216 | Проволока стальная | кг | - | - | 2(45 | 2(45 |
| В286 | Швеллер 3-кратной оборачиваемости | т | - | - | 0(01 | 0(01 |
| В2330 | Масло кабельное | кг | - | - | 20 | 50 |
| В410 | Азот | м3 | - | - | 7(5 | 7(5 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-175-1 | 8-175-2 | 8-175-3 | 8-175-4 |

Группа 176. Трубопроводы для маслонаполненных

кабельных линий высокого напряжения

Таблица 8-176

Трубопроводы для маслонаполненных

кабельных линий высокого напряжения

Измеритель - 100 м (гр. 1-6)( разветвление (гр. 7-9)

|  | Трубопровод стальной( прокладываемый в |
| --- | --- |
| Шифр |
| Единица | земле (траншеях) | тоннелях и каналах |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | диаметр( мм |
|  | 219 | 245 | 273 | 219 | 245 | 273 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 570 | 670 | 824 | 501 | 604 | 742 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52(9 | 64 | 88(1 | 47(8 | 53(5 | 70 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 22(2 | 29(8 | 50(6 | 15(1 | 19(3 | 35(5 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(05 | 2(2 | 2(52 | 4(05 | 2(2 | 2(52 |
| 3.2.4 | Прицеп двухосный | маш.-ч | 2(05 | 2(2 | 2(52 | 4(05 | 2(2 | 2(52 |
| 3.7.2 | Станок трубогибочный | маш.-ч | 7(08 | 11(6 | 26(4 | 7(08 | 11(6 | 26(4 |
| 3.15.13 | Машина для очистки и грунтовки труб | маш.-ч | 24 | 29 | 34 | 24 | 29 | 34 |
| 3.15.9 | Электрокалорифер | маш.-ч | 24 | 29 | 34 | 24 | 29 | 34 |
| 3.1.10 | Тельфер | маш.-ч | 2(4 | 2(9 | 3(4 | 2(4 | 2(9 | 3(4 |
| 3.7.8 | Станок трубоотрезной | маш.-ч | 2(5 | 2(5 | 2(5 | 2(5 | 2(5 | 2(5 |
| 3.7.9 | Станок токарный | маш.-ч | 9(1 | 10(5 | 12 | 9(1 | 10(5 | 12 |
| 3.11.2 | Электростанция передвижная | маш.-ч | 26(7 | 30 | 33 | 26(7 | 30 | 30 |
| 3.7.7 | Краскопульт | маш.-ч | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | 1(95 | 1(95 | 1(95 | 1(95 | 1(95 | 1(95 |
| 3.15.12 | Вакуум-насос | маш.-ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | - | - | - | 41(6 | 43(3 | 46(6 |
| 4 | Материалы |
|  | В542 | Лаки и краски | кг | 47(3 | 56(2 | 85 | 57(8 | 66(7 | 95(5 |
| В293 | Бязь | м2 | 39 | 48 | 53 | 39 | 48 | 53 |
| В236 | Скипидар | кг | 7 | 8 | 9(3 | 6 | 8 | 9(3 |
| В223 | Резина техническая 2-кратной оборачиваемости | кг | 4(5 | 5(5 | 7 | 4(5 | 5(5 | 7 |
| В412 | Бензин | кг | 100 | 150 | 200 | - | - | - |
| В80 | Дрова | м3 | 12 | 16(6 | 18(5 | - | - | - |
| В3018 | Резиновая крошка | кг | 50 | 70 | 100 | - | - | - |
| В2623 | Сольвент | кг | 45 | 25 | 25 | - | - | - |
| В672 | Стеклохолст | м | 228 | 280 | 332 | - | - | - |
| В216 | Проволока стальная | кг | 12 | 14(5 | 14(5 | 12 | 20 | 19 |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 0(4 | 0(4 | 0(4 | - | - | - |
| В384 | Электроды | кг | 26(7 | 30 | 33 | 68(3 | 73(3 | 46(6 |
| В158 | Мастика битумная | кг | 520 | 1970 | 2630 | - | - | - |
| В410 | Азот | м3 | 7(5 | 7(5 | 7(5 | 7(5 | 7(5 | 7(5 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(007 | 0(007 | 0(007 | - | - | - |
| В27 | Брезент 5-кратной оборачиваемости | м2 | 10(8 | 10(8 | 10(8 | - | - | - |
| В2168 | Дробь металлическая | т | 0(2 | 0(25 | 0(3 | 0(2 | 0(25 | 0(3 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-176-1 | 8-176-2 | 8-176-3 | 8-176-4 | 8-176-5 | 8-176-6 |

Продолжение табл. 8-176

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Трубопровод медный с тройным разветвлением и прокладкой в нем кабелей( диаметр труб( мм |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 90 | 120 | 180 |
|  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 707 | 898 | 1280 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38(2 | 41(5 | 44(7 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(51 | 1(73 | 2(23 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(51 | 1(73 | 2(23 |
| 3.7.2 | Станок трубогибочный | маш.-ч | 48(7 | 58(7 | 87(6 |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 9(5 | 11(4 | 17(4 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 55(8 | 66(7 | 89(9 |
| 3.15.13 | Машина для очистки и грунтовки труб | маш.-ч | 7(2 | 7(2 | 11(4 |
| 3.15.9 | Электрокалорифер | маш.-ч | 26(2 | 26(2 | 27(4 |
| 3.1.10 | Тельфер | маш.-ч | 0(72 | 0(72 | 1(14 |
| 3.7.6 | Станок сверлильный | маш.-ч | 0(78 | 0(78 | 0(78 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 5(4 | 8(2 | 10(4 |
| 3.15.12 | Вакуум-насос | маш.-ч | 8 | 8 | 8 |
| 3.15.10 | Установка отопительно-вентиляционная | маш.-ч | 35(2 | 38 | 40(2 |
| 4 | Материалы |
| В2453 | Песок кварцевый | м3 | 0(045 | 0(072 | 0(135 |
| В37 | Асбест листовой и шнуровой | кг | 94 | 104 | 170 |
| В40 | Бура | кг | 1(2 | 1(5 | 2(32 |
| В101 | Карбид кальция | кг | 131 | 179 | 225 |
| В110 | Кислород | м3 | 35(3 | 44(8 | 48(9 |
| В200 | Латунь круглая | кг | 9(96 | 12(2 | 18(5 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 7(2 | 7(4 | 7(4 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 2(8 | 2(8 | 3(9 |
| В162 | Полотно миткалевое | м2 | 2 | 2 | 3 |
| В236 | Скипидар | кг | 2 | 2 | 4 |
| В410 | Азот | м3 | 47(6 | 59(8 | 148 |
| В2547 | Резина малостойкая | кг | 11(5 | 15 | 20(8 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 30(6 | 30(6 | 30(6 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(7 | 0(7 | 0(7 |
| В279 | Сталь угловая | т | 0(043 | 0(043 | 0(043 |
| В247 | Сталь круглая | т | 0(0076 | 0(0076 | 0(03 |
| В283 | Сталь швеллерная | т | 0(152 | 0(152 | 0(152 |
| В384 | Электроды | кг | 24 | 24 | 24 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(015 | 0(015 | 0(015 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 1(2 | 1(2 | 1(2 |
| В27 | Брезент 5-кратной оборачиваемости | м2 | 10 | 10 | 10 |
| В440 | Бумага кабельная | кг | 4(5 | 4(5 | 4(5 |
| В189 | Припой | кг | 0(6 | 0(6 | 0(6 |
| В2521 | Провод медный | кг | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(04 | 0(04 | 0(04 |
| В2330 | Масло кабельное | кг | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-176-7 | 8-176-8 | 8-176-9 |

Группа 177. Муфты для кабеля напряжением 35 кВ и выше

Таблица 8-177

Муфты для кабеля напряжением 35 кВ и выше

Измеритель - 100 м (гр. 1-6)( разветвление (гр. 7-9)

Шифр

Единица

Муфта для кабеля

напряжением 35 кВ

Муфта для маслонаполненного кабеля

| напряжением 11 кВ низкого давления |
| --- |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | концевая | соединительная и стопорная | концевая | соединительная | стопорная |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 15(5 | 43(3 | 199 | 186 | 207 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(18 | 0(3 | 5(94 | 13(6 | 14(0 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(9 | 0(15 | 5(52 | 3(13 | 3(44 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(9 | 0(15 | 0(42 | 0(42 | 0(54 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | - | - | 1(7 | 0(91 | 0(96 |
| 3.15.9 | Электрокалорифер | маш.-ч | - | - | 25(5 | 25(9 | 30(5 |
| 3.15.14 | Вентилятор | маш.-ч | - | - | 15(6 | 15(9 | 20(5 |
| 3.15.12 | Вакуум-насос | маш.-ч | - | - | 13 | 14 | 20 |
| 3.15.10 | Установка отопительно-вентиляционная | маш.-ч | - | - | - | 10 | 10 |
| 4 | Материалы |
| В189 | Припой | кг | 2(4 | 5(8 | 9(46 | 11(8 | 11(9 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 0(3 | 0(4 | 0(4 | 0(6 | 0(6 |
| В2521 | Проволока медный | кг | 0(7 | 2(5 | 2(5 | 2(5 | 2(5 |
| В8 | Асбест | кг | 0(25 | 0(25 | 6 | 17(6 | 18(7 |
| В178 | Парафин( стеарин | кг | 0(35 | 0(6 | 1(89 | 2(48 | 2(48 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(4 | 0(87 | 1(2 | 2(7 | 2(9 |
| В2529 | Пропан-бутан | кг | 0(005 | 0(005 | 0(011 | 0(010 | 0(005 |
| В2178 | Жир паяльный | кг | 0(06 | 0(06 | 0(09 | 1(17 | 1(27 |
| В293 | Бязь | м2 | 0(1 | 0(1 | 3 | 3(66 | 10 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | - | - | 3(32 | 12(9 | 14(4 |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | - | - | 0(26 | - | - |
| В384 | Электроды | кг | - | - | 3(3 | 3(3 | 3(3 |
| В3008 | Компаунд эпоксидный | кг | - | - | 2(4 | 2(4 | 2(4 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | - | - | - | 0(02 | 0(02 |
| В237 | Скобы стальные | кг | - | - | - | 3 | 3 |
| В2666 | Трубы свинцовые 5-кратной оборачиваемости | кг | - | - | - | 5(5 | 6(3 |
| В2066 | Бумага кабельная | кг | - | - | - | 13(1 | 11(6 |
| В685 | Трубка резиновая вакуумная | кг | - | - | - | 0(8 | 0(8 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-177-1 | 8-177-2 | 8-177-3 | 8-177-4 | 8-177-5 |

Продолжение табл. 8-176

|  | Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления( напряжение( кВ |
| --- | --- |
| Шифр |
| Единица | 220 | 500 |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | концевая | соединительная | соединительно-разветвительная | концевая | соединительная | соединительно-разветвительная |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 586 | 338 | 400 | 983 | 636 | 698 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 69(2 | 61(7 | 70 | 126 | 82(5 | 88(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(08 | 1(08 | 1(08 | 1(44 | 1(44 | 1(44 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(08 | 1(08 | 1(08 | 1(44 | 1(44 | 1(44 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 3(2 | 5(9 | 13(7 | 3(2 | 18(6 | 18(6 |
| 3.15.9 | Электрокалорифер | маш.-ч | 48 | 24 | 24 | 72 | 24 | 24 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 3.15.12 | Вакуум-насос | маш.-ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3.15.10 | Установка отопительно-вентиляционная | маш.-ч | 67 | 59(5 | 67(8 | 123 | 79(6 | 85(6 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(7 | 0(7 | 0(7 | 0(7 | 0(7 | 0(7 |
| В110 | Кислород | м3 | 12 | - | - | 12 | - | - |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 |
| В2521 | Проволока медный | кг | 6(3 | 0(3 | 0(3 | 0(6 | 0(6 | 0(6 |
| В2529 | Пропан-бутан | кг | 4 | - | - | 4 | - | - |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 0(7 | - | - | 0(7 | - | - |
| В384 | Электроды | кг | 3(2 | 6(9 | 3(7 | 3(2 | 18(6 | 18(6 |
| В412 | Бензин | кг | 0(002 | 0(02 | 0(02 | 0(004 | 0(03 | 0(03 |
| В2066 | Бумага кабельная | кг | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| В2329 | Масло изоляционное | кг | 20 | - | - | 40 | - | - |
| В162 | Миткаль суровый | м2 | 30 | 25 | 25 | 60 | 50 | 50 |
| В189 | Припой | кг | 0(5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| В2447 | Пленка полиэтиленовая | кг | 0(3 | 10 | 10 | 0(3 | 10 | 10 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(06 | 0(06 | 0(06 |
| В2547 | Резина маслостойкая | кг | 4(5 | - | - | 4(5 | - | - |
| В2665 | Трубка медная 5-кратной оборачиваемости | кг | 1(2 | - | - | 1(2 | - | - |
| В157 | Масло 5-кратной оборачиваемости | кг | 145 | - | - | 145 | - | - |
| В410 | Азот | м3 | 45 | 69 | 69 | 45 | 87 | 87 |
| В27 | Брезент 5-кратной оборачиваемости | м2 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| В216 | Проволока стальная | кг | - | 2 | 2 | - | 5 | 5 |
| В598 | Пластик ПВХ | кг | - | 8 | 8 | - | 10 | 10 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-177-6 | 8-177-7 | 8-177-8 | 8-177-9 | 8-177-10 | 8-177-11 |

Окончание табл. 8-176

Шифр

| Единица | Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ |
| --- | --- |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 220 |
|  | концевая | соединительная |
|  | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 179 | 101 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15(11 | 7(59 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 6(82 | 1(43 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(32 | 0(16 |
| 3.15.9 | Электрокалорифер | маш.-ч | 14(2 | 12 |
| 3.15.10 | Установка отопительно-вентиляционная | маш.-ч | 8 | 6 |
| 3.15.15 | Воздухоосушитель | маш.-ч | 20(4 | 18 |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 1(44 | 1(3 |
| 3.15.12 | Вакуум-насос | маш.-ч | 1(8 | 1(2 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1(7 | 0(42 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(15 | 0(01 |
| В27 | Брезент 5-кратной оборачиваемости | м2 | 3 | - |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 0(26 | - |
| В384 | Электроды | кг | 1(7 | 0(47 |
| В8 | Асбест | кг | 4 | 4 |
| В162 | Миткаль суровый | м2 | 10 | 10 |
| В189 | Припой | кг | 0(3 | 0(3 |
| В2529 | Пропан-бутан | кг | 22 | 23 |
| В674 | Стеклолента | кг | 0(2 | 0(2 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(04 | 0(03 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-177-12 | 8-177-13 |

Группа 178. Указатели кабельных трасс

Таблица 8-178

Указатели кабельных трасс

Измеритель - 1 штука

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Указатель месторасположения трассы кабелей( проложенных в земле |
| --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 0(64 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - |
| 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В397 | Эмаль | кг | 0(2 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(0008 |
| В279 | Сталь угловая | т | 0(002 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-178-1 |

Группа 179. Маслоподпитывающее оборудование

Таблица 8-179

Маслоподпитывающее оборудование

Измеритель - 1 штука

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Бак низкого давления |
| --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 15(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(36 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(16 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(18 |
| 4 | Материалы |
| В37 | Асбест шнуровой | кг | 4(8 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(12 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 3(7 |
| В237 | Скобы стальные | кг | 1(5 |
| В189 | Припой | кг | 0(09 |
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0(001 |
| В287 | Стеарин | кг | 0(03 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-179-1 |

Окончание табл. 8-179

Измеритель - 2 бака

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Автоматическая подпитывающая установка АПУ |
| --- | --- |
|  | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1048 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38(7 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 7(47 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(72 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 20(3 |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | 5(28 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 62(1 |
| 3.7.2 | Станок трубогибочный | маш.-ч | 1(25 |
| 3.15.12 | Вакуум-насос | маш.-ч | 51(2 |
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | 25(2 |
| 3.15.16 | Установка дегазационная | маш.-ч | 25(2 |
| 4 | Материалы |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 4 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 4(5 |
| В162 | Миткаль суровый | м2 | 15 |
| В2547 | Резина малостойкая | кг | 6 |
| В410 | Азот | м3 | 60 |
| В412 | Бензин | кг | 0(025 |
| В2529 | Пропан-бутан | кг | 0(030 |
| В8 | Асбест | кг | 5 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(4 |
| В3022 | Фреон | л | 2 |
| В189 | Припой | кг | 1(2 |
| В384 | Электроды | кг | 62 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-179-2 |

Группа 180. Обработка кабельного масла и заполнение им кабелепровода

Таблица 8-180

Обработка кабельного масла и заполнение им кабелепровода

Измеритель - 1 т

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Очистка( сушка и дегазация масла( вакуумирование и заполнение кабелепровода маслом |
| --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 40(2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4(54 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(41 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(54 |
| 3.7.11 | Маслонасос | маш.-ч | 0(74 |
| 3.15.16 | Установка дегазационная | маш.-ч | 2(59 |
| 3.15.4 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 0(37 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(67 |
| 3.15.12 | Вакуум-насос | маш.-ч | 5(98 |
| 4 | Материалы |
| В102 | Картон фильтрованный | кг | 0(5 |
| В2547 | Резина малостойкая | кг | 0(2 |
| В189 | Припой | кг | 1(25 |
| В542 | Лаки и краски | кг | 0(02 |
| В2075 | Вентиль 10-кратной оборачиваемости | шт. | 0(048 |
| В325 | Трубы стальная | м | 0(24 |
| В410 | Азот | м3 | 8 |
| В412 | Бензин | кг | 0(001 |
| В162 | Миткаль суровый | м2 | 1(2 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(01 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-180-1 |

Группа 184. Кабели напряжением 110 кВ и выше

с пластмассовой изоляцией

Таблица 8-184

Кабели напряжением 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией

Измеритель - 100 м (3 фазы)

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Кабель |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 96(8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5(13 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 3(72 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(41 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(87 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 0(5 |
| 3.15.9 | Электрокалорифер | маш.-ч | 5(4 |
| 3.15.7 | Электроподогреватель | маш.-ч | 5(4 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(04 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(45 |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 0(24 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(1 |
| В37 | Асбест листовой и шнуровой | кг | 1(6 |
| В162 | Миткаль суровый | м2 | 3 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-184-1 |

Раздел 2. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

установку конструкций для крепления лотков, определяемые по нормам 8-88-3;

затягивание проводов в трубы при монтаже модульных проводок, определяемые по соответствующим нормам 8-412;

монтаж стальной полосы для крепления кабеля по группе 401, определяемые по нормам 8-152-3;

монтаж конструкций под осветительные шинопроводы, определяемые по нормам 8-414-1;

установку распределительных колонок при монтаже модульных проводок.

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

каната стального (троса);

коробов и лотков металлических;

труб, кроме отрезков труб для защиты кабелей и проводов в местах прохода через стены, перегородки, перекрытия, фундаменты, при выходе из траншей и пола, для ввода кабелей и отрезков винипластовых и полиэтиленовых труб для изготовления колец и гильз;

вводов гибких;

рукавов металлических (шлангов);

шинопроводов для переменного тока напряжением до 1 кВ и постоянного тока напряжением до 1,2 кВ;

коробов ответвительных, соединительных, проходных; ящиков протяжных;

конструкций для крепления коробов и шинопроводов по группам 416 - 418;

сжимов болтовых для магистральных шинопроводов;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

трубок резинобитумных;

шинодержателей;

компенсаторов шинных.

Группа 391. Провода по деревянному основанию

Таблица 8-391

Провода по деревянному основанию

Измеритель - 100 м двух-трехжильного провода

Шифр ресурса

| Элементы затрат | Единица измерения | Провод двух-трехжильный |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 10(3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(03 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(013 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(013 |
| 4 | Материалы |
| В37 | Асбест листовой и шнуровой | кг | 6(1 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(55 |
| В2128 | Гильзы | 100 шт. | 0(49 |
| В2254 | Колпачки | 100 шт. | 0(49 |
| В2281 | Коробочки | 100 шт. | По проектным данным |
| В2783 | Провод | 100 м | 1(03 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-391-1 |

Группа 392. Провода по роликам

Таблица 8-392

Провода по роликам

Измеритель - 100 м линии

Шифр ресурса

| Элементы затрат | Единица измерения | Провод сечением до 2(5 мм2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 15(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(03 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(017 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(017 |
| 4 | Материалы |
| В2792 | Ролики фарфоровые | 100 шт. | 1(85 |
| В2793 | Втулки | 100 шт. | 2(04 |
| В2794 | Воронки | 100 шт. | 1(02 |
| В687 | Трубки полутвердые | кг | 0(82 |
| В2392 | Масса кабельная | т | 0(00021 |
| В378 | Шурупы | кг | 0(67 |
| В202 | Проволока оцинкованная | кг | 0(32 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(21 |
| В2281 | Коробки | 100 шт. | По проектным данным |
| В2783 | Провод | м | 1(03 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-392-1 |

Группа 394. Проводки тросовые

Таблица 8-394

Проводки тросовые

Измеритель - 100 м линии

| Шифр |
| --- |
| Единица | Провод до 4 в линии( сечение жил( мм2( до | Кабель до 4 в линии( |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 6 | 16 | 35 | сечение жил до 16 мм2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 24(7 | 31(9 | 41(2 | 57(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14(6 | 19(1 | 25(7 | 20(1 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(33 | 0(43 | 0(57 | 0(47 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(33 | 0(43 | 0(57 | 0(47 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 13(9 | 18(2 | 24(6 | 19(2 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(23 | 2(23 | 2(23 | 2(23 |
| 4 | Материалы |
|  | В2003 | Анкер тросовый | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 |
| В709 | Шпильки | кг | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В2254 | Колпачки изолирующие | 100 шт. | 0(49 | 0(49 | 0(49 | 0(49 |
| В2508 | Полоски | 100 шт. | 2(25 | 2(25 | 2(25 | 2(25 |
| В2510 | Пряжки | 100 шт. | 2(25 | 2(25 | 2(25 | 2(25 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(41 | 0(41 | 0(41 | 0(41 |
| В384 | Электроды | кг | 0(19 | 0(19 | 0(19 | 0(19 |
| В2348 | Муфты натяжные | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| В474 | Зажимы | 10 шт. | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(6 |
| В216 | Проволока | кг | 0(7 | 0(7 | 0(7 | 0(15 |
| В542 | Лак масляный | кг | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 |
| В519 | Конструкции металлические индивидуальные | т | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 |
| В2527 | Провод( кабель | 100 м | По проектным данным |
| В485 | Трос (канат стальной) | м | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-394-1 | 8-394-2 | 8-394-3 | 8-394-4 |

Группа 395. Лотки

Таблица 8-395

Лотки

Измеритель - 1 штука

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям( ширина лотков( мм( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 200 | 400 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 58(7 | 50(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20(26 | 17(1 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(43 | 1(43 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(43 | 1(43 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 17(4 | 14(2 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 11(3 | 9(12 |
| 4 | Материалы |
|  | В384 | Электроды | кг | 3(36 | 2(66 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 2(54 | 1(78 |
| В3011 | Лотки | шт. | 1 | 1 |
| В3017 | Разделители | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-395-1 | 8-395-2 |

Группа 395. Короба металлические

Таблица 8-396

Короба металлические

Измеритель - 100 м

Шифр

Элементы затрат

Единица

Короба на конструкциях( кронштейнах(

| по фермам и колоннам | Короба по стенам и потолкам |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | длина( м |
|  | 2 | 3 | 6 (блоки) | 9 (блоки) | 2 | 3 | 6 (блоки) | 9 (блоки) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 33 | 27(8 | 26(8 | 23(7 | 33 | 25(8 | 21(6 | 15(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3(2 | 2(86 | 2(86 | 2(86 | 2(34 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(6 | 1(43 | 1(43 | 1(43 | 1(17 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(6 | 1(43 | 1(43 | 1(43 | 1(17 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 10(1 | 8(55 | 5(91 | 5(04 | 10(1 | 8 | 4(85 | 3(39 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(73 | 2(73 | 2(73 | 2(73 | - | - | - | - |
| 3.7.16 | Электроперфоратор | маш.-ч | 2(13 | 1(86 | 1(73 | 1(46 | - | - | - | - |
| 4 | Материалы |
|  | В444 | Винты | кг | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | - | - | - | - |
| В384 | Электроды | кг | 6(84 | 6(84 | 6(84 | 6(84 | - | - | - | - |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 124(5 | 124(5 | 124(5 | 124(5 | 124(5 | 124(5 | 124(5 | 124(5 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 1(25 | 1(25 | 1(25 | 1(25 | 1(25 | 1(25 | 1(25 | 1(25 |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 | - | - | - | - |
| В378 | Шурупы | кг | 102 | 102 | 102 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| В3011 | Короба | м | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| В2282 | Конструкции | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-396-1 | 8-396-2 | 8-396-3 | 8-396-4 | 8-396-5 | 8-396-6 | 8-396-7 | 8-396-8 |

Окончание табл. 8-396

Шифр

Элементы затрат

Единица

Короба( подвешиваемые к конструкциям

на оттяжках или подвесках

Короба( подвешиваемые на тросах

| с помощью тросовых подвесок |
| --- |
| ресурса |
| измерения | длина( м |
|  | 2 | 3 | 6 (блоки) | 9 (блоки) | 2 | 3 | 6 (блоки) | 9 (блоки) |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 52(5 | 43(3 | 39(1 | 30(9 | 38(1 | 31(9 | 29(9 | 24(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(34 | 2 | 2 | 2 | 2(6 | 2(34 | 2(34 | 2(34 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(17 | 1 | 1 | 1 | 1(3 | 1(17 | 1(17 | 1(17 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(17 | 1 | 1 | 1 | 1(3 | 1(17 | 1(17 | 1(17 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 16(41 | 13(57 | 8(81 | 6(93 | 11(7 | 9(9 | 6(67 | 5(42 |
| 3.7.16 | Электроперфоратор | маш.-ч | - | - | - | - | 1(77 | 1(5 | 1(33 | 1(1 |
| 4 | Материалы |
|  | В444 | Винты | кг | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | - | - | - | - |
| В384 | Электроды | кг | 1(84 | 1(84 | 1(84 | 1(84 | - | - | - | - |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 124(5 | 124(5 | 124(5 | 124(5 | - | - | - | - |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 1(25 | 1(25 | 1(25 | 1(25 | - | - | - | - |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В3011 | Короба | м | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| В2282 | Конструкции | шт. | По проектным данным |
| В485 | Трос (канат стальной) | м | - | - | - | - | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-396-9 | 8-396-10 | 8-396-11 | 8-396-12 | 8-396-13 | 8-396-14 | 8-396-15 | 8-396-16 |

Группа 397. Профили перфорированные монтажные

Таблица 8-397

Профили перфорированные монтажные

Измеритель - 100 штук

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Профиль длиной 2 м |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 9(27 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3(47 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(3 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(3 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 2(87 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(59 |
| 3.7.16 | Электроперфоратор | маш.-ч | 1(9 |
| 4 | Материалы |
| В2530 | Профиль монтажный | шт. | 51 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 1(25 |
| В384 | Электроды | кг | 2(14 |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 43(4 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(43 |
| В2585 | Серьга | шт. | 30 |
| В2348 | Муфты натяжные | шт. | 6 |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0(30 |
| В2530 | Профиль | шт. | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-397-1 |

Группа 398. Провода в лотках

Таблица 8-398

Провода в лотках

Измеритель - 100 м

| Шифр |
| --- |
| Единица | Провод( сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 6 | 35 | 70 | 120 | 185 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(03 | 2(06 | 3(09 | 4(12 | 6(18 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(92 | 1(1 | 1(53 | 1(73 | 2(37 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(01 | 0(03 | 0(1 | 0(2 | 0(3 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(01 | 0(03 | 0(1 | 0(2 | 0(3 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 0(7 | 1(03 | 1(33 | 1(33 | 1(77 |
| 4 | Материалы |
| В553 | Лента монтажная | м | 5 | 5(5 | 6 | 7 | 13 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 2(0 | 2(0 | 2(0 | 2(0 | 2(0 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 |
| В2508 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0(26 | 0(30 | 0(32 | 0(34 | 0(38 |
| В2783 | Провод | 100 м | 1(03 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-398-1 | 8-398-2 | 8-398-3 | 8-398-4 | 8-398-5 |

Группа 399. Провода в коробах

Таблица 8-399

Провода в коробах

Измеритель - 100 м

| Шифр |
| --- |
| Единица | Провод( сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 6 | 35 | 70 | 120 | 185 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 3(09 | 4(12 | 5(15 | 7(21 | 9(27 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(4 | 2(0 | 2(67 | 3(27 | 3(57 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(01 | 0(03 | 0(1 | 0(2 | 0(3 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(01 | 0(03 | 0(1 | 0(2 | 0(3 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 1(37 | 1(93 | 2(47 | 2(87 | 2(97 |
| 4 | Материалы |
| В553 | Лента монтажная | м | 5 | 5(5 | 6 | 7 | 13 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 2(0 | 2(0 | 2(0 | 2(0 | 2(0 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 |
| В2508 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0(26 | 0(30 | 0(32 | 0(34 | 0(38 |
| В2783 | Провод | 100 м | 1(03 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-399-1 | 8-399-2 | 8-399-3 | 8-399-4 | 8-399-5 |

Группа 400. Провода по перфорированным профилям

Таблица 8-400

Провода по перфорированным профилям

Измеритель - 100 м провода

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Провод сечением до 6 мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 4(12 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(02 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(01 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(01 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 1(93 |
| 4 | Материалы |
| В553 | Лента монтажная | м | 5 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 2(0 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(05 |
| В2508 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0(26 |
| В2783 | Провод | 100 м | 1(03 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-400-1 |

Группа 401. Кабели с креплением накладными скобами( полосками с установкой осветительных коробок

Таблица 8-401

Кабели с креплением накладными скобами( полосками с

установкой осветительных коробок

Измеритель - 100 м

Шифр ресурса

| Элементы затрат | Единица измерения | Кабель двух-четырехжильный сечением до 16 мм2 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 45(3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22(2 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(23 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(23 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 21(7 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(13 |
| 3.7.16 | Электроперфоратор | маш.-ч | 5(2 |
| 4 | Материалы |
| В2620 | Скобы | шт. | 165 |
| В378 | Шурупы | кг | 0(65 |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2(50 |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 45 |
| В2508 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0(83 |
| В247 | Сталь круглая | т | 0(011 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(007 |
| В2515 | Полоса монтажная | м | 34 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(45 |
| В384 | Электроды | кг | 1(75 |
| В553 | Лента монтажная | 10 м | 0(30 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 0(204 |
| В2793 | Втулка | 100 шт. | 0(244 |
| В2783 | Кабель | м | 102 |
| В2281 | Коробки | 100 шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-401-1 |

Группа 402. Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок

Таблица 8-402

Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок

Измеритель - 100 м кабеля

|  | Кабель двух-четырехжильный |
| --- | --- |
| Шифр ресурса |

| Элементы затрат | Единица измерения | в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | во врывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 20(3 | 19(3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6(43 | 5(8 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(73 | 1(5 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(73 | 1(5 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 2(97 | 2(8 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(33 | 2(22 |
| 3.7.16 | Электроперфоратор | маш.-ч | 2(97 | 2(8 |
| 4 | Материалы |
|  | В384 | Электроды | кг | 1(9 | 1(9 |
| В553 | Лента монтажная | 10 м | 5(5 | 5 |
| В515 | Кнопки монтажные | 10 шт. | 2(0 | 2(0 |
| В2508 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0(30 | 0(30 |
| В2590 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0(16 | 0(16 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(16 | 0(16 |
| В2783 | Кабель | м | 102 | 102 |
| В2281 | Коробки | 100 шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-402-1 | 8-402-2 |

Группа 403. Провода групповых осветительных сетей

Таблица 8-403

Провода групповых осветительных сетей

Измеритель - 100 м

|  | Провод двух-трехжильный |
| --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | в пустотах плит перекрытий | в готовых каналах стен и перекрытий | под штукатурку по стенам или в бороздах | по перекрытиям |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 11(3 | 13(4 | 16(5 | 15(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(27 | 3(01 | 4(61 | 0(04 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 2(23 | 2(97 | 4(57 | - |
| 4 | Материалы |
|  | В2254 | Колпачки изолирующие | 100 шт. | 0(49 | 0(49 | 0(49 | 0(49 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 2(5 | 2(5 | 2(5 | - |
| В687 | Трубка ХВТ | кг | 0(83 | 0(83 | 0(83 | - |
| В1 | Алебастр | кг | - | 10 | - | - |
| В2604 | Скобки | 100 шт. | - | - | 2(8 | 2(8 |
| В2795 | Дюбель-гвозди | кг | - | - | 1(1 | 1(1 |
| В2140 | Гильзы соединительные алюминиевые для опрессовки проводов 7(5-4-1-А | 100 шт. | 0(12 | 0(12 | 0(12 | 0(12 |
| В2594 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0(12 | 0(12 | 0(12 | 0(12 |
| В3036 | Гвоздь усиленный ( 4 мм( l=50 мм | кг | - | - | 0(2 | - |
| В2172 | Дюбель-гвоздь ДГР-3(7(30 | кг | - | - | 0(1 | - |
| В2509 | Полоска для крепления проводов | 100 шт. | - | - | 3 | - |
| В218 | Сталь ( 2 мм | кг | - | - | - | 5 |
| В2783 | Провод | 100 м | По проектным данным |
| В2281 | Коробки | 100 шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-403-1 | 8-403-2 | 8-403-3 | 8-403-4 |

Группа 404. Провода магистралей( стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестовых трубах

Таблица 8-404

Провода магистралей( стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестовых трубах

Измеритель - 100 м трассы

| Шифр |
| --- |
| Единица | Провод( количество и сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 2(6 | 4(16 | 4(35 | 4(70 | 4(16+2(6 | 4(35+2(6 | 4(70+2(6 | 6(16+2(6 | 6(35+2(6 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 12(4 | 15(5 | 21(6 | 29(9 | 19(6 | 24(7 | 31(9 | 23(7 | 29(9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2(26 | 3(97 | 5(84 | 8(77 | 5(43 | 7(16 | 9(9 | 7(13 | 8(93 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(03 | 0(2 | 0(37 | 0(67 | 0(23 | 0(43 | 0(7 | 0(3 | 0(53 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(03 | 0(2 | 0(37 | 0(67 | 0(23 | 0(43 | 0(7 | 0(3 | 0(53 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 2(2 | 3(93 | 5(1 | 7(43 | 4(97 | 6(3 | 8(5 | 6(53 | 7(87 |
| 4 | Материалы |
| В216 | Проволока стальная | кг | 2(5 | 2(5 | 2(5 | 2(5 | 2(5 | 2(5 | 2(5 | 2(5 | 2(5 |
| В687 | Трубка ХВТ | кг | 0(83 | 0(83 | 0(83 | 0(83 | 0(83 | 0(83 | 0(83 | 0(83 | 0(83 |
| В2783 | Провод | 100 м | По проектным данным |
| В2281 | Коробки | 100 шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-404-1 | 8-404-2 | 8-404-3 | 8-404-4 | 8-404-5 | 8-404-6 | 8-404-7 | 8-404-8 | 8-404-9 |

Группа 405. Провода по стальным конструкциям и панелям

Таблица 8-405

Провода по стальным конструкциям и панелям

Измеритель - 100 м

| Шифр |
| --- |
| Единица | Провод( сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 16 | 35 | 70 | 120 | 240 | 400 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 33 | 36 | 40(2 | 44(3 | 47(4 | 65(9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(46 | 0(66 | 1(4 | 2(22 | 3(86 | 5(66 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(23 | 0(33 | 0(7 | 1(1 | 1(93 | 2(83 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(23 | 0(33 | 0(7 | 1(1 | 1(93 | 2(83 |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 5(27 | 5(27 | 5(27 | 5(27 | 5(27 | 5(27 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 5(23 | 5(23 | 5(23 | 5(23 | 5(23 | 5(23 |
| 4 | Материалы |
|  | В2508 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 2(20 | 2(20 | 2(20 | 2(20 | 2(20 | 2(20 |
| В188 | Прессшпан | кг | 0(55 | 0(6 | 0(66 | 0(99 | 0(99 | 1(27 |
| В444 | Винты | кг | 0(58 | 0(6 | 0(66 | 0(99 | 0(99 | 1(27 |
| В2783 | Провод | 100 м | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| В445 | Винты 14(16 | кг | 0(692 | - | - | - | - | - |
| В3037 | Скоба К-142 | шт. | 220 | 220 | - | - | - | - |
| В3038 | Скоба К-142 | шт. | - | - | 220 | - | - | - |
| В3039 | Скоба К-142 | шт. | - | - | - | 220 | - | - |
| В3040 | Скоба К-142 | шт. | - | - | - | - | 220 | - |
| В3041 | Скоба К-142 | шт. | - | - | - | - | - | 220 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-405-1 | 8-405-2 | 8-405-3 | 8-405-4 | 8-405-5 | 8-405-6 |

Группа 406. Конструкции металлические для труб

Таблица 8-406

Конструкции металлические для труб

Измеритель - 1 т

| Шифр |
| --- |
| Единица | Скобы или конструкции |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | П-образные | Г-образные |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 230 | 249 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3(06 | 3(06 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(53 | 1(53 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(53 | 1(53 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 134 | 166 |
| 4 | Материалы |
|  | В270 | Сталь полосовая | т | 1(03 | - |
| В546 | Лак битумный | кг | 13(4 | 63 |
| В384 | Электроды | кг | 15(15 | 27 |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 915 | 757 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 9(15 | 7(57 |
| В279 | Сталь угловая | т | 1(03 | - |
| В2530 | Профиль монтажный | шт. | - | 225 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-406-1 | 8-406-1 |

Группа 407. Трубы стальные

Таблица 8-407

Трубы стальные по установленным конструкциям

Измеритель - 100 м

Шифр

Элементы затрат

Единица

Трубы по стенам с креплением скобами(

диаметр( мм( до

Трубы в готовых бороздах( по основанию пола(

| диаметр( мм( до |
| --- |
| ресурса |
| измерения | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 26(8 | 36(1 | 41(2 | 58(7 | 80(3 | 16(5 | 20(6 | 24(7 | 37(1 | 47(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18(36 | 24(84 | 28(66 | 32(0 | 45(63 | 0(86 | 1(34 | 1(66 | 2(66 | 3(46 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(43 | 0(67 | 0(83 | 1(33 | 1(73 | 0(43 | 0(67 | 0(83 | 1(33 | 1(73 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(43 | 0(67 | 0(83 | 1(33 | 1(73 | 0(43 | 0(67 | 0(83 | 1(33 | 1(73 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 17(5 | 23(5 | 27 | 29(3 | 43(9 | - | - | - | - | - |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 5(53 | 5(53 | 5(53 | 5(53 | 5(53 | 3(66 | 3(66 | 3(66 | 3(66 | 3(66 |
| 3.7.16 | Электроперфоратор | маш.-ч | 5(33 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Материалы |
|  | В2325 | Лента ФУМ | кг | 0(03 | 0(032 | 0(034 | 0(036 | 0(038 | 0(03 | 0(032 | 0(034 | 0(036 | 0(038 |
| В2101 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0(65 | 0(65 | 0(65 | 0(21 | 0(21 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 |
| В645 | Скобы | 10 шт. | 4(1 | 4(1 | 4(1 | 3(1 | 3(1 | - | - | - | - | - |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0(82 | 0(82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В2344 | Муфты для соединения труб | шт. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В2342 | Муфты соединительные | шт. | - | 17 | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| В573 | Муфты соединительные | шт. | - | - | 17 | - | - | - | - | 16 | - | - |
| В574 | Муфты соединительные | шт. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 16 | - |
| В575 | Муфты соединительные | шт. | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 16 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| В542 | Краска | кг | 0(68 | 0(68 | 0(68 | 0(68 | 0(68 | - | - | - | - | - |
| В2149 | Гильзы соединительные | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 |
| В2179 | Заглушки | шт. | 10(2 | 10(2 | - | - | - | 10(2 | 10(2 | - | - | - |
| В384 | Электроды | кг | 1(05 | 1(05 | 1(05 | 2 | 2 | 1(05 | 1(05 | 1(58 | 1(58 | 1(58 |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | - | - | 100 | 76 | 76 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | - | - | 1(00 | 0(76 | 0(76 | - | - | - | - | - |
| В2436 | Патроны Д и К | 100 шт. | - | - | - | - | - | 1(34 | 1(34 | 1(34 | 1(34 | 1(34 |
| В355 | Раствор цементный | м3 | - | - | - | - | - | 0(002 | 0(003 | 0(003 | 0(004 | 0(004 |
| В325 | Трубы | м | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| В2281 | Коробки | 100 шт. | По проектным данным |
| В2536 | Профиль К-236 перфорированный | шт. | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-407-1 | 8-407-2 | 8-407-3 | 8-407-4 | 8-407-5 | 8-407-6 | 8-407-7 | 8-407-8 | 8-407-9 | 8-407-10 |

Окончание табл. 8-407

Шифр

Элементы затрат

Единица

Трубы в опалубке фундаментов

| и перекрытиях( диаметр( мм( до | Трубы по фермам( колоннам и другим стальным конструкциям( диаметр( мм( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 40 | 50 | 80 | 100 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 28(8 | 37(1 | 45(3 | 62(8 | 81(4 | 28(8 | 35 | 50(5 | 60(8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(86 | 1(34 | 1(66 | 2(66 | 3(46 | 18(24 | 21(86 | 32(66 | 41(1 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(43 | 0(67 | 0(83 | 1(33 | 1(77 | 0(67 | 0(83 | 1(33 | 1(73 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(43 | 0(67 | 0(83 | 1(33 | 1(77 | 0(67 | 0(83 | 1(33 | 1(73 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | - | - | - | - | - | 16(9 | 20(2 | 30 | 37(6 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 5(87 | 5(87 | 5(87 | 5(87 | 5(87 | 7(87 | 8(53 | 9(37 | 10(9 |
| 4 | Материалы |
| В2325 | Лента ФУМ | кг | 0(03 | 0(032 | 0(034 | 0(036 | 0(038 | 0(032 | 0(034 | 0(036 | 0(038 |
| В2101 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(65 | 0(31 | 0(21 | 0(21 |
| В693 | Хомутики | шт. | 120 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| В2179 | Заглушки | шт. | 10(2 | 10(2 | - | - | - | 10(2 | - | - | - |
| В279 | Сталь угловая | т | 0(075 | 0(075 | 0(075 | 0(075 | 0(075 | - | - | - | - |
| В384 | Электроды | кг | 1(05 | 1(58 | 1(58 | 1(58 | 1(58 | 1(6 | 1(6 | 1(6 | 1(6 |
| В2344 | Муфты для соединения труб | шт. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В2342 | Муфты соединительные | шт. | - | 16 | - | - | - | 17 | - | - | - |
| В573 | Муфты соединительные | шт. | - | - | 16 | - | - | - | 17 | - | - |
| В574 | Муфты соединительные | шт. | - | - | - | 16 | - | - | - | 17 | - |
| В575 | Муфты соединительные | шт. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 17 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| В2149 | Гильзы соединительные | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| В645 | Скобы | 10 шт. | - | - | - | - | - | 4(1 | 4(1 | 3(1 | 3(1 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | - | - | - | - | - | 1(49 | - | - | - |
| В542 | Краска | кг | - | - | - | - | - | 0(68 | 0(68 | 0(68 | 0(68 |
| В325 | Трубы | м | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| В2281 | Коробки | 100 шт. | По проектным данным |
| В2538 | Профиль К-239 перфорированный | шт. | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 |
| В2436 | Патроны Д и К | 100 шт. | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-407-11 | 8-407-12 | 8-407-13 | 8-407-14 | 8-407-15 | 8-407-16 | 8-407-17 | 8-407-18 | 8-407-19 |

Группа 408. Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях

Таблица 8-408

Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных

помещениях по установленным конструкциям

Измеритель - 100 м

Шифр

Элементы затрат

| Единица | С креплением накладными скобами | В готовых бороздах | В опалубке фундаментов |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 25 | 40 | 50 | 25 | 40 | 50 | 25 | 40 | 50 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 54(6 | 69 | 83(4 | 41(2 | 51(5 | 63(9 | 56(7 | 69 | 85(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33(44 | 41(4 | 5004 | 12(24 | 15(1 | 18(44 | 0(94 | 1(4 | 1(74 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(47 | 0(7 | 0(87 | 0(47 | 0(7 | 0(87 | 0(47 | 0(7 | 0(87 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(47 | 0(7 | 0(87 | 0(47 | 0(7 | 0(87 | 0(47 | 0(7 | 0(87 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 32(5 | 40 | 48(3 | 11(3 | 13(7 | 16(7 | - | - | - |
| 3.7.16 | Электроперфоратор | маш.-ч | 9(73 | 12(5 | 14(5 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Материалы |
| В531 | Контргайки | 10 шт. | 1(0 | 1(0 | 1(0 | 1(0 | 1(0 | 1(0 | 1(0 | 1(0 | 1(0 |
| В2325 | Лента ФУМ | кг | 0(03 | 0(032 | 0(034 | 0(16 | 0(18 | 0(19 | 0(16 | 0(18 | 0(19 |
| В645 | Скобы | 10 шт. | 7(1 | 7(1 | 7(1 | - | - | - | - | - | - |
| В2344 | Муфты для соединения труб | шт. | 17 | - | - | 17 | - | - | 17 | - | - |
| В2342 | Муфты соединительные | шт. | - | 17 | - | - | 17 | - | - | 17 | - |
| В573 | Муфты соединительные | шт. | - | - | 17 | - | - | 17 | - | - | 17 |
| В2556 | Сальники | 100 шт. | 0(12 | 0(12 | 0(12 | - | - | - | - | - | - |
| В279 | Сталь угловая | т | - | - | - | 0(075 | 0(075 | 0(075 | 0(075 | 0(075 | 0(075 |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1(45 | 1(45 | 1(45 | - | - | - | - | - | - |
| В595 | Перемычки заземляющие | шт. | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| В542 | Краска | кг | 0(6 | 0(6 | 0(6 | - | - | - | - | - | - |
| В2179 | Заглушки | шт. | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| В216 | Проволока стальная | кг | 3(2 | 3(2 | 3(2 | 3(2 | 3(2 | 3(2 | 3(2 | 3(2 | 3(2 |
| В2797 | Уплотнительный состав | кг | 1(36 | 1(36 | 1(36 | 1(36 | 1(36 | 1(36 | 1(36 | 1(36 | 1(36 |
| В325 | Трубы | м | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| В2281 | Коробки | 100 шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-408-1 | 8-408-2 | 8-408-3 | 8-408-4 | 8-408-5 | 8-408-6 | 8-408-7 | 8-408-8 | 8-408-9 |

Группа 409. Трубы винипластовые

Таблица 8-409

Трубы винипластовые

Измеритель - 100 м

Шифр

Элементы затрат

| Единица | По стенам и колоннам с креплением скобами | По потолкам | По основанию пола |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 25 | 50 | 63 | 50 | 63 | 25 | 50 | 63 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 20(7 | 29(9 | 34 | 23(7 | 25(8 | 17(5 | 19(6 | 22(2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14(1 | 21(2 | 26(6 | 10(7 | 13(6 | 0(2 | 0(6 | 0(8 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(1 | 0(3 | 0(4 | 0(3 | 0(4 | 0(1 | 0(3 | 0(4 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(1 | 0(3 | 0(4 | 0(3 | 0(4 | 0(1 | 0(3 | 0(4 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 13(9 | 20(6 | 25(8 | 10(1 | 12(8 | - | - | - |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(33 | 2(33 | 2(33 | 2(33 | 2(33 | - | - | - |
| 3.7.16 | Электроперфоратор | маш.-ч | 4(17 | 6 | 7(73 | 4(53 | 5(73 | 2(53 | 3(1 | 3(7 |
| 4 | Материалы |
|  | В2441 | Патрубки | 100 шт. | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(20 | 0(20 | 0(20 |
| В2793 | Втулки | 100 шт. | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 | 0(18 | - | - | - |
| В645 | Скобы | 10 шт. | 11(0 | 6(7 | 6(7 | 6(7 | 6(7 | - | - | - |
| В2179 | Заглушки | шт. | 0(10 | 0(10 | - | 0(10 | - | 0(10 | 0(10 | - |
| В216 | Проволока стальная | кг | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 |
| В384 | Электроды | кг | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 | 0(96 |
| В2243 | Клей БМК-5К | кг | 0(2 | 0(4 | 0(55 | 0(4 | 0(55 | 0(2 | 0(4 | 0(55 |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 220 | 134 | 134 | 134 | 134 | 122 | 122 | 122 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 2(20 | 1(34 | 1(34 | 1(34 | 1(34 | 1(22 | 1(22 | 1(22 |
| В2530 | Профиль монтажный | шт. | - | - | - | - | - | 0(5 | 0(5 | 0(5 |
| В355 | Раствор цементный | м3 | - | - | - | - | - | 0(021 | 0(021 | 0(021 |
| В325 | Трубы | м | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| В30091 | Коробки( втулки( уголки( муфты | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-409-1 | 8-409-2 | 8-409-3 | 8-409-4 | 8-409-5 | 8-409-7 | 8-409-8 | 8-409-9 |

Группа 410. Трубы полиэтиленовые

Таблица 8-410

Трубы полиэтиленовые

Измеритель - 100 шт.

| Шифр |
| --- |
| Единица | Трубы по основанию пола( диаметр( мм( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 25 | 50 | 63 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 14(4 | 16(5 | 16(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(2 | 0(26 | 0(4 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(1 | 0(13 | 0(2 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(1 | 0(13 | 0(2 |
| 3.7.16 | Электроперфоратор | маш.-ч | 0(7 | 0(9 | 0(13 |
| 4 | Материалы |
| В2659 | Трубы полиэтиленовые для нарезания труб | 100 м | 0(003 | 0(003 | 0(003 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 2(1 | 2(1 | 2(1 |
| В2243 | Клей БМК-5К | кг | 0(2 | 0(4 | 0(55 |
| В2530 | Профиль монтажный | шт. | 0(5 | 0(5 | 0(5 |
| В2793 | Втулки | шт. | 32 | 32 | 32 |
| В2179 | Заглушки | шт. | 10 | 10 | - |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 122 | 122 | 122 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 1(22 | 1(22 | 1(22 |
| В355 | Раствор цементный | м3 | 0(021 | 0(021 | 0(021 |
| В325 | Трубы | м | 101 | 101 | 101 |
| В2281 | Коробки | 100 шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-410-1 | 8-410-2 | 8-410-3 |

Группа 411. Рукава металлические и вводы гибкие

Таблица 8-411

Рукава металлические и вводы гибкие

Измеритель - 100 м

| Шифр |
| --- |
| Единица | Рукав( наружный диаметр( мм( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 48 | 60 | 78 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 29(9 | 30(9 | 30(9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(4 | 0(6 | 0(66 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(2 | 0(3 | 0(33 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(2 | 0(3 | 0(33 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 15(4 | 15(4 | 15(4 |
| 3.7.16 | Электроперфоратор | маш.-ч | 3(83 | 4 | 4(33 |
| 4 | Материалы |
| В270 | Сталь полосовая | кг | 51(5 | 51(5 | 51(5 |
| В384 | Электроды | кг | 1(05 | 1(05 | 1(05 |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 218 | 218 | 218 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 2(18 | 2(18 | 2(18 |
| В2793 | Втулки | 100 шт. | 0(10 | 0(10 | 0(10 |
| В645 | Скобы | 10 шт. | 25(0 | 20(0 | 20(0 |
| В444 | Винты | кг | 2(18 | 2(18 | 2(18 |
| В2340 | Муфты соединительные | 100 шт. | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В595 | Перемычки заземляющие | шт. | 5 | 5 | 5 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 3 | 3 | 3 |
| В2438 | Патрубки | 100 шт. | 0(10 | 0(10 | 0(10 |
| В617 | Рукава | м | 102 | 102 | 102 |
| В2281 | Коробки | 100 шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-411-1 | 8-411-2 | 8-411-3 |

Окончание табл. 8-411

| Шифр |
| --- |
| Единица | Ввод гибкий( наружный диаметр металлорукава( мм( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 27 | 48 | 60 | 78 |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(03 | 1(03 | 1(03 | 1(03 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 4 | Материалы |
|  | В645 | Скобы | 10 шт. | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В595 | Перемычки заземляющие | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В444 | Винты | кг | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В3002 | Вводы гибкие | кг | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-411-4 | 8-411-5 | 8-411-6 | 8-411-7 |

Группа 412. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава

Таблица 8-412

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава

Измеритель - 100 м

| Шифр |
| --- |
| Единица | Провод первый одножильный или многожильные в общей оплетке( суммарное сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 2(5 | 6 | 16 | 35 | 70 | 120 | 150 | 240 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 5(15 | 6(18 | 7(21 | 10(3 | 13(4 | 16(5 | 24(7 | 36(1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(02 | 0(04 | 0(08 | 0(14 | 0(26 | 0(46 | 0(54 | 0(74 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(01 | 0(02 | 0(04 | 0(07 | 0(13 | 0(23 | 0(27 | 0(37 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(01 | 0(02 | 0(04 | 0(07 | 0(13 | 0(23 | 0(27 | 0(37 |
| 4 | Материалы |
|  | В292 | Тальк | кг | 0(43 | 0(6 | 1(05 | 1(16 | 1(26 | 1(37 | 1(48 | 1(57 |
| В2793 | Втулки | 100 шт. | 0(122 | 0(122 | 0(122 | 0(122 | 0(122 | 0(122 | 0(122 | 0(122 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(16 | 0(16 | 0(32 | 0(32 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 |
| В2590 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 |
| В2783 | Провод | 100 м | 1(03 | 1(03 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| В2142 | Гильзы типа 13-5-1 | 100 шт. | - | 0(05 | - | - | - | - | - | - |
| В2147 | Гильзы типа 35(5-8-1 | 100 шт. | - | - | 0(03 | - | - | - | - | - |
| В2140 | Гильзы типа 7(5-4-1 | 100 шт. | 0(05 | - | - | - | - | - | - | - |
| В2254 | Колпачки для изоляции мест соединения К-440 | 100 шт. | 0(08 | - | - | - | - | - | - | - |
| В2255 | Колпачки К-441 | 100 шт. | - | 0(08 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-412-1 | 8-412-2 | 8-412-3 | 8-412-4 | 8-412-5 | 8-412-6 | 8-412-7 | 8-412-8 |

Окончание табл. 8-412

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке( суммарное сечение( мм2( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 6 | 35 | 70 | 120 | 150 | 240 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(1 | 5(15 | 9(24 | 10(3 | 13(4 | 16(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(02 | 0(14 | 0(26 | 0(46 | 0(54 | 0(74 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(01 | 0(07 | 0(13 | 0(23 | 0(27 | 0(37 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(01 | 0(07 | 0(13 | 0(23 | 0(27 | 0(37 |
| 4 | Материалы |
|  | В292 | Тальк | кг | 0(6 | 1(16 | 1(26 | 1(37 | 1(48 | 1(57 |
| В2793 | Втулки | 100 шт. | 0(122 | 0(122 | 0(122 | 0(122 | 0(122 | 0(122 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(16 | 0(32 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 |
| В2590 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 |
| В2783 | Провод | 100 м | 1(03 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| В2142 | Гильзы типа 13-5-1 | 100 шт. | 0(05 | - | - | - | - | - |
| В2255 | Колпачки К-441 | 100 шт. | 0(08 | - | - | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-412-9 | 8-412-10 | 8-412-11 | 8-412-12 | 8-412-13 | 8-412-14 |

Группа 413. Провод в резинобитумных трубках

Таблица 8-413

Провод в резинобитумных трубках

Измеритель - 100 м

|  | Количество проводов в трубке( до |
| --- | --- |
| Шифр |
| Единица | 2 | 3 | 4 |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | Сечение провода( мм2( до |
|  | 6 | 16 | 6 | 16 | 35 | 70 | 2(5 | 6 | 16 | 35 | 70 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 18(5 | 25(8 | 21(6 | 30(9 | 41(2 | 52(5 | 21(6 | 25(8 | 37(1 | 48(4 | 60(8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(4 | 0(6 | 0(4 | 0(66 | 1(34 | 2(06 | 0(4 | 0(4 | 0(74 | 1(34 | 2(66 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(2 | 0(3 | 0(2 | 0(33 | 0(67 | 1(03 | 0(2 | 0(2 | 0(37 | 0(67 | 1(33 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(2 | 0(3 | 0(2 | 0(33 | 0(67 | 1(03 | 0(2 | 0(2 | 0(37 | 0(67 | 1(33 |
| 4 | Материалы |
| В158 | Мастика битумная | кг | 1(4 | 1(4 | 1(4 | 1(4 | 1(4 | 1(4 | 1(4 | 1(4 | 1(4 | 1(4 | 1(4 |
| В2438 | Патрубки | 100 шт. | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 |
| В292 | Тальк | кг | 0(3 | 0(5 | 0(5 | 0(67 | 0(67 | 0(78 | 0(3 | 0(5 | 0(67 | 0(78 | 0(99 |
| В1 | Алебастр | кг | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| В513 | Картон прокладочный | кг | 0(33 | 0(33 | 0(33 | 0(33 | 0(33 | 0(33 | 0(33 | 0(33 | 0(33 | 0(33 | 0(33 |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(32 | 0(32 | 0(4 | 0(16 | 0(16 | 0(32 | 0(32 | 0(4 |
| В2590 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 |
| В2783 | Провод | 100 м | По проектным данным | 3(09 | 3(06 | 3(09 | 3(06 | 4(12 | 4(12 | 4(08 | 4(08 | 4(08 |
| В685 | Трубки | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-413-1 | 8-413-2 | 8-413-3 | 8-413-4 | 8-413-5 | 8-413-6 | 8-413-7 | 8-413-8 | 8-413-9 | 8-413-10 | 8-413-11 |

Окончание табл. 8-413

|  | Количество проводов в трубке( до |
| --- | --- |
| Шифр |
| Единица | 6 | 8 |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | Сечение провода( мм2( до |
|  | 2(5 | 6 | 16 | 35 | 2(5 | 6 | 16 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 25(8 | 30(9 | 45(3 | 62(8 | 29(9 | 37(1 | 54(6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(74 | 0(8 | 1(34 | 2(66 | 0(74 | 0(8 | 1(4 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(37 | 0(4 | 0(67 | 1(33 | 0(37 | 0(4 | 0(7 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(37 | 0(4 | 0(67 | 1(33 | 0(37 | 0(4 | 0(7 |
| 4 | Материалы |
| В158 | Мастика битумная | кг | 1(4 | 1(4 | 1(4 | 1(4 | 1(4 | 1(4 | 1(4 |
| В2438 | Патрубки | 100 шт. | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 | 2(1 |
| В292 | Тальк | кг | 0(3 | 0(5 | 0(67 | 0(78 | 0(5 | 0(67 | 0(78 |
| В1 | Алебастр | кг | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| В513 | Картон прокладочный | кг | 0(33 | 0(33 | 0(33 | 0(33 | 0(33 | 0(33 | 0(33 |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 | 0(32 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(16 | 0(16 | 0(32 | 0(32 | 0(16 | 0(16 | 0(32 |
| В2590 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 |
| В2783 | Провод | 100 м | По проектным данным |
| В685 | Трубки | м |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-413-12 | 8-413-13 | 8-413-14 | 8-413-15 | 8-413-16 | 8-413-17 | 8-413-18 |

Группа 414. Конструкции металлические для шинопроводов

Таблица 8-414

Конструкции металлические для шинопроводов

Измеритель - 1 т

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Конструкция |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 163 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 55(36 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(53 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(53 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 52(3 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 9(33 |
| 4 | Материалы |
| В2530 | Профиль монтажный | шт. | 144 |
| В2240 | Изоляторы | шт. | 3(33 |
| В135 | Лак | кг | 63 |
| В384 | Электроды | кг | 6(25 |
| В707 | Шпильки | кг | 22(2 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 26(9 |
| В2752 | Шинодержатели | 100 шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-414-1 |

Группа 415. Шинопроводы открытые

Таблица 8-415

Шинопроводы открытые

Измеритель - 100 м однопроводной линии

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Шинопровод на установленных конструкциях( сечение( мм2( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 250 | 640 | 1200 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 29(9 | 40(2 | 53(6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4(17 | 5(96 | 8(41 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(17 | 0(33 | 0(47 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 3(83 | 5(3 | 7(47 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(17 | 0(33 | 0(47 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(37 | 12(6 | 19(5 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 3(07 | 4(17 | 5(5 |
| 4 | Материалы |
| В543 | Краска | кг | 1(77 | 2(81 | 3(5 |
| В690 | Флюс ВАМИ | кг | 0(2 | 0(4 | 0(5 |
| В726 | Электроды угольные | кг | 0(08 | 0(115 | 0(14 |
| В2670 | Устройство натяжное | компл. | 6 | 6 | 6 |
| В2544 | Распорки | шт. | 11 | 11 | 11 |
| В2081 | Вставки изоляционные | шт. | 2 | 2 | 2 |
| В2790 | Проволока СВАК5 | т | 0(17 | 0(17 | 0(17 |
| В3 | Аргон | м3 | 0(11 | 0(11 | 0(11 |
| В590 | Наконечники | 10 шт. | 1(4 | 2(77 | 3(5 |
| В2001 | Алюминий присадочный | кг |
|  | В3035 | Шинопроводы | м | По проектным данным |
| В2259 | Компенсаторы шинные | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-415-1 | 8-415-2 | 8-415-3 |

Группа 416. Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока

Таблица 8-416

Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока

Измеритель - 100 м шинопровода

|  | Шинопровод на ток( А( до |
| --- | --- |
|  | 1600 | 2500 | 4000 |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | на | на конструкциях по | на | на конструкциях по | на | на конструкциях по |
| ресурса |
| измерения | стойках | стенкам и колоннам | стойках | стойках | стенкам и колоннам | фермам | стойках | стенкам и колоннам | фермам |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 205 | 202 | 225 | 262 | 225 | 287 | 287 | 287 | 312 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38(4 | 35(3 | 39(3 | 49(6 | 41(8 | 52(1 | 56(9 | 54(5 | 59(0 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 3(87 | 2(53 | 2(63 | 5(37 | 4(47 | 4(27 | 6(93 | 5(7 | 5(87 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 3(87 | 2(53 | 2(63 | 5(37 | 4(47 | 4(27 | 6(93 | 5(7 | 5(87 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 30(7 | 30(2 | 34 | 38(9 | 32(9 | 43(5 | 43 | 43(1 | 47(3 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 30(7 | 30(2 | 34 | 38(9 | 32(9 | 43(5 | 43 | 43(1 | 47(3 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 36(1 | 34(4 | 34(4 | 51(2 | 49(2 | 49(2 | 62(7 | 60(7 | 60(7 |
| 4 | Материалы |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 88 | 44 | - | 88 | 44 | - | 88 | 44 | - |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(88 | 0(44 | - | 0(88 | 0(44 | - | 0(88 | 0(44 | - |
| В384 | Электроды | кг | 9(5 | 4(15 | 3(15 | 9(5 | 4(15 | 3(15 | 11(39 | 6(04 | 5(04 |
| В2250 | Кожух защитный | шт. | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| В2001 | Алюминий присадочный | кг | 48(5 | 48(5 | 31(5 | 58(2 | 58(2 | 58(2 | 77(6 | 77(6 | 77(6 |
| В590 | Наконечники | 10 шт. | 2(04 | 2(04 | 2(04 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 | 2(45 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(07 | 0(07 | 0(07 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| В2790 | Проволока СВАК5 | т | 0(009 | 0(009 | 0(009 | 0(013 | 0(013 | 0(013 | 0(017 | 0(017 | 0(017 |
| В3 | Аргон | м3 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| В2482 | Подвес тросовый | шт. | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - |
| В2342 | Муфты | шт. | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - |
| В216 | Проволока стальная | кг | - | 4(29 | - | - | 4(29 | - | - | 4(29 | - |
| В2003 | Анкер | шт. | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - |
| В3035 | Шинопроводы | м | По проектным данным |
| В2282 | Конструкции | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-416-1 | 8-416-2 | 8-416-3 | 8-416-4 | 8-416-5 | 8-416-6 | 8-416-7 | 8-416-8 | 8-416-9 |

Группа 417. Шинопроводы закрытые распределительные

переменного тока

Таблица 8-417

Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока

Измеритель - 100 м шинопровода

|  | Шинопровод на ток до 630 А на |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | стойках | конструкциях |
| ресурса |
| измерения |
| по стенам | на колоннах |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 146 | 143 | 143 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32(2 | 31(4 | 31(4 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(73 | 2(16 | 2(16 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(73 | 2(16 | 2(16 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 26(7 | 27(1 | 27(1 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 22(7 | - | 14(3 |
| 4 | Материалы |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0(29 | 0(37 | 0(42 |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 88 | 44 | - |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(88 | 0(44 | - |
| В384 | Электроды | кг | 3(81 | - | 1(69 |
| В2482 | Подвес тросовый | шт. | - | - | 16 |
| В2003 | Анкер | шт. | - | - | 32 |
| В2350 | Муфта натяжная | шт. | - | - | 16 |
| В474 | Зажим тросовый | 10 шт. | - | - | 3(2 |
| В216 | Проволока стальная | кг | - | - | 22(4 |
| В3035 | Шинопроводы | м | По проектным данным |
| В2282 | Конструкции | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-417-1 | 8-417-2 | 8-417-3 |

Группа 418. Шинопроводы закрытые постоянного тока

Таблица 8-418

Шинопроводы закрытые постоянного тока

Измеритель - 100 м шинопровода

|  | Шинопровод на конструкциях на |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | напряжение до 1000 В на ток А( до |
| ресурса |
| измерения | 2500 | 4000 | 6300 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 198 | 221 | 246 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 63(6 | 74(0 | 83(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 3(03 | 4(93 | 5(97 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 3(03 | 4(93 | 5(97 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 57(5 | 64(1 | 71(6 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 28 | 28 | 28 |
| 4 | Материалы |
| В384 | Электроды сварочные | кг | 2(22 | 2(22 | 2(22 |
| В726 | Электроды угольные | кг | 0(29 | 0(46 | 0(46 |
| В2001 | Алюминий присадочный | кг | 15 | 22(8 | 22(8 |
| В690 | Флюс ВАМИ | кг | 2(24 | 2(85 | 2(85 |
| В590 | Наконечники | 10 шт. | 1(2 | 1(2 | 1(2 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(06 | 0(07 | 0(08 |
| В3035 | Шинопроводы | м | По проектным данным |
| В2282 | Конструкции | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-418-1 | 8-418-2 | 8-418-3 |

Группа 419. Шинопроводы осветительные

Таблица 8-419

Шинопроводы осветительные

Измеритель - 100 м шинопровода

| Шифр |
| --- |
| Единица | Шинопровод на установленных |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | конструкциях |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 52(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21(4 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 19(4 |
| 4 | Материалы |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 166 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 1(66 |
| В645 | Скобы | 10 шт. | 3(4 |
| В590 | Наконечники | 10 шт. | 2(5 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(08 |
| В3035 | Шинопроводы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-419-1 |

Группа 420. Коробки осветительные к распределительному шинопроводу

Таблица 8-420

Коробки осветительные к распределительному шинопроводу

Измеритель - 100 штук

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Коробки с предохранителем или разъединителем( или автоматом( |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | или указателем напряжения |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 215 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 5 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 5 |
| 4 | Материалы |
| В590 | Наконечники | 10 шт. | 30(6 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-420-1 |

Группа 421. Проводки модульные

Таблица 8-421

Проводки модульные

Измеритель - 100 м труб

Шифр

| Единица | Проводка модульная стальными трубами( прокладываемыми в полу под заливку бетоном( |
| --- | --- |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | расстояние между ответвительными коробками( м |
|  | до 2 | свыше 2 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 44(3 | 33 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(4 | 1(4 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(7 | 0(7 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(7 | 0(7 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 11(8 | 7(56 |
| 3.7.38 | Станок трубонарезной | маш.-ч | 1(46 | 0(94 |
| 4 | Материалы |
|  | В135 | Лак | кг | 2(6 | 2(6 |
| В216 | Проволока стальная | кг | 2(52 | 2(52 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(062 | 0(062 |
| В2797 | Уплотнительный состав | кг | 0(34 | 0(47 |
| В384 | Электроды | кг | 2(1 | 1(58 |
| В280 | Сталь угловая 50(50(5 | т | 0(06 | 0(06 |
| В3042 | Профиль К-235 | кг | 25 | 25 |
| В2101 | Гайки установочные | 100 шт. | 1(57 | 1(57 |
| В325 | Трубы | м | По проектным данным |
| В2281 | Коробки | 100 шт | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-421-1 | 8-421-2 |

Раздел 3. СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

1. В нормах учтены затраты на производство работ в вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В норме 8-472-10 не учтен расход провода.

Группа 471. Заземлители

Таблица 8-471

Заземлитель вертикальный

Измеритель - 10 штук

|  | Заземлитель из стали |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | угловой( размер( мм | круглой( диаметр( мм |
| ресурса |
| измерения | 50(50(5 | 63(63(6 | 12 | 16 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 9(27 | 10(3 | 7(21 | 7(21 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(34 | 0(54 | 0(14 | 0(26 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(17 | 0(27 | 0(07 | 0(13 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(17 | 0(27 | 0(07 | 0(13 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1(51 | 1(51 | 2(19 | 2(19 |
| 4 | Материалы |
|  | В668 | Сталь угловая | т | 0(116 | 0(177 | - | - |
| В384 | Электроды | кг | 0(65 | 0(72 | 0(61 | 0(78 |
| В546 | Лак битумный | кг | 2 | 2(4 | 1(9 | 2 |
| В247 | Сталь круглая | т | - | - | 0(047 | 0(081 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-471-1 | 8-471-2 | 8-471-3 | 8-471-4 |

Группа 472. Заземляющие проводники

Таблица 8-472

Заземляющие проводники

Измеритель - 100 м

|  | Заземлитель горизонтальный в траншее из |
| --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | круглой стали( диаметр 12 мм | полосовой стали( сечение 160 мм2 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 16(5 | 14(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(26 | 0(4 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(13 | 0(2 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(13 | 0(2 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(7 | 2(7 |
| 4 | Материалы |
|  | В247 | Сталь круглая | т | 0(092 | - |
| В270 | Сталь полосовая | т | - | 0(13 |
| В546 | Лак битумный | кг | 2 | 3(7 |
| В384 | Электроды | кг | 0(6 | 0(9 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-472-1 | 8-472-2 |

Продолжение табл. 8-472

|  | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | полосовой стали( | круглой стали( диаметр( мм |
| ресурса |
| измерения | сечение 100 мм2 | 8 | 12 |
|  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 13(4 | 15(5 | 15(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0(86 | 1 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(5 | 0(43 | 0(5 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(5 | 0(43 | 0(5 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 6(2 | 6(2 | 6(2 |
| 4 | Материалы |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(081 | - | - |
| В247 | Сталь круглая | т | - | 0(04 | 0(092 |
| В546 | Лак битумный | кг | 3(7 | 2 | 2(4 |
| В605 | Проволока вязальная | кг | 0(5 | 0(5 | 0(5 |
| В384 | Электроды | кг | 1(6 | 0(8 | 1(8 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-472-3 | 8-472-4 | 8-472-5 |

Продолжение табл. 8-472

|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | полосовой стали( сечение( мм2 | из круглой стали( диаметр( мм |
| ресурса |
| измерения | 100 | 160 | 8 | 12 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 16(5 | 18(5 | 17(5 | 18(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(34 | 0(46 | 0(2 | 0(34 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(17 | 0(23 | 0(1 | 0(17 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(17 | 0(23 | 0(1 | 0(17 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(9 | 2(9 | 2(9 | 2(9 |
| 4 | Материалы |
|  | В270 | Сталь полосовая | т | 0(081 | 0(13 | - | - |
| В630 | Скобы | 10 шт. | 1(5 | 1(5 | 1(5 | 1(5 |
| В543 | Краска | кг | 2 | 2(3 | 2 | 2(4 |
| В2153 | Держатель | 100 шт. | 1(34 | 1(34 | 1(34 | 1(34 |
| В384 | Электроды | кг | 0(55 | 1(3 | 0(9 | 0(9 |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 82 | 82 | 82 | 82 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(82 | 0(82 | 0(82 | 0(82 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(004 |
| В247 | Сталь круглая | т | - | - | 0(004 | 0(004 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-472-6 | 8-472-7 | 8-472-8 | 8-472-9 |

Окончание табл. 8-472

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | открыто по строительным основаниям |
|  | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 40(2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(06 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(03 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(03 |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 11 |
| 4 | Материалы |
| В2604 | Скобки | 100 шт. | 2(04 |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2(08 |
| В590 | Наконечники | 10 шт. | 20(4 |
| В2521 | Провод | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-422-10 |

ОТДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И

ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

В нормах группы 488 учтены затраты на горизонтальное перемещение статора и ротора при установке на фундамент на расстояние до 10 м.

2. В нормах на установку электрических машин и агрегатов не учтены затраты на:

устройство защиты ограждений, определяемые по нормам 8-88-3;

установку защитных кожухов на вводах питания;

установку температурных, водоструйных реле, определяемые по соответствующим нормам сборника 11 РСН;

монтаж централизованной системы смазки подшипников, определяемые по соответствующим нормам сборника 12 РСН.

3. Затраты на подготовку к испытанию, сдаче под наладку, а также присоединение к электрической сети агрегатов определяются по соответствующим нормам данного раздела настоящего сборника для каждой машины, входящей в состав агрегата, отдельно.

4. При установке электрических машин и агрегатов в помещениях со взрывоопасной средой к нормам на подготовку машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску и присоединение к электрической сети следует применять коэффициент 1,7.

5. В нормах не учтены затраты на изготовление вентиляционных кожухов, фундаментных болтов, болтов и пальцев для муфт, шпонок, изолирующих подкладок под подшипники и других деталей, являющихся принадлежностью оборудования, поставляемого заводами-изготовителями.

6. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

подкладок металлических;

клиньев металлических;

кронштейнов;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений, за исключением норм с 8-494-1 по 8-494-4.

Группа 481. Электрические машины со щитовыми подшипниками( поступающие в собранном виде

Таблица 8-481

Электрические машины со щитовыми подшипниками(

поступающие в собранном виде

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Установка машин на салазках( раме или металлической плите( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 0(05 | 0(1 | 0(15 | 0(25 | 0(5 | 0(8 | 1(2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 3(09 | 5(15 | 6(18 | 8(24 | 8(24 | 13(4 | 15(5 | 19(6 | 24(7 | 36(1 | 46(4 | 62(8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(47 | 0(74 | 0(89 | 1(23 | 2(69 | 3(99 | 5(53 | 8(45 | 9(72 | 15(8 | 20(3 | 24(1 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(08 | 0(16 | 0(23 | 0(39 | 0(84 | 1(3 | 1(93 | 3(16 | 3(69 | 6(03 | 7(66 | 8(73 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(08 | 0(16 | 0(23 | 0(39 | 0(84 | 1(3 | 1(93 | 3(16 | 3(69 | 6(03 | 7(66 | 8(73 |
| 3.1.2 | Кран мостовой | маш.-ч | 0(31 | 0(42 | 0(43 | 0(45 | 1(01 | 1(39 | 1(67 | 2(13 | 2(34 | 3(73 | 4(95 | 6(68 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски сосновые | м3 | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(07 | 0(07 | 0(08 | 0(08 | 0(09 | 0(09 | 0(11 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | - | - | - | - | 0(005 | 0(005 | 0(005 | 0(005 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(02 |
| В237 | Скобы строительные | кг | - | - | - | - | - | - | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(6 | 2(3 |
| В374 | Шпалы | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 0(07 | 0(77 | 0(77 | 0(77 | 2(76 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-481-1 | 8-481-2 | 8-481-3 | 8-481-4 | 8-481-5 | 8-481-6 | 8-481-7 | 8-481-8 | 8-481-9 | 8-481-10 | 8-481-11 | 8-481-12 |

Продолжение табл. 8-481

| Шифр |
| --- |
| Единица | Установка машин на кронштейнах( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 0(05 | 0(1 | 0(15 | 0(25 | 0(5 | 0(8 | 1(2 |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 5(15 | 8(24 | 10(3 | 13(4 | 13(4 | 20(6 | 24(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(89 | 1(26 | 1(42 | 1(77 | 3(78 | 5(35 | 7(22 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(23 | 0(31 | 0(38 | 0(54 | 1(07 | 1(53 | 2(25 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(23 | 0(31 | 0(38 | 0(54 | 1(07 | 1(53 | 2(25 |
| 3.1.2 | Кран мостовой | маш.-ч | 0(43 | 0(64 | 0(66 | 0(69 | 1(64 | 2(29 | 2(72 |
| 4 | Материалы |
| В543 | Краска | кг | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 1(25 | 1(25 | 2 |
| В355 | Цемент | кг | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(067 | 0(067 | 0(067 |
| В2453 | Песок | м3 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(03 | 0(03 | 0(04 |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(067 | 0(067 | 0(067 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | - | - | - | - | 0(005 | 0(005 | 0(005 |
| В237 | Скобы строительные | кг | - | - | - | - | - | - | 0(06 |
| В374 | Шпалы | шт. | - | - | - | - | - | - | 0(5 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| В2317 | Кронштейны | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-481-13 | 8-481-14 | 8-481-15 | 8-481-16 | 8-481-17 | 8-481-18 | 8-481-19 |

Продолжение табл. 8-481

| Шифр |
| --- |
| Единица | Установка машин на салазках( раме или металлической плите( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 0(15 | 0(25 | 0(5 | 0(8 | 1(2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(03 | 2(06 | 2(06 | 2(06 | 3(1 | 3(1 | 4(12 | 5(2 | 6(18 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(01 | 0(016 | 0(016 | 0(016 | 0(024 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(002 | 0(002 | 0(002 | 0(002 | 0(005 | 0(008 | 0(008 | 0(008 | 0(012 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(002 | 0(002 | 0(002 | 0(002 | 0(005 | 0(008 | 0(008 | 0(008 | 0(012 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 0(09 | 0(11 | 0(11 | 0(13 | 0(16 | 0(11 | 0(11 | 0(14 | 0(14 |
| 4 | Материалы |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(004 | 0(004 | 0(011 | 0(011 | 0(011 | 0(015 | 0(015 | 0(015 | 0(015 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В543 | Краска | кг | 0(006 | 0(006 | 0(015 | 0(015 | 0(015 | 0(021 | 0(021 | 0(021 | 0(025 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(008 | 0(008 | 0(015 | 0(015 | 0(015 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В657 | Смазка консталин | кг | 0(31 | 0(31 | 0(82 | 0(82 | - | - | - | - | - |
| В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 0(31 | 0(304 | 0(31 | 0(31 | 0(31 | 0(31 | 0(31 | 0(31 | 0(31 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 | 0(031 |
| В384 | Электроды | кг | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| В568 | Масло турбинное | кг | - | - | - | - | 2(4 | 4(5 | 4(5 | 4(5 | 7 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-481-20 | 8-481-21 | 8-481-22 | 8-481-23 | 8-481-24 | 8-481-25 | 8-481-26 | 8-481-27 | 8-481-28 |

Продолжение табл. 8-481

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока( масса( т( до |
| --- | --- |
|  | 0(1 | 0(15 | 0(5 | 0(8 | 1(2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
|  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(06 | 3(09 | 3(09 | 3(09 | 4(1 | 6(2 | 7(14 | 9(18 | 12(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(004 | 0(006 | 0(006 | 0(006 | 0(01 | 0(018 | 0(018 | 0(022 | 0(022 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 0(16 | 0(18 | 0(19 | 0(2 | 0(25 | 0(29 | 0(33 | 0(36 | 0(4 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(002 | 0(003 | 0(003 | 0(003 | 0(005 | 0(009 | 0(009 | 0(011 | 0(011 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(002 | 0(003 | 0(003 | 0(003 | 0(005 | 0(009 | 0(009 | 0(011 | 0(011 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| 4 | Материалы |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(019 | 0(023 | 0(026 | 0(028 | 0(03 | 0(045 | 0(045 | 0(045 | 0(045 |
| В595 | Перемычки заземляющие | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В543 | Краска | кг | 0(021 | 0(029 | 0(029 | 0(031 | 0(036 | 0(049 | 0(049 | 0(049 | 0(049 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(023 | 0(03 | 0(03 | 0(032 | 0(038 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 |
| В657 | Смазка консталин | кг | 0(31 | 0(6 | 0(8 | 0(8 | - | - | - | - | - |
| В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 0(5 | 0(7 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(7 | 0(8 | 0(8 | 0(9 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(05 | 0(07 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(07 | 0(08 | 0(08 | 0(09 |
| В384 | Электроды | кг | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| В568 | Масло турбинное | кг | - | - | - | - | 2(4 | 5(3 | 5(3 | 7 | 7 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-481-29 | 8-481-30 | 8-481-31 | 8-481-32 |

8-481-

| 33 | 8-481-34 |
| --- | --- |

8-481-

| 35 | 8-481-36 | 8-481-37 |
| --- | --- | --- |

Группа 482. Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом( поступающие в собранном виде

Таблица 8-482

Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом( поступающие в собранном виде

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Установка машины переменного или постоянного тока( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 0(05 | 0(1 | 0(15 | 0(25 | 0(35 | 0(5 | 0(8 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 3(1 | 3(1 | 5(2 | 7(14 | 10(3 | 12(4 | 16(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(45 | 0(63 | 0(83 | 116 | 2(1 | 2(9 | 4(3 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.2 | Кран мостовой | маш.-ч | 0(29 | 0(31 | 0(35 | 0(38 | 1(02 | 1(22 | 1(67 |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(08 | 0(16 | 0(24 | 0(39 | 0(54 | 0(84 | 1(3 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(08 | 0(16 | 0(24 | 0(39 | 0(54 | 0(84 | 1(3 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(076 | 0(076 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | - | - | - | - | - | 0(005 | 0(005 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-482-1 | 8-482-2 | 8-482-3 | 8-482-4 | 8-482-5 | 8-482-6 | 8-482-7 |

Продолжение табл. 8-482

| Шифр |
| --- |
| Единица | Установка машины переменного или постоянного тока( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1(2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 21(6 | 33 | 45(3 | 73(1 | 96(9 | 140 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6(2 | 9(8 | 12(3 | 20 | 27(6 | 32(9 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(93 | 3(15 | 3(69 | 5(99 | 8(32 | 8(73 |
| 3.1.2 | Кран мостовой | маш.-ч | 2(31 | 3(53 | 4(93 | 7(97 | 11 | 15(4 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(93 | 3(15 | 3(69 | 5(99 | 8(32 | 8(73 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски сосновые | м3 | 0(079 | 0(079 | 0(088 | 0(088 | 0(088 | 0(11 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(005 | 0(005 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(015 |
| В374 | Шпалы | шт. | 0(05 | 0(05 | 0(61 | 0(61 | 0(61 | 2(76 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 0(06 | 0(06 | 0(76 | 0(76 | 0(76 | 2(3 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-482-8 | 8-482-9 | 8-482-10 | 8-482-11 | 8-482-12 | 8-482-13 |

Продолжение табл. 8-482

Шифр

Элементы затрат

Единица

Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение

| к электрической сети машины постоянного тока( масса( т( до |
| --- |
| ресурса |
| измерения | 1(5 | 0(25 | 0(35 | 0(5 | 0(8 | 1(2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(06 | 2(1 | 3(09 | 3(1 | 5(15 | 5(2 | 5(21 | 8(24 | 10(3 | 13(4 | 20(3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(006 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(016 | 0(016 | 0(022 | 0(022 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(002 | 0(002 | 0(002 | 0(003 | 0(005 | 0(005 | 0(005 | 0(008 | 0(008 | 0(011 | 0(011 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(002 | 0(002 | 0(002 | 0(003 | 0(005 | 0(005 | 0(005 | 0(008 | 0(008 | 0(011 | 0(011 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 0(127 | 0(134 | 0(134 | 0(143 | 0(151 | 0(164 | 0(191 | 0(269 | 0(293 | 0(358 | 0(358 |
| 4 | Материалы |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(011 | 0(011 | 0(011 | 0(02 | 0(03 | 0(03 | 0(035 | 0(035 | 0(035 | 0(04 | 0(04 |
| В137 | Лак | кг | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(03 | 0(04 | 0(04 | 0(045 | 0(045 | 0(045 | 0(05 | 0(05 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(03 | 0(04 | 0(04 | 0(045 | 0(045 | 0(045 | 0(05 | 0(05 |
| В657 | Смазка консталин | кг | 0(31 | 0(31 | 0(31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 0(41 | 0(41 | 0(41 | 0(41 | 0(41 | 0(41 | 0(41 | 0(6 | 0(6 | 0(6 | 0(6 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(06 |
| В384 | Электроды | кг | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| В568 | Масло турбинное | кг | - | - | - | 1(6 | 2(4 | 2(4 | 2(4 | 4(5 | 4(5 | 6 | 6 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-482-23 | 8-482-24 | 8-482-25 | 8-482-26 | 8-482-27 | 8-482-28 | 8-482-29 | 8-482-30 | 8-482-31 | 8-482-32 | 8-482-33 |

Группа 483. Электрические машины со стояковыми

подшипниками( с горизонтальным или вертикальным

валом( поступающие в собранном виде

Таблица 8-483

Электрические машины со стояковыми

подшипниками( с горизонтальным или вертикальным

валом( поступающие в собранном виде

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Установка машины переменного или постоянного тока( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1(2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 18(5 | 23(7 | 29(9 | 37(1 | 44(3 | 75(2 | 91(7 | 110 | 125 | 126 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6 | 10(2 | 15(3 | 20 | 22(4 | 28(7 | 65(6 | 28(5 | 48(9 | 67(2 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(96 | 3(77 | 6(09 | 8(11 | 8(97 | 0(91 | 1(17 | 1(53 | 2(24 | 2(69 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(96 | 3(77 | 6(09 | 8(11 | 8(97 | 0(91 | 1(17 | 1(53 | 2(24 | 2(69 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | - | - | - | 10(5 | 13(6 | 16(7 | 17(2 | 18(2 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 2(08 | 2(63 | 3(13 | 3(75 | 4(5 | 5(91 | 7(31 | 8(69 | 10 | 25(4 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | - | - | - | 10(5 | 13(6 | 16(7 | 17(2 | 18(2 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски сосновые | м3 | 0(031 | 0(039 | 0(039 | 0(045 | 0(045 | 0(048 | 0(063 | 0(069 | 0(076 | 0(092 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(005 | 0(008 | 0(008 | 0(012 | 0(012 | 0(025 | 0(025 | 0(025 | 0(025 | 0(028 |
| В374 | Шпалы | шт. | 0(05 | 0(12 | 0(12 | 1(8 | 1(8 | 2(93 | 3(18 | 3(75 | 5(5 | 6(62 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 0(06 | 0(15 | 0(15 | 2(26 | 2(26 | 3(68 | 3(98 | 4(69 | 6(88 | 8(28 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг |

По проектным данным

| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| --- | --- |
| 8-483-1 | 8-483-2 | 8-483-3 | 8-483-4 | 8-483-5 | 8-483-6 | 8-483-7 | 8-483-8 | 8-483-9 | 8-483-10 |

Продолжение табл. 8-483

|  | Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение к электрической сети |
| --- | --- |
| Шифр ресурса |

| Элементы затрат | Единица измерения | переменного тока с короткозамкнутым ротором( масса( т( до | переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу либо постоянного тока( масса( т( до |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 40 | 1(2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 4(12 | 5(15 | 6(18 | 8(24 | 7(2 | 8(24 | 9(27 | 11(3 | 13(4 | 13(5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(018 | 0(24 | 0(034 | 0(05 | 0(014 | 0(02 | 0(026 | 0(032 | 0(046 | 0(56 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(009 | 0(012 | 0(017 | 0(025 | 0(007 | 0(01 | 0(013 | 0(016 | 0(023 | 0(028 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(009 | 0(012 | 0(017 | 0(025 | 0(007 | 0(01 | 0(013 | 0(016 | 0(023 | 0(028 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 | 0(8 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 0(11 | 0(14 | 0(28 | 0(35 | 0(35 | 0(39 | 0(43 | 0(47 | 0(47 | 0(55 |
| 4 | Материалы |
|  | В139 | Лента изоляционная | кг | 0(02 | 0(025 | 0(035 | 0(043 | 0(043 | 0(043 | 0(043 | 0(048 | 0(048 | 0(048 |
| В137 | Лак | кг | 0(03 | 0(035 | 0(045 | 0(05 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(49 | 0(49 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(03 | 0(035 | 0(045 | 0(05 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(1 | 0(1 |
| В568 | Масло турбинное | кг | 5(3 | 7 | 9(6 | 15 | 2(6 | 5(55 | 7 | 9(6 | 14 | 16 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 0(3 | 0(3 | 0(6 | 0(6 | 0(7 | 0(7 | 0(9 | 0(9 | 0(9 | 0(9 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(03 | 0(03 | 0(06 | 0(06 | 0(07 | 0(07 | 0(09 | 0(09 | 0(09 | 0(09 |
| В384 | Электроды | кг | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-483-11 | 8-483-12 | 8-483-13 | 8-483-14 | 8-483-15 | 8-483-16 | 8-483-17 | 8-483-18 | 8-483-19 |

8-483-

20

Группа 484. Электрические машины со стояковыми

подшипниками( с горизонтальным валом(

поступающие в разобранном виде

Таблица 8-484

Электрические машины со стояковыми

подшипниками( с горизонтальным валом(

поступающие в разобранном виде

Измеритель - 1 штука

Шифр

Элементы затрат

Единица

Установка машины переменного тока с короткозамкнутым

| или фазным ротором( масса( т( до |
| --- |
| ресурса |
| измерения | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 55 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 107 | 134 | 222 | 276 | 278 | 366 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26(1 | 37(2 | 47(2 | 54(4 | 95(3 | 120 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 8(41 | 12(9 | 2(28 | 3(74 | 2(54 | 2(54 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 9(31 | 11(4 | 15(4 | 19(1 | 49(4 | 65(7 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 8(41 | 12(9 | 2(28 | 3(47 | 2(54 | 2(54 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | 13(6 | 13(9 | 20(4 | 24(7 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | 13(6 | 13(9 | 20(4 | 24(7 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски сосновые | м3 | 0(49 | 0(68 | 1(13 | 1(58 | 1(56 | 1(56 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(04 | 0(06 | 0(11 | 0(17 | - | - |
| В374 | Шпалы | шт. | 0(39 | 1(28 | 3(03 | 4(65 | 4(65 | 4(65 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 0(49 | 1(6 | 3(75 | 5(88 | 5(63 | 5(63 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг |

По проектным данным

| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| --- | --- |
| 8-484-1 | 8-484-2 | 8-484-3 | 8-484-4 | 8-484-5 | 8-484-6 |

Продолжение табл. 8-484

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока( масса( т( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 85 |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 142 | 177 | 259 | 294 | 339 | 318 | 373 | 461 | 652 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29(6 | 41(2 | 53(7 | 52(4 | 62(7 | 98(7 | 114 | 138 | 202 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 8(41 | 12(9 | 17(9 | 2(28 | 2(28 | 3(74 | 2(54 | 2(54 | 3(15 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 12(8 | 15(4 | 17(9 | 20(6 | 23(7 | 57(4 | 67(8 | 83(9 | 118 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | - | 13(6 | 16(7 | 16(9 | 20(4 | 24(7 | 38(6 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 8(41 | 12(9 | 17(9 | 2(28 | 2(28 | 3(74 | 2(54 | 2(54 | 3(15 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | - | 13(6 | 16(7 | 16(9 | 20(4 | 24(7 | 38(6 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 0(5 | 0(68 | 1(08 | 1(2 | 1(36 | 1(48 | 1(56 | 1(56 | 0(07 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(04 | 0(06 | 0(1 | 0(11 | 0(13 | 0(17 | - | - | - |
| В374 | Шпалы | шт. | 0(39 | 1(28 | 2(61 | 3(03 | 3(84 | 4(5 | 4(5 | 4(5 | 6 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 0(49 | 1(6 | 3(25 | 3(75 | 4(75 | 5(88 | 5(63 | 5(63 | 7(5 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-484-7 | 8-484-8 | 8-484-9 | 8-484-10 | 8-484-11 | 8-484-12 | 8-484-13 | 8-484-14 | 8-484-15 |

Продолжение табл. 8-484

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока( масса( т( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 740 | 856 | 988 | 1160 | 1350 | 1660 | 1970 | 2200 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 190 | 272 | 312 | 378 | 433 | 552 | 642 | 731 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 3(74 | 3(74 | 3(76 | 3(76 | 4(56 | 5(16 | 5(76 | 5(98 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 133 | 155 | 178 | 210 | 243 | 298 | 354 | 397 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | 49 | 54(7 | 63(4 | 80(3 | 90(3 | 122 | 138 | 161 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 3(74 | 3(74 | 3(76 | 3(76 | 4(56 | 5(16 | 5(76 | 5(98 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 49 | 54(7 | 63(4 | 80(3 | 90(3 | 122 | 138 | 161 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски сосновые | м3 | 0(08 | 0(08 | 0(09 | 0(09 | 0(1 | 0(12 | 0(14 | 0(16 |
| В374 | Шпалы | шт. | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22(5 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 11(2 | 11(2 | 15 | 15 | 18(8 | 22(5 | 26(3 | 35(6 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-484-16 | 8-484-17 | 8-484-18 | 8-484-19 | 8-484-20 | 8-484-21 | 8-484-22 | 8-484-23 |

Продолжение табл. 8-484

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором( масса( т( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 5 | 10 | 20 | 30 | 55 |
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 4(1 | 5(2 | 6(18 | 8(24 | 9(27 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(02 | 0(03 | 0(04 | 0(04 | 0(05 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(01 | 0(013 | 0(02 | 0(02 | 0(023 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(01 | 0(013 | 0(02 | 0(02 | 0(023 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 0(11 | 0(14 | 0(28 | 0(35 | 0(35 |
| 4 | Материалы |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(02 | 0(025 | 0(035 | 0(04 | 0(04 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В137 | Лак | кг | 0(03 | 0(035 | 0(045 | 0(05 | 0(05 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(03 | 0(035 | 0(045 | 0(05 | 0(05 |
| В568 | Масло турбинное | кг | 5(3 | 7 | 9(6 | 13 | 15 |
| В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 0(3 | 0(3 | 0(6 | 0(6 | 0(6 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(03 | 0(03 | 0(06 | 0(06 | 0(06 |
| В384 | Электроды | кг | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-484-24 | 8-484-25 | 8-484-26 | 8-484-27 | 8-484-28 |

Окончание табл. 8-484

Шифр

Элементы затрат

Единица

Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение к электрической сети машины

| переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока( масса( т( до |
| --- |
| ресурса |
| измерения | 5 | 10 | 20 | 25 | 45 | 70 | 100 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 8(2 | 9(18 | 11(3 | 11(7 | 14(4 | 16(5 | 20(6 | 25(8 | 29(9 | 35 | 41(2 | 47(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(02 | 0(02 | 0(03 | 0(06 | 0(06 | 0(1 | 0(1 | 0(16 | 0(2 | 0(24 | 0(24 | 0(24 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(03 | 0(03 | 0(05 | 0(05 | 0(08 | 0(1 | 0(12 | 0(12 | 0(12 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(03 | 0(03 | 0(05 | 0(05 | 0(08 | 0(1 | 0(12 | 0(12 | 0(12 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 0(35 | 0(38 | 0(49 | 0(49 | 0(5 | 0(54 | 0(54 | 0(25 | 0(31 | 0(31 | 0(35 | 0(35 |
| 4 | Материалы |
|  | В139 | Лента изоляционная | кг | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(25 | 0(3 | 0(41 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(64 | 0(64 | 0(64 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В137 | Лак | кг | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(49 | 0(49 | 0(64 | 0(64 | 0(76 | 0(86 | 1(16 | 1(16 | 1(16 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(1 | 0(1 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(2 | 0(3 | 0(3 | 0(3 |
| В568 | Масло турбинное | кг | 5(55 | 7 | 9(6 | 14 | 16 | 30 | 30 | 48 | 60 | 75 | 75 | 75 |
| В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 0(9 | 0(9 | 1(0 | 1(0 | 1(0 | 1(0 | 1(0 | 0(5 | 0(6 | 0(6 | 0(6 | 0(6 |
| В384 | Электроды | кг | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-484-29 | 8-484-30 | 8-484-31 | 8-484-32 | 8-484-33 | 8-484-34 | 8-484-35 |

8-484-

| 36 | 8-484-37 | 8-484-38 | 8-484-39 | 8-484-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Группа 485. Электрические машины с вертикальным валом(

поступающие в разобранном виде

Таблица 8-485

Электрические машины с вертикальным валом(

поступающие в разобранном виде

Измеритель - 1 штука

|  | Установка машины |
| --- | --- |
| Шифр ресурса |

| Элементы затрат | Единица измерения | переменного тока м короткозамкнутым ротором( масса( т( до |
| --- | --- | --- |

переменного тока с возбудителем на валу

| или постоянного тока( масса( т( до |
| --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | 30 | 85 | 100 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 363 | 492 | 675 | 765 | 477 | 659 | 843 | 1020 | 1310 | 1850 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43(5 | 60(6 | 80 | 88(2 | 51(2 | 72(8 | 96 | 107 | 322 | 368 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 8(69 | 12(6 | 2(05 | 2(68 | 8(34 | 12(6 | 17(7 | 2(68 | 1(41 | 1(78 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | 13(6 | 13(9 | - | - | - | 13(9 | 38(6 | 49 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 8(69 | 12(6 | 2(05 | 2(68 | 8(34 | 12(6 | 17(7 | 2(68 | 1(41 | 1(78 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 26(1 | 35(4 | 48(5 | 55 | 34(5 | 47(6 | 60(6 | 73(7 | 242 | 266 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | 13(6 | 13(9 | - | - | - | 13(9 | 38(6 | 49 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски сосновые | м3 | 0(5 | 0(68 | 1(2 | 1(58 | 0(5 | 0(68 | 1(08 | 1(58 | 0(07 | 0(08 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(042 | 0(058 | 0(11 | 0(17 | 0(042 | 0(058 | 0(1 | 0(17 | - | - |
| В374 | Шпалы | шт. | 0(39 | 1(28 | 3(03 | 4(65 | 0б39 | 1(28 | 2(61 | 4(65 | 6 | 9 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 0(49 | 1(6 | 3(75 | 5(81 | 0б49 | 1(6 | 3(25 | 5(81 | 7(5 | 11(25 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг |

По проектным данным

|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| --- | --- | --- |
| 8-485-1 | 8-485-2 | 8-485-3 | 8-485-4 | 8-485-5 | 8-485-6 | 8-485-7 | 8-485-8 | 8-485-9 | 8-485-10 |

Продолжение табл. 8-485

|  | Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение к электрической сети машины |
| --- | --- |
| Шифр ресурса |

| Элементы затрат | Единица измерения | переменного тока м короткозамкнутым ротором( масса( т( до |
| --- | --- | --- |

переменного тока с возбудителем на валу

| или постоянного тока( масса( т( до |
| --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 85 | 100 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 8(24 | 8(3 | 10(3 | 13(4 | 9(27 | 12(4 | 13(4 | 18(5 | 19(6 | 23(7 | 26(8 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(3 | 0(84 | 0(92 | 1(1 | 0(32 | 0(84 | 0(92 | 1(94 | 3(08 | 5(52 | 6(14 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(15 | 0(42 | 0(046 | 0(55 | 0(16 | 0(42 | 0(46 | 0(97 | 1(54 | 2(76 | 3(07 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(15 | 0(42 | 0(046 | 0(55 | 0(16 | 0(42 | 0(46 | 0(97 | 1(54 | 2(76 | 3(07 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 0(16 | 0(17 | 0(18 | 0(35 | 0(28 | 0(34 | 0(5 | 0(65 | 0(65 | 0(18 | 0(24 |
| 4 | Материалы |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(02 | 0(02 | 0(03 | 0(04 | 0(05 | 0(06 | 0(06 | 0(08 | 0(08 | 0(1 | 0(12 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В137 | Лак | кг | 0(03 | 0(03 | 0(04 | 0(05 | 0(09 | 0(05 | 0(05 | 0(43 | 0(45 | 0(55 | 0(65 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(03 | 0(03 | 0(04 | 0(05 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(15 | 0(15 | 015 | 0(15 |
| В568 | Масло турбинное | кг | 100 | 270 | 300 | 350 | 100 | 270 | 360 | 630 | 1000 | 1800 | 2000 |
| В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 0(3 | 0(3 | 0(3 | 0(6 | 0(6 | 0(8 | 1(0 | 1(0 | 1(0 | 0(4 | 0(6 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(06 | 0(06 | 0(08 | 0(10 | 0(10 | 0(10 | 0(04 | 0(06 |
| В384 | Электроды | кг | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-485-11 | 8-485-12 | 8-485-13 | 8-485-14 | 8-485-15 | 8-485-16 | 8-485-17 | 8-485-18 | 8-485-19 | 8-485-20 | 8-485-21 |

Группа 486. Электрические машины двухъякорные(

поступающие в разобранном виде

Таблица 8-486

Электрические машины двухъякорные(

поступающие в разобранном виде

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Установка машины постоянного тока( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 253 | 356 | 502 | 688 | 869 | 1300 | 1590 | 1960 | 2310 | 3020 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 47(9 | 96(5 | 141 | 201 | 262 | 395 | 471 | 597 | 705 | 929 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(97 | 1(57 | 2(05 | 3 | 3(01 | 4(17 | 1(16 | 5(5 | 5(5 | 6(65 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 46 | 65(6 | 91(8 | 126 | 158 | 235 | 288 | 354 | 418 | 548 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | 13(9 | 22(6 | 34(3 | 49 | 75(9 | 90(3 | 116 | 138 | 184 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(97 | 1(57 | 2(05 | 3 | 3(01 | 4(17 | 1(16 | 5(5 | 5(5 | 6(65 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | 13(9 | 22(6 | 34(3 | 49 | 75(9 | 90(3 | 116 | 138 | 184 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски сосновые | м3 | 0(08 | 0(08 | 0(09 | 0(1 | 0(12 | 0(14 | 0(16 | 0(18 | 0(18 | 0(2 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(1 | 0(17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В374 | Шпалы | шт. | 1(44 | 2(7 | 4(2 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 24 | 30 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 3(13 | 3(75 | 5(25 | 7(5 | 11(2 | 15 | 19(4 | 30 | 30 | 37(5 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг |

По проектным данным

|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| --- | --- | --- |
| 8-486-1 | 8-486-2 | 8-486-3 | 8-486-4 | 8-486-5 | 8-486-6 | 8-486-7 | 8-486-8 | 8-486-9 | 8-4865-10 |

Продолжение табл. 8-486

Шифр

Единица

Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску(

| присоединение к электрической сети машины постоянного тока( масса( т( до |
| --- |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 30 | 50 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 12(4 | 15(5 | 29(9 | 36(1 | 44(3 | 51(5 | 69 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(08 | 0(1 | 0(16 | 0(22 | 0(3 | 0(3 | 0(38 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(04 | 0(05 | 0(08 | 0(11 | 0(15 | 0(15 | 0(19 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(04 | 0(05 | 0(08 | 0(11 | 0(15 | 0(15 | 0(19 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 0(14 | 0(15 | 0(17 | 0(18 | 0(21 | 0(23 | 0(59 |
| 4 | Материалы |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(105 | 0(13 | 0(14 | 0(16 | 0(18 | 0(2 | 0(26 |
| В137 | Лак | кг | 0(09 | 0(1 | 0(66 | 0(86 | 1(06 | 1(16 | 1(28 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(08 | 0(08 | 0(15 | 0(2 | 0(2 | 0(3 | 0(3 |
| В568 | Масло турбинное | кг | 24 | 26 | 50 | 70 | 96 | 96 | 120 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(4 | 0(8 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(081 |
| В384 | Электроды | кг | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 | 0(08 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-486-11 | 8-486-12 | 8-486-13 | 8-486-14 | 8-486-15 | 8-486-16 | 8-486-17 |

Группа 487. Электрические часть генераторов для паровых турбин

Таблица 8-487

Электрические часть генераторов для паровых турбин

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Генератор( мощность( мВт( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 30 | 100 | 200 | 300 | 800( 1000 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 219 | 330 | 382 | 462 | 587 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8(72 | 15(2 | 17(2 | 19(7 | 24(4 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(36 | 0(65 | 0(79 | 1(08 | 1(8 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(36 | 0(65 | 0(79 | 1(08 | 1(8 |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | 8 | 13(9 | 15(6 | 17(5 | 21(8 |
| 4 | Материалы |
| В37 | Асбест шнуровой | кг | 2(76 | 4(14 | 8(22 | 9(9 | 10(8 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(24 | 0(36 | 0(36 | 0(54 | 1(08 |
| В9 | Ацетилен | м3 | 1(8 | 3(6 | 7(08 | 8(64 | 11(9 |
| В110 | Кислород | м3 | 5(36 | 7(82 | 9(16 | 11(2 | 15(4 |
| В542 | Лаки и краски разные | кг | 8(4 | 15(3 | 37(8 | 54 | 59(4 |
| В189 | Припой | кг | 7(2 | 10(8 | 19(8 | 21(6 | 30(6 |
| В672 | Стеклоткань | м | 1(8 | 2(7 | 8(1 | 9(9 | 11(3 |
| В674 | Стеклолента | кг | 0(12 | 0(18 | 0(81 | 0(9 | 1(44 |
| В351 | Фольга медная | кг | 0(3 | 0(9 | 1(71 | 2(07 | 2(43 |
| В2785 | Лента киперная | кг | 0(18 | 0(36 | 0(9 | 1(8 | 2(7 |
| В161 | Миканит | кг | 6 | 9 | 18 | 20(7 | 24(3 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-487-1 | 8-487-2 | 8-487-3 | 8-487-4 | 8-487-5 |

Группа 488. Синхронные компенсаторы

Таблица 8-488

Синхронные компенсаторы

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Компенсатор( мощность( мВт( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 16 | 50 | 100 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1091 | 3225 | 4581 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23(4 | 452 | 794 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 8(28 | 200 | 293 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 8(28 | 18(4 | 23(6 |
| 3.2.2 | Трактор | маш.-ч | 0(4 | 89 | 195 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 89(4 | 0(95 | 0(95 |
| 3.8.2 | Бульдозер | маш.-ч | 0(4 | 89 | 195 |
| 3.1.10 | Тельфер | маш.-ч | 25 | - | - |
| 3.7.3 | Пресс-ножницы | маш.-ч | 0(25 | 0(32 | 0(4 |
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 85(6 | 15(8 | 26 |
| 3.11.1 | Станция приводная | маш.-ч | 31 | 43(4 | 75(1 |
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 124 | 173 | 300 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 51(4 | 47(5 | 157 |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | 6(05 | 55(8 | 87(5 |
| 3.15.9 | Электрокалорифер | маш.-ч | - | 87(1 | 147 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | - | 12(4 | 16(2 |
| 3.5.4 | Насос гидравлический | маш.-ч | - | 4(1 | 4(1 |
| 4 | Материалы |
| В374 | Шпалы 5-кратной оборачиваемости | шт. | 18(4 | 32(4 | 40(8 |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(43 | 0(66 | 0(66 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 7(6 | 15 | 15 |
| В225 | Рельсы 20-кратной оборачиваемости | м3 | 0(08 | 0(12 | 0(12 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(15 | 0(26 | 0(3 |
| В27 | Брезент 5-кратной оборачиваемости | м2 | 4 | 12 | 20 |
| В3001 | Бумага шлифовальная | лист | 8(5 | 13 | 17 |
| В110 | Кислород | м3 | 15 | 30 | 30 |
| В102 | Картон асбестовый | кг | 3(5 | 6 | 8 |
| В542 | Краски и лаки | кг | 18(5 | 30(8 | 39 |
| В2785 | Лента тафтяная | 100 м | 1 | 1(5 | 1(5 |
| В161 | Микалента | кг | 1 | 2 | 3 |
| В162 | Полотно миткалевое | м2 | 16 | 18 | 20 |
| В189 | Припой | кг | 2 | 4 | 6 |
| В223 | Резина листовая | кг | 3(5 | 17(5 | 18(5 |
| В384 | Электроды | кг | 24(8 | 38(3 | 57(7 |
| В101 | Карбид кальция | кг | 26 | 42 | 56 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-488-1 | 8-488-2 | 8-488-3 |

Группа 489. Агрегаты( поступающие в собранном виде

Таблица 8-489

Агрегаты( поступающие в собранном виде

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Агрегаты двухмашинные( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 0(1 | 0(2 | 0(5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 7(14 | 11(3 | 12(4 | 18(5 | 22(7 | 26(8 | 35 | 40(2 | 50(5 | 88(6 | 109 | 148 | 195 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 1(34 | 3(34 | 6(57 | 9(1 | 10(6 | 17(6 | 20(3 | 23(1 | 32(4 | 38(7 | 43(7 | 90(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(2 | 0(37 | 0(87 | 1(7 | 3(3 | 3(83 | 7 | 8(07 | 8(93 | 1(23 | 1(33 | 1(8 | 2(2 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 0(6 | 0б6 | 1(6 | 3(17 | 2(5 | 2(9 | 3(57 | 4(17 | 5(23 | 7(13 | 8(87 | 12(3 | 41(3 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(4 | 13(6 | 13(9 | 22(6 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(2 | 0(37 | 0(87 | 1(7 | 3(3 | 3(83 | 7 | 8(07 | 8(93 | 1(23 | 1(33 | 1(8 | 2(2 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(4 | 13(6 | 13(9 | 22(6 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 0(02 | 0(02 | 0(07 | 0(07 | 0(09 | 0(09 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(06 | 0(06 | 0(07 | 0(1 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | - | - | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| В374 | Шпалы | шт. | - | - | - | - | 0(05 | 0(05 | 1(65 | 1(65 | 1(65 | 3(35 | 3(35 | 5(35 | 6(73 |
| В237 | Скобы строительные | кг | - | - | - | - | 0(06 | 0(06 | 2(13 | 2(13 | 2(13 | 4(25 | 4(25 | 6(75 | 6(38 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-489-1 | 8-489-2 | 8-489-3 | 8-489-4 | 8-489-5 | 8-489-6 | 8-489-7 | 8-489-8 | 8-489-9 | 8-489-10 | 8-489-11 | 8-489-12 | 8-489-13 |

Продолжение табл. 8-489

| Шифр |
| --- |
| Единица | Агрегаты двухмашинные( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 0(1 | 0(2 | 0(5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 11(3 | 13(4 | 20(6 | 25(8 | 27(8 | 39(1 | 45(3 | 55(6 | 95(8 | 121 | 144 | 168 | 220 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(33 | 3(53 | 5(83 | 9(57 | 10(8 | 18(2 | 20(9 | 23(9 | 33(3 | 40(1 | 49(3 | 46(5 | 97(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(2 | 0(9 | 1(7 | 3(37 | 3(87 | 7(03 | 8(1 | 8(97 | 1(37 | 1(5 | 2(17 | 2(33 | 2(67 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 0(93 | 1(73 | 2(43 | 2(83 | 3(1 | 4(1 | 4(67 | 5(93 | 7(77 | 9(87 | 11(6 | 14 | 47 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(4 | 13(6 | 16(7 | 18(9 | 22(6 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(2 | 0(9 | 1(7 | 3(37 | 3(87 | 7(03 | 8(1 | 8(97 | 1(37 | 1(5 | 2(17 | 2(33 | 2(67 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(4 | 13(6 | 16(7 | 18(9 | 22(6 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 0(02 | 0(08 | 0(08 | 0(1 | 0(1 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(08 | 0(08 | 0(1 | 0(1 | 0(12 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | - | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| В374 | Шпалы | шт. | - | - | - | 0(05 | 0(05 | 1(82 | 1(82 | 1(82 | 3(5 | 3(5 | 5(85 | 5(85 | 7(83 |
| В237 | Скобы строительные | кг | - | - | - | 0(06 | 0(06 | 2(38 | 2(38 | 2(38 | 4(38 | 4(38 | 7(38 | 7(38 | 9(75 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-489-14 | 8-489-15 | 8-489-16 | 8-489-17 | 8-489-18 | 8-489-19 | 8-489-20 | 8-489-21 | 8-489-22 | 8-489-23 | 8-489-24 | 8-489-25 | 8-489-26 |

Продолжение табл. 8-489

| Шифр |
| --- |
| Единица | Агрегаты четырехмашинные( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 22(7 | 27(8 | 31(9 | 43(3 | 49(4 | 61(8 | 108 | 135 | 187 | 199 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6(2 | 9(9 | 11(4 | 17(4 | 21(6 | 24(7 | 34(7 | 41(5 | 48(4 | 84(6 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(73 | 3(4 | 3(9 | 6(47 | 8(17 | 9(03 | 1(5 | 1(6 | 2(37 | 2(73 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 2(77 | 3(1 | 3(6 | 4(5 | 5(27 | 6(67 | 8(87 | 11(1 | 15(8 | 42(7 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | 11(4 | 13(6 | 13(9 | 18(2 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(73 | 3(4 | 3(9 | 6(47 | 8(17 | 9(03 | 1(5 | 1(6 | 2(37 | 2(73 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | 11(4 | 13(6 | 13(9 | 18(2 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски сосновые | м3 | 0(1 | 0(11 | 0(13 | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(12 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(03 |
| В374 | Шпалы | шт. | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 1(93 | 1(93 | 1(93 | 3(75 | 3(75 | 5(9 | 7(83 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 2(38 | 2(38 | 2(38 | 4(75 | 4(75 | 7(38 | 9(75 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-489-27 | 8-489-28 | 8-489-29 | 8-489-30 | 8-489-31 | 8-489-32 | 8-489-33 | 8-489-34 | 8-489-35 | 8-489-36 |

Продолжение табл. 8-489

| Шифр |
| --- |
| Единица | Агрегаты пятимашинные( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 26(8 | 31(9 | 36(1 | 48(4 | 56(7 | 71(1 | 123 | 153 | 182 | 283 | 300 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6(56 | 10(4 | 12 | 18(2 | 22(4 | 25(7 | 36 | 43(4 | 53 | 57(4 | 108 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(73 | 3(4 | 3(93 | 6(5 | 8(17 | 9(03 | 1(53 | 1(63 | 2(23 | 2(57 | 3 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 3(1 | 3(6 | 4(1 | 5(17 | 6(1 | 7(6 | 10(1 | 12(9 | 15(1 | 24(5 | 66 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | 11(4 | 13(6 | 16(7 | 13(9 | 18(2 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(73 | 3(4 | 3(93 | 6(5 | 8(17 | 9(03 | 1(53 | 1(63 | 2(23 | 2(57 | 3 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | 11(4 | 13(6 | 16(7 | 13(9 | 18(2 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 0(11 | 0(12 | 0(15 | 0(07 | 0(07 | 0(07 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(11 | 0(14 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(02 | 0(03 | 0(04 | 0(04 |
| В374 | Шпалы | шт. | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 1(93 | 1(93 | 1(93 | 3(75 | 3(75 | 5(9 | 5(9 | 9(86 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 2(38 | 2(38 | 2(38 | 4(75 | 4(75 | 7(38 | 7(38 | 12(4 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-489-37 | 8-489-38 | 8-489-39 | 8-489-40 | 8-489-41 | 8-489-42 | 8-489-43 | 8-489-44 | 8-489-45 | 8-489-46 | 8-489-47 |

Окончание табл. 8-489

| Шифр |
| --- |
| Единица | Агрегаты шестимашинные( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 30(9 | 36(1 | 41(2 | 54(6 | 63(9 | 78(3 | 137 | 173 | 209 | 314 | 313 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7(2 | 11 | 12(7 | 19 | 23(4 | 26(8 | 37(6 | 45(1 | 55(6 | 60(5 | 112 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(8 | 3(47 | 4 | 6(53 | 8(2 | 9(07 | 1(67 | 1(67 | 2(37 | 2(63 | 3(13 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 3(6 | 4(1 | 4(67 | 5(93 | 7 | 8(67 | 11(5 | 14(6 | 17(5 | 27(4 | 69(3 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | 11(4 | 13(6 | 16(7 | 13(9 | 18(2 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(8 | 3(47 | 4 | 6(53 | 8(2 | 9(07 | 1(67 | 1(67 | 2(37 | 2(63 | 3(13 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | 11(4 | 13(6 | 16(7 | 13(9 | 18(2 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 0(16 | 0(18 | 0(2 | 0(09 | 0(09 | 0(09 | 0(11 | 0(11 | 0(15 | 0(15 | 0(18 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(02 | 0(04 | 0(04 | 0(04 |
| В374 | Шпалы | шт. | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 1(93 | 1(93 | 1(93 | 3(75 | 33(75 | 5(9 | 5(9 | 10(1 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 0(06 | 0(06 | 0(06 | 2(38 | 2(38 | 2(38 | 4(75 | 4(75 | 7(38 | 7(38 | 12(6 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-489-48 | 8-489-49 | 8-489-50 | 8-489-51 | 8-489-52 | 8-489-53 | 8-489-54 | 8-489-55 | 8-489-56 | 8-489-57 | 8-489-58 |

Группа 490. Агрегаты( поступающие в разобранном виде

Таблица 8-490

Агрегаты( поступающие в разобранном виде

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Агрегаты двухмашинные( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 10 | 15 | 25 | 65 | 85 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 202 | 294 | 364 | 556 | 664 | 754 | 1050 | 1340 | 1630 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44(3 | 56(7 | 65 | 172 | 203 | 239 | 332 | 428 | 534 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 13(4 | 18(1 | 3(2 | 2(1 | 2(67 | 2(73 | 3(4 | 3(6 | 4(3 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 17(5 | 20(5 | 25(2 | 101 | 120 | 136 | 190 | 240 | 293 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | 16(7 | 33(7 | 38(7 | 49 | 67(7 | 90(3 | 116 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 13(4 | 18(1 | 3(2 | 2(1 | 2(67 | 2(73 | 3(4 | 3(6 | 4(3 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | 16(7 | 33(7 | 38(7 | 49 | 67(7 | 90(3 | 116 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 0(99 | 0(99 | 1(36 | 0(1 | 0(12 | 0(12 | 0(15 | 0(15 | 0(18 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(09 | 0(09 | 0(18 | - | - | - | - | - | - |
| В374 | Шпалы | шт. | 2(61 | 2(61 | 7(34 | 6 | 9 | 9 | 15 | 15 | 18 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 3(25 | 3(25 | 9(13 | 7(5 | 11(3 | 11(3 | 18(8 | 18(8 | 22(5 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-490-1 | 8-490-2 | 8-490-3 | 8-490-4 | 8-490-5 | 8-490-6 | 8-490-7 | 8-490-8 | 8-490-9 |

Продолжение табл. 8-490

| Шифр |
| --- |
| Единица | Агрегаты трехмашинные( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 10 | 15 | 25 | 35 | 65 | 85 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 247 | 346 | 441 | 529 | 665 | 814 | 922 | 1270 | 1648 | 1980 | 2330 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 48(6 | 60(3 | 71(1 | 96(6 | 194 | 232 | 274 | 273 | 483 | 599 | 706 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 13(5 | 18 | 3(43 | 3(53 | 2(67 | 3(2 | 3(4 | 3(83 | 4(26 | 4(77 | 4(93 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 21(6 | 24(3 | 30(8 | 37(3 | 121 | 148 | 167 | 230 | 294 | 357 | 420 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | 16(7 | 26(1 | 34 | 38(7 | 50 | 67(7 | 90(3 | 116 | 138 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 13(5 | 18 | 3(43 | 3(53 | 2(67 | 3(2 | 3(4 | 3(83 | 4(26 | 4(77 | 4(93 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | 16(7 | 26(1 | 34 | 38(7 | 50 | 67(7 | 90(3 | 116 | 138 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 1(02 | 1(02 | 1б45 | 1(45 | 0(12 | 0(16 | 0(16 | 0(18 | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(09 | 0(09 | 0(18 | 0(18 | - | - | - | - | - | - | - |
| В374 | Шпалы | шт. | 3(03 | 3(03 | 8(34 | 8(34 | 7(5 | 10(5 | 10(5 | 18 | 21 | 24 | 24 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 3(75 | 3(75 | 10(4 | 10(4 | 9(38 | 13(1 | 13(1 | 22(5 | 26(3 | - | - |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-490-10 | 8-490-11 | 8-490-12 | 8-490-13 | 8-490-14 | 8-490-15 | 8-490-16 | 8-490-17 | 8-490-18 | 8-490-19 | 8-490-20 |

Продолжение табл. 8-490

| Шифр |
| --- |
| Единица | Агрегаты четырехмашинные( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 10 | 15 | 25 | 35 | 65 | 85 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 253 | 371 | 481 | 581 | 749 | 915 | 1040 | 1452 | 1854 | 2276 | 2700 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49(5 | 62(7 | 74(8 | 101 | 211 | 251 | 296 | 408 | 528 | 658 | 825 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 13(7 | 18(3 | 3(83 | 3(93 | 2(9 | 3(4 | 3(6 | 4(13 | 4(43 | 5 | 5(57 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 22(1 | 26(1 | 33(7 | 41 | 137 | 167 | 189 | 264 | 339 | 414 | 490 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | 16(7 | 26(1 | 34 | 38(7 | 50 | 67(7 | 90(3 | 117 | 162 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 13(7 | 18(3 | 3(83 | 3(93 | 2(9 | 3(4 | 3(6 | 4(13 | 4(43 | 5 | 5(57 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | 16(7 | 26(1 | 34 | 38(7 | 50 | 67(7 | 90(3 | 117 | 162 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 1(17 | 1(17 | 1(66 | 0(14 | 0(18 | 0(18 | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(24 | 0(45 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(1 | 0(1 | 0(19 | 0(19 | - | - | - | - | - | - | - |
| В374 | Шпалы | шт. | 3(68 | 3(68 | 9(75 | 9(75 | 9 | 12 | 12 | 21 | 21 | 25(5 | 27 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 4(63 | 4(63 | 12(3 | 12(3 | 11(3 | 15 | 15 | 26(3 | 26(3 | 31(9 | 33(8 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-490-21 | 8-490-22 | 8-490-23 | 8-490-24 | 8-490-25 | 8-490-26 | 8-490-27 | 8-490-28 | 8-490-29 | 8-490-30 | 8-490-31 |

Продолжение табл. 8-490

| Шифр |
| --- |
| Единица | Агрегаты четырехмашинные( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 10 | 15 | 35 | 65 | 85 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 318 | 448 | 672 | 840 | 1020 | 1150 | 1620 | 2040 | 2470 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 59(1 | 72(2 | 83(3 | 117 | 235 | 261 | 275 | 294 | 314 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 13(8 | 18(4 | 3(03 | 3(1 | 2(97 | 3 | 3(03 | 3(1 | 3(2 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 31(5 | 35(4 | 43(8 | 58(8 | 162 | 187 | 201 | 220 | 240 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | 16(7 | 26(1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 13(8 | 18(4 | 3(03 | 3(1 | 2(97 | 3 | 3(03 | 3(1 | 3(2 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | 16(7 | 26(1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 1(28 | 1(28 | 1(68 | 0(14 | 0(18 | 0(18 | 0(2 | 0(2 | 0(34 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(11 | 0(11 | 0(22 | - | - | - | - | - | - |
| В374 | Шпалы | шт. | 3(68 | 3(68 | 9(76 | 9 | 12 | 12 | 21 | 21 | 25(5 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 4(63 | 4(63 | 12(3 | 11(3 | 15 | 15 | 26(3 | 26(3 | 31(9 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-490-32 | 8-490-33 | 8-490-34 | 8-490-35 | 8-490-36 | 8-490-37 | 8-490-38 | 8-490-39 | 8-490-40 |

Окончание табл. 8-490

|  | Агрегаты |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | шестимашинные( масса( т( до | семимашинные | восьмимашинные | девятимашинные | десятимашинные |
| ресурса |
| измерения | 10 | 15 | 25 | 35 | 65 | массой до 65 т | массой до 65 т | массой до 65 т | массой до 65 т |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 356 | 499 | 620 | 824 | 880 | 1020 | 1090 | 1180 | 1290 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 59(1 | 72(2 | 83(3 | 117 | 236 | 261 | 275 | 294 | 314 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 13(8 | 18(4 | 3(03 | 3(1 | 2(97 | 3 | 3(03 | 3(1 | 3(2 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 31(5 | 35(4 | 43(8 | 58(8 | 162 | 187 | 201 | 220 | 240 |
| 3.1.8 | Кран железнодорожный | маш.-ч | - | - | 16(7 | 26(1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 13(8 | 18(4 | 3(03 | 3(1 | 2(97 | 3 | 3(03 | 3(1 | 3(2 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | - | - | 16(7 | 26(1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 1(29 | 1(29 | 1(78 | 1(78 | 0(14 | 0(14 | 0(14 | 0(15 | 0(15 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | 0(11 | 0(11 | 0(22 | 0(22 | - | - | - | - | - |
| В374 | Шпалы | шт. | 3(68 | 3(68 | 9(76 | 9(76 | 9(15 | 9(15 | 9(3 | 10(2 | 10(2 |
| В237 | Скобы строительные | кг | 4(63 | 4(63 | 12(3 | 12(3 | 11(5 | 11(5 | 11(6 | 12(8 | 12(8 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-490-41 | 8-490-42 | 8-490-43 | 8-490-44 | 8-490-45 | 8-490-46 | 8-490-47 | 8-490-48 | 8-490-49 |

Группа 491. Тахогенераторы и центробежные выключатели

Таблица 8-491

Тахогенераторы и центробежные выключатели

Измеритель - 1 штука

|  | Установка |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | тахогенератора( масса( т( до | выключателя |
| ресурса |
| измерения | 40 | 100 | 130 | центробежного |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 3(1 | 4(12 | 5(15 | 7(21 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(34 | 1(64 | 1(92 | 0(04 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(07 | 0(17 | 0(21 | 0(02 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 1(2 | 1(3 | 1(5 | - |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(07 | 0(17 | 0(21 | 0(02 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски сосновые | м3 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | - |
| В139 | Лента изоляционная | кг | - | - | - | 0(005 |
| В372 | Шпагат | кг | - | - | - | 0(008 |
| В137 | Лак | кг | - | - | - | 0(005 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | - | - | - | 0(04 |
| В182 | Подкладки металлические( клинья строганные | кг | - | - | - | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-491-1 | 8-491-2 | 8-491-3 | 8-491-4 |

Окончание табл. 8-491

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Подготовка тахогенератора к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение к электрической сети( масса( т( до |
| --- | --- |
|  | 100 | 130 |
|  | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(05 | 1(09 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(27 | 0(27 |
| 4 | Материалы |
|  | В139 | Лента изоляционная | кг | 0(005 | 0(005 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(009 | 0(009 |
| В137 | Лак | кг | 0(013 | 0(013 |
| В657 | Смазка консталин | кг | 0(14 | 0(22 |
| В595 | Перемычки заземляющие | шт. | 1 | 1 |
| В384 | Электроды | кг | 0(08 | 0(08 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(05 | 0(05 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-491-5 | 8-491-6 |

Группа 492. Шкивы( муфты( полумуфты( шестерни

Таблица 8-492

Шкивы( муфты( полумуфты( шестерни

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Детали( масса( т( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 0(004 | 0(01 | 0(035 | 0(1 | 0(15 | 0(25 | 1(5 | 2 | 2(5 | 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(02 | 2(06 | 3(1 | 7(21 | 8(25 | 9(3 | 34 | 43(3 | 51(5 | 60(8 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(12 | 0(16 | 0(26 | 1(36 | 1(74 | 2(39 | 9(11 | 9(99 | 12(2 | 14(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(06 | 0(08 | 0(13 | 0(27 | 0(41 | 0(67 | 3(08 | 3(09 | 3(82 | 4(63 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | - | - | - | 0(82 | 0(92 | 1(05 | 2(95 | 3(81 | 4(53 | 5(25 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(06 | 0(08 | 0(13 | 0(27 | 0(41 | 0(67 | 3(08 | 3(09 | 3(82 | 4(63 |
| 4 | Материалы |
|  | В101 | Карбид кальция | кг | 1(3 | 1(5 | 1(8 | 2(2 | 2(6 | 6 | - | - | - | - |
| В110 | Кислород технический | м3 | 1(5 | 2 | 2(5 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - |
| В37 | Асбест шнуровой | кг | 1(5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - |
| В66 | Доски сосновые | м3 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(18 | 0(18 | 0(19 | 0(19 |
| В374 | Шпалы | шт. | - | - | - | - | - | - | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(3 |
| В121 | Кокс | т | - | - | - | - | - | - | 0(3 | 0(4 | 0(5 | 0(6 |
| В80 | Дрова | м3 | - | - | - | - | - | - | 0(14 | 0(2 | 0(25 | 0(31 |
| В26 | Бревна строительные | м3 | - | - | - | - | - | - | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(02 |
| В237 | Скобы строительные | кг | - | - | - | - | - | - | 0(13 | 0(13 | 0(13 | 0(38 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-492-1 | 8-492-2 | 8-492-3 | 8-492-4 | 8-492-5 | 8-492-6 | 8-492-7 | 8-492-8 | 8-492-9 | 8-492-10 |

Группа 493. Электромагнитные муфты

Таблица 8-493

Электромагнитные муфты

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Муфты( масса( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 10 | 20 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 15(5 | 43(3 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(12 | 0(14 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(06 | 0(07 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(06 | 0(07 |
| 4 | Материалы |
|  | В139 | Лента изоляционная | кг | 0(005 | 0(008 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(008 | 0(01 |
| В137 | Лак | кг | 0(08 | 0(08 |
| В657 | Смазка консталин | кг | 0(25 | 0(3 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(04 | 0(04 |
| В101 | Карбид кальция | кг | 1(2 | 1(2 |
| В110 | Кислород технический | м3 | 1(5 | 1(5 |
| В527 | Конструкции металлические | т | 0(001 | 0(001 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-493-1 | 8-493-2 |

Группа 494. Флажковые (фигурные) кабельные наконечники

Таблица 8-494

Флажковые (фигурные) кабельные наконечники

Измеритель - 1 штука

|  | За каждое присоединение добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети( наконечник |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | медный | алюминиевый |
| ресурса |
| измерения | сечение( мм2( до |
|  | 360 | 640 | 640 | 1000 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 89(6 | 141 | 70 | 90(6 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(16 | 0(42 | 0(08 | 0(2 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(08 | 0(21 | 0(04 | 0(1 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(08 | 0(21 | 0(04 | 0(1 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 106 | 207 | 58(9 | 100 |
| 3.7.14 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 1(96 | 2(1 | 0(8 | 1(64 |
| 3.7.1 | Машина электрошлифовальная | маш.-ч | 3(74 | 6(9 | 2(8 | 4(74 |
| 3.7.6 | Станок сверлильный | маш.-ч | 3(92 | 5(04 | 5(6 | 6(4 |
| 4 | Материалы |
|  | В2754 | Шины алюминиевые | кг | - | - | 51(3 | 99 |
| В3023 | Шины медные | кг | 68(5 | 154 | - | - |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(77 | 1(1 | 0(98 | 1(26 |
| В137 | Лак | кг | 1(31 | 1(92 | 1(68 | 2(24 |
| В372 | Шпагат | кг | 1(05 | 1(44 | 1(26 | 1(68 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 0(62 | 0(82 | 0(7 | 0(88 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В2333 | Медь для присадки | кг | 3 | 6(1 | - | - |
| В384 | Электроды | кг | 1(04 | 2(45 | 0(48 | 0(9 |
| В2001 | Алюминий для присадки | кг | - | - | 1 | 1 |
|  | Исключаются материалы( учтенные расценками на присоединение электрических машин кабельными наконечниками |
|  | В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 0(2 | 0(3 | 0(2 | 0(3 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(02 | 0(03 | 0(02 | 0(03 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(88 | 1(5 | 1 | 1(5 |
| В137 | Лак | кг | 1(48 | 2(52 | 1(68 | 2(52 |
| В372 | Шпагат | кг | 1(28 | 2(19 | 1(46 | 2(19 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-494-1 | 8-494-2 | 8-494-3 | 8-494-4 |

Раздел 2. ТОКОПОДВОД К ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫМ УСТАНОВКАМ

Вводные указания

1. В нормах на монтаж троллеев учтены затраты на вертикальное перемещение электрооборудования и материальных ресурсов на высоту, м, до:

15 - крановых (кроме напольных);

8 - тельферных.

2. В нормах не учтены затраты на монтаж:

муфт и концевых заделок кабелей, определяемые по соответствующим нормам раздела 1 отдела 2;

разъединителя, дистанционного привода и блок-замка к нему, а также несущей конструкции для высоковольтного токоприемника, определяемые по соответствующим нормам отдела 1;

приборов световой сигнализации наличия напряжения на троллейных линиях и винопроводах троллейных (светофоров).

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

кабелей и проводов всех марок и сечений;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

комплектных троллейных устройств из двутаврового алюминиевого сплава № 30;

кронштейнов троллейных с троллеедержателями;

шпилек к кронштейнам;

компенсаторов троллейных;

изоляторов;

шинодержателей;

планок сталеалюминиевых;

каната стального (троса).

Группа 501. Троллеи для кранов (кроме напольных)

из профильной стали алюминиевого сплава

Таблица 8-501

Троллеи для кранов (кроме напольных)

из профильной стадии алюминиевого сплава

Измеритель - 100 м (3 фазы)

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Троллеи трехфазные из угловой стали | За каждую последующую фазу сверх трех фаз троллеев из угловой стали до |
| --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | № 5 | № 6(3 | № 7(5 | № 5 | № 6(3 | № 7(5 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 138 | 146 | 170 | 35 | 37(1 | 43(3 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33 | 36(4 | 43(9 | 6(79 | 8(9 | 13(0 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(8 | 4(1 | 5(57 | 0(97 | 1(37 | 2(63 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 18(7 | 19(4 | 22(5 | 3(38 | 4(2 | 5(46 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 8(65 | 8(83 | 10(3 | 1(47 | 1(97 | 2(31 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(8 | 4(1 | 5(57 | 0(97 | 1(37 | 2(63 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 51(1 | 54 | 68(6 | 13(4 | 14(3 | 27(6 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 12(4 | 15(6 | 16(8 | 4(13 | 8(13 | 11 |
| 3.7.1 | Машина электрошлифовальная | маш.-ч | 5(27 | 7 | 7(63 | 1(75 | 2(33 | 2(54 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(27 | 0(27 | 0(27 | 0(09 | 0(09 | 0(09 |
| 4 | Материалы |
|  | В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 1(22 | 2(44 | 2(44 | 0(41 | 0(82 | 0(82 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(97 | 0(97 | 4(12 | 0(31 | 0(65 | 1(27 |
| В384 | Электроды | кг | 16(2 | 18 | 19 | 5(4 | 6 | 6(32 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(17 | 0(17 | 0(17 |
| В372 | Шпагат увязочный | кг | 0(09 | 0(24 | 0(24 | 0(3 | 0(08 | 0(08 |
| В140 | Лента ПВХ | кг | 0(18 | 0(49 | 0(49 | 0(06 | 0(16 | 0(16 |
| В543 | Краска | кг | 25(2 | 26(6 | 27(8 | 8(38 | 8(54 | 9(22 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(122 | 0(244 | 0(244 | 0(041 | 0(082 | 0(082 |
| В668 | Сталь угловая | т | 5(66 | 5(66 | 5(66 | 1(88 | 1(88 | 1(88 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(13 | 0(13 | 0(13 | 0(04 | 0(04 | 0(04 |
| В247 | Сталь круглая | т | 0(09 | 0(09 | 0(09 | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| В3032 | Кронштейны( компенсаторы( планки( шпильки | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-501-1 | 8-501-2 | 8-501-3 | 8-501-4 | 8-501-5 | 8-501-6 |

Группа 502. Троллеи для напольных кранов

и тележек из профильной стали

Таблица 8-502

Троллеи для напольных кранов и тележек из профильной стали

Измеритель - 100 м (3 фазы)

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Троллеи трехфазные из угловой стали № 5( проложенные в тоннеле или канале |
| --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 105 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6(63 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(7 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 1(23 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(7 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 50(2 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 12(4 |
| 3.7.1 | Машина электрошлифовальная | маш.-ч | 5(27 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(27 |
| 4 | Материалы |
| В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 1(22 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(97 |
| В384 | Электроды | кг | 16(2 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 0(5 |
| В372 | Шпагат увязочный | кг | 0(09 |
| В140 | Лента ПВХ | кг | 0(18 |
| В543 | Краска | кг | 25(2 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(122 |
| В668 | Сталь угловая | т | 5(66 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(13 |
| В247 | Сталь круглая | т | 0(09 |
| В3032 | Кронштейны( компенсаторы( планки( шпильки | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-502-1 |

Группа 503. Троллеи для кранов (кроме напольных) из троллейных секций и комплектных устройств заводского изготовления

Таблица 8-503

Троллеи для кранов (кроме напольных) из троллейных секций и комплектных устройств заводского изготовления

Измеритель - 100 м (3 фазы)

|  | Троллейные секции трехфазные из профильной стали | Устройство комплексное |
| --- | --- | --- |

Шифр

| Единица | без подпиточных шин из угловой стали | с алюминиевой подпиточной шиной из угловой стали | троллейное из двутаврового |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | № 5 | № 6(3 | № 5 |

№ 6(3( шина(

| сечение( мм | алюминиевого сплава профиль |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 5(40 или 5(50 | 6(60 или 6(80 |

№ 43004

| (№ 30) |
| --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 105 | 109 | 141 | 153 | 153 | 102 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 51(64 | 56 | 69(3 | 76(24 | 76(54 | 48(34 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(67 | 4(03 | 3(4 | 4(17 | 4(47 | 1(43 |
| 3.2.6 | Кран мостовой | маш.-ч | 17(5 | 18(1 | 23(6 | 25(9 | 25(6 | 17(2 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 28(8 | 29(8 | 38(9 | 42 | 42 | 28(3 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(67 | 4(03 | 3(4 | 4(17 | 4(47 | 1(43 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 43(6 | 43(8 | 76 | 76(7 | 76(7 | 24(8 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 1(9 | 4(4 | 1(9 | 4(4 | 4(4 | 1(9 |
| 4 | Материалы |
|  | В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 1(22 | 2(44 | 1(22 | 2(44 | 2(44 | 1(22 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 1(34 | 1(94 | 0(97 | 0(93 | 1(93 | 0(97 |
| В384 | Электроды | кг | 5(6 | 7(2 | 5(48 | 5(4 | 5(4 | 5 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | - |
| В372 | Шпагат увязочный | кг | 0(09 | 0(24 | 0(12 | 0(12 | 0(12 | 0(18 |
| В140 | Лента ПВХ | кг | 0(18 | 0(49 | 0(24 | 0(24 | 0(24 | 0(4 |
| В543 | Краска | кг | 1(36 | 3(52 | 2(07 | 3(16 | 3(16 | 1(12 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(122 | 0(244 | 0(122 | 0(244 | 0(244 | 0(122 |
| В203 | Проволока сварочная алюминиевая | кг | - | - | 0(36 | 0(36 | 0(36 | - |
| В3003 | Устройство комплектное троллейное |

100 м

| (3 фазы) | - | - | - | - | - | По проектным данным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В3032 | Секции троллейные( кронштейны( компенсаторы( планки( шпильки | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-503-1 | 8-503-2 | 8-503-3 | 8-503-4 | 8-503-5 | 8-503-6 |

Группа 504. Троллеи для напольных кранов и тележек

из троллейных секций заводского изготовления

Таблица 8-504

Троллеи для напольных кранов и тележек

из троллейных секций заводского изготовления

Измеритель - 100 м (3 фазы)

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Троллеи трехфазные из угловой стали № 5 без подпиточных шин( проложенные |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | тоннеле | канале |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 71(1 | 62 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5(34 | 5(34 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(67 | 2(67 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(67 | 2(67 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 42(7 | 34(3 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 1(9 | 1(9 |
| 4 | Материалы |
|  | В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 1(22 | 1(22 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 1(77 | 0(97 |
| В384 | Электроды | кг | 5 | 5 |
| В372 | Шпагат увязочный | кг | 0(09 | 0(09 |
| В140 | Лента ПВХ | кг | 0(18 | 0(18 |
| В543 | Краска | кг | 1(36 | 1(36 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(122 | 0(122 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 0(5 | 0(5 |
| В203 | Проволока сварочная алюминиевая | кг | 0(3 | 0(3 |
| В3032 | Секции троллейные( кронштейны( компенсаторы( планки( шпильки | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-504-1 | 8-504-2 |

Группа 505. Шины алюминиевые для подпитки троллеев

Таблица 8-505

Шины алюминиевые для подпитки троллеев

Измеритель - 100 м (3 фазы)

| Шифр |
| --- |
| Единица | Шина алюминиевая( сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 360 | 640 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 103 | 114 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14(53 | 17(42 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(6 | 0(97 |
| 3.1.2 | Кран мостовой | маш.-ч | 7(83 | 9(15 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 5(5 | 6(33 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(6 | 0(97 |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 72(3 | 64(2 |
| 3.7.12 | Шиногиб | маш.-ч | 6(12 | 6(63 |
| 4 | Материалы |
|  | В384 | Электроды | кг | 4 |
|  | В543 | Краска | кг | 14(9 | 14(9 |
| В203 | Проволока сварочная алюминиевая | кг | 2(53 | 2(53 |
| В3 | Аргон | м3 | 1(5 | 1(44 |
| В2754 | Шины алюминиевые | т | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-505-1 | 8-505-2 |

Группа 506. Троллеи для электрических талей

трехфазные из профильной стали

Таблица 8-506

Троллеи для электрических талей трехфазные из профильной стали

Измеритель - 100 м (3 фазы)

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Троллеи из полосовой стали сечением до 5(50 мм или из угловой стали № 4( или из круглой стали диаметром 18 мм |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | прямолинейные | криволинейные |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 92(7 | 218 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42(2 | 64(83 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(33 | 1(37 |
| 3.1.2 | Кран мостовой | маш.-ч | 0(79 | 0(79 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(33 | 1(37 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 62(2 | 94(2 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 38(7 | 61(3 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 9(06 | 9(06 |
| 3.7.1 | Машина электрошлифовальная | маш.-ч | 17(03 | 17(03 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 5(4 | 5(4 |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 3(95 | 3(95 |
| 4 | Материалы |
|  | В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 0(92 | 0(92 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(51 | 0(51 |
| В384 | Электроды | кг | 7(48 | 6(98 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 3 | 3(2 |
| В372 | Шпагат увязочный | кг | 0(05 | 0(05 |
| В140 | Лента ПВХ | кг | 0(07 | 0(07 |
| В543 | Краска | кг | 8(67 | 8(77 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(092 | 0(092 |
| В668 | Сталь угловая | т | 0(74 | 0(74 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(09 | 0(09 |
| В247 | Сталь круглая | т | 0(61 | 0(61 |
| В3032 | Кронштейны( компенсаторы( планки( шпильки | шт. | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-506-1 | 8-506-2 |

Группа 507. Гибкий токопровод к электрическим талям( кранам

и другим передвижным механизмам

Таблица 8-507

Гибкий токопровод к электрическим талям(

кранам и другим передвижным механизмам

Измеритель - 10 м троса (гр. 1( 2)( 10 м направляющей (гр. 3)

|  | Токопровод |
| --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | каретками на тросе | роликами или кольцами на тросе | каретками на жестких направляющих |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 3(1 | 3(1 | 8(2 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(7 | 1(58 | 3(43 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(27 | 0(2 | 0(27 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(27 | 0(2 | 0(27 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(7 | 0(7 | - |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 1(16 | 1(18 | 3(29 |
| 4 | Материалы |
| В2003 | Анкер | шт. | 4(08 | 4(08 | - |
| В474 | Зажим тросовый | 10 шт. | 0(204 | 0(204 | - |
| В2350 | Муфта натяжная | шт. | 1(02 | 1(02 | - |
| В605 | Проволока стальная вязальная | кг | 0(46 | 0(76 | 0(36 |
| В2785 | Лента киперная | 1000 м | 0(0072 | 0(0072 | 0(0072 |
| В384 | Электроды | кг | 0(1 | 0(1 | - |
| В543 | Краска | кг | 0(15 | 0(18 | 0(05 |
| В2786 | Подвесы скользящего и концевого крепления | 100 шт. | - | 1(122 | - |
| В741 | Кабель | м | По проектным данным |
| В485 | Канат стальной (трос) | 10 м |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-507-1 | 8-507-2 | 8-506-3 |

Группа 508. Токоприемники

Таблица 8-508

Токоприемники

Измеритель - 1 штука (гр. 1-10)(

100 м (3 фазы) - гр. 11( 12(

1 штука (3 фазы) - гр. 13

|  | Токоприемник |
| --- | --- |
|  | скользящий без опорных | кольцевой с количеством контактных колец |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | конструкций | 3 | 6 | 9 | 12 |
| ресурса |
| измерения | масса токоприемника( кг( до |
|  | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 45 | 80 | 60 | 90 | 100 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(03 | 1(03 | 2(1 | 3(1 | 6(2 | 5(2 | 7(2 | 7(2 | 8(2 | 8(2 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(04 | 0(04 | 0(08 | 0(12 | 0(2 | 0(14 | 0(26 | 0(2 | 0(28 | 0(34 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(02 | 0(02 | 0(04 | 0(06 | 0(1 | 0(07 | 0(13 | 0(1 | 0(14 | 0(17 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(02 | 0(02 | 0(04 | 0(06 | 0(1 | 0(07 | 0(13 | 0(1 | 0(14 | 0(17 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(11 | 0(15 | 0(3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 0(04 | 0(06 | 0(11 | 0(3 | 0(39 | 0(99 | 0(56 | 0(71 | 0(92 | 0(96 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | - | - | - | 0(04 | 0(06 | 0(07 | 0(07 | 0(07 | 0(08 | 0(1 |
| 4 | Материалы |
|  | В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 0(1 | 0(1 | 0(2 | 0(9 | 0(9 | 1(8 | 1(8 | 2(1 | 2(8 | 3(1 |
| В140 | Лента ПВХ | кг | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(06 | 0(1 | 0(13 | 0(13 | 0(19 | 0(22 | 0(4 |
| В543 | Краска | кг | 0(24 | 0(05 | 0(16 | 0(03 | 0(04 | 0(05 | 0(08 | 0(1 | 0(12 | 0(15 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(09 | 0(09 | 0(18 | 0(18 | 0(21 | 0(28 | 0(31 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 0(003 | 0(004 | 0(008 | 0(01 | 0(02 | 0(03 | 0(05 | 0(05 | 0(07 | 0(09 |
| В307 | Трубка ПВХ | кг | 0(08 | 0(12 | 0(25 | 0(1 | 0(16 | 0(22 | 0(32 | 0(33 | 0(38 | 0(64 |
| В372 | Шпагат увязочный | кг | 0(001 | 0(001 | 0(02 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(02 | 0(03 | 0(04 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | - | - | - | 0(51 | 0(51 | 0(51 | 0(51 | 0(51 | 0(51 | 0(51 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-508-1 | 8-508-2 | 8-508-3 | 8-508-4 | 8-508-5 | 8-508-6 | 8-508-7 | 8-508-8 | 8-508-9 | 8-508-10 |

Продолжение табл. 8-508

|  | Токоприемник |
| --- | --- |

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | лыжного типа для рудного (угольного) перегружателя из швеллерной стали | высоковольтный для рудного (угольного) |
| --- | --- | --- |
|  | № 10 | № 14 | перегружателя |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 188 | 218 | 18(5 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34(3 | 40(5 | 0(16 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 4(57 | 5(87 | 0(08 |
| 3.1.2 | Кран мостовой | маш.-ч | 1(12 | 1(33 | - |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 4(57 | 5(87 | 0(08 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 71(2 | 74(5 | - |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 40(2 | 40(6 | 0(11 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 4(43 | 3(73 | - |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 24 | 27(4 | - |
| 3.7.1 | Машина электрошлифовальная | маш.-ч | 19(3 | 19(3 | 0(24 |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 19(3 | 19(3 | 0(63 |
| 3.7.12 | Шиногиб с моторным приводом | маш.-ч | - | - | 2(14 |
| 3.7.6 | Станок сверлильный | маш.-ч | - | - | 0(55 |
| 4 | Материалы |
| В590 | Наконечники кабельные | 100 шт. | 0(37 | 0(37 | 0(03 |
| В384 | Электроды | кг | 9(1 | 9(9 | - |
| В41 | Вазелин технический | кг | 0(18 | 0(22 | - |
| В140 | Лента ПВХ | кг | 0(51 | 0(59 | 0(003 |
| В543 | Краска | кг | 25(8 | 25(8 | 0(11 |
| В372 | Шпагат увязочный | кг | 0(06 | 0(07 | - |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 6(23 | 10(2 | 5(85 |
| В366 | Швеллер | т | 2(63 | 3(76 | - |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(06 | 0(06 | - |
| В210 | Проволока алюминиевая сварочная | кг | - | - | 0(03 |
| В3 | Аргон | м3 | - | - | 0(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-508-11 | 8-508-12 | 8-508-13 |

Группа 509. Аппаратура защиты

Таблица 8-509

Аппаратура защиты

Измеритель - 1 штука

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Сигнализатор давления ветра для рудного (угольного) перегружателя |
| --- | --- |
|  | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 4(1 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(06 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(03 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(03 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(32 |
| 4 | Материалы |
| В527 | Конструкция опорная | шт. | 2 |
| В384 | Электроды | кг | 0(2 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(4 |
| В609 | Прокладки резиновые | кг | 0(15 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(06 |
| В307 | Трубка ПВХ | кг | 0(08 |
| В543 | Краска | кг | 0(3 |
| В2665 | Трубка мендая | кг | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-509-1 |

Группа 510. Электромагниты подъемные (электрическая часть)

и барабаны кабельные

Таблица 8-510

Электромагниты подъемные (электрическая часть) и барабаны кабельные

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Электромагнит( масса( кг( до | Барабан |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 500 | 1500 | 3500 | 4500 | кабельный |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(1 | 4(1 | 6(2 | 7(2 | 5(2 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(87 | 4(93 | 8(87 | 10(9 | 0(8 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(07 | 2(6 | 4(57 | 5(6 | 0(4 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(8 | 2(33 | 4(3 | 5(33 | 0(4 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | 0(05 | 0(05 | 0(06 | 0(06 | 0(03 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | - | - | - | - | 0(75 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | - | - | - | - | 0(08 |
| 4 | Материалы |
| В590 | Наконечники кабельные | 100 шт. | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 0(002 | 0(002 | 0(002 | 0(002 | 0(002 |
| В140 | Лента ПВХ | кг | 0(008 | 0(008 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В543 | Краска | кг | 0(01 | 0(01 | 0(015 | 0(015 | 0(015 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В307 | Трубка ПВХ | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(015 |
| В543 | Краска | кг | 0(003 | 0(003 | 0(004 | 0(004 | 0(003 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(06 | 0(062 | 0(062 | 0(062 | 0(062 |
| В384 | Электроды | кг | - | - | - | - | 0(4 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-510-1 | 8-510-2 | 8-510-3 | 8-510-4 | 8-510-5 |

Группа 511. Шинопроводы троллейные

Таблица 8-511

Шинопроводы троллейные

Измеритель - 100 м

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Шинопровод на ток до 400 А напряжением до 660 В на кронштейнах( масса кронштейна( кг( до |
| --- | --- |
|  | 2 | 5 |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 84(5 | 90 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3(14 | 3(26 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(57 | 1(63 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(57 | 1(63 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 24(9 | 29(5 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1(52 | 3(25 |
| 4 | Материалы |
|  | В668 | Сталь угловая | т | 0(011 | - |
| В707 | Шпильки | кг | 10 | 10 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | - | 0(34 |
| В384 | Электроды | кг | 0(46 | 0(67 |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 24(5 | 24(5 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(245 | 0(245 |
| В590 | Наконечники кабельные | 10 шт. | 0(20 | 0(20 |
| В307 | Трубка ХВТ | кг | 0(01 | 0(01 |
| В2521 | Провод медный для заземления | кг | 0(21 | 0(21 |
| В2497 | Подвески | 100 шт. | 0(33 | 0(33 |
| В636 | Скобы | 10 шт. | 0(51 | 0(51 |
| В2244 | Клеммы | шт. | 5(1 | 5(1 |
| В3035 | Шинопроводы | м | По проектным данным |
| В2317 | Кронштейны | шт. |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-511-1 | 8-511-2 |

Раздел 3. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. Настоящий раздел содержит нормы на монтаж щитов, пунктов, шлефов (ящиков) и пультов, именуемых низковольтными комплектными устройствами (НКУ).

2. В нормах на монтаж НКУ учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

3. В нормах не учтены затраты на:

монтаж сборных шин при поставке щитов одиночными панелями, определяемые по соответствующим нормам раздела 3 отдела 1;

установку дополнительных наборных зажимов и прокладку дополнительных проводов сверх смонтированных заводами-изготовителями, определяемые по соответствующим нормам раздела 3 отдела 1 и раздела 2 отдела 2;

монтаж кабельных наконечников сечением свыше 240 мм2;

монтаж разделанных жил кабелей вне панели, к которой подведен кабель, определяемые по соответствующим нормам раздела 2 отдела 2.

4. При реконструкции и расширении действующих электроустановок затраты ресурсов на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим нормам раздела 3 отдела 1 и раздела 2 отдела 2.

5. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

шин всех профилей и сечений;

проводов всех марок и сечений;

шкафов (норма 8-571-2).

Группа 571. Щиты и стеллажи с блоками резисторов

(ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм

Таблица 8-571

Щиты и стеллажи с блоками резисторов

(ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм

Измеритель - 1 м ширины по фронту (гр. 1-5)( 1 стеллаж (гр. 6-13)

|  | Щит( собираемый из отдельных панелей и блоков управления однорядный | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный |
| --- | --- | --- |
| Шифр |
| Единица | или двухрядный без блоков резисторов( | открытого испол- | шкафного исполнения( глубина( мм( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | до 800 м | нения( ширина | 600 | 800 |
|  | открытого исполнения | шкафного исполнения | 800 мм |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 19(6 | 20(6 | 6(18 | 5(15 | 6(18 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2 | 2(8 | 1(08 | 1(54 | 1(84 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(54 | 0(92 | 0(54 | 0(77 | 0(92 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(54 | 0(92 | 0(54 | 0(77 | 0(92 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1(67 | 2(33 | 1(67 | 1(9 | 2(32 |
| 3.2.1 | Кран мостовой | маш.-ч | 0(91 | 1(01 | - | - | - |
| 3.15.16 | Станок для правки шин | маш.-ч | 0(06 | 0(06 | - | - | - |
| 3.3.2 | Полуавтомат сварочный | маш.-ч | 0(33 | 0(33 | - | - | - |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0(1 | 0(1 | - | - | - |
| 3.7.1 | Машина шлифовальная | маш.-ч | 0(07 | 0(07 | - | - | - |
| 4 | Материалы |
| В527 | Конструкции металлические | т | 0(081 | 0(081 | - | - | - |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 1(25 | 1(25 | 0(51 | 0(51 | 0(51 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(0004 | 0(0004 | 0(0004 | 0(0004 | 0(0004 |
| В543 | Краски разные | кг | 8(17 | 8(17 | 0(15 | 0(15 | 0(15 |
| В384 | Электроды | кг | 0(15 | 0(2 | 0(15 | 0(15 | 0(2 |
| В595 | Перемычки заземляющие | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-571-1 | 8-571-2 | 8-571-3 | 8-571-4 | 8-571-5 |

Окончание табл. 8-157

|  | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В( масса( кг( до |
| --- | --- |
| Шифр |
| Единица | 40 | 60 |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | ширина стеллажа по фронту( мм |
|  | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 5(15 | 7(21 | 9(27 | 11(33 | 6(18 | 8(24 | 11(33 | 14(42 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(02 | 1(94 | 2(94 | 3(96 | 1(42 | 2(7 | 4(12 | 5(52 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(51 | 0(97 | 1(47 | 1(98 | 0(71 | 1(35 | 2(06 | 2(76 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(51 | 0(97 | 1(47 | 1(98 | 0(71 | 1(35 | 2(06 | 2(76 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(2 | 2(79 | 3(52 | 4(25 | 2(42 | 4(34 | 4(36 | 5(37 |
| 4 | Материалы |
|  | В384 | Электроды | кг | 0(2 | 0(25 | 0(34 | 0(42 | 0(2 | 0(3 | 0(4 | 0(5 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(0003 | 0(0004 | 0(0005 | 0(0006 | 0(0004 | 0(0005 | 0(0007 | 0(0008 |
| В543 | Краска | кг | 0(5 | 0(1 | 0(16 | 0(2 | 0(1 | 0(17 | 0(2 | 0(27 |
| В595 | Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-571-6 | 8-571-7 | 8-571-8 | 8-571-9 | 8-571-10 | 8-571-11 | 8-571-12 | 8-571-13 |

Группа 572. Блоки управления и распределительные

пункты (шкафы) высотой до 1700 мм

Таблица 8-572

Блоки управления и распределительные

пункты (шкафы) высотой до 1700 мм

Измеритель - 1 штука

|  | Блок управления открытого исполнения | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф)( устанавливаемый |
| --- | --- | --- |

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | высотой и шириной до 1000(800 мм( устанавливаемый на | на стене | на полу | в нише |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стене | металлическом основании |

600(

600

1200(

1000

1700(

1100

1200(

1000

1700(

1100

700(

850

1300(

| 850 |
| --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(06 | 2(06 | 2(06 | 3(09 | 3(09 | 3(09 | 4(12 | 2(06 | 2(06 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(26 | 0(22 | 0(18 | 0(52 | 0(64 | 0(54 | 0(74 | 0(18 | 0(36 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(13 | 0(11 | 0(09 | 0(26 | 0(32 | 0(27 | 0(37 | 0(09 | 0(19 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(13 | 0(11 | 0(09 | 0(26 | 0(32 | 0(27 | 0(37 | 0(09 | 0(19 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(71 | - | 0(66 | 0(99 | 1(11 | 0(68 | 0(9 | 0(47 | 0(57 |
| 4 | Материалы |
| В527 | Конструкция опорная | т | 0(015 | - | 0(015 | 0(025 | 0(03 | 0(025 | 0(03 | 0(01 | 0(02 |
| В384 | Электроды | кг | 0(1 | - | 0(15 | 0(25 | 0(25 | 0(25 | 0(3 | 0(3 | 0(2 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(17 | 0(17 | 0(17 | 0(17 | 0(26 | 0(06 | 0(06 | 0(17 | 0(17 |
| В543 | Краска | кг | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(05 | 0(03 | 0(05 | 0(03 | 0(05 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-572-1 | 8-572-2 | 8-572-3 | 8-572-4 | 8-572-5 | 8-572-6 | 8-572-7 | 8-572-8 | 8-572-9 |

Группа 573. Пульты и шкафы управления

Таблица 8-573

Пульты и шкафы управления

Измеритель - 1 штука

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Пульт управления напольный( высота до 1200 мм( глубина и ширина по фронту( мм( до | Вставка угловая напольная( глубина до | Шкаф (пульт) управления навесной( высота( ширина( глубина( мм( до |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 700(600 | 700(1000 | 700 мм | 600(600(350 | 900(600(500 | 1200(600(500 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(06 | 2(06 | 1(03 | 2(06 | 2(06 | 2(06 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(74 | 1(1 | 0(74 | 0(31 | 0(47 | 0(57 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(22 | 0(31 | 0(22 | 0(06 | 0(11 | 0(15 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(22 | 0(31 | 0(22 | 0(06 | 0(11 | 0(15 |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | 0(3 | 0(46 | 0(3 | 0(19 | 0(25 | 0(27 |
| 3.7.15 | Молоток бурильный | маш.-ч | 0(3 | 0(46 | 0(3 | 0(19 | 0(25 | 0(27 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(68 | 1(03 | 0(68 | 0(61 | 0(72 | 0(79 |
| 4 | Материалы |
|  | В384 | Электроды | кг | 0(15 | 0(25 | 0(1 | 0(1 | 0(15 | 0(2 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В543 | Краска | кг | 0(05 | 0(06 | 0(03 | 0(02 | 0(03 | 0(04 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(0003 | 0(0003 | 0(0003 | - | - | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-573-1 | 8-573-2 | 8-573-3 | 8-573-4 | 8-573-5 | 8-573-6 |

Группа 574. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов( установленных на устройствах

Таблица 8-574

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов( установленных на устройствах

Измеритель - 100 жил

| Шифр |
| --- |
| Единица | Кабели или провода( сечение( мм2( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 10 | 16 | 35 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 15(45 | 29(87 | 33(49 | 40(17 | 52(53 | 62(83 | 67(98 | 76(22 | 86(52 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(3 | 0(014 | 0(04 | 0(06 | 0(06 | 0(08 | 0(08 | 0(12 | 0(16 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(15 | 0(007 | 0(02 | 0(03 | 0(03 | 0(04 | 0(04 | 0(06 | 0(08 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(15 | 0(007 | 0(02 | 0(03 | 0(03 | 0(04 | 0(04 | 0(06 | 0(08 |
| 3.5.3 | Пресс гидравлический | маш.-ч | - | 10(54 | 12(36 | 16(55 | 17(5 | 18(65 | 20(1 | 22(8 | 26(45 |
| 4 | Материалы |
| В590 | Наконечники кабельные | 100 шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| В140 | Лента ПВХ | кг | 0(2 | 0(4 | 0(6 | 0(9 | 1 | 1(1 | 1(2 | 1(4 | 1(6 |
| В372 | Шпагат | кг | 0(02 | 0(05 | 0(06 | 0(09 | 0(1 | 0(12 | 0(14 | 0(15 | 0(18 |
| В168 | Нитки швейные | кг | 0(01 | 0(02 | 0(03 | 0(05 | 0(06 | 0(07 | 0(08 | 0(09 | 0(1 |
| В137 | Лак изоляционный | кг | 0(1 | 0(15 | 0(25 | 0(34 | 0(4 | 0(44 | 0(48 | 0(56 | 0(64 |
| В41 | Вазелин технический | кг | 0(1 | 0(1 | 0(15 | 0(2 | 0(3 | 0(3 | 0(4 | 0(5 | 0(6 |
| В553 | Лента монтажная | 10 м | 0(1 | 0(1 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В2010 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| В189 | Припой | кг | 0(076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | - | 1(24 | 5(54 | 5(54 | 7(94 | 7(94 | 7(94 | 17(98 | 26(96 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-574-1 | 8-574-2 | 8-574-3 | 8-574-4 | 8-574-5 | 8-574-6 | 8-574-7 | 8-574-8 | 8-574-9 |

Группа 575. Приборы и автоматы( снятые перед транспортированием

Таблица 8-575

Приборы и автоматы( снятые перед транспортированием

Измеритель - 100 жил

| Шифр |
| --- |
| Единица | Прибор или | Блок резисторов (ящик сопротивления)( масса( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | аппарат | 15 | 40 | 50 | 60 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(03 | 1(03 | 1(03 | 1(03 | 1(03 |
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(0034 | 0(046 | 0(12 | 0(154 | 0(18 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(0017 | 0(023 | 0(06 | 0(077 | 0(09 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(0017 | 0(023 | 0(06 | 0(077 | 0(09 |
| 4 | Материалы |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(018 | 0(14 | 0(14 | 0(362 | 0(362 |
| В396 | Эмаль | кг | - | 0(03 | 0(05 | 0(05 | 0(05 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-575-1 | 8-575-2 | 8-575-3 | 8-575-4 | 8-575-5 |

Раздел 4. ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ,

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И ЯЧЕЙКИ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме групп 599 и 600 - 2 м и группы 596 - проектные отметки.

2. В нормах не учтены затраты на:

нанизывание и крепление хрусталя при монтаже люстр (художественной арматуры);

установку крепежных конструкций для отдельно стоящей (выносной) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), определяемые по соответствующим нормам группы 88.

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

арматуры осветительной - светильников, прожекторов, светофильтров, сигнальных фонарей и др., включая стекло, ПРА и стартеры (кроме относимых к оборудованию);

выключателей, переключателей, штепсельных розеток (в том числе герметических), потолочных розеток, патронов, блоков с выключателями и штепсельными розетками;

ламп электрических;

кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование;

проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование, а также проводом для заземления светильников и прожекторов;

каната стального (троса);

конструкций металлических по группе 599, а также для крепления светильников (кронштейнов, подвалов, стоек и др.);

щитков лабораторных, не имеющих установленного оборудования;

щитков, шкафов и пунктов, используемых для осветительных сетей;

вентиляторов;

ящиков с понижающими трансформаторами;

счетчиков однофазных;

электрополотенца;

универсально-сборных электромонтажных конструкций (УСЭК) по группе 598;

звонков электрических.

Группа 591. Выключатели( переключатели и штепсельные розетки

Таблица 8-591

Выключатели( переключатели и штепсельные розетки

Измеритель - 100 штук

|  | Выключатель |
| --- | --- |
|  | одноклавишный | полугермети- | двухклавишный |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | неутопленного типа при открытой проводке | утопленного типа при скрытой проводке | ческий и герметический | неутопленного типа при открытой проводке | утопленного типа при скрытой проводке |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 34(1 | 30 | 70 | 38(1 | 30(11 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(06 | 0(064 | 0(18 | 0(064 | 0(064 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(03 | 0(032 | 0(09 | 0(032 | 0(032 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(03 | 0(032 | 0(09 | 0(032 | 0(032 |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 5(52 | - | - | 5(52 | - |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | - | - | 4 | - | - |
| 4 | Материалы |
| В3006 | Подрозетники | шт. | 103 | - | - | 103 | - |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1(02 | - | - | 1(02 | - |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(11 | - | - | - | - |
| В378 | Шурупы | кг | 0(3 | - | - | 0(3 | - |
| В2082 | Втулки | 100 шт. | - | 1(02 | - | - | 1(02 |
| В1 | Алебастр | кг | - | 3(15 | - | - | 3(15 |
| В270 | Сталь полосовая | т | - | - | 0(014 | - | - |
| В546 | Лак битумный | кг | - | - | 2(7 | - | - |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | - | - | 97(6 | - | - |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | - | - | 0(976 | - | - |
| В384 | Электроды | кг | - | - | 0(024 | - | - |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | - | - | 3(54 | - | - |
| В3015 | Приборы соответствующего типа | шт. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-591-1 | 8-591-2 | 8-591-3 | 8-591-4 | 8-591-5 |

Продолжение табл. 8-591

|  | Переключатель | Розетка штепсельная | Блоки с тремя выключате |
| --- | --- | --- | --- |

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | неутопленного типа при открытой проводке | утопленного типа при скрытой проводке | неутопленного типа при открытой проводке | утопленного типа при скрытой проводке | полугерметическая и герметическая | трехполюсная | лями и одной штепсельной розеткой уплотненного типа при открытой проводке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 34 | 30(17 | 37(23 | 35 | 70 | 67(37 | 63(71 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(064 | 0(064 | 0(064 | 0(064 | 0(22 | 0(22 | 0(12 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(032 | 0(032 | 0(032 | 0(032 | 0(11 | 0(11 | 0(06 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(032 | 0(032 | 0(032 | 0(032 | 0(11 | 0(11 | 0(06 |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 5(52 | - | 5(52 | - | - | - | - |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 4 | Материалы |
| В3006 | Подрозетник | шт. | 103 | - | 103 | - | - | - | - |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2(04 | - | 1(02 | - | - | - | - |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(11 | - | 0(11 | 0(42 | - | - | 0(42 |
| В2082 | Втулки | 100 шт. | - | 1(02 | - | 1(02 | - | - | 1(02 |
| В1 | Алебастр | кг | - | 3(15 | - | 3(15 | - | - | 3(15 |
| В270 | Сталь полосовая | т | - | - | - | - | 0(014 | 0(0096 | - |
| В546 | Лак битумный | кг | - | - | - | - | 2(7 | - | - |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | - | - | - | - | 97(6 | 204 | - |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | - | - | - | - | 0(976 | 2(04 | - |
| В384 | Электроды | кг | - | - | - | - | 0(024 | - | - |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(3 | - | 0(3 | 1(5 | 2(73 | - | 1(5 |
| В3015 | Приборы соответствующего типа | шт. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-591-6 | 8-591-7 | 8-591-8 | 8-591-9 | 8-591-10 | 8-591-11 | 8-591-12 |

Группа 592. Патроны

Таблица 8-592

Патроны

Измеритель - 100 штук

|  | Патрон |
| --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | стенной или потолочный | подвесной |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 49(96 | 49(87 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(22 | 0(24 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(11 | 0(12 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(11 | 0(12 |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 8(22 | 6(0 |
| 4 | Материалы |
|  | В3037 | Розетка деревянная | шт. | 103 | - |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1(51 | - |
| В378 | Шурупы | кг | 0(26 | - |
| В2921 | Крюк | шт. | - | 102 |
| В2549 | Розетка потолочная | 100 шт. | - | 1(02 |
| В335 | Цемент | кг | - | 6 |
| В2186 | Зажим люстровый | 100 шт. | - | 2(04 |
| В189 | Припой | кг | - | 0(3 |
| В3013 | Патрон соответствующего типа | шт. | 102 | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-592-1 | 8-592-2 |

Группа 593. Светильники для ламп накаливания

Таблица 8-593

Светильники для ламп накаливания

Измеритель - 100 штук

|  | Светильник с подвеской на крюк для помещений с | Светильник с |
| --- | --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | нормальными условиями | повышенной влажностью и пыльностью | тяжелыми условиями среды | навинчиванием на трубу взрывоопасных помещений |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 42(27 | 54(88 | 79(07 | 89(24 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37(34 | 49(64 | 72(47 | 77(3 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(077 | 0(09 | 0(14 | 1(15 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(077 | 0(09 | 0(14 | 1(15 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 37(19 | 49(36 | 72(19 | 75(0 |
| 4 | Материалы |
|  | В2921 | Крюк | шт. | 102 | 102 | 102 | - |
| В2549 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | - |
| В1 | Алебастр | кг | 3(15 | 3(15 | 3(15 | - |
| В2186 | Зажим люстровый | 100 шт. | 2(04 | 2(04 | 2(04 | - |
| В2789 | Провод для заземления | 10 м | - | - | - | 10(3 |
| В2426 | Наконечники | 100 шт. | - | - | - | 1(02 |
| В307 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(31 | 0(31 | 0(31 | 0(31 |
| В2325 | Лента ФУМ | кг | - | - | - | 0(3 |
| В3000 | Арматура осветительная | шт. | По проектным данным |
| В3019 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 | 102 | 102 | 102 |
| В3010 | Лампы | шт. | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-593-1 | 8-593-2 | 8-593-3 | 8-593-4 |

Продолжение табл. 8-593

|  | Потолочный или настенный |
| --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми | с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды |
|  | условиями среды | одноламповый | двухламповый |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 81(23 | 76(8 | 84(9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36(46 | 39(7 | 50(3 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(73 | 1(25 | 1(55 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(73 | 1(25 | 1(55 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 35(0 | 37(2 | 47(2 |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 22(08 | 22(08 | 22(08 |
| 4 | Материалы |
| В2590 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2(04 | 2(04 | 2(04 |
| В444 | Винты | кг | 3(06 | 3(06 | 3(06 |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4(08 | 4(08 | 4(08 |
| В2549 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| В3000 | Арматура осветительная | шт. | По проектным данным |
| В3043 | Шурупы для светильников потолочных Д=4 мм( l=20 мм | кг | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В3044 | Шурупы для светильников настенных Д=4 мм( l=35 мм | кг | 0(3 | 0(3 | 0(3 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(31 | 0(31 | 0(31 |
| В3019 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 | 102 | 102 |
| В3010 | Лампы | шт. | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-593-5 | 8-593-6 | 8-593-7 |

Продолжение табл. 8-593

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Светильник с подвеской к смонтированной трассовой проводке | Светильник местного освещения | Световые настенные указатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 38(29 | 73(5 | 84(67 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27(48 | 0(3 | 2(06 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(24 | 0(15 | 1(03 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(24 | 0(15 | 1(03 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 27(0 | - | - |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | - | 22(08 | 22(08 |
| 4 | Материалы |
| В2254 | Колпачки изолирующие | 100 шт. | 2(04 | - | - |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 1(02 | 0(31 | 0(21 |
| В2521 | Провод медный | кг | 0(62 | - | 1(53 |
| В444 | Винты | кг | - | 3(06 | - |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | - | 4(08 | 4(08 |
| В351 | Фольга медная | кг | - | 0(21 | - |
| В3000 | Арматура осветительная | шт. | По проектным данным |
| В3019 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 | 102 | 102 |
| В3010 | Лампы | шт. | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-593-8 | 8-593-9 | 8-593-10 |

Продолжение табл. 8-593

| Шифр |
| --- |
| Единица | Люстры и подвесы с количеством ламп до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 5 | 12 | 30 | 50 | 75 | 100 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(06 | 2(04 | 4(3 | 8(06 | 13(2 | 21(48 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(89 | 1(88 | 4(52 | 9 | 15(23 | 26(91 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(0077 | 0(06 | 0(4 | 1(03 | 1(99 | 3(98 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(0077 | 0(06 | 0(4 | 1(03 | 1(99 | 3(98 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 0(87 | 1(76 | 3(72 | 6(93 | 11(25 | 17(96 |
| 4 | Материалы |
|  | В247 | Сталь круглая | т | 0(00026 | 0(00026 | 0(00026 | 0(0008 | 0(0004 | 0(0004 |
| В384 | Электроды | кг | 0(012 | 0(012 | 0(012 | 0(012 | 0(012 | 0(012 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(101 | 0(101 | 0(101 | 0(33 | 0(33 | 0(33 |
| В1 | Алебастр | кг | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(00004 | 0(00004 | 0(00004 | 0(00004 | 0(00004 | 0(00004 |
| В137 | Лак | кг | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 | 0(5 |
| В2549 | Розетка потолочная | 100 шт. | 0(0102 | 0(0102 | - | - | - | - |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(01 | 0(01 | 0(05 | 0(11 | 0(16 | 0(21 |
| В140 | Лента поливинилхлоридная | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(02 | 0(03 | 0(04 |
| В307 | Трубка ПХХ | кг | 0(01 | 0(01 | 0(25 | 0(41 | 0(62 | 0(83 |
| В2186 | Зажим люстровый | 100 шт. | - | - | 0(61 | 1(02 | 1(53 | 2(04 |
| В3000 | Арматура осветительная | шт. |
|  | В3019 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | По проектным данным |
| В3010 | Лампы | шт. |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-593-12 | 8-593-13 | 8-593-14 | 8-593-15 | 8-593-16 | 8-593-17 |

Продолжение табл. 8-593

|  | Кронштейны со светильниками |
| --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | по стенам и потолке | по колоннам( фермам( балкам( на мостиках |
|  | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 99(78 | 140 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30(18 | 50(1 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(54 | 1(29 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(54 | 1(29 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 5(4 | - |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 29(1 | 47(5 |
| 4 | Материалы |
|  | В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1(22 | - |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 195 | - |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 1(95 | - |
| В384 | Электроды | кг | 0(3 | - |
| В2152 | Держатель светильника | 100 шт. | 1(02 | 1(02 |
| В2521 | Провод медный | кг | 0(62 | 0(62 |
| В270 | Сталь полосовая | т | - | 0(0066 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | - | 1(87 |
| В2789 | Провод | 10м |
|  | В2317 | Кронштейн | шт. | По проектным данным |
| В3000 | Арматура осветительная | шт. |
|  | В3019 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 | 102 |
| В3010 | Лампы | шт. | 102 | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-593-19 | 8-593-19 |

Окончание табл. 8-593

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Светильник в подвесных потолках |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 54(34 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(0 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(33 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(33 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 0(33 |
| 4 | Материалы |
| В256 | Сталь листовая | т | 0(066 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(019 |
| В396 | Эмаль | кг | 10 |
| В2438 | Патрубок | 100 шт. | 1(02 |
| В2342 | Муфта | шт. | 102 |
| В2921 | Крюк | шт. | 102 |
| В2549 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1(02 |
| В2186 | Зажим люстровый | 100 шт. | 1(02 |
| В2789 | Провод | 10м |
|  | В617 | Трубы( металлорукава | м | По проектным данным |
| В3000 | Арматура осветительная | шт. |
|  | В3019 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| В3010 | Лампы | шт. | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-593-20 |

Группа 594. Светильники с люминесцентными лампами

Таблица 8-594

Светильники с люминесцентными лампами

Измеритель - 100 штук

|  | Светильник отдельно устанавливаемый |
| --- | --- |
| Шифр ресурса |

| Элементы затрат | Единица измерения | на штырях( с количеством ламп в светильнике | на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | до 4 | до 6 | до 10 | 1 | 2 | до 4 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 127 | 132 | 170(8 | 239(8 | 343(8 | 99 | 131 | 183(8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30(4 | 41(9 | 57(4 | 101 | 146 | 39(1 | 56(2 | 64(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(42 | 2(46 | 3(71 | 8(38 | 13(48 | 1(46 | 2(51 | 3(92 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 27(6 | 37(0 | 50(0 | 84(3 | 119(3 | 36(13 | 51(17 | 56(67 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(42 | 2(46 | 3(71 | 8(38 | 13(48 | 1(46 | 2(51 | 3(92 |
| 4 | Материалы |
|  | В2755 | Шпилька | шт. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | - | - | - |
| В307 | Трубка ХВШ | кг | 2(8 | 2(8 | 2(8 | 2(8 | 2(8 | 3(09 | 3(09 | 3(09 |
| В2549 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2(04 | 2(04 | 2(04 | 2(04 | 2(04 | 2(04 | 2(04 | 2(04 |
| В1 | Алебастр | кг | 3(15 | 3(15 | 3(15 | 3(15 | 3(15 | 3(15 | 3(15 | 3(15 |
| В2921 | Крюки | шт. | - | - | - | - | - | 204 | 204 | 204 |
| В2789 | Провод | 10м |
|  | В3000 | Арматура осветительная | шт. | По проектным данным |
| В3010 | Лампы | шт. |
|  | В3034 | Стартеры | шт |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-594-1 | 8-594-2 | 8-594-3 | 8-594-4 | 8-594-5 | 8-594-6 | 8-594-7 | 8-594-8 |

Окончание табл. 8-594

Шифр ресурса

| Элементы затрат | Единица измерения | Светильник отдельно устанавливаемый на кронштейнах |
| --- | --- | --- |
|  | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 155 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49(5 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(73 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 46(0 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(73 |
| 4 | Материалы |
| В307 | Трубка ХВШ | кг | 3(09 |
| В2921 | Крюки | шт. | 204 |
| В2549 | Розетка потолочная | 100 шт. | 204 |
| В1 | Алебастр | кг | 3(15 |
| В2282 | Конструкции для подвески | шт. |
|  | В2789 | Провод | 10м |
|  | В3000 | Арматура осветительная | шт. | По проектным данным |
| В3010 | Лампы | шт. |
|  | В3034 | Стартеры | шт |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-594-9 |

Группа 595. Светильники с ртутными лампами

Таблица 8-595

Светильники с ртутными лампами

Измеритель - 100 штук

|  | Светильник на кронштейнах( на |
| --- | --- |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | мостиках( включая установку ПРА | стенах( колоннах и фермах( включая установку ПРА |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 249(9 | 275(1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 87(94 | 88(18 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(47 | 1(59 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 85(0 | 85(0 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(47 | 1(59 |
| 4 | Материалы |
|  | В139 | Лента изоляционная | кг | 0(26 | 0(11 |
| В307 | Трубка ПХВ | кг | 3(01 | - |
| В2789 | Провод | 100 м | 2(48 | 2(48 |
| В2426 | Наконечники | 100 шт. | 10(2 | 10(2 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | - | 1(87 |
| В2282 | Конструкции для крепления светильников | шт. |

| По проектным данным |
| --- |
| В2789 | Провод | 10 м |
|  | В3000 | Арматура осветительная | шт. |
|  | В3010 | Лампы | шт. | 102 | 102 |
| В3019 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-595-1 | 8-595-2 |

Окончание табл. 8-595

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | Светильник на трубчатых подвесах( включая установку ПРА( длина подвеса до 2500 мм |
| --- | --- |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 231(9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 92(72 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 3(86 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 85 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 3(86 |
| 4 | Материалы |
| В693 | Хомутики | шт. | 204 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(5 |
| В2789 | Провод | 10 м |
|  | В2282 | Конструкции для крепления светильников | шт. | По проектным данным |
| В3000 | Арматура осветительная | шт. |
|  | В3019 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| В3010 | Лампы | шт. | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-595-3 |

Группа 596. Прожекторы

Таблица 8-596

Прожекторы

Измеритель - 100 штук

|  | Прожектор отдельно устанавливаемый на |
| --- | --- |

Шифр ресурса

Элементы затрат

| Единица измерения | стальной конструкции на земле с лампой мощностью( Вт | стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью( Вт | кронштейне( установленном на опоре с лампой мощностью( Вт | стальной мачте с лампой мощностью( Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 162 | 183 | 309 | 361 | 298 | 351 | 330 | 382 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5(2 | 5(2 | 5(2 | 5(2 | 125 | 150 | 140 | 5(2 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(6 | 2(6 | 2(6 | 2(6 | 2(6 | 2(6 | 2(6 | 2(6 |
| 3.1.6 | Вышка телескопическая | маш.-ч | - | - | - | - | 120 | 145 | 135 | - |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(6 | 2(6 | 2(6 | 2(6 | 2(6 | 2(6 | 2(6 | 2(6 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 11(5 | 11(5 | 11(5 | 11(5 | 11(5 | 11(5 | 11(5 | 11(5 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | - | - | 125 | 150 | - | - | - | 160 |
| 4 | Материалы |
|  | В2530 | Профиль монтажный | шт. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| В384 | Электроды | кг | 5(2 | 5(2 | 5(2 | 5(2 | 5(2 | 5(2 | 5(2 | 5(2 |
| В135 | Лак | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| В3000 | Арматура осветительная | шт. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| В3010 | Лампы | шт. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-596-1 | 8-596-2 | 8-596-3 | 8-596-4 | 8-596-5 | 8-596-6 | 8-596-7 | 8-596-8 |

Окончание табл. 8-596

|  | Прожекторы( устанавливаемые блоками на |
| --- | --- |

Шифр ресурса

Элементы затрат

Единица измерения

стальной конструкции на крыше здания( количество прожекторов в блоке с

| лампами мощностью до 1000 Вт | стальной мачте( количество прожекторов в блоке с лампами мощностью до 1000 Вт |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 473 | 575 | 697 | 546 | 683 | 729 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4(08 | 12(24 | 14(28 | 182 | 206 | 218 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 2(04 | 6(12 | 7(14 | 4(44 | 6(12 | 7(14 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2(04 | 6(12 | 7(14 | 4(44 | 6(12 | 7(14 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 11(05 | 22(1 | 22(1 | 22(1 | 22(1 | 22(1 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 138(5 | 163(5 | 188(5 | - | - | - |
| 3.1.6 | Вышка телескопическая | маш.-ч | - | - | - | 173(5 | 193(5 | 203(5 |
| 4 | Материалы |
|  | В2530 | Профиль монтажный | шт. | 330 | 495 | 660 | 330 | 495 | 660 |
| В384 | Электроды | кг | 10(4 | 15(6 | 20(8 | 10(4 | 15(6 | 20(8 |
| В135 | Лак | кг | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 76 | 114 | 152 | 76 | 114 | 152 |
| В3000 | Арматура осветительная | шт. | По проектным данным |
| В3010 | Лампы | шт. |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-596-9 | 8-596-10 | 8-596-11 | 8-596-12 | 8-596-13 | 8-596-14 |

Группа 597. Комплектные осветительные устройства

с щелевыми световодами

Таблица 8-597

Комплектные осветительные устройства с щелевыми световодами

Измеритель - 100 штук

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Устройство (КОУ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 8(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1(97 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(24 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(24 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(08 |
| 3.5.2 | Компрессор | маш.-ч | 1(11 |
| 3.1.7 | Автогидроподъемник | маш.-ч | 0(377 |
| 4 | Материалы |
| В283 | Сталь швеллерная | т | 0(00845 |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(00378 |
| В2755 | Шпильки | шт. | 4 |
| В2552 | Сальники ввертные | 100 шт. | 0(06 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(5 |
| В396 | Эмаль серая | кг | 0(19 |
| В247 | Сталь круглая | т | 0(0004 |
| В384 | Электроды | кг | 0(084 |
| Г6 | Воздух сжатый | м3 | 5(086 |
| В2999 | Арматура осветительная (КОУ) | компл. | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-597-1 |

Группа 598. Универсальные сборные электромонтажные

конструкции (УСЭК) для светильников

Таблица 8-598

Универсальные сборные электромонтажные

конструкции (УСЭК) для светильников

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Конструкция( устанавливаемая на |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | потолке | стенке или колонне |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 165 | 125 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3(06 | 3(06 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 1(53 | 1(53 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1(53 | 1(53 |
| 4 | Материалы |
|  | В522 | Конструкции | т | 1(03 | 1(03 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-598-1 | 8-598-2 |

Группа 599. Щитки осветительные

Таблица 8-599

Щитки осветительные

Измеритель - 1 штука

|  | Щитки( устанавливаемые |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | распорными дюбелями( масса щитка( кг( до |
| ресурса |
| измерения | 6 | 15 | 25 | 50 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 0(145 | 3(24 | 4(16 | 5(45 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(018 | 1(9 | 0(076 | 0(154 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(009 | 0(95 | 0(038 | 0(077 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(009 | 0(95 | 0(038 | 0(077 |
| 3.7.16 | Электроперфоратор | маш.-ч | 0(2 | 0(33 | 0(435 | 0(65 |
| 4 | Материалы |
|  | В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(004 |
| В2590 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(004 |
| В595 | Перемычки заземляющие | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0(124 | 0(144 | 0(196 | 0(247 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(016 | 0(02 | 0(039 | 0(058 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В542 | Краска масляная | кг | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В3024 | Щитки( используемые для осветительных сетей | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-599-1 | 8-599-2 | 8-599-3 | 8-599-4 |

Продолжение табл. 8-599

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Щитки( устанавливаемые в нише болтами на конструкции( масса щитка( кг( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 6 | 15 | 25 | 50 |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(99 | 3(84 | 4(73 | 5(97 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(028 | 0(056 | 0(086 | 0(162 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(014 | 0(028 | 0(043 | 0(081 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(014 | 0(028 | 0(043 | 0(081 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(052 | 0(052 | 0(052 | 0(052 |
| 4 | Материалы |
|  | В2590 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0(04 | 0(04 | 0(04 | 0(04 |
| В595 | Перемычки заземляющие | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0(124 | 0(144 | 0(196 | 0(247 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(016 | 0(023 | 0(039 | 0(058 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В2788 | Дюбели | 100 шт. | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(041 | 0(041 | 0(041 | 0(041 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(25 | 0(25 | 0(032 | 0(41 |
| В384 | Электроды | кг | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 |
| В546 | Лак битумный | кг | 0(58 | 0(58 | 0(58 | 0(58 |
| В542 | Краска масляная | кг | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В3024 | Щитки( используемые для осветительных сетей | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-599-5 | 8-599-6 | 8-599-7 | 8-599-8 |

Продолжение табл. 8-599

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Щитки( устанавливаемые на стенке распорными дюбелями( масса щитка( кг( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 6 | 15 | 25 |
|  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(9 | 3(59 | 5(05 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(018 | 0(04 | 0(12 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(009 | 0(02 | 0(06 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(009 | 0(02 | 0(06 |
| 3.7.16 | Электроперфоратор | маш.-ч | 0(44 | 0(5 | 0(735 |
| 4 | Материалы |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0(04 | 0(04 | 0(04 |
| В2590 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0(04 | 0(04 | 0(04 |
| В595 | Перемычки заземляющие | шт. | 1 | 1 | 1 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0(124 | 0(144 | 0(247 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(016 | 0(023 | 0(058 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В542 | Краска масляная | кг | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В2082 | Втулки | 100 шт. | 0(21 | 0(21 | 0(21 |
| В3024 | Щитки( используемые для осветительных сетей | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-599-9 | 8-599-10 | 8-599-11 |

Продолжение табл. 8-599

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Щитки( устанавливаемые на стенке распорными дюбелями( масса щитка( кг( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 6 | 15 | 25 |
|  | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(94 | 3(76 | 5(02 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(026 | 0(056 | 0(132 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(013 | 0(028 | 0(066 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(013 | 0(028 | 0(066 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0(052 | 0(052 | 0(052 |
| 4 | Материалы |
| В2590 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0(04 | 0(04 | 0(04 |
| В595 | Перемычки заземляющие | шт. | 1 | 1 | 1 |
| В307 | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0(144 | 0(196 | 0(247 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(023 | 0(039 | 0(058 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В3027 | Дюбели ДГ | шт. | 4(08 | 4(08 | 4(08 |
| В2434 | Патроны для пристрелки | 100 шт. | 0(041 | 0(041 | 0(041 |
| В542 | Краска масляная | кг | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В2082 | Втулки | 100 шт. | 0(21 | 0(21 | 0(21 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | - | 0(32 | 0(41 |
| В546 | Лак битумный | кг | - | 0(58 | 0(58 |
| В384 | Электроды | кг | - | 0(05 | 0(05 |
| В3024 | Щитки( используемые для осветительных сетей | шт. | 1(02 | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-599-12 | 8-599-13 | 8-599-14 |

Группа 600. Счетчики

Таблица 8-600

Счетчики

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Счетчик( устанавливаемый на готовом основании |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | однофазный | трехфазный |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 0(31 | 0(8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(012 | 0(016 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(006 | 0(008 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(006 | 0(008 |
| 4 | Материалы |
|  | В444 | Винты | кг | 0(03 | 0(03 |
| В3020 | Счетчики однофазные | шт. | 1(02 | - |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-600-1 | 8-600-2 |

Группа 601. Щитки лабораторные

Таблица 8-601

Щитки лабораторные

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Щиток |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 6 |
|  | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 3(36 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(04 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(02 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(02 |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0(24 |
| 4 | Материалы |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0(04 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(06 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(01 |
| В279 | Сталь угловая | т | 0(00416 |
| В3024 | Щитки( используемые для осветительных сетей | шт. | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-601-1 |

Группа 602. Приборы нагревательные

Таблица 8-602

Приборы нагревательные

Измеритель - 1 штука

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Электрополотенце | Электропечь мощностью до 1 кВ |
| --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(03 | 2(06 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(012 | 0(02 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(006 | 0(01 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(006 | 0(01 |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0(22 | 0(02 |
| 4 | Материалы |
|  | В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0(041 | - |
| В3015 | Приборы соответствующего типа | шт. | 1(02 | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-602-1 | 8-601-2 |

Группа 603. Ящики с понижающими трансформаторами

Таблица 8-603

Ящики с понижающими трансформаторами

Измеритель - 1 штука

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Ящик |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(23 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(03 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(015 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(015 |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 0(22 |
| 4 | Материалы |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0(04 |
| В2782 | Ящики с понижающими трансформаторами | шт. | 1(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-603-1 |

Группа 604. Звонки электрические с кнопкой

Таблица 8-604

Звонки электрические с кнопкой

Измеритель - 100 комплектов

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Звонок с кнопкой |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 65(99 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(18 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(09 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(09 |
| 3.7.13 | Дрель электрическая | маш.-ч | 16(56 |
| 4 | Материалы |
| В2788 | Дюбели распорные | 100 шт. | 3(06 |
| В378 | Шурупы | кг | 0(32 |
| В3037 | Розетка деревянная | шт. | 1(03 |
| В2522 | Провод | 100 м | 0(4 |
| В3006 | Звонок электрический | компл. | 102 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-604-1 |

Группа 605. Вентиляторы потолочные

Таблица 8-605

Вентиляторы потолочные

Измеритель - 1 штука

| Шифр | Элементы затрат | Единица | Вентилятор |
| --- | --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1(97 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(154 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(007 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(077 |
| 4 | Материалы |
| В2921 | Крюки | шт. | 1(02 |
| В2549 | Розетка потолочная | 100 шт. | 0(0102 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(02 |
| В3003 | Вентиляторы | шт. | 1(02 |
| В270 | Сталь полосовая 30(4 | т | 0(001 |
| В2788 | Дюбели У658 | 100 шт. | 0(04 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-605-1 |

ОТДЕЛ 4. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. Нормы группы 742 следует добавлять к соответствующим нормам отдела 3 раздела 1 “Электрические машины” и к нормам на силовые вводы.

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

кабелей всех марок и сечений;

кожухов защитных для муфт;

труб (кроме отрезков труб для защиты кабелей и проводов в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия).

4. Нормы группы 744 следует применять при прокладке кабелей в спецпомещениях (реакторное отделение и спецкорпус АЭС) по установленным конструкциям и лоткам.

Группа 741. Муфты для силовых кабелей

Таблица 8-741

Муфты для силовых кабелей

Измеритель - 1 штука

|  | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки( напряжение( кВ |
| --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 1 | 6 |
| ресурса |
| измерения | сечение( мм2( до |
|  | 3(70 | 3(185 | 1(240 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 8(24 | 11(3 | 13(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В412 | Бензин | т | 0(0005 | 0(0005 | 0(0005 |
| В137 | Лак | кг | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | 0(31 | 0(31 | 0(27 |
| В2426 | Наконечник | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В2445 | Перчатка термоусаживаемая | шт. | 1 | 1 | 1 |
| В189 | Припой | кг | 0(4 | 0(4 | 0(4 |
| В2521 | Провод медный для заземления | кг | 0(07 | 0(07 | 0(12 |
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0(001 | 0(001 | 0(001 |
| В37 | Асбест шнуровой | кг | 0(1 | 0(1 | 0(2 |
| В3012 | Манжета термоусаживаемая | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-741-1 | 8-741-2 | 8-741-3 |

Группа 742. Присоединение кабелей к вводам и оборудованию

Таблица 8-741

Присоединение кабелей к вводам и оборудованию

Измеритель - 1 присоединение (3 фазы) - гр. 1-4(

1 штука (гр. 5-7)

|  | Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена( со стороны зоны строгого режима( напряжение( кВ | Присоединение силового кабеля к вводу | Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны “чистой” зоны( количество жил( до |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 1( сечение( мм2 | 6( сечением | типа ВГУ со | 19 | 27 | 37 |
| ресурса |
| измерения | 3(95 | 3(185 | 240 мм2 | стороны “чистой зоны” |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(07 | 3(11 | 3(47 | 2(15 | 0(72 | 1(04 | 1(17 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В2128 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0(03 | 0(04 | 0(03 | 0(04 | 0(19 | 0(27 | 0(37 |
| В189 | Припой | кг | 0(1 | 0(1 | 0(12 | 0(3 | 0(05 | 0(07 | 0(1 |
| В674 | Стеклолента | кг | 0(04 | 0(04 | 0(06 | 0(05 | - | - | - |
| В412 | Бензин | т | 0(0005 | 0(0005 | 0(0005 | 0(0005 | 0(0001 | 0(0002 | 0(0002 |
| В137 | Лак | кг | - | - | - | 0(02 | 0(01 | 0(014 | 0(02 |
| В139 | Лента изоляционная | кг | - | - | - | 0(49 | 0(06 | 0(07 | 0(1 |
| В307 | Трубка ПВХ | кг | - | - | - | - | 0(02 | 0(06 | 0(08 |
| В2664 | Трубка термоусаживаемая | м | - | - | - | - | 0(4 | 0(4 | 0(4 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-742-1 | 8-742-2 | 8-742-3 | 8-742-4 | 8-742-5 | 8-742-6 | 8-742-7 |

Группа 743. Заделки концевые для контрольных кабелей

Таблица 8-743

Заделки концевые для контрольных кабелей

Измеритель - 1 штука

| Шифр |
| --- |
| Единица | Заделка кабелей с экранированными жилами( сечение жилы 0(5 мм2( число жил |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 7 | 14 | 24 | 37 | 52 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 0(82 | 1(21 | 2(42 | 3(48 | 4(27 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В137 | Лак | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В139 | Лента ЛЭТСАР | кг | 0(05 | 0(05 | 0(06 | 0(07 | 0(07 |
| В189 | Припой | кг | 0(02 | 0(04 | 0(07 | 0(11 | 0(15 |
| В215 | Проволока стальная | кг | 0(04 | 0(07 | 0(12 | 0(175 | 0(24 |
| В2521 | Провод медный для заземления | кг | 0(024 | 0(024 | 0(024 | 0(024 | 0(024 |
| В307 | Трубка ПВХ | кг | 0(064 | 0(128 | 0(22 | 0(324 | 0(44 |
| В2426 | Наконечник | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(003 | 0(006 | 0(01 | 0(014 | 0(02 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-743-1 | 8-743-2 | 8-743-3 | 8-743-4 | 8-743-5 |

Продолжение табл. 8-743

| Шифр |
| --- |
| Единица | Заделка кабелей с экранированными жилами( сечение жилы 1(5 мм2( число жил |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 5 | 10 | 19 | 27 | 37 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 0(72 | 0(84 | 1(09 | 1(42 | 2(29 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В137 | Лак | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В139 | Лента ЛЭТСАР | кг | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 |
| В189 | Припой | кг | 0(01 | 0(18 | 0(23 | 0(3 | 0(35 |
| В215 | Проволока стальная | кг | 0(003 | 0(011 | 0(013 | 0(014 | 0(015 |
| В2521 | Провод медный для заземления | кг | 0(024 | 0(024 | 0(024 | 0(024 | 0(024 |
| В307 | Трубка ПВХ | кг | 0(03 | 0(06 | 0(1 | 0(13 | 0(15 |
| В2426 | Наконечник | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В666 | Спирт | дкл | 0(0003 | 0(0007 | 0(0013 | 0(0018 | 0(0021 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-743-6 | 8-743-7 | 8-743-8 | 8-743-9 | 8-743-10 |

Продолжение табл. 8-743

| Шифр |
| --- |
| Единица | Заделка кабелей с экранированными жилами( сечение жилы 1 мм2( число жил |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 7 | 14 | 19 | 24 | 30 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2(17 | 2(48 | 3(35 | 3(71 | 4(16 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В137 | Лак | кг | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В139 | Лента ЛЭТСАР | кг | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 | 0(05 |
| В189 | Припой | кг | 0(035 | 0(045 | 0(055 | 0(063 | 0(085 |
| В215 | Проволока стальная | кг | 0(035 | 0(07 | 0(12 | 0(175 | 0(24 |
| В2521 | Провод медный для заземления | кг | 0(024 | 0(024 | 0(024 | 0(024 | 0(024 |
| В307 | Трубка ПВХ | кг | 0(0035 | 0(005 | 0(006 | 0(007 | 0(009 |
| В666 | Спирт | дкл |
|  | 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-743-11 | 8-743-12 | 8-743-13 | 8-743-14 | 8-743-15 |

Окончание табл. 8-743

|  | Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена бронированного( сечение жилы( мм2 | Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена с |
| --- | --- | --- |
| Шифр ресурса |

| Элементы затрат | Единица измерения | 1(5( число жил 27 | 2(5( число жил | экранированными жилами( сечение жилы 1(5 мм2( 7 жил( число кабелей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 17 | 1 | 2 |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 4(21 | 3(17 | 4(21 | 10(3 | 14(4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |
|  | 3 | Машины и механизмы |
| 4 | Материалы |
| В412 | Бензин | т | 0(0007 | 0(0005 | 0(001 | 0(0005 | 0(001 |
| В2128 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0(27 | 0(14 | 0(37 | 0(07 | 0(21 |
| В2241 | Катализатор | кг | 0(00017 | 0(001 | 0(001 | 0(001 | 0(003 |
| В137 | Лак | кг | 0(015 | 0(01 | 0(02 | 0(01 | 0(02 |
| В139 | Лента ЛЭТСАР | кг | 0(2 | 0(15 | 0(3 | 0(15 | 0(5 |
| В2426 | Наконечник | 100 шт. | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В2521 | Провод медный для заземления | кг | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(3 |
| В2529 | Пропан-бутан | т | 0(0005 | 0(0005 | 0(0005 | 0(0005 | 0(0007 |
| В189 | Припой | кг | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В2433 | Паста У-1-18 | кг | 0(15 | 0(1 | 0(2 | 0(1 | 0(3 |
| В2507 | Подслой П-11 | кг | 0(02 | 0(02 | 0(03 | 0(02 | 0(06 |
| В2622 | Состав АС-8 | кг | 0(06 | 0(04 | 0(08 | 0(04 | 0(1 |
| В2664 | Трубка термоусаживаемая | м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В2066 | Бумага кабельная | кг | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 |
| В2006 | Бирка маркировочная | 100 шт. | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 | 0(01 |
| В674 | Стеклолента | кг | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(004 | 0(008 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-743-16 | 8-743-17 | 8-743-18 | 8-743-19 | 8-743-20 |

Группа 744. Кабели силовые и контрольные

Таблица 8-744

Кабели силовые и контрольные

Измеритель - 100 м кабеля

| Шифр |
| --- |
| Единица | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы( масса 1 м( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 37(1 | 42(2 | 48(4 | 58(7 | 74(2 | 87(6 | 103 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(1 | 0(2 | 0(26 | 0(42 | 0(6 | 0(76 | 1(02 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(05 | 0(1 | 0(13 | 0(21 | 0(3 | 0(38 | 0(51 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(05 | 0(1 | 0(13 | 0(21 | 0(3 | 0(38 | 0(51 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(07 | 0(1 | 0(11 | 0(18 | 0(3 | 0(34 | 0(39 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 |
| В2597 | Скобы для крепления | 100 шт. | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(51 | 0(51 | 0(51 | 1(5 | 1(5 | 1(5 | 1(5 |
| В215 | Проволока стальная | кг | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В223 | Резина листовая | кг | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В319 | Труба стальная | кг | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 |
| В2623 | Состав органосиликатный | 10 м | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В2664 | Трубка термоусаживаемая | м | 0(2 | 0(2 | 0(3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| В139 | Лента ЛЭТСАР | кг | 0(01 | 0(01 | 0(03 | 0(1 | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(22 | 0(22 | 0(22 | 0(22 | 0(22 | 0(22 | 0(22 |
| В3029 | Кабели и трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-744-1 | 8-744-2 | 8-744-3 | 8-744-4 | 8-744-5 | 8-744-6 | 8-744-7 |

Продолжение табл. 8-744

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы( масса 1 м( кг( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 | 2 |
|  | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 30(9 | 35 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(1 | 0(14 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(05 | 0(07 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(05 | 0(07 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(06 | 0(08 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(3 | 0(3 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(15 | 0(15 |
| В2597 | Скобы для крепления | 100 шт. | 0(1 | 0(1 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 0(51 | 0(51 |
| В215 | Проволока стальная | кг | 0(02 | 0(02 |
| В223 | Резина листовая | кг | 0(1 | 0(1 |
| В319 | Труба стальная | кг | 0(16 | 0(16 |
| В2623 | Состав органосиликатный | 10 м | 0(02 | 0(02 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(22 | 0(22 |
| В3029 | Кабели и трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-744-8 | 8-744-9 |

Продолжение табл. 8-744

| Шифр |
| --- |
| Единица | Кабель силовой с креплением по всей длине( масса 1 м( кг( до |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 45(3 | 51(2 | 58(7 | 70 | 87(6 | 103 | 117 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(1 | 0(2 | 0(26 | 0(42 | 0(6 | 0(76 | 1(02 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(5 | 0(1 | 0(13 | 0(21 | 0(3 | 0(38 | 0(51 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(5 | 0(1 | 0(13 | 0(21 | 0(3 | 0(38 | 0(51 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(06 | 0(1 | 0(11 | 0(18 | 0(3 | 0(32 | 0(39 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 | 0(15 |
| В2597 | Скобы для крепления | 100 шт. | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(2 | 1(2 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| В215 | Проволока стальная | кг | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В223 | Резина листовая | кг | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 | 0(1 |
| В319 | Труба стальная | кг | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 | 0(16 |
| В2623 | Состав органосиликатный | 10 м | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 | 0(02 |
| В2664 | Трубка термоусаживаемая | м | 0(02 | 0(02 | 0(03 | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В139 | Лента ЛЭТСАР | кг | 0(01 | 0(01 | 0(03 | 0(2 | 0(2 | 0(2 | 0(2 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(22 | 0(22 | 0(22 | 0(22 | 0(22 | 0(22 | 0(22 |
| В3029 | Кабели и трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-744-10 | 8-744-11 | 8-744-12 | 8-744-13 | 8-744-14 | 8-744-15 | 8-744-16 |

Окончание табл. 8-744

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Кабель контрольный с креплением по всей длине( масса 1 м( кг( до |
| --- | --- |
| ресурса |
| измерения | 1 | 2 |
|  | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
|  | 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 34 | 39(1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(1 | 0(14 |
| 3 | Машины и механизмы |
|  | 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(05 | 0(07 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(05 | 0(07 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0(05 | 0(08 |
| 4 | Материалы |
|  | В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(03 | 0(03 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(15 | 0(15 |
| В2597 | Скобы для крепления | 100 шт. | 1(2 | 1(2 |
| В2055 | Болты сборочные с гайками и шайбами | кг | 5 | 5 |
| В215 | Проволока стальная | кг | 0(02 | 0(02 |
| В223 | Резина листовая | кг | 0(1 | 0(1 |
| В319 | Труба стальная | кг | 0(16 | 0(16 |
| В2623 | Состав органосиликатный | 10 м | 0(02 | 0(02 |
| В2006 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0(22 | 0(22 |
| В3029 | Кабели и трубы | м | По проектным данным |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-744-17 | 8-744-18 |

Группа 745. Герметизация проходов кабелей

Таблица 8-745

Герметизация проходов кабелей

Измеритель - 1 штука

Шифр

Элементы затрат

| Единица | Ввод герметичный унифицированный | Проходка герметичная для контрольных кабелей типа ПГКК( диаметр( мм |
| --- | --- | --- |
| ресурса |
| измерения | ВГУ | 159 | 194 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 18(5 | 20(7 | 22(7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0(32 | 0(24 | 0(24 |
| 3 | Машины и механизмы |
| 3.1.1 | Кран автомобильный | маш.-ч | 0(16 | 0(12 | 0(12 |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0(16 | 0(12 | 0(12 |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 3(15 | 3(67 | 3(97 |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 2(7 | 2(5 | 3(2 |
| 4 | Материалы |
| В66 | Доски 5-кратной оборачиваемости | м3 | 0(03 | 0(03 | 0(03 |
| В46 | Гвозди | кг | 0(15 | 0(15 | 0(15 |
| В2000 | Азот | м3 | 0(3 | 0(3 | 0(3 |
| В231 | Свинец рольный | кг | 3(5 | 5(4 | 5(4 |
| В266 | Спирт | дкл | 0(006 | - | - |
| В270 | Сталь полосовая | т | 0(0013 | - | - |
| В2623 | Состав органосиликатный | 10 м | 0(3 | 0(3 | 0(3 |
| В2469 | Прокладки металлические | т | 0(0005 | 0(0005 | 0(0005 |
| В37 | Асбест | кг | 1(5 | 1(5 | 1(5 |
| В384 | Электроды | кг | 2(5 | 2(5 | 3(2 |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО |
| 8-745-1 | 8-745-2 | 8-745-3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОРМЫ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ И ПОДСУШКУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

| Номер РСН | Электроэнергия( кВ(ч | Номер РСН | Электроэнергия( кВ(ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-1-9 | 1157 | 8-1-26 | 3700 |
| 8-1-12 | 341 | 8-1-27 | 2051 |
| 8-1-13 | 246 | 8-1-28 | 3383 |
| 8-1-14 | 1335 | 8-1-29 | 8280 |
| 8-1-15 | 719 | 8-1-30 | 3727 |
| 8-1-16 | 1098 | 8-2-1 | 89 |
| 8-1-17 | 661 | 8-2-3 | 1002 |
| 8-1-18 | 1774 | 8-4-5 | 108 |
| 8-1-19 | 3090 | 8-4-6 | 187 |
| 8-1-20 | 473 | 8-4-7 | 362 |
| 8-1-21 | 2016 | 8-5-1 | 2832 |
| 8-1-22 | 1273 | 8-5-2 | 3334 |
| 8-1-23 | 6025 | 8-5-3 | 8186 |
| 8-1-24 | 897 | 8-5-4 | 23526 |
| 8-1-25 | 2325 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОРМЫ ОТХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

| Материальные ресурсы | Норма отхода |
| --- | --- |
| Арматура люминесцентная с рассеивателем из оргстекла | 1 |
| Арматура осветительная металлическая | - |
| Арматура осветительная пластмассовая | 1 |
| Арматура осветительная фарфоровая и стеклянная | 3 |
| Зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления открытых распределительных устройств | 3 |
| Кабели всех марок и сечений | 2 |
| Лампы электрические всех видов( назначений и мощностей | 2 |
| Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно | 3 |
| Провода всех марок сечением свыше 10 мм2 | 2 |
| Стекла для осветительной арматуры | 2 |
| Тросы | 2 |
| Трубы асбестоцементные и пластмассовые | 2 |
| Трубы из цветных металлов( стальные и рукава (шланги) | 3 |
| Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений | 3 |
| Электроустановочные изделия | 2 |