ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ(

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ВСН 39-83(Р)

Госгражданстрой

УДК 628.—2.3/5.002.8(083.13)

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя (руководитель темы канд. тех. наук А.Н. Спивак( исполнители - канд. тех. наук Э.Г. Портер( инж. Л.Ф. Нагебова)( ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя (исполнители - кандидаты тех. наук М.А. Латышенков( Л.А. Шопенский)( Ростовским НИИ АКХ им. К.Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР (исполнители - канд. тех. наук О.А. Любченко( инженеры А.А. Федоров( В.В. Григорович)( Ленинградским НИИ АКХ им. К.Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР (исполнители - канд. тех. наук А.И. Костриц( инж. В.Г. Борисова)( трестом (Оргремжилстрой( Минжилкомхоза РСФСР (исполнитель - канд. тех. наук В.Л. Вольфсон)

ВНЕСЕНЫ ЦНИИЭП жилища

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением по ремонту жилищного фонда Госгражданстроя (инженеры В.Б. Грызлов и В.А. Погребняк)

|  | Ведомственные | ВСН 39-83(р) |
| --- | --- | --- |
| Государственный комитет | строительные нормы | Госгражданстрой |
| по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР (Госгражданстрой) | Инструкция по повторному использованию изделий( оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве |

—

Настоящая Инструкция устанавливает систему технических и организационных мероприятий по повторному использованию изделий( оборудования и материалов (именуемых далее (материалы и изделия()( получаемых от разборки строительных конструкций и демонтажа инженерного оборудования жилых и коммунальных зданий при их капитальном ремонте( реконструкции и сносе.

Инструкция не распространяется на повторное использование технологического оборудования коммунально-бытовых предприятий.

Инструкция предназначена для проектных (проектно-изыскательских)( ремонтно-строительных (строительно-монтажных)( жилищно-эксплуатационных и других организаций( независимо от их ведомственной подчиненности( осуществляющих проектирование( капитальный ремонт( реконструкцию и снос жилых и коммунальных зданий.

Внесена ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя

Утверждена приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

от 26 декабря 1983 г. № 414

Срок введения

в действие 1 января 1984 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Повторно используемыми следует считать материалы и изделия( полученные от разборки строительных конструкций и демонтажа инженерного оборудования и применяемые вновь( в том числе после их восстановления или переработки( на объектах ремонта и строительства( а также реализуемые населению или утилизируемые в качестве вторичного сырья.

1.2. Целесообразность повторного использования материалов и изделий на объектах ремонта и строительства должна устанавливаться на основе технико-экономического обоснования при разработке норм их выхода с учетом затрат на восстановление и переработку.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫХОДА ИЗДЕЛИЙ(

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ( ГОДНЫХ

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. Объем выхода и стоимость годных для повторного использования материалов и изделий должны устанавливаться в проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта(реконструкции и сноса на основании норм выхода материалов и изделий. Объем выхода( предусмотренный нормами( может быть уточнен проектной организацией по данным инженерных изысканий (технического обследования). Из общего объема выхода должны быть выделены материалы и изделия( подлежащие повторному использованию на данном объекте.

2.2. Нормы выхода материалов и изделий для объектов капитального ремонта должны входить в состав элементных сметных норм на работы по разработке и смене строительных конструкций и инженерного оборудования. Их разработка и введение в действие осуществляется в порядке( определяемом советами министров союзных республик( министерствами и ведомствами СССР. Для объектов реконструкции и сноса должны применяться нормы выхода( предусмотренные соответствующими нормативными документами по капитальному строительству.

2.3. Технология производства работ( обеспечивающая предусмотренный документацией выход повторно используемых материалов и изделий( должна разрабатываться в составе организационно-технологической документации (проект производства работ( технологические карты).

2.4. При передаче объекта подрядной организации( а также в ходе выполнения ремонтно-строительных (строительных) работ при необходимости должны проводиться его повторные технические обследования( уточняющие объемы выхода материалов и изделий( предусмотренные проектно-сметной документацией. Результаты уточнения должны оформляться соответствующими актами( подписанными заказчиком( подрядчиком и проектной организацией. На основании этих актов вносятся в установленном порядке соответствующие изменения в проектно-сметную документацию.

3. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ(

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

3.1. Сохранность повторно используемых материалов и изделий должна быть обеспечена на всех этапах подготовки и проведения работ( включающих( инженерные изыскания (техническое обследование) на объекте( подготовку и передачу объекта подрядной организации( производство работ на объекте( транспортирование и хранение материалов и изделий( приведение материалов в годное состояние.

3.2. Сохранность объекта( подлежащего капитальному ремонту( реконструкции или сносу( включая его конструктивные элементы( изделия( материалы и элементы систем инженерного оборудования( должна быть обеспечена эксплуатирующей организацией до приемки объекта подрядчиком.

3.3. Сохранность материалов и изделий( получаемых от разборки конструкций и демонтажа оборудования( с момента передачи объекта заказчиком подрядчику должна быть обеспечена подрядчиком до завершения их повторного использования в ремонтно-строительном (строительном) производстве или возврата заказчику.

3.4. При демонтаже оборудования в разборке конструкций в первую очередь должны быть демонтированы и переданы для хранения на приобъектный склад пригодные для повторного использования элементы встроенной мебели( паркет( дверные полотна( контрольно-измерительные приборы систем инженерного оборудования (водомеры( газовые и электрические счетчики( датчики автоматической пожарной сигнализации и др.)( домофоны( элементы систем инженерного оборудования (газовые и электрические плиты( колонки дровяные( газовые водонагреватели( распределительные щиты с предохранителями и рубильниками( кабельные коробки( коммутаторы и др.)( элементы декора и отделки( представляющие архитектурно-художественную и историческую ценность( а также фаянсовые( эмалированные и скобяные изделия( изделия из цветных металлов( запорная и регулирующая арматура.

3.5. Разборка конструкций и демонтаж инженерного оборудования должны производиться подрядчиком (эксплуатирующей организацией при хозяйственном способе производства работ) или привлекаемыми для этой цели специализированными организациями.

Демонтаж грузовых и пассажирских лифтов( телевизионных антенн с устройствами и кабелем( световой рекламы должен выполняться только специализированными организациями.

3.6. Снятие элементов декора при разборке конструкций в зданиях( представляющих архитектурно-художественную и историческую ценность( должно быть согласовано заказчиком с Государственной инспекцией по охране памятников или местным органом архитектурного надзора.

3.7. Хранение материалов и изделий( годных для повторного использования в ремонтно-строительном (строительном) производстве или реализации населению( должно осуществляться в соответствии с правилами хранения новых материалов и изделий.

3.8. Материалы и изделия( полученные от разборки и повторно используемые на объекте( подлежат обязательному оприходованию в складском и бухгалтерском учете подрядчика по ценам новых материалов за вычетом затрат по приведению их в годное состояние в порядке( установленном Основными положениями по учету материалов на предприятиях и стройках.

3.9. Годные материалы и изделия( не используемые на данном объекте( подрядчик обязан передать заказчику или с его согласия использовать для своих нужд. Оприходование материалов и изделий в этом случае осуществляется соответственно подрядчиком и заказчиком в порядке( указанном выше.

3.10. Оприходование материалов и изделий и их реализация населению( а также доставка покупателям осуществляются в порядке( установленном Министерством торговли СССР( по ценам( определяемым в порядке( установленном Государственным комитетом СССР по ценам.

4. ПЕРЕРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИЗДЕЛИЙ( ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

4.1. Материалы и изделия( повторное использование которых на объекте предусмотрено проектно-сметной документацией( должны быть приведены подрядчиком или заказчиком (в соответствии с обязательствами сторон( определяемыми договорными условиями) в состояние( годное для повторного применения( в условиях строительной площадки( мастерских( либо на специализированных производственных предприятиях. Специализированные производственные предприятия по переработке и восстановлению материалов и изделий от разборки конструкций и демонтажа инженерного оборудования должны создаваться в городах с объемами работ по ремонту( реконструкции и сносу зданий( обеспечивающими технико-экономическую целесообразность создания таких предприятий.

4.2. Газовые и электрические приборы( оборудование систем диспетчеризации( телефонной( радиотрансляционной и телевизионной сетей должны восстанавливаться на специализированных предприятиях или в мастерских. Приборы и оборудование( не требующие восстановления( должны быть подвергнуты специализированными службами профилактическому ремонту( включающему проверку( чистку и регулировку с целью приведения их в соответствие с действующими техническими условиями.

4.3. Характеристика первичного выхода материалов и изделий от разборки конструкций и демонтажа оборудования( основные виды работ по их восстановлению или переработке и возможные области их повторного использования принимать по приложению.

4.4. Материалы и изделия( предназначенные для реализации населению( восстановлению и переработке не подлежат.

4.5. Не подлежит повторному использованию и переработке древесина( пораженная домовыми грибками и жуками-точильщиками( которую необходимо сжигать на специальных площадках.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

| № п/п | Разбираемые конструкции( демонтируемое оборудование( способ разборки и демонтажа | Характеристика первичного выхода материалов и изделий от разборки и демонтажа | Вид ремонтно-восстановительных работ или переработки | Получаемые материалы( изделия( конструкции и оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Область применения |
| --- |
| I. Кровельные покрытия |
| 1 | Кровельное покрытие из листовой стали | Деформированные листы( картины кровельной стали с неразогнутыми фальцами( изделия из листовой кровельной стали (желоба( воронки( карнизы( свесы( лотки( фартуки вентиляционных и дымовых каналов и др.)( кляммеры( крюки( костыли и прочее | Правка( замена деформированных участков( заделка мелких дефектов( снятие старой краски и ржавчины( выпрямление( укрепление или обрезка фальцев( раскрой по типоразмерам( грунтовка | 1. Сталь кровельная | 1. По прямому назначению для устройства кровли при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений( а также при строительстве подсобных( складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений |
| 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 2 | Кровельное покрытие из волнистых асбестоцементных листов | Целые и колотые асбестоцементные листы( бой асбестоцементных листов | 1. Очистка( раскрой по типоразмерам | 1. Листы асбестоцементные | 1. По прямому назначению для ремонта асбестоцементных кровель( устройства кровли при строительстве подсобных( складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений |
|  | 2. Дробление до необходимых размеров( фракционирование и очистка | 2. Щебень асбестоцементный | 2. Заполнитель для низкомарочных бетонов |
| 3 | Парапетная металлическая решетка | Деформированные звенья металлической решетки | Правка( установка недостающих( укрепление слабых и замена деформированных участков( снятие старой краски и ржавчины( раскрой по типоразмерам( грунтовка | 1. Звенья металлической решетки | 1. По прямому назначению для устройства парапетов( ограждений балконов и лоджий( перил при ремонте и реконструкции зданий. Устройство заборов и декоративных ограждений при благоустройстве территории |
| 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 4 | Водосточные трубы | Деформированные части труб | Правка деформированных участков( | 1. Части водосточных труб | 1. По прямому назначению |
|  | исправление мелких дефектов( очистка( разрезка по типоразмерам( грунтовка | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| II. Несущие элементы крыш |
| 5 | Стропильная система при наклонных или висячих деревянных стропилах( разбираемая свободным удалением отдельных элементов | Элементы стропильной системы (стропильные ноги( стойки( подкосы( прогоны и т.п.) с гвоздями и другими крепежными деталями | 1. Извлечение гвоздей и других крепежных деталей( удаление дефектных участков( чистка( сортировка по размерам( антисептирование | 1. Бревна или брусья до 240 мм( доски | 1. По прямому назначению для ремонта перекрытий( полов и крыш жилых домов( зданий и сооружений( изготовления погонажных и мелкоштучных элементов( каркасных и щитовых конструкций( элементов встроенной мебели( опалубки( а также при строительстве подсобных( складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений |
|  | 2. Извлечение гвоздей и других крепежных деталей( удаление дефектных участков( чистка( измельчение на механических станках | 2. Технологическая щепа( стружка( опилки | 2. Изготовление арболита( фибролита( опилкобетона( древесно-стружечных плит и т.п. |
| 6 | Сборные железобетонные стропила( плиты покрытия( разбираемые свободным удалением отдельных элементов | Железобетонные элементы стропил( плиты покрытия | 1. Очистка поверхностей( заделка повреждений( восстановление закладных деталей( установка монтажных приспособлений и т.п. | 1. Сборные железобетонные несущие элементы крыши (стропила( плиты покрытия и т.д.) | 1. По прямому назначению при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений( при строительстве временных зданий и сооружений. Устройство дорожных покрытий |
|  | 2. Дробление( извлечение арматуры и закладных деталей( промывка бетона и сортировка его по фракциям | 2. Бетонный щебень и песок различных фракций | 2. Заполнители для бетона. Подготовка под асфальтовые и бетонные полы |
| 3. Металлолом | 3. Утилизация |
| 7 | Монолитные железобетонные конструкции( разбираемые при помощи | Бетонный бой( деформированная арматура | Дробление бетона( извлечение арматуры и закладных деталей( промывка бетона и | 1. Бетонный щебень и песок различных фракций | 1. Заполнитель для бетона. Подготовка под асфальтовые и бетонные полы |
|  | отбойных молотков |
| сортировка по фракциям | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| III. Перекрытия |
| 8 | Чердачные перекрытия по | Балки из бруса с черепными | 1. См. п. 5( гр. 4( поз. 1 | 1. Балки | 1. См. п. 5( гр. 6( поз. 1 |
|  | деревянным | брусками (бревна с | 2. То же | 2. Доски | 2. То же |
|  | балкам без подшивки( разбираемые свободным удалением отдельных элементов( с накатом из досок | выбранными четвертями)( доски с гвоздями | 3. См. п. 5( гр. 4( поз. 2 | 3. Технологическая щепа( стружка( опилки | 3. См. п. 5( гр. 6( поз. 2 |
| 9 | То же( с накатом из щитов | Балки из бруса с черепными | 1. См. п. 5( гр. 4( поз. 1 | 1. Балки | 1. См. п. 5( гр. 6( поз. 1 |
| брусками (бревна с выбранными | 2. То же | 2. Щиты наката | 2. То же |
| четвертями)( щиты с гвоздями и другими крепежными деталями | 3. См. п. 5( гр. 4( поз. 2 | 3. Технологическая щепа( стружка( опилки | 3. См. п. 5( гр. 6( поз. 2 |
| 10 | То же( с накатом из горбыля | Балки из бруса с черепными | 1. См. п. 5( гр. 4( поз. 1 | 1. Балки (бревна) | 1. См. п. 5( гр. 6( поз. 1 |
| брусками (бревна с | 2. То же | 2. Горбыль | 2. То же |
| выбранными четвертями( горбыль с гвоздями) | 3. См. п. 5( гр. 4( поз. 2 | 3. Технологическая щепа( стружка( опилки | 3. См. п. 5( гр. 6( поз. 2 |
| 11 | Простильный пол чердачного | Элементы пола с гвоздями | 1. См. п. 5( гр. 4( поз. 1 | 1. Доски | 1. См. п. 5( гр. 6( поз. 1 |
|  | перекрытия |
| 2. См. п. 5( гр. 4( поз. 2 | 2. Технологическая щепа( стружка( опилки | 2. См. п. 5( гр. 6( поз. 2 |
| 12 | Дощатая неотштукатуренная подшивка потолка | Колотые доски с гвоздями | То же | То же | То же |
| 13 | То же( отштукатуренная | Колотые доски с гвоздями и остатками дранки и штукатурки |

(

(

| ( |
| --- |
| 14 | Междуэтажное перекрытие по | См. п. 8( гр. 3 | 1. См. п. 5( гр. 4( поз. 1 | 1. Балки (бревна) | 1. См. п. 5( гр. 6( поз. 1 |
|  | деревянным |
| 2. То же | 2. Доски | 2. То же |
|  | балкам без подшивки( разбираемое свободным удалением отдельных элементов( с накатом из досок |
| 3. См. п. 5( гр. 4( поз. 2 | 3. Технологическая щепа( стружка( опилки | 3. См. п. 5( гр. 6( поз. 2 |
| 15 | То же( с накатом из щитов | См. п. 9( гр. 3 | 1. См. п. 5( гр. 4( поз. 1 | 1. Балки (бревна) | 1. См. п. 5( гр. 6( поз. 1 |
|  | 2. То же | 2. Щиты наката | 2. То же |
|  | 3. См. п. 5( гр. 4( поз. 2 | 3. Технологическая щепа( стружка( опилки | 3. См. п. 5( гр. 6( поз. 2 |
| 16 | То же( с накатом из горбыля | См. п. 10( гр. 3 | 1. См. п. 5( гр. 4( поз. 1 | 1. Балки (бревна) | 1. См. п. 5( гр. 6( поз. 1 |
|  | 2. То же | 2. Горбыль | 2. То же |
|  | 3. См. п. 5( гр. 4( поз. 2 | 3. Технологическая щепа( стружка( опилки | 3. См. п. 5( гр. 6( поз. 2 |
| 17 | Засыпка из шлака( песка( керамзита и др. | Материал засыпки с примесями строительного мусора | Очистка от мусора( промывка и сортировка по фракциям | Материал засыпки | По прямому назначению |
| 18 | Сборные железобетонные перекрытия( разбираемые свободным | Железобетонные панели( плиты( балки( вкладыши и др. | 1. См. п. 6( гр. 4( поз. 1 | 1. Сборные железобетонные несущие элементы перекрытия | 1. См. п. 6( гр. 6( поз. 1 |
|  | удалением элементов |
| 2. См. п. 6( гр. 4( поз. 2 | 2. Бетонный щебень и песок различных фракций | 2. Заполнители для бетона |
| 3. Металлолом | 3. Утилизация |
| 19 | Монолитные железобетонные перекрытия( разбираемые | Бетонный бой( деформированная арматура | См. п. 7( гр. 4 | 1. Бетонный щебень и песок различных фракций | 1. Заполнители для бетона |
|  | при помощи отбойных молотков |
|  | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 20 | Металлические балки и прогоны разбираемые свободным удалением элементов | Элементы из прокатной стали (двутавр( тавр( швеллер( уголок)( сварные и клепаные конструкции из прокатной и листовой стали | Правка деформированных участков( очистка от старой краски и ржавчины( заделка мелких дефектов( разрезка по типоразмерам( грунтовка( покрытие антикоррозионным составом | 1. Балки из прокатных профилей( балки составного сечения( погонажные изделия из проката | 1. По прямому назначению для устройства перекрытий( лестниц( перемычек( усиления простенков стен( колонн и др. при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений |
| 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 21 | Кирпичные своды междуэтажных перекрытий( разбираемые при помощи отбойного молотка или | Кирпичный бой | 1. Механизированное дробление( промывка и сортировка по фракциям | 1. Щебень и песок различных фракций | 1. Заполнители для низкомарочных бетонов( подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия |
|  | обрушением |
| 2. Размол боя до максимальной крупности частиц 0(15 мм | 2. Щебень | 2. Гидравлически активная добавка к цементу( декоративное покрытие |
| 22 | То же( бетонные | Бетонный бой | Механизированное дробление( промывка и сортировка по фракциям | Бетонный щебень и песок различных фракций | Заполнители для бетона |
| IV. Полы |
| 23 | Полы паркетные из штучной клепки | Паркетные целые и колотые клепки с гвоздями( со следами клея( раствора( мастики (лака) | Извлечения гвоздей( очистка( сортировка по размерам и цвету | Паркет штучный | По прямому назначению для устройства полов при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений. Изготовление и ремонт щитового паркета |
| 24 | Полы из щитового паркета с обрешеткой | Целые и колотые доски( щиты паркета с гвоздями( недостающими клепками и сломанными отдельными брусками основания | 1. Извлечение гвоздей( очистка( установка недостающих клепок( укрепление или замена сломанных брусков основания | 1. Щитовой паркет( доски | 1. По прямому назначению при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений |
| со следами клея, раствора, мастики (лака) | 2. Извлечение гвоздей( очистка( измельчение на механических станках | 2. Технологическая щепа( стружка( опилки | 2. Изготовление арболита( фибролита( опилкобетона( древесно-стружечных плит и т.п. |
| 25 | Полы дощатые | Крашеные цельные и колотые половые доски с гвоздями | 1. Извлечение гвоздей( удаление дефектных участков( очистка( сортировка по размерам( антисептирование | 1. Доски | 1. По прямому назначению для ремонта перекрытий( полов и крыш жилых домов( зданий и сооружений( изготовления погонажных и мелкоштучных элементов( каркасных и щитовых конструкций( элементов встроенной мебели( опалубки( а также при строительстве подсобных( складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений |
|  | 2. См. п 24( гр. 4( поз. 2 | 2. См. п 24( гр. 5( поз. 2 | 2. См. п 24( гр. 6( поз. 2 |
| 26 | Половые лаги из досок или бруса | Целые и колотые доски и брусья с | 1. См. п 25( гр. 4( поз. 1 | 1. Доски( брус | 1. См. п 25( гр. 6( поз. 1 |
| гвоздями и другими крепежными элементами | 2. См. п 24( гр. 4( поз. 2 | 2. См. п 24( гр. 5( поз. 2 | 2. См. п 24( гр. 6( поз. 2 |
| 27 | Плинтусы деревянные | Крашеные целые и колотые плинтусы с гвоздями | 1. Извлечение гвоздей( удаление дефектных участков( очистка( сортировка по размерам( антисептирование | Плинтус | По прямому назначению |
| 28 | Полы из метлахской плитки | Целые и колотые плитки с остатками раствора( керамический бой | Очистка целых плиток | Плитки метлахские | По прямому назначению для ремонта полов( а также для устройства полов в подсобных( складских и других зданиях и сооружениях |
| 29 | Покрытие полов из рулонных материалов (линолеум и т.п.) | Куски и обрезки рулонных материалов с остатками клея( краски( пыли | Удаление деформированных и изношенных участков( очистка( раскрой по размерам | Куски рулонного покрытия пола | То же |
| 30 | Покрытие полов из плиток ПХВ | Целые плитки и куски плиток с остатками клея( краски( пыли | Очистка целых плиток | Плитки ПХВ | ( |
| V. Стены |
| 31 | Стены кирпичные( столбы( арки на цементно-известковом растворе( разбираемые послойно вручную или при помощи отбойных молотков | Кирпич и половняк с остатками раствора( куски кладки и кирпичный бой | 1. Механическая очистка кирпича и половняка от раствора | 1. Кирпич и половняк | 1. По прямому назначению для ремонта( перекладки и устройства стен и перегородок при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений |
|  | 2. Механизированное дробление( промывка и сортировка по фракциям кирпичного боя | 2. Щебень и песок различных фракций | 2. Заполнители для низкомарочных бетонов( подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия |
|  | 3. Размол боя до максимальной крупности частиц 0(15 мм | 3. Цемянка | 3. Гидравлически активная добавка к цементу( декоративное покрытие |
| 32 | То же( из мелкоблочных камней | Целый и колотый камень с остатками раствора( каменный | 1. Механическая очистка целых камней | 1. Мелкие блоки | 1. По прямому назначению |
| бой | 2. Механизированное дробление( промывка и сортировка по фракциям | 2. Щебень и песок различных фракций | 2. Заполнители для бетонов( подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия |
| 33 | Стены бетонные и железобетонные из блоков и панелей( разбираемые свободным удалением | Блоки и панели железобетонные без монтажных петель с нарушенными закладными деталями( трещинами и околами( бетонный | 1. Очистка поверхностей( заделка повреждений( восстановление монтажных приспособлений и закладных деталей | 1. Сборные железобетонные блоки и панели стен | 1. Строительство подсобных( складских и других одноэтажных временных сооружений |
|  | отдельных элементов | бой | 2. Восстановление монтажных приспособлений | 2. Сборные железобетонные элементы | 2. Устройство дорожных покрытий |
|  | 3. Дробление( извлечение арматуры и закладных деталей( промывка бетона и сортировка его по фракциям | 3. Бетонный щебень и песок различных фракций | 3. Заполнители для бетона. Подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия |
| 4. Металлолом | 4. Утилизация |
| 34 | Облицовка кирпичных( каменных и бетонных поверхностей | Целые и колотые плиты из искусственных (бетонных( керамических и др.) и естественных (гранит( мрамор( известняк и др.) | 1. Очистка( ремонт и заделка отдельных участков( шлифование( полирование( раскрой по размерам | 1. Облицовочные плиты | 1. По прямому назначению для облицовки стен( устройства полов и лестниц при ремонте и реконструкции жилых домов |
| материалов с остатками раствора | 2. Механизированное дробление( промывка и сортировка по фракциям | 2. Щебень и крошка различных фракций | 2. Декоративное покрытие бетонных поверхностей( заполнители для бетона |
| 35 | Стены деревянные рубленые из бревен( разбираемые свободным удалением элементов | Венцы стен с гвоздями и другими крепежными деталями( остатками раствора( старой окраски и пыли | 1. Извлечение гвоздей и крепежных деталей( удаление дефектных участков( сортировка по размерам( очистка и антисептирование | 1. Бревна | 1. По прямому назначению |
|  | 2. Извлечение гвоздей и крепежных деталей( удаление дефектных участков( очистка( измельчение на механических станках | 2. Технологическая щепа( стружка( опилки | 2. Изготовление арболита( опилкобетона( древесно-стружечных плит и т.п. |
| 36 | Стены деревянные( | Брусья стен с гвоздями и другими | 1. См. п 35( гр. 4( поз. 1 | 1. Брус | 1. По прямому назначению |
|  | разбираемые свободным удалением элементов | крепежными деталями( остатками раствора( старой краски и т.п. | 2. См. п 35( гр. 4( поз. 2 | 2. Технологическая щепа( стружка( опилки | 2. См. п 35( гр. 6( поз. 2 |
| 37 | Кирпичная облицовка | Кирпич и половняк с остатками | 1. См. п 31( гр. 4( поз. 1 | 1. Кирпич и половняк | 1. См. п 31( гр. 6( поз. 1 |
|  | деревянных стен | раствора( куски кладки и кирпичный бой | 2. См. п 31( гр. 4( поз. 2 | 2. Щебень и песок различных фракций | 2. См. п 31( гр. 6( поз. 2 |
|  | 3. См. п 31( гр. 4( поз. 3 | 3. Цемянка | 3. См. п 31( гр. 6( поз. 3 |
| 38 | Дощатая обшивка деревянных стен( | Целые и колотые доски с гвоздями и остатками старой краски | 1. См. п 35( гр. 4( поз. 1 | 1. Доски | 1. По прямому назначению |
|  | неоштукатуренная |
| 2. См. п 35( гр. 4( поз. 2 | 2. Технологическая щепа( стружка( опилки | 2. См. п 35( гр. 6( поз. 2 |
| 39 | Стены деревянные сборно-щитовые с каркасом из брусков( неоштукатуренные | Колотая доска-вагонка( засыпка в смеси со строительным мусором( бруски каркаса с гвоздями | 1. Извлечение гвоздей из брусков( удаление дефектных участков( сортировка по размерам( антисептирование | 1. Бруски | 1. По прямому назначению |
|  | 2. Извлечение гвоздей из брусьев( удаление дефектных участков( очистка( измельчение на механических станках | 2. Технологическая щепа( стружка( опилки | 2. Изготовление арболита( опилкобетона( древесно-стружечных плит и т.п. |

| IV. Перегородки |
| --- |
| 40 | Деревянные оштукатуренные из готовых двух- и | Целые и колотые доски и бруски с гвоздями и остатками | 1. См. п 35( гр. 4( поз. 1 | 1. Доски и бруски( щиты двух- и трехслойные | 1. По прямому назначению |
|  | трехслойных щитов | штукатурки( щиты | 2. См. п 35( гр. 4( поз. 2 | 2. См. п 35( гр. 5( поз. 2 | 2. См. п 35( гр. 6( поз. 2 |
| 41 | Перегородки из досок( забранных | Целые и колотые доски и бруски с гвоздями и | 1. См. п 35( гр. 4( поз. 1 | 1. Доски и бруски | 1. По прямому назначению |
|  | стоймя в обвязку( оштукатуренные и неоштукатуренные | остатками штукатурки( старой краски и т.п. | 2. См. п 35( гр. 4( поз. 2 | 2. См. п 35( гр. 5( поз. 2 | 2. См. п 35( гр. 6( поз. 2 |
| 42 | Перегородки кирпичные на | Кирпич и половняк с остатками | 1. См. п 31( гр. 4( поз. 1 | 1. Кирпич и половняк | 1. См. п 31( гр. 6( поз. 1 |
|  | цементно-известковом растворе( разбираемые | раствора( куски кладки и кирпичный бой | 2. См. п 31( гр. 4( поз. 2 | 2. Щебень и песок различных фракций | 2. См. п 31( гр. 6( поз. 2 |
|  | при помощи отбойных молотков |
| 3. См. п 31( гр. 4( поз. 3 | 3. Цемянка | 3. См. п 31( гр. 6( поз. 3 |
| 43 | Перегородки бетонные и железобетонные( разбираемые при помощи отбойных молотков | Бетонный бой( деформированная арматура | Дробление бетон( извлечение арматуры и закладных деталей( промывка бетона( сортировка по фракциям | 1. Бетонный щебень и песок различных фракций | 1. Заполнители для бетона |
| 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| VII. Окна и двери |
| 44 | Оконные заполнения | Оконные блоки( створки( фрамуги( коробки( оконное стекло( бой стекла( скобяные изделия и подоконные доски | 1. Ремонт элементов заполнения( очистка( антисептирование( грунтовка( установка недостающих приборов( остекление | 1. Оконные блоки( створки( фрамуги( коробки( оконное стекло( бой стекла( скобяные изделия и подоконные доски | 1. По прямому назначению для устройства оконных заполнений при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений( а также при строительстве временных зданий и сооружений |
|  | 2. См. п 35( гр. 4( поз. 2 | 2. См. п 35( гр. 5 поз. 2 | 2. См. п 35( гр. 6 поз. 2 |
| 3. Стекольный бой | 3. Утилизация |
| 45 | Дверные заполнения | Дверные блоки( коробки( полотна( скобяные изделия( наличники | 1. Ремонт и замена отдельных элементов( очистка( антисептирование( грунтовка | 1. Дверные блоки( полотна( коробки( скобяные изделия( наличники | 1. По прямому назначению для устройства дверных заполнений при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений( а также при строительстве временных зданий и сооружений |
|  | 2. См. п 35( гр. 4( поз. 2 | 2. См. п 35( гр. 5 поз. 2 | 2. См. п 35( гр. 6 поз. 2 |
| VIII. Лестницы |
| 46 | Лестница на металлических косоурах( | Косоуры( каменные или железобетонные ступени с остатками | 1. См. п. 20( гр. 4 | 1. Металлические балки | 1. См. п. 20( гр. 6( поз. 1 |
|  | разбираемая свободным удалением элементов | раствора( краски и пыли( каменный или бетонный бой( металлические элементы ограждений( поручни с крепежными деталями | 2. См. п. 3( гр. 4 | 2. Звенья металлических ограждений | 2. По прямому назначению для устройства лестниц при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений |
|  | 3. Очистка ступеней( заделка повреждений | 3. Степени | 3. То же |
|  | 4. Механизированное дробление боя( промывка и сортировка по фракциям | 4. Щебень и крошка различных фракций | 4. Декоративное покрытие бетонных поверхностей( заполнители для бетона |
|  | 5. Очистка( ремонт дефектных участков поручней | 5. Поручни | 5. По прямому назначению |
| 6. Металлолом | 6. Утилизация |
| 47 | Лестница на железобетонных косоурах( разбираемая свободным удалением элементов | См. п. 46( гр. 3 | 1. Очистка поверхностей( заделка повреждений( восстановление закладных деталей( установка монтажных приспособлений и т.п. | 1. Железобетонные балки | 1. По прямому назначению для устройства лестниц при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений |
|  | 2. См. п. 3( гр. 4 | 2. Звенья металлических ограждений | 2. То же |
|  | 3. См. п. 46( гр. 4( поз. 3 | 3. Ступени | 3. То же |
|  | 4. См. п. 46( гр. 4( поз. 4 | 4. Щебень и крошка различных фракций | 4. См. п. 46( гр. 6( поз. 4 |
|  | 5. См. п. 46( гр. 4( поз. 5 | 5. Поручни | 5. По прямому назначению |
| 6. Металлолом | 6. Утилизация |
| 48 | Каменные или железобетонные ступени | Ступени с остатками раствора( краски и пыли( каменный или бетонный бой | 1. Очистка( заделка дефектов и повреждений | 1. Ступени | 1. По прямому назначению для устройства лестниц при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений |
|  | 2. См. п. 46( гр. 4( поз. 4 | 2. См. п. 46( гр. 5( поз. 4 | 2. См. п. 46( гр. 6( поз. 4 |
| IX. Фундаменты |
| 49 | Фундаменты бутовые( разбираемые при помощи отбойных молотков | Бутовый камень с остатками раствора( щебень( куски раствора | Очистка камней от остатков раствора | Бутовый камень | По прямому назначению для ремонта фундаментов жилых домов( зданий и сооружений( а также для устройства фундаментов временных одноэтажных зданий и сооружений |
| 50 | То же( бутобетонные | Бетонный и бутовый бой | Очистка от остатков раствора( механизированное дробление( промывка( сортировка по фракциям | Щебень и песок различных фракций | Заполнители для низкомарочных бетонов( подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия |
| 51 | То же( железобетонные | Бетонный бой( деформированная арматура | Дробление бетона( извлечение арматуры и закладных деталей( | 1. Бетонный щебень и песок различных фракций | 1. Заполнители для бетона |
|  | промывка бетона и сортировка по фракциям | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 52 | То же( бетонные на кирпичном щебне | Бетонный бой | См. п. 50( гр. 4 | См. п. 50( гр. 5 | См. п. 50( гр. 6 |
| 53 | То же( бетонные | То же | То же | Гравий в песок различных фракций | Заполнители для бетона |
| 54 | То же( кирпичные | Кирпичный бой с остатками раствора | 1. Очистка( механизированное дробление( промывка и сортировка по фракциям | 1. Щебень и песок различных фракций | 1. Заполнители для низкомарочных бетонов( подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия |
|  | 2. Размол боя до максимальной крупности частиц 0(15 мм | 2. Цемянка | 2. Гидравлически активная добавка к цементу( декоративное покрытие |
| 55 | То же( сборные железобетонные | Целые и колотые бетонные блоки с остатками раствора | 1. Очистка от раствора( заделка дефектов | 1. Бетонные фундаментные блоки | 1. По прямому назначению |
|  | 2. Очистка от раствора( механизированное дробление( промывка и сортировка по фракциям | 2. Щебень и песок различных фракций | 2. Заполнители для бетона |
| X. Системы отопления |
| 56 | Отопительные кирпичные печи( камины и кухонные очаги | Кирпич и половняк с остатками раствора( куски и кирпичный бой | 1. Механизированная очистка кирпича и половняка от раствора | 1. Кирпич и половняк | 1. По прямому назначению при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений |
|  | 2. См. п. 31( гр. 4( поз. 2 | 2. См. п. 31( гр. 5( поз. 2 | 2. См. п. 31( гр. 6( поз. 2 |
|  | 3. См. п. 31( гр. 4( поз. 3 | 3. Цемянка | 3. См. п. 31( гр. 6( поз. 3 |
| 57 | Облицовка печей( каминов и кухонных очагов | Целые и колотые изразцы( прямые и фасонные( облицовочные плитки с остатками раствора | Очистка от раствора | Изразцы( прямые и фасонные( облицовочные плитки печей( каминов и кухонных очагов | По прямому назначению |
| 58 | Металлические футляры отопительных печей | Металлолом |

| — | Металлолом | Утилизация |
| --- | --- | --- |
| 59 | Трубопроводы внутридомовой разводки | Секции трубопроводов | Отбор годных труб( очистка их от грязи и накипи( проверка | 1. Трубы водогазонапорные | 1. По прямому назначению |
|  | центрального отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб |
|  | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 60 | То же( из стальных бесшовных | Секции трубопроводов | Отбор годных труб( очистка их от грязи и накипи( проверка | 1. Трубы бесшовные | 1. По прямому назначению |
|  | горячекатанных( холоднокатанных и холоднотянутых труб |
|  | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 61 | Чугунные радиаторы | Секции чугунного радиатора | Проверка и очистка от накипи и грязи( замена уплотнительных колец | 1. Секция чугунного радиатора | 1. По прямому назначению при ремонте и реконструкции жилых домов( зданий и сооружений |
| 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 62 | Одноходовые и многоходовые | Секция конвектора | Проверка и очистка труб от накипи и | 1. Конвектор | 1. По прямому назначению |
|  | стальные конвекторы |
| грязи и очистка ребер конвекторов от пыли( замена фасонных частей | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 63 | Чугунные ребристые трубы с | Ребристые трубы чугунные | Проверка и очистка( замена фасонных частей | 1. Ребристая труба чугунная | 1. По прямому назначению |
|  | параллельным или последовательным присоединением |
|  | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 64 | Краны пробковые проходные( | Краны пробковые проходные( сальниковые( | Проверка и очистка от накипи( проверка и очистка | 1. Краны | 1. По прямому назначению |
|  | сальниковые( двойной регулировки( спускные | двойной регулировки( спускные | от накипи с заменой уплотнительной прокладки золотника и прокладки между корпусом крана и головкой набивки | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 65 | Запорные вентили | Запорный вентиль | Проверка и очистка от накипи( замена уплотнительной | 1. Запорные вентили | 1. По прямому назначению |
|  | прокладки золотника и прокладки между корпусом вентиля и головкой набивки | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 66 | Чугунные параллельные и клиновидные | Задвижки чугунные | Проверка и очистка от накипи( замена латунных | 1. Задвижки чугунные | 1. По прямому назначению |
|  | задвижки |
| уплотнительных колец и прокладок | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 67 | Цилиндрические расширительные баки | Расширительный бак | Проверка и очистка от продуктов коррозии и накипи( замена уплотнительных | 1. Цилиндрический расширительный бак | 1. По прямому назначению |
|  | муфтовых соединений переливной и контрольной трубок | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 68 | Проточные и автоматические воздухосборники | Воздухосборник | Проверка и очистка от накипи со сменой затворного | 1. Воздухосборник | 1. По прямому назначению |
|  | клапана и уплотнительных прокладок | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 69 | Грязевики | Грязевики | Проверка и очистка от грязи | 1. Грязевики | 1. По прямому назначению |
| 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| XI. Системы холодного и горячего водоснабжения и внутренней канализации |
| 70 | Трубопроводы внутридомовой разводки из стальных | Секции трубопроводов с местными коррозионными | Отбор( очистка от грязи и продуктов коррозии( испытания в | 1. Трубы водогазонапорные | 1. По прямому назначению |
|  | водогазопроводных труб с резьбовым или сварным соединением | поражениями | соответствии с требованиями действующего стандарта | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 71 | Чугунные канализационные трубы и фасонные части | Чугунные канализационные трубы и фасонные части( имеющие местные | Отбор( очистка от грязи и отложений( покрытие битумным лаком( испытания в | 1. Чугунные канализационные трубы и фасонные части | 1. По прямому назначению |
| повреждения | соответствии с требованиями действующего стандарта | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 72 | Латунные водоразборные( туалетные краны и смесители | Латунные водоразборные( туалетные краны и смесители( в том числе с местными повреждениями | Отбор( очистка от грязи и отложений( ремонт седел и вентиляционных головок( испытания в соответствии с | 1. Латунные водоразборные( туалетные краны и смесители | 1. По прямому назначению |
| седел и шпинделей | требованиями действующего стандарта | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 73 | Поплавковые клапаны к смывным бачкам | Поплавковые клапаны к смывным бачкам( в том числе с местными повреждениями | Отбор изделий( отвечающих требованиям действующего стандарта( очистка от грязи и | 1. Поплавковые клапаны к смывным бачкам | 1. По прямому назначению |

отложений( испытания на герметичность запирания под давлением.

| Изделия( не отвечающие требованиям действующего стандарта( ремонту не подлежат | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| --- | --- | --- |
| 74 | Вентили запорные проходные латунные и чугунные( задвижки чугунные фланцевые | Вентили запорные проходные латунные и чугунные( в том числе с местными повреждениями корпуса и вентильных головок( задвижки чугунные | Отбор( очистка от грязи( отложений( испытания в соответствии с требованиями действующих стандартов | 1. Вентили запорные проходные латунные и чугунные( задвижки чугунные фланцевые | 1. По прямому назначению |
| фланцевые |
| 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 75 | Пожарные краны | Пожарные краны( в том числе с местными повреждениями | Отбор изделий( отвечающих требованиям действующего стандарта( устранение | 1. Пожарные краны | 1. По прямому назначению |
|  | дефектов и испытания | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 76 | Счетчики (водомеры) холодноводные и горячеводные | Счетчики (водомеры) холодноводные и горячеводные( в том числе с | Отбор изделий( отвечающих требованиям действующего стандарта( очистка | 1. Счетчики холодноводные и горячеводные | 1. По прямому назначению |
| повреждениями механизмов и корпусов | от грязи и отложений( передача предприятиям по ремонту и госповерке счетчиков | 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 77 | Водогрейные колонки | Водогрейные колонки( в том числе с | Отбор годных колонок | 1. Колонки | 1. По прямому назначению |
| повреждениями |
| 2. Металлолом | 2. Утилизация |
| 78 | Санитарно-технические | Санитарно-технические | Отбор годных приборов( | 1. Умывальники | 1. По прямому назначению |
|  | приборы | приборы металлические и | дробление колотого фаянса( промывка и | 2. Мойки металлические | 2. То же |
| фаянсовые( целые и | сортировка по | 3. Раковины | 3. » |
| колотые( фаянсовый | фракциям | 4. Унитазы | 4. » |
| бой |
| 5. Ванны | 5. » |
| 6. Смывные бачки фаянсовые | 6. » |
| 7. Смывные бачки чугунные | 7. » |
| 8. Сифоны чугунные к унитазам( мойкам | 8. » |
| 9. Флюгарки | 9. » |
| 10. Сиденье к унитазам | 10. » |
| 11. Щебень фаянсовый | 11. Заполнитель для бетона |
| 12 Металлолом | 12. Утилизация |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Определение объема выхода изделий( оборудования и материалов( годных для повторного использования

3. Учет и хранение изделий( оборудования и материалов

4. Переработка и использование изделий( оборудования и материалов

Приложение. Характеристики первичного выхода материалов и изделий( работ по их восстановлению и переработке и возможных областей повторного использования